ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 11 от 18.07.2008 года

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ТОМ 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

РЕШЕНИЯ

Генеральный директор                                                                                               Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                                 Дорофеев П.П.

Главный архитектор проекта                                                                                  Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения о территориальном планировании |
|  | Том 1. Цели и задачи территориального планирования. Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |
|  | Раздел III. Проектные решения по территориальному планированию |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы схемы территориального планирования: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:50 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:50 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:50 000 |
| 4 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:50 000 |
| 5 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:50 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:50 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:50 000 |
| 9 | Проектный план «Схема уточнения границ между муниципальными образованиями и границ населённых пунктов» | М. 1:50 000 |
| 10 | Проектный план «Схема зонирования территории» | М. 1:50 000 |
| 11 | Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:50 000 |
| 12 | Анализ современного использования территории «Картограмма агропроизводственной группировки почв» | М. 1:50 000 |
| 13 | «Проект границ посёлка Белое Озеро (опорный план)» МО Дубровское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 14 | «Проект границ посёлка Белое Озеро (основной чертёж)» МО Дубровское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 15 | «Проект границ села Славкино (основной чертёж)» МО Славкинское сельское поселение | М. 1:10 000 |
| 16 | «Проект границ посёлка Клин (основной чертёж)» МО Канадейское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 17 | «Проект границ посёлка Нагорный (основной чертёж)» МО Никулинское сельское поселение | М. 1:5 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды: Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнители: | Пивкина Н.Н. Гришин А.А. Килипенко А.П. |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел III. Проектные решения по территориальному планированию МО «Николаевский район» |
| Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
| 1. Административно-территориальное устройство района | 5 |
| Уточнение границ между муниципальными образованиями района и границ населённых пунктов | 5 |
| 1.2. Изменения в административно-территориальном устройстве района | 6 |
| 2. Демография | 11 |
| 3. Потребности в инженерном обеспечении | 17 |
| 4. Потребности в социальном и культурно-бытовом обслуживании | 18 |
| 5. Функциональное зонирование | 22 |
| 5.1. Урбанизированные зоны | 23 |
| 5.1.1. Жилые зоны | 24 |
| 5.1.2. Производственно-коммунальные зоны | 25 |
| 5.2. Зоны с особыми условиями использования территории | 30 |
| 5.2.1. Зоны особо охраняемых территорий | 30 |
| 5.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия | 31 |
| 5.2.3. Зоны особо охраняемых природных территорий | 40 |
| 5.2.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко- культурного значения | 46 |
| 5.2.5. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения | 47 |
| 5.3. Лесохозяйственные зоны | 49 |
| 5.4. Сельскохозяйственные зоны | 50 |
| 5.5. Рыбоводство | 51 |
| 5.6. Рекреационные зоны | 51 |
| 5.7. Зоны специального назначения | 53 |
| 5.7.1. Твёрдые бытовые и промышленные отходы | 53 |
| 5.7.2. Объекты захоронения биологических отходов | 54 |
| 5.7.3. Кладбища | 56 |
| 5.8. Зоны добывающей промышленности | 58 |
| 5.9. Транспортная инфраструктура | 60 |
| 5.10. Водоснабжение и водоотведение | 65 |
| 6. Основные задачи на ближайший период и этапы их реализации | 67 |
| 6.1. МО Николаевское городское поселение | 67 |
| 6.2. МО Дубровское сельское поселение | 68 |
| 6.2.1. Посёлок Белое Озеро | 71 |
| Лесохозяйственный комплекс | 73 |
| 6.2.2. Границы посёлка Белое Озеро | 78 |
| Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро | 92 |
| 6.3. МО Славкинское сельское поселение | 99 |
| 6.3.1. Село Славкино | 100 |
| 6.4. МО Поспеловское сельское поселение | 101 |
| 6.5. МО Барановское сельское поселение | 103 |
| 6.6. МО Сухотерешанское сельское поселение | 104 |
| 6.7. МО Канадейское сельское поселение | 104 |
| 6.7.1. Границы посёлка Клин | 106 |
| 6.8. МО Головинское сельское поселение | 109 |
| 6.9. МО Никулинское сельское поселение | 110 |
| 7. ТЭП по территориальному планированию МО «Николаевский район» | 112 |
| Раздел IV. Графические материалы | 116 |

1. Административно-территориальное устройство района

1.1. Уточнение границ между муниципальными образованиями района

и границ населённых пунктов

В процессе разработки Схемы территориального планирования МО «Николаевский район» был выявлен ряд следующих несоответствий действующему законодательству об административно-территориальном устройстве, земельному, лесному и  градостроительному законодательству:

- Часть п. Нагорный находится на территории МО Никулинское сельское поселение, вторая, почти равноценная по площади, на территории МО Дубровское сельское поселение. Граница проходит по поселку. Административно поселок относится к МО Никулинское сельское поселение. В состав территории поселка не включены производственная и коммунальная зоны поселка;

- Деревня Пановка и с. Лынёвка находятся в границах и на территории МО Канадейское сельское поселение, а административно относится к МО Головинское сельское поселение;

- Деревня Булгаковка находится в границах и на территории МО Николаевское городское поселение, а административно относится к МО Никулинское сельское поселение;

- Поселки Луговой и Новый, а также с. Елшанка находятся в границах и на территории МО Канадейское сельское поселение, а административно относятся к МО Николаевское городское поселение;

- Посёлок Клин в соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» входит в состав МО Канадейское сельское поселение Николаевского района. Посёлок не имеет утверждённых границ. Жилая и производственная зоны посёлка пересекается границей между МО «Николаевский район» и МО «Новоспасский район»;

- Отсутствуют утверждённые границы курортного посёлка Белое Озеро (фактически застроенная территория – 130,8 га);

- Значительная часть селитебной и производственной зон села Славкино находится на землях лесного фонда (около 19,2 га).

1.Проектом предлагается изменить административные границы между муниципальными образованиями Николаевского района:

- МО Дубровское сельское поселение и МО Никулинское сельское поселение;

- МО Канадейское сельское поселение и МО Головинское сельское поселение.

Так как значительная часть посёлка Нагорный, который административно относится к МО Никулинское сельское поселение, находится на территории МО Дубровское сельское поселение, предлагается откорректировать административную границу между поселениями, вывести из состава территории МО Дубровское сельское поселение участок 20,2 га и включить его в состав МО Никулинское сельское поселение.

Таким образом, с учётом корректировки административной границы общая площадь территорий будет составлять:

- МО Дубровское сельское поселение – 17255,8 га (в настоящее время – 17276 га);

- МО Никулинское сельское поселение – 20306,2 га (в настоящее время – 20286 га).

2.Так как с. Лынёвка административно относится к МО Головинское сельское поселение, а находится на территории МО Канадейское сельское поселение, предлагается откорректировать административную границу между поселениями, вывести из состава территории МО Канадейское сельское поселение 254 га и включить его в состав МО Головинское сельское поселение.

3.Так как д. Пановка административно относится к МО Головинское сельское поселение, а находится на территории МО Канадейское сельское поселение, предлагается откорректировать административную границу между поселениями, вывести из состава территории МО Канадейское сельское поселение 136 га и включить его в состав МО Головинское сельское поселение.

Таким образом, с учётом корректировки административной границы общая площадь территорий будет составлять:

- МО Канадейское сельское поселение – 24895 га (в настоящее время – 25285 га);

- МО Головинское сельское поселение – 36414 га (в настоящее время – 36024 га).

Кроме того: В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» посёлок Клин, находящийся на границе Николаевского и Новоспасского районов, входит в состав МО Канадейское сельское поселение Николаевского района.

Посёлок был построен для обеспечения функционирования ЛПДС «Клин», подразделения, обслуживающего нефтепровод «Дружба».

В посёлке постоянно проживает 174 человека, временно проживает ещё до 70 человек. На ЛПДС «Клин» и в других организациях и предприятиях посёлка постоянно трудятся около 300 человек.

До настоящего момента законодательно не утверждены границы поселка, его территория, в том числе и селитебная, являются землями промышленности. Более того, часть жилой зоны и значительная часть производственной зоны поселка находятся на землях Новоспасского района Ульяновской области.

В настоящем «Проекте» отдельно разработано «Обоснование проекта границ поселка Клин».

1.2. Изменения в административно-территориальном устройстве

МО «Николаевский район»

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года  «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Николаевское городское поселение входят 10 населённых пунктов:

  - рабочий поселок Николаевка (административный центр поселения);

  - деревня Волдачи;

  - деревня Новая Петровка;

  - деревня Федоровка;

  - село Баевка;

  - поселок Белокаменка;

  - село Поника;

  - поселок Луговой;

  - поселок Новый;

  - село Елшанка.

Фактически в границах МО Николаевское городское поселение расположено 8 населённых пунктов:

- рабочий поселок Николаевка;

- деревня Волдачи;

- деревня Новая Петровка;

- деревня Фёдоровка;

- село Баевка;

- поселок Белокаменка;

- село Поника;

а также

- деревня Булгаковка,

которая находится на территории МО Николаевское городское поселение, а административно относится к МО Никулинское сельское поселение.

Село Елшанка, посёлок Луговой и посёлок Новый, административно относящиеся к МО Николаевское городское поселение, находятся за его пределами, на территории МО Канадейское сельское поселение.

«Проектом» предлагается для приведения сложившегося положения в соответствие с действующим земельным законодательством, законодательством об административно-территориальном устройстве, инициировать процедуру по переводу:

    - д. Булгаковки в состав МО Николаевское городское поселения;

    - п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение.

Наиболее ответственными позициями

в административно-территориальном устройстве района являются:

- Утверждение проектных границ посёлка Клин (МО Канадейское сельское поселение) с изменением границ между МО «Николаевский район» и МО «Новоспасский район». Проектом предлагается утвердить границы посёлка Клин (проектная площадь посёлка – 124,1 га) – см. Глава 6, п. 6.7.1. Границы посёлка Клин.

- Утверждение проектных границ курортного посёлка Белое Озеро площадью 170,5 га, в том числе с выводом из состава земель Лесного фонда около 158 га - в первую очередь необходимо перевести земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью (площадь застроенной территории всего – около 130,8 га; из них выведена из состава земель Лесного фонда – 12,5 га; вывести из состава Лесного фонда около 118,3 га) – см.Глава 6, п. 6.2.1. Посёлок Белое Озеро; п. 6.2.2. Границы посёлка Белое Озеро.

- Утверждение проектных границ села Славкино с переводом из состава Лесного фонда земель занятых жилыми, производственно-коммунальными и рекреационными зонами общей площадью около 19,2 га - см. Глава 6, п. 6.3.1. Село Славкино.

Административно-территориальные единицы МО «Николаевский район» Ульяновской области (с учётом уточнения границ между муниципальными образованиями и переводом населённых пунктов приведены ниже:

Административно-территориальные единицы

МО «Николаевский район» Ульяновской области

(с учётом уточнения границ между муниципальными образованиями)

| № п/п | Администра-тивно-территориальная единица | Центр муниципаль-ного образования | Террито-рия, кв.км. (существу-ющая) | Террито-рия, кв.км. (проектиру-емая) | Количест-во населён-ных пунктов (существу- ющее) | Количест-во населён-ных пунктов (проекти-руемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 2076,40 | 59 | 57 |
| 1. | МО Николаевское городское поселение | р.п. Николаевка | 189,88 | 189,88 | 10 | 8 |
| 2. | МО Никулинское сельское поселение | с. Никулино | 202,86 | 203,062 | 8 | 7 |
| 3. | МО Дубровское сельское поселение | с. Дубровка | 172,76 | 172,558 | 6 | 6 |
| 4. | МО Славкинское сельское поселение | с. Славкино | 342,61 | 342,61 | 2 | 2 |
| 5. | МО Барановское сельское поселение | с. Барановка | 197,05 | 6197,05 | 6 | 6 |
| 6. | МО Канадейское сельское поселение | с. Канадей | 252,85 | 248,95 | 7 | 9 |
| 7. | МО Сухотерешанское сельское поселение | с. Сухая Терешка | 174,51 | 174,51 | 5 | 5 |
| 8. | МО Головинское сельское поселение | с. Головино | 360,24 | 364,14 | 9 | 9 |
| 9. | МО Поспеловское сельское поселение | с. Поспеловка | 183,64 | 183,64 | 5 | 5 |

Общая площадь населённых пунктов Николаевского района Ульяновской области в настоящее время составляет 7233,8 га.

Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предлагается включение (с возможным изъятием из земель сельскохозяйственного назначения, либо без изъятия) территорий, примыкающих к населённым пунктам, на которых находятся производственные здания и сооружения, а также объекты инженерного обеспечения населённых пунктов.

Функциональное назначение каждого включаемого участка и новые границы населённых пунктов должны определяться на стадии разработки Генеральных планов населенных пунктов.

Площадь населённых пунктов муниципальных образований МО «Николаевский район» с учётом проектных приращений приведена ниже:

Площадь населённых пунктов муниципальных образований МО «Николаевский район»

с учётом проектных приращений

| № п/п | Населенный пункт | Современное использование, га | Проектный план, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Николаевское городское поселение |
| 1 | р.п. Николаевка | 661 | 1160 |
| 2 | с. Поника | 151,6 | 225 |
| 3 | д. Новая Петровка | 23 | 23 |
| 4 | д. Федоровка | 36,3 | 36,3 |
| 5 | с. Баевка | 249,3 | 276 |
| 6 | с. Белокаменка | 11,2 | 11,2 |
| 7 | д. Волдачи | 35,3 | 35,3 |
| 8 | с. Булгаковка (включение) | 29,8 | 29,8 |
| Всего: | 1197,5 | 1796,6 |
|  | с. Елшанка (вывод) | 93,5 | 93,5 |
|  | п. Луговой (вывод) | 16,8 | 16,8 |
|  | п. Новый (вывод) | 23,4 | 23,4 |
| Всего: | 133,7 | 133,7 |
|  | МО Дубровское сельское поселение |
| 1 | с. Дубровка | 167,6 | 202 |
| 2 | с. Никитино | 69,8 | 76,5 |
| 3 | с. Мордовский Канадей | 134,4 | 144 |
| 4 | д. Сосновка | 50,1 | 55,5 |
| 5 | д. Кочетовка | 45,7 | 45,7 |
| 6 | п. Белое Озеро | - | 170,5 |
| Всего: | 467,6 | 694,2 |
|  | МО Славкинское сельское поселение |
| 1 | С. Славкино | 391 | 436,2 |
| 2 | С. Андреевка | 132 | 177 |
| Всего: | 523 | 613,2 |
|  | МО Поспеловское сельское поселение |
| 1 | с. Поспеловка | 81 | 95 |
| 2 | с. Чувашский Сайман | 123 | 170 |
| 3 | с. Татарский Сайман | 306 | 400 |
| 4 | с. Эзекеево | 93 | 96 |
| 5 | с. Кочкарлей | 89 | 89 |
| Всего: | 692 | 850 |
|  | МО Барановское сельское поселение |
| 1 | с. Барановка | 193,7 | 315 |
| 2 | с. Давыдовка | 178,9 | 330 |
| 3 | с. Губашево | 108,7 | 130 |
| 4 | с. Болдасьево | 80,9 | 92 |
| 5 | с. Телятниково | 228 | 266 |
| 6 | с. Белый Ключ | 46 | 62 |
| Всего: | 836,2 | 1195 |
|  | МО Сухотерешанское сельское поселение |
| 1 | с. Сухая Терешка | 232 | 300 |
| 2 | с. Куроедово | 70 | 100 |
| 3 | д. Варваровка | 32 | 32 |
| 4 | д. Дуровка | 33 | 46 |
| 5 | д. Русские Зимницы | 15 | 23 |
| Всего: | 382 | 501 |
|  | МО Канадейское сельское поселение |
| 1 | с. Канадей | 744 | 900 |
| 2 | с. Прасковьино | 164 | 164 |
| 3 | п. Клин | - (границы не утверждены) | 124,1 |
| 4 | п. Крутец | 47 | 47 |
| 5 | п. Вязовой | 162 | 162 |
| 6 | п. Клин | 40 | 40 |
| 7 | п. Куроедовские Выселки | 29,8 | 29,8 |
|  | Всего: | 1186,8 | 1466,9 |
|  | с. Елшанка (включение) | 93,5 | 93,5 |
|  | п. Луговой (включение) | 16,8 | 16,8 |
|  | п. Новый (включение) | 23,4 | 23,4 |
|  | Всего: | 133,7 | 133,7 |
|  | МО Головинское сельское поселение |
| 1 | с. Головино | 190,5 | 220 |
| 2 | д. Кезьмино | 59 | 84 |
| 3 | с. Топорнино | 152 | 166 |
| 4 | с. Каранино | 63,8 | 63,8 |
| 5 | с. Кравково | 150 | 168 |
| 6 | с. Тепловка | 143,5 | 154 |
|  | с. Канасаево | 161 | 181 |
| 7 | с. Пановка | 51 | 51 |
| 8 | с. Лынёвка | 47,5 | 47,5 |
| Всего: | 1018,3 | 1135,3 |
|  | МО Никулинское сельское поселение |
| 1 | с. Никулино | 76 | 95 |
| 2 | с. Ахметлей | 264,8 | 294 |
| 3 | с. Рызлей | 103 | 154 |
| 4 | п. Станция Никулино | 42,7 | 42,7 |
| 5 | п. Нагорный | 23 | 66 |
| 6 | с. Большой Чирклей | 219,2 | 336 |
| 7 | с. Курмаевка | 68 | 68 |
|  | Всего: | 796,7 | 1055,7 |
|  | д. Булгаковка | 29,8 | 29,8 |
|  | ИТОГО: | 7233,8 | 9441,6 |

*Конкретные границы и площади населённых пунктов должны быть уточнены при разработке Генеральных планов поселений района, а также населённых пунктов при разработке градостроительного зонирования территорий населённых пунктов для составления Правил землепользования и застройки

3. Демография

Как прогнозируемый для демографического развития района рассматривается стабилизационный, оптимистический сценарий развития.

Прогноз численности населения по муниципальным образованиям МО «Николаевский район» Ульяновской области (по инерционному и оптимистическому сценарию) представлен ниже:

Прогноз численности населения по муниципальным образованиям МО «Николаевский район» Ульяновской области

(по инерционному и оптимистическому сценарию)

| Название поселения | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Инерционный сценарий | Оптимистический сценарий |
| МО «Николаевский район» | 29760 | 26190 | 23047 | 29760 | 28099 | 27343 |
| МО Николаевское городское поселение | 9470 | 8334 | 7334 | 9470 | 9544 | 10314 |
| МО Барановское сельское поселение | 3012 | 2651 | 2332 | 3012 | 2741 | 2494 |
| МО Канадейское сельское поселение | 3421 | 2832 | 2355 | 3421 | 3010 | 2771 |
| МО Поспеловское сельское поселение | 2549 | 2243 | 1974 | 2549 | 2320 | 2111 |
| МО Головинское сельское поселение | 1971 | 1735 | 1526 | 1971 | 1794 | 1632 |
| МО Дубровское сельское поселение | 1150 | 1012 | 891 | 1150 | 1137 | 1179 |
| МО Никулинское сельское поселение | 5042 | 4456 | 3921 | 5042 | 4596 | 4295 |
| МО Славкинское сельское поселение | 2049 | 1803 | 1587 | 2049 | 1865 | 1697 |
| МО Сухотерешанское сельское поселение | 1075 | 946 | 833 | 1075 | 978 | 890 |

Прогноз численности населения МО «Николаевский район»

(по оптимистическому сценарию)

(в разрезе муниципальных образований)

| Численность населения, чел. | Совр. сост. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 29760 | 28099 | 27343 |
| МО Николаевское городское поселение | 9470 | 9544 | 10314 |
| МО Барановское сельское поселение | 3012 | 2741 | 2494 |
| МО Канадейское сельское поселение | 3421 | 3010 | 2771 |
| МО Поспеловское сельское поселение | 2549 | 2320 | 2111 |
| МО Головинское сельское поселение | 1971 | 1794 | 1632 |
| МО Дубровское сельское поселение | 1150 | 1137 | 1179 |
| МО Никулинское сельское поселение | 5063 | 4607 | 4193 |
| МО Славкинское сельское поселение | 2049 | 1865 | 1697 |
| МО Сухотерешанское сельское поселение | 1075 | 978 | 890 |
| Возрастная структура населения, % |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 17 55 28 | 18 66 16 | 20 67 13 |

Население 29760 чел.          Население 28099 чел.        Население 27343 чел.

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры

Рис. 2 Прогноз численности населения района

- Современная модель воспроизводства населения района характеризуется низким уровнем рождаемости, очень высоким уровнем смертности и большими масштабами естественной убыли населения;

- Половозрасная структура населения характеризуется преобладанием женского населения. В младших и трудоспособном возрастах, как правило, наблюдается преобладание мужского населения, однако в старших возрастах отмечается полное доминирование женщин;

- Возрастная структура населения района является кризисной. Доля лиц моложе трудоспособного возраста имеет тенденцию к уменьшению;

- Неблагоприятная возрастная структура в первую очередь отражается на показателе демографической нагрузки населения и делает процесс старения трудовых ресурсов неизбежным;

- В настоящее время лишь миграционный прирост способен компенсировать естественные потери населения.

Решение демографических проблем - задача очень сложная, требующая целенаправленных мер, учитывающих их инерционность и длительность достижения ожидаемого результата, значительных финансовых средств. Основными задачами демографической безопасности в районе являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, изменение направленности воспроизводственных процессов: повышение рождаемости, при одновременном значительном снижении смертности, оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков.

Главным для достижения этих задач представляется общее оздоровление экономической жизни в стране, целенаправленное усиление работ в этом направлении органов власти всех уровней.

Анализ демографической ситуации населенных пунктов района позволяет выделить группу населенных пунктов, имеющих наибольшие предпосылки для стабилизации демографической ситуации и, возможно, роста населения:

р.п. Николаевка (административный центр района, административный центр МО Николаевское городское поселение) – имеет очень выгодное месторасположение в структуре Николаевского района – в центральной части, на пересечении важнейших для

- района природных (р. Канадейка) и транспортных (автомобильная дорога и железная дорога федерального значения и дорога регионального значения) планировочных осей; имеет комплекс градообразующих производственных мощностей и достаточно развитую инфраструктуру культурного и социально-бытового обслуживания. Схемой территориального планирования Ульяноской области прогнозируется стабилизация и рост в р.п. Николаевка до 7000 человек и рекомендуется при разработке Генерального плана р.п. принимать на расчётный период (2030 г.) численность населения – 8000 человек;

- посёлок Белое Озеро (МО Дубровское сельское поселение) – фактически сложившийся курорт местного значения. Природно-климатические условия позволяют осуществлять лечение, оздоровление и отдых в течении всего года. Имеются все предпосылки для увеличения постоянно проживающего населения до 500 человек;

- посёлок Клин (МО Канадейское сельское поселение) – имеет градообразующий элемент ЛПДС «Клин». Количество постоянно проживающих жителей не должно сокращаться;

- посёлок Нагорный (МО Никулинское сельское поселение) – имеет градообразующий элемент ЛПДС «Никулино». Количество постоянно проживающих жителей не должно сокращаться.

*Конкретные прогнозы по развитию демографической ситуации могут быть уточнены при разработке Генеральных планов поселений с учётом существующего состояния и перспектив развития отдельных населённых пунктов.

Показатели по территориям муниципальных образований в составе МО «Николаевский район» Ульяновской области с учётом проектных решений приведены ниже:

*Площади территорий поселений могут уточняться при разработке Генеральных планов муниципальных образований района, а также при принципиальном решении по определению границ посёлка Клин (МО Канадейское сельское поселение).

Показатели по территориям муниципальных образований в составе МО «Николаевский район» Ульяновской области

| № п/п | Административно-территориальная единица | Территория, кв.км. | Численность жителей, чел. | Плотность населения, чел/кв.км. | Плотность населения в населённых пунктах, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-я | Проектная | Существ-я | Проектная | Сущест-я | Проектная | Сущест-я | Проектная |
|  | Всего по району | 207 6,40 | 2077,0 | 29760 | 27229 | 14,3 | 13,1 | 4,15 | 2,84 |
| 1. | МО Николаевское городское поселение | 189,88 | 189,88 | 9470 | 10314 | 49,8 | 54,3 | 7,3 | 5,74 |
| 2. | МО Никулинское сельское поселение | 202,86 | 203,062 | 5063 | 4295 | 25,0 | 21,1 | 6,2 | 4,06 |
| 3. | МО Дубровское сельское поселение | 172,76 | 172,558 | 1150 | 1179 | 6,7 | 6,83 | 2,5 | 1,45 |
| 4. | МО Славкинское сельское поселение | 342,61 | 342,61 | 2049 | 1660 | 6,0 | 4,84 | 3,9 | 1,15 |
| 5. | МО Барановское сельское поселение | 197,05 | 197,05 | 3012 | 2440 | 15,3 | 12,4 | 3,6 | 2,04 |
| 6. | МО Канадейское сельское поселение | 252,85 | 249,95 | 3421 | 2806 | 13,3 | 11,05 | 2,9 | 1,92 |
| 7. | МО Сухотерешанское сельское поселение | 174,51 | 174,51 | 1075 | 874 | 6,1 | 5,0 | 2,82 | 1,75 |
| 8. | МО Головинское сельское поселение | 360,24 | 364,14 | 1971 | 1596 | 5,5 | 4,38 | 2,03 | 1,47 |
| 9. | МО Поспеловское сельское поселение | 183,64 | 183,64 | 2549 | 2065 | 13,9 | 11,24 | 3,68 | 2,43 |

3. Потребности в инженерном обеспечении

Водоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования (п. 3.6.1.2.) воды на холодное водоснабжение и водоотведение требуется:

*для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями – 56,575 куб м/год на 1 человека;

*для зданий, не оборудованных внутренней канализацией – 27,74 куб м/год на 1 человека;

*неучтённые расходы – 15,33 куб м/год на 1 человека.

Усреднённый показатель потребности в холодном водоснабжении – 57,49 куб.м/год на 1 человека.

Соответственно по муниципальным образованиям потребность в водообеспечении составит (на расчётный период):

1.МО Николаевское городское поселение – 544,43 тыс. куб м/год;

2.МО Канадейское сельское поселение – 196,67 тыс. куб м/год;

3.МО Никулинское сельское поселение – 291,1 тыс. куб м/год;

4.МО Сухотерешанское сельское поселение – 61,8 тыс. куб м/год;

5.МО Барановское сельское поселение – 173,2 тыс. куб м/год;

6.МО Головинское сельское поселение – 113,3 тыс. куб м/год;

7.МО Дубровское сельское поселение – 66,1 тыс. куб м/год;

8.МО Славкинское сельское поселение – 117,8 тыс. куб м/год;

9.МО Поспеловское сельское поселение – 146,54 тыс. куб м/год.

Газоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования

*(п. 3.6.5.2.) нормативы обеспеченности объектами газоснабжения следует принимать исходя из расходов газа:

*при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 куб м/год на 1 человека

*(п. 3.6.3.2.) на отопление помещений (среднегодовая норма) – 30,2 куб м/ на 1кв. м. общей площади в год.

Соответственно по муниципальным образованиям на обеспечение жителей необходимо:

1.МО Николаевское городское поселение – 1757 тыс. куб м/год;

2.МО Канадейское сельское поселение – 478 тыс. куб м/год;

3.МО Никулинское сельское поселение – 732 тыс. куб м/год;

4.МО Сухотерешанское сельское поселение – 149 тыс. куб м/год;

5.МО Барановское сельское поселение – 416 тыс. куб м/год;

6.МО Головинское сельское поселение – 272 тыс. куб м/год;

7.МО Дубровское сельское поселение – 200 тыс. куб м/год;

8.МО Славкинское сельское поселение – 283 тыс. куб м/год;

9.МО Поспеловское сельское поселение – 352 тыс. куб м/год.

Энергоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели, нормативы обеспеченности объектами энергоснабжения следует принимать исходя из расходов электроэнергии (п. 3.6.4.2.)

Для сельских населённых пунктов (без кондиционеров):

*для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами – 1000 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4100 кВт на ч/год на 1 человека;

*для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата) – 1850 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4400 кВт на ч/год на 1 человека.

Исходя из того, что на расчётный срок планируется полная газификация населённых пунктов Николаевского района, потребность в электроснабжении составит 27343000 кВт /год.

Потребность энергообеспечения производственных объектов должна определяться в каждом конкретном случае по техническим условиям энергоснабжающих организаций и предприятий.

Связь

Практически все населённые пункты Николаевского района имеют телефонную связь. Все поселения нормативно обеспечены отделениями связи (почтами).

Практически вся территория района обеспечена сотовой связью. Продолжается дальнейшее уплотнение сотовой связи.

Необходимо улучшать уровень обслуживания населения всеми видами связи, производить ремонт и реконструкцию зданий и сооружений связи.

Теплоснабжение

Исходя из того, что на расчётный срок планируется полная газификация населённых пунктов Николаевского района будет обеспечен полный перевод всех существующих котельных на газовое топливо.

Необходимо разработать программу по ремонту и модернизации котельных с установкой более эффективных котлоагрегатов, в первую очередь на муниципальных котельных.

Твёрдые бытовые отходы

Согласно градостроительным нормативам Ульяновской области норма накопления твёрдых бытовых отходов (п. 3.6.5.2.) - общее количество бытовых отходов по населённому пункту с учётом общественных зданий – 600 кг/чел в год.

На расчётный период в районе будет накоплено 328,11 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов.

При норме складирования на полигонах ТБО 10 тонн на кв.м. необходима совокупная площадь полигонов ТБО – 3,28 га. При норме складирования 2 тонны на кв.м. необходимо будет 16,4 га.

4. Потребности в социальном и культурно-бытовом обслуживании

Образование

Не смотря на сравнительно благополучное положение в МО «Николаевский район», проблемой системы образования все же остается ее слабая материально-техническая база, которая не отвечает требованиям современных образовательных технологий. Многие средние учебные заведения нуждаются в укреплении учебно-материальной базы. Современной компьютерной техникой обеспечены далеко не все общеобразовательные учреждения поселения.

В связи с тем, что средние общеобразовательные школы имеются не в каждом населенном пункте, учащиеся нуждаются в транспорте, обеспечивающем провоз к месту учебы. В значительной степени через систему «школьных автобусов» в поселении такая проблема решается.

Несмотря на то, что идёт сокращение численности детей школьного возраста, особенно в сельских населенных пунктах, сеть средних школ остается сравнительно стабильной. Для обеспечения процесса непрерывности образования целесообразна организация при базовых школах групп дошкольного образования и классов предвузовской подготовки (профильных классов «школа-ВУЗ»).

Совсем иначе обстоит дело с детскими дошкольными учреждениями.

В соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%) и исходя из демографического прогноза - 1800 детей дошкольного возраста на расчётный период), на расчётный период потребуется 1534 места.

Необходимо принимать меры по введению в строй ранее законсервированных или закрытых детских садов.

Учитывая особенности демографической ситуации необходимо в каждом поселении района необходимо:

- Построить по уже разработанному проекту школу на 178 учащихся в с. Большой Чирклей;

- Расчётной вместимости школ в МО «Николаевский район» будет достаточно на расчётный период. В настоящее время при проектной заполняемости существующих школ среднего образования – 2598 мест, фактическая заполняемость – 1755 мест. При проектной заполняемости школ неполного образования – 1739, фактическая – 296. Главной причиной сокращения числа учащихся являлась уменьшение детей в школьных возрастах, за счет снижения рождаемости в последние два десятилетия;

- В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения). В соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%) и исходя из демографического прогноза - 1800 детей дошкольного возраста на расчётный период), на расчётный период потребуется 1534 места.

- Ввиду малой наполняемости школ предлагается рассмотреть возможность на первом этапе организацию при школах дошкольных групп;

- Обеспечить разработку проекта детского дошкольного учреждения на 40 мест в п. Белое Озеро;

- Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования;

- В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования

- Проектом предлагается производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок. Необходимо повышение уровня и качества школьного образования, увеличения компьютеризации, введения новых прогрессивных обучающих технологий.

Здравоохранение

Уровень общей заболеваемости населения по Ульяновской области в целом превышает среднероссийский показатель.

Показатели заболеваемости населения отражают организацию работы амбулаторно-поликлинического учреждений, других лечебных учреждений, обеспечение врачебными кадрами – специалистами, ведущими приём, и уровень доступности медицинской помощи. Одна из главных цифр благополучия  - демографическая ситуация.

За последние годы наметилась тенденция по стабилизации лекарственного обеспечения. Однако ситуация с обеспечением лекарственными средствами льготных категорий граждан остается острой.

Из-за недостаточного финансирования сложилась сложная ситуация с оснащением лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, что отрицательно влияет на качество оказываемой населению медицинской помощи.

Для совершенствования системы здравоохранения и укрепления ее материальной базы необходимо также обеспечение объектов здравоохранения нормативным инженерным оборудованием; укрепление их материально-технической базы.

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района. На настоящий момент мощность коечного фонда района составляет 152 места, из которых 119 – в Николаевской ЦРБ (что покрывает потребности МО Николаевское городское поселение), 33 – в Барановской участковой больнице. Однако, в соответствии с нормативами – 135 коек на 10 000 жителей, необходимо увеличение общего числа койко-мест в районе до 360. На территории района на 2009 год работало 554 человека медицинского персонала. Обеспеченность медицинским персоналом на 10 000 человек населения в районе равняется 186,2. Показатель показывает, что фактическая обеспеченность населения медицинским персоналом выше установленных социальных нормативов (в 41 врачей и 115 человек среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения – Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» № 1063-р от 3 июля 1996 г.);

- Существующие фельдшерско-акушерские пункты (и аптечные пункты) в населённых пунктах района при транспортной доступности ЦРБ в р.п. Николаевка в пределах 60 мин., представляются достаточными на расчётный период в соответствии с действующими нормативами.

- Необходимо повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения.

Социальное обслуживание населения

В Николаевском районе в настоящее время существует один центр, где проживают ветераны войны и труда. Это приспособленные 6 квартир в многоквартирном жилом доме в р.п. Николаевка. В настоящее время там проживает 6 человек.

В соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования вместимость домов-интернатов для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) принимается 30 мест на 10 000 жителей.

- Необходимо запроектировать и построить в районе (либо приспособить существующие здание) дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) на 80 мест.

Дома-интернаты для детей инвалидов рассчитываются как 20 мест на 10 000 жителей. Существующая специализированная школа-интернат в с. Барановка (расчётная вместимость – 96 м6ест, фактическая наполняемость – 56 человек) представляется достаточной на расчётный срок.

- Необходимо до 2012 года осуществить капитальный ремонт здания школы-интерната, установить современную систему обеспечения противопожарной безопасности.

Культура

Несмотря на то, что часть библиотек и учреждений культурно-досугового типа оснащаются современной техникой и компьютерами, процент учреждений, затронутых техническим оснащением невелик из-за недостатка в финансировании. По причине удорожания книг и отсутствия средств, особенно в сельских библиотеках, сокращается библиотечный фонд.

Вместе с тем, число культурно-досуговых формирований и проведенных культурно-досуговых мероприятий постоянно растет, что свидетельствует о востребованности культурно-досуговых учреждений. Серьезное положение сложилось с их дальнейшей эксплуатацией, значительная часть зданий требует капитального ремонта или находится в аварийном состоянии.

- Необходимо изыскать возможности для восстановления аварийного здания СДК в с. Давыдовка;

- Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

  - формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

  - капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

  - восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек, улучшение качества кинообслуживания населения путем переоснащения киноустановок, оснащение современными проекционными установками;

  - возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

  - реставрация и обновление материально-технической базы музеев;

- На территории курортного поселка Белое Озеро необходимо обеспечить организацию общекурортного центра обслуживания лечащихся и отдыхающих.

В районе должен быть проведен ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры.

Принцип территориальной организации учреждений культуры - создание в районном центре культурных комплексов повышенной комфортности и модельных библиотек с электронным каталогом, справочными системами, электронными изданиями книг.

Спорт

Почти во всех действующих школах района имеются спортивные залы и спортивные площадки, которые в своём большинстве не являются общедоступными для всех желающих.

- Необходимо разработать программу по обеспечению населённых пунктов района (в первую очередь с населением свыше 2000 человек) физкультурно-оздоровительными комплексами.

Единственный крытый плавательный бассейн на территории района располагался в составе здания СДК в с. Давыдовка. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и бассейн не функционирует.

В соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования площадь зеркала воды крытых бассейнов определяется из расчёта 75 кв.м. на 1000 жителей.

- Необходимо запроектировать и построить, в первую очередь в р.п. Николаевка, крытый плавательный бассейн с водным зеркалом не менее 250 кв.м.

- Необходимо изыскать возможности для восстановления аварийного здания СДК в селе Давыдовка, в состав которого входил бассейн.

- Необходимо улучшать пропаганду здорового образа жизни.

Торговля и объекты бытового обслуживания

В соответствии с действующими нормативами из расчёта на 1000 человек требуется метров квадратных:

*для магазинов продовольственных товаров – 100 кв.м;

*для магазинов непродовольственных товаров – 200 кв.м;

*для предприятий общественного питания – 30 посадочных мест на 1000 жителей;

Соответственно по муниципальным образованиям района:

для магазинов продовольственных товаров:

- МО Николаевское городское поселение – 1030 кв.м.;

- МО Канадейское сельское поселение – 280 кв.м.;

- МО Никулинское сельское поселение – 430 кв.м.;

- МО Сухотерешанское сельское поселение – 88 кв.м.;

- МО Барановское сельское поселение – 244 кв.м.;

- МО Головинское сельское поселение – 160 кв.м.;

- МО Дубровское сельское поселение – 118 кв.м.;

- МО Славкинское сельское поселение – 166 кв.м.;

- МО Поспеловское сельское поселение – 207 кв.м.

для магазинов непродовольственных товаров:

- МО Николаевское городское поселение – 2060 кв.м.;

- МО Канадейское сельское поселение – 560 кв.м.;

- МО Никулинское сельское поселение – 860 кв.м.;

- МО Сухотерешанское сельское поселение – 176 кв.м.;

- МО Барановское сельское поселение – 488 кв.м.;

- МО Головинское сельское поселение – 320 кв.м.;

- МО Дубровское сельское поселение – 236 кв.м.;

- МО Славкинское сельское поселение – 332 кв.м.;

- МО Поспеловское сельское поселение – 414 кв.м.

для предприятий общественного питания:

- МО Николаевское городское поселение – 310 посадочных мест;

- МО Канадейское сельское поселение – 84 посадочных мест;

- МО Никулинское сельское поселение – 129 посадочных мест;

- МО Сухотерешанское сельское поселение – 30 посадочных мест;

- МО Барановское сельское поселение – 75 посадочных мест;

- МО Головинское сельское поселение – 40 посадочных мест;

- МО Дубровское сельское поселение – 36 посадочных мест;

- МО Славкинское сельское поселение – 50 посадочных мест;

- МО Поспеловское сельское поселение – 62 посадочных места.

- Необходимо создавать условия для развития в поселении новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения, как и торговля, в настоящее не входит непосредственно в сферу ответственности администраций муниципальных образований и является элементом частного предпринимательства. Вместе с тем, в задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества.

5. Функциональное зонирование

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию района вне зависимости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития района.

Структура опорных центров развития хозяйственной деятельности МО «Николаевский район» определена Схемой территориального планирования на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых, туристско-рекреационных ресурсов), планировочной структуры территории, а также с учётом проектной гипотезы экономического развития области в целом.

Целью функционального зонирования района является разделение территории на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Проектное функциональное зонирование территории района формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;

- природоохранные;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственные;

- туристско-рекреационные;

- специального назначения;

- добывающей промышленности.

На основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учётом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются зоны приоритетного развития, определяющие первоочередное освоение ресурсного потенциала территории и формирования центров инвестиций различного хозяйственного освоения.

В данном проекте к ним относятся: зоны активного градостроительного освоения, зоны лесохозяйственной, сельскохозяйственной и туристско-рекреационной деятельности, зоны добывающей промышленности.

5.1. Урбанизированные зоны

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой (существующей и проектируемой) населённых пунктов, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, транзитные газо-и-нефтепроводы, полигоны ТБО).

Проектом предлагается развитие урбанизированных зон с учётом территориального увеличения населённых пунктов района, размещения новых производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, реконструкции дорожной сети.

На основании комплексной оценки территорий муниципальных образований МО «Николаевский район» было выявлено наличие потенциальных резервов развития урбанизированных зон с учётом ограничений природного и техногенного характера:

Природные:

- Оползневые склонные процессы;

- Природная боковая, речная эрозия подрезаемых склонов и овражная эрозия;

- Проявления карстовых процессов;

- Возможное затопление паводками населённых пунктов, расположенных на пойменных территориях;

- Просадочные явления в грунтах.

Техногенные:

- Размещение предприятий – загрязнителей окружающей среды в зоне застройки и необходимость учёта СЗЗ;

- Коридоры транзитных транспортно-инженерных коммуникаций.

Для освоения данных территорий требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории и мероприятий по охране окружающей среды.

В соответствии с проектной пространственной организацией территории района проектом выделяются 2 зоны активного градостроительного освоения и узлы опережающего хозяйственного развития.

Зоны активного градостроительного освоения:

- Зона р.п. Николаевка;

- Зона с. Канадей.

Выделенные зоны обладают наибольшей концентрацией промышленного и градостроительного строительства в силу концентрации населения, существующей и проектируемой производственной деятельности.

Узлы промышленного развития

- р.п. Николаевка (МО Николаевское городское поселение);

- с. Канадей, п. Клин (МО Канадейское сельское поселение);

- с. Тёпловка (МО Головинское сельское поселение);

- с. Давыдовка (МО Барановское сельское поселение).

Проектом предлагаются решения по включению в границы населённых пунктов примыкающих территорий (или резервированию)

В соответствии с действующим законодательством:

- При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством;

- Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно:

В первую очередь необходимо переводить земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью;

Во вторую очередь, могут переводится земли, определённые под развитие населённых пунктов и под развитие рекреационных зон.

5.1.1. Жилые зоны

В соответствии с показателями Схемы территориального планирования Ульяновской области для достижения нормативной обеспеченности жилой площадью в Николаевском районе на расчётный срок (2030 год) требуется дополнительно около 130 га. свободной от застройки территории.

С учётом прогнозируемого расселения и планируемым размещением новых  объектов индивидуального строительства предлагается резервирование с включением в населённый пункт:

МО Николаевское городское поселение:

- земельный участок северо-западнее р.п. Николаевка – около 319 га (из них под малоэтажное и индивидуальное строительство – около 100 га.);

- земельный участок, примыкающей к восточной границе р.п. Николаевка, севернее железной дороги – около 5 га, занятый малоэтажной и индивидуальной застройкой.

Кроме того, необходимо откорректировать существующие границы населённых пунктов с учетом включения в их состав прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой:

- группой жилых домов севернее Птицефабрики площадью около 0,5 га;

- группой жилых домов севернее с. Баевка площадью около 4,2 га.

Застроенные территории находятся на землях сельскохозяйственного назначения.

МО Дубровское сельское поселение:

- с учётом обоснования границ посёлка Белое Озеро, а также с учётом прогнозируемого расселения и планируемой реконструкцией и модернизацией лечебных и оздоровительных учреждений курорта «Белое Озеро» предлагается резервирование с включением в состав посёлка земельных участков общей площадью около 15,3 га – под новое жилищное строительство.

МО Славкинское сельское поселение:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих застроенных территорий:

- существующие жилые зоны, расположенные на землях Лесного фонда площадью около 8,7 га, юго-западнее села Славкино;

- существующие жилые зоны, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения площадью около 11 га, западнее села Славкино и площадью около 6 га, северо-восточнее села (общая площадь – около 17 га).

МО Никулинское сельское поселение:

- земельный участок северо-западнее границ с. Большой Чирклей – около 15 га;

- земельный участок северо-восточнее границ с. Большой Чирклей – около 8 га.

МО Канадейское сельское поселение:

- земельный участок севернее границ с. Канадей – общей площадью около 20 га;

- южнее существующей жилой застройки п. Клин (резерв под новое жилищное строительство) – площадью около 7,4 га.

В других населённых пунктах муниципальных образований района, учитывая низкую плотность существующей жилой застройки, наличие пустующих и аварийных домов, проектом не предлагается новых территорий для размещения индивидуального жилищного строительства.

5.1.2. Производственно-коммунальные зоны

В соответствии со Схемой территориального планирования Ульяновской области Схемой территориального планирования Николаевского района Ульяновской области на территории Николаевского района предусматривается размещение новых производственных мощностей:

Предприятия стройиндустрии:

- Два кирпичных завода;

- Цементный завод;

- Стекольный завод;

- Мелоизвестковый завод;

- Мелзавод

Предприятия пищевой промышленности

- Мясокомбинат;

- Завод по переработке масляничных культур

Предприятия сельскохозяйственного производства:

- Комбикормовый завод;

- Свинокомплекс;

а также новые

- Предприятия деревообрабатывающей промышленности.

Так же предусматривается реконструкция и увеличение производственных мощностей действующих предприятий.

С учётом сложившихся транспортной и инженерной инфраструктур Николаевского района, особенностей расселения трудовых ресурсов и наличия месторождений полезных ископаемых «Схемой территориального планирования» предлагается резервировать территории под перспективное размещение производственных предприятий и строительство новых предприятий на базе уже существующих.

Исходя из этого:

на территории МО Николаевское городское поселение определены:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 110 га, для расширения производственных и коммунальных зон (территория подстанции «Ключики» (ПС 500/220/110/35/10 кВ) и участка севернее автотрассы М-5 «Урал», под размещение Цементного завода;

- земельный участок площадью около 30 га, восточнее р.п. Николаевка и существующей территории, занятой Николаевской птицефабрикой, под размещение Мясокомбината;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 34 га, западнее д. Волдачи, севернее железной дороги, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 25 га, северо-западнее рабочего посёлка, примыкающий к дороге регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Баевка площадью около 28 га, северо-западнее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 25 га, севернее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 30 га, южнее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 15 га, северо-западнее села, вдоль дороги регионального значения, для размещения объектов придорожного сервиса;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Новая Петровка площадью около 24 га, северо-западнее села, для развития производственных и коммунальных зон.

Схемой предлагается резервирование территорий, на которых расположены существующие водозаборные сооружения, а также зон, необходимых для возможного развития водозаборной сети.

Общая площадь резервируемых зон водозаборов на территории МО Николаевское городское поселение составляет около 150 га.

на территории МО Дубровское сельское поселение определены:

- предлагается территория для возможного размещения свинокомплекса (юго-западнее с. Дубровка и юго-восточнее д. Сосновка), общей площадью около 15 га в качестве инвестиционной площадки.

Предлагаемая территория относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и размещение на ней животноводческого комплекса требует только соблюдения правил и норм по санитарно-защитным зонам. Принципиально возможно размещение и других объектов сельскохозяйственного производства на землях сельскохозяйственного назначения при условии соблюдения норм и правил по СЗЗ.

Кроме того

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Дубровка площадью около 16 га, юго-западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Дубровка площадью около 18 га, восточнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Никитино площадью около 7 га, северо-восточнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Мордовский Канадей площадью около 10 га, севернее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Сосновка площадью около 5,5 га, южнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон.

на территории МО Славкинское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

Село Славкино

- существующая коммунальная зона площадью около 8 га, расположенная на землях Лесного фонда, юго-западнее с. Славкино;

- существующая коммунальная зона площадью около 2,5 га, расположенная на землях Лесного фонда, северо-восточнее с. Славкино;

- существующие коммунальные зоны площадью около 49,4 га, южнее с. Славкино, северо-восточнее площадью около 15 га.

Село Андреевка

- земельный участок площадью около 25 га, южнее с. Андреевка, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок площадью около 22 га, юго-восточнее с. Андреевка, для развития производственных и коммунальных зон.

Проектом предлагается резервировать территорию площадью около 20 га вдоль дороги регионального значения севернее села Славкино для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года.

на территории МО Поспеловское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Чувашский Сайман, площадью около 40 га, и площадью около 10 га, северо-западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Татарский Сайман, площадью около 70 га, южнее населённого пункта и площадью около 30 га, севернее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Татарский Сайман, площадью около 70 га, южнее населённого пункта и площадью около 30 га, севернее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок, без включения в границы населённого пункта, площадью около 12 га, северо-восточнее с. Кочкарлей, для развититя производственных и коммунальных зон с возможной организацией придорожного сервиса.

на территории МО Никулинское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок площадью около 20 га, западнее с. Ахметлей под размещение Кирпичного завода на базе существующих и вновь открытых месторождений глин.

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Никулино площадью около 42 га, (юго-восточнее села), для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Большой Чирклей площадью около 48 га, (северо-восточнее села), для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Большой Чирклей площадью около 38 га, (севернее села), для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Рызлей площадью около 50 га, (юго-западнее села), для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Ахметлей площадью около 28 га, (южнее села), для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Ахметлей площадью около 4 га, (севернее села), для развития производственных и коммунальных зон.

на территории МО Барановское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 110 га, восточнее с. Давыдовка и существующей промышленной территории (занятой недействующим в настоящее время Комбинатом строительных материалов и действующим Асфальтобетонным заводом), под размещение Мелоизвесткового завода и Завода по производству кирпича и керамической плитки, а также для расширения производственных, коммунальных зон и организацию придорожного сервиса (вдоль автодороги «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка»;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 20 га, севернее с. Давыдовка, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 19 га, северо-восточнее с. Давыдовка, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 20 га, юго-восточнее с. Давыдовка, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 22 га, северо-западнее с. Телятниково, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 15 га, северо-восточнее с. Телятниково, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 120 га, восточнее с. Барановка, примыкающий к дороге областного значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», для развития производственных и коммунальных зон, а также организации придорожного сервиса;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 19 га, южнее с. Барановка, для развития производственнх и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 11 га, северо-западнее с. Болдасьево, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы населённого пункта площадью около 16 га, юго-восточнее села Белый Ключ, для развития производственных и коммунальных зон.

на территории МО Канадейское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок площадью около 24 га, северо-восточнее с. Канадей, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок западнее села Канадей с включением в границы населённого пункта общей площадью около 55 га, под размещение Стекольного завода (на базе существующих запасов песка) и Комбикормового завода.

кроме того:

-земельные участки общей площадью около 39 га, южнее с. Канадей и севернее трассы М-5 «Урал»), в качестве инвестиционных площадок;

-земельный участок площадью около 30 га, восточнее р.п. Николаевка и севернее д. Волдачи (на территории МО Канадейское сельское поселение), под возможное размещение Кирпичного завода, на базе открытых месторождений глин - в качестве инвестиционной площадки.

на территории МО Сухотерешанское сельское поселение определены:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Куроедово площадью около 7 га, для развития производственно-коммунальной зоны;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Куроедово площадью около 18 га, западнее населённого пункта, для развития производственно-коммунальной зоны;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Русские Зимницы площадью около 9 га, северо-восточнее населённого пункта, для развития производственно-коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Дуровка площадью около 10 га, северо-западнее населённого пункта, для развития производственно-коммунальной зоны;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Сухая Терешка площадью около 70 га, севернее населённого пункта, для расширения производственно- коммунальной зоны и возможного размещения придорожного сервиса.

Кроме того:

- земельный участок площадью около 40 га, юго-западнее с. Куроедово, под размещение Мелоизвесткового завода на базе открытых месторождений полезных ископаемых.

на территории МО Головинское сельское поселение определены:

- На территории МО Головинское сельское поселение предусматривается реконструкция существующего завода по производству растительного масла в селе Тёпловка, а также предполагается дальнейшее развитие предприятий сельскохозяйственного производства – животноводства и растениеводства, предприятий по переработке древесины.

Кроме того, предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Головино площадью около 25 га, юго-западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Кравково площадью около 18 га, западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Топорнино площадью около 16 га, юго-восточнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Кезьмино площадью около 9 га, юго-восточнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Кезьмино площадью около 16 га, южнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Тёпловка площадью около 10 га, северо-западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Канасаево площадью около 20 га, юго-западнее северной части населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон.

Схемой предлагается резервирование территорий, на которых расположены существующие водозаборные сооружения, а также зон, необходимых для возможного развития водозаборной сети.

*Инвестиционные площадки и территории, предлагаемые для включения в состав населённых пунктов, могут уточняться в процессе разработок Генеральных планов поселений, с учётом возможных потребностей в целях более эффективного использования земли.

*Процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), Водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1. Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).

(В целом вопросы охраны и содержания объектов культурного наследия регионального и местного значения относится непосредственно к уровню области и муниципального района соответственно).

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

В границах МО «Николаевский район» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

5.2.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

5.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого района требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории и культуры), расположенные на территории МО «Николаевский район», приведены в Таблицах ниже:

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры)

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Канадей, восточная, заречная часть села | Часовня при Покровском храме (каменная шатровая постройка, известная под названием «Башня» Конец XVII –начало XVIII вв. | РОИ от 16.05.68г. .№ 345/11 |
| 2 | р.п. Николаевка, южная окраина | Здание железнодорожного вокзала станции «Ключики», 1874 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 3 | с. Болдасьево, центральная часть | Здание земской школы, Вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 4 | с. Головино, центральная часть | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (православный приходской престольный храм, 1777 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 5 | с. Губашево, западная окраина | Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм), 1910-е годы | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 6 | с. Каранино, центральная часть | Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм), 1960 (?); 1903 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 7 | с. Кочкарлей, центральная часть | Церковь Казанской Богоматери (православный, приходской двухпрестольный храм), 1903 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 8 | с. Кочкарлей, рядом с церковью | Дом жилой церковного причта (?), начало XX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 9 | с. Кочкарлей, центральная часть | Ансамбль земской больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | с. Кочкарлей, центральная часть | Здание главного корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 11 | с. Кочкарлей центральная часть | Здание второго корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 12 | с. Кочкарлей, центральная часть | Дом врачей, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 13 | с. Кочкарлей, центральная часть | Дом младшего медперсонала, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 14 | с. Куроедово, центральная часть | Церковь православная приходская, начало XX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 15 | с. Мордовский Канадей, центр | Церковь Архистрата Михаила (православный приходской храм), 1770 (?); 1867 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 16 | с. Никитино, центр | Церковь Архангела Михаила, (православный приходской храм), 1859 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 17 | с. Никулино, центр | Церковь Владимирской Божьей Матери (православный приходской двухпрестольный храм), 1806 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 18 | с. Никулино, рядом с северным фасадом храма | Надгробие с могилы дворянки Е. Ушаковой, 1888 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 19 | с. Никулино, рядом с северным фасадом храма | Надгробие с могилы дворянки М.Н. Ушаковой, 1901 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | с. Поника, на склоне «Барской горы» | Церковь Богоявленная Преподобной Нины ?) православный приходской однопрестольный храм, 1783 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 21 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Ансамбль построек Поспеловского винокуренного завода, XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 22 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Здание главного корпуса винокуренного завода, вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 23 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Фабричная дымовая труба, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 24 | с. Прасковьино, станция | Ансамбль железнодорожной станции «Прасковьино» конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 25 | с. Прасковьино, станция | Здание железнодорожного вокзала конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 26 | с. Прасковьино, станция | Дом жилой станционных служащих, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 27 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Мечеть (мусульманский храм), вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 28 | с. Тепловка, центральная часть | Дом жилой загородной усадьбы дворян Бестужевых, Первая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 29 | с. Тепловка, центральная часть | Церковь Марии Магдалины (православный приходской храм), 1899 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 30 | с. Тепловка, центральная часть | Здание главного корпуса Тепловского винокуренного завода дворян Бестужевых, конец XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Белое озеро, сельское кладбище | Братская могила 24-х советских летчиков, погибших при воздушной катастрофе, октябрь 1941 г. | РОИ от 16.03.57г. .№ 223/5 |
| 2 | р.п. Николаевка, северная окраина | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1980-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 3 | р.п. Николаевка, центральная часть | Памятник В.И. Ленину, 1950-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 4 | с. Ахметлей, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 5 | с. Баевка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1070-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 6 | с. Андреевка | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 7 | с. Барановка | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

| 8 | с. Давыдовка | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | с. Головино, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 10 | с. Кравково, центральная часть | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е годы | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 11 | с. Поника, центральная часть | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 12 | с. Прасковьино, центральная часть | Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918, 1941-1945 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 13 | с. Рызлей, центральная часть | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1969 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 14 | с. Сухая Терешка, центральная часть | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 15 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 16 | с. Тепловка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

| 17 | с. Топорнино, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | р.п. Николаевка, 1500 м от Николаевского маслозавода в направлении на северо-восток | Кладбище венгерских военнопленных, погибших во второй мировой войне, Установлен памятный знак | Выявленный, Распоряжение № 356 от 05.08.2002г. Администрации Николаевского района |
| 19 | с. Дубровка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (из сёл: Дубровка, Мордовский Канадей, Никитино, Сосновка и Кочетовка), 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 20 | с. Канадей, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 21 | с. Канадей, кладбище | Братская могила воинов Советской Армии, умерших в военных госпиталях №№ 1337 и 2906, 1941-1945, 1959 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 22 | с. Славкино | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 23 | с. Канасаево | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 24 | с. Телятниково | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

| 25 | с. Куроедово | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, год - ? | Выявленный |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | с. Чувашский Сайман | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | - |
| 28 | с. Чувашский Сайман | Бюст Героя СССР М.П. Борисова, 1970 г. | - |

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

Областной целевой программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013 годы» предусматриваются необходимые мероприятия по изменению ситуации в данной сфере.

На 2010 год планируется проведение исходных землеустроительных работ по территориям, занятым объектами культурного наследия для постановки их на кадастровый учёт.

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

5.2.3. Зоны особо охраняемых природных территорий

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) предназначено в общем виде для организации индикаторных зон, т.е. территорий, где оценивается воздействие антропогенных и техногенных факторов на природную среду. По этим индикаторным территориям производится качественная и количественная оценка изменения состояния природной среды под влиянием негативных факторов. Создание ООПТ связано с сохранением природной среды, природных ландшафтов (почв, вод, растительного и животного мира), сохранения рекреационных ресурсов, поддержки экологического баланса в условиях рекреационного использования природных территорий.

На территориях ООПТ запрещается: выпас скота и сенокошение, распашка земель, проведение лесомелиоративных строительных работ, отстрел и отлов животных, сбор растений и насекомых. Режимы охранных зон отсутствуют.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

«Схемой» определены особо охраняемые природные территории на территории Николаевского района.

6 территорий регионального значения:

- Озеро «Белое» (зеркало озера);

- Озеро «Поганое» (Славкинское лесничество) с прилегающими реликтовыми лесами и редкими растениями;

- Озеро «Светлое» (Эзекеевское лесничество) с прилегающими коренными сосновыми насаждениями;

- Озеро «Светлое» (Пичеурское лесничество) с редкими видами растений и мхов;

- «Черничники» с сосновыми лесами, черничными полянами, местами обитания глухарей, белок;

- «Попов родник» - «Родник Казанской Божией Матери» (Андреевское лесничество);

3 государственных природных комплексных заказника с заповедным режимом:

- «Сурские вершины»;

- «Приволжская лесостепь» - часть заказника;

- «Богдановский» - часть заказника.

1 вновь выявленный ландшафтный памятник природы:

- «Акуловская степь».

Кроме того, на территории района имеются другие природные объекты, которые заслуживают официального признания как уникальные объекты природы. Например:

- «Зелёный Ключ» (в окрестностях Белого озера);

- «Плачущая гора» (в 3-х километрах от с. Баевка);

- «Каранголь» - Котлован (между станциями Никулино и Ключики).

Для успешного развития экологического каркаса Ульяновской области в 2008 году планируется создание 34-х новых особо охраняемых природных территорий областного значения Ульяновской области (1 природный парк, 7 ландшафтных (комплексных) заказников, 27 памятников природы).

Планируемый к созданию памятник природы «Акуловская степь» на территории муниципального образования «Николаевский район», значительная часть которой находится на территории МО Канадейское сельское поселение, должен повлиять на охрану льнянки волжской (редкого растения, эндемика Ульяновской области). Это растение обитает лишь на нескольких участках Ульяновской и Саратовской областей, и больше нигде в мире не встречается. Памятник природы «Акуловская степь» поможет сохранить мировую популяцию льнянки волжской.

В результате исследований Ульяновской области учёными и специалистами в области охраны природы в последние годы информация о редких видах флоры и фауны значительно расширилась. Запланировано 2-е издание Красной книги Ульяновской области с включением новой информации по «краснокнижным» объектам биоты.

Вся эта природоохранная деятельность, в совокупности, должна значительно повлиять на улучшение экологической ситуации в регионе, а значит и на здоровье и благосостояние всех граждан Ульяновской области.

Акуловская степь. Хорошо сохранившийся участок Засызранских степей на правом берегу реки Ардовать. Возвышенная точка степи достигает 208-ми метров над уровнем моря. Мощная и крепкая дерновина делает совершенно невозможной водную эрозию. Акуловская степь – это ещё и место обитания редких видов растений, грибов, животных и насекомых. Здесь распространены растения: левкой душистый, льнянка волжская, тимьян меловой – это единственное их местонахождение в Ульяновской области.

Грунтовая дорога, ведущая к степи, петляет по заброшенным полям, и вдруг, за очередным поворотом открывается гряда крутолобых песчаных и меловых холмов. Такое впечатление, будто задумчивые древние животные вышли на водопой к быстрой и прозрачной реке Ардовать, да так и застыли в непонятной человеку тихой думе. Здесь запах сосновой хвои смешивается с полынными степными ароматами, сопровождается тихим говором речных струй и песней жаворонка.

Адрес – территория вытянута с севера на юг от села Прасковьино (с севера) между сёлами Баевка (с запада) и Куроедово (с востока); Общая площадь – 1262,8 га; Статус – ландшафтный памятник природы, выявленный.

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории Николаевского района, и их характеристики представлен в Таблице ниже:

Перечень особо охраняемых природных территорий на территории Николаевского района

| № п/п | Наименование | Адрес | Общая площадь (га) | Статус | Правоустанавливающий документ об организации ООПТ | Ведомственная подчинённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро «Белое» (лечебные свойства климата) | Белозёрское участковое лесничество, МО Дубровское сельское поселение | 96,0 (площадь озера) | Памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 832 от 17.12.1974 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 2 | Озеро «Поганое» (с прилегающими реликтовыми лесами и редкими растениями) | Славкинское лесничество, МО Славкинское сельское поселение | 372,0 | памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., № 373 от 19.05.1976 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 3 | Озеро «Светлое» (с прилегающими реликтовыми коренными сосновыми лесами) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (Государственный природный заказник «Сурские Вершины») | 437,0 | памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 4 | Озеро «Светлое» (с прилегающими реликтовыми лесами и редкими видами растений и мхов) | Пичеурское лесничество, МО Славкинское сельское поселение | 277,0 | памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Главы администрации Ульяновской области № 197 от 18.12.1995 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 5 | «Попов родник» (Родник Казанской Божьей Матери) | Андреевское лесничество, южнее села Барановка, МО Славкинское сельское поселение | 1,5 | памятник природы регионального значения | Постановление Главы администрации Ульяновской области № 5/26 от 24.02.2000 г. | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 6 | «Черничники» (сосновые насаждения, черничные поляны, места обитания глухарей, белок)) | Эзекеевское лесничество, («Приволжская лесостепь», «Сурские Вершины») | 806,0 | памятник природы регионального значения | Постановление Главы администрации Ульяновской области № 102 от 27.07.1995 года | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| 7 | Государственный природный комплексный заказник «Приволжская лесостепь» | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 1313,0 | заповедный режим | Постановление главы администрации области № 193 от 29.12.2001 года | - |
| 8 | Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины» (водораздел рек правобережья приволжской возвышенности, облесённость более 60%, угодья благоприятны для лося, кабана, глухаря) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 4575,0 | заповедный режим | Решение облисполкома № 77 от 04.11.1977 года | - |
| 9 | Государственный природный комплексный заказник «Богдановский» | МО Сухотерешанское сельское поселение (часть территории - к западу от села Сухая Терешка до границы Николаевского района | - | заповедный режим | - | - |
| 10 | «Акуловская степь» | Вытянута с севера на юг от села Прасковьино (с севера) между сёлами Баевка (с запада) и Куроедово (с востока) | - | вновь выявленный | - | - |

5.2.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться

деятельность по охране и возможному использованию объектов

историко-культурного значения:

- Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия...";

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

5.2.5. Перечень мероприятий по охране памятников

историко-культурного значения

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО «Николаевский район» в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Содействие в постановке на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия;

7.Необходима разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Содействие в реализации областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Участие в разработке концепции социально-экономического развития МО «Николаевский район», с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Консервация объекта культурного наследия

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

Ремонт памятника

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1.Сохранение композиционной роли памятников в структуре населённых пунктов и природных ландшафтов;

2.Сохранение сомасштабного окружения объектов культурного наследия;

3.Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5.Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6.Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам:

1.Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2.Устройства декоративных ограждений;

3.Исключение хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4.Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

Для памятников архитектуры:

1.Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;

2.Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

3.Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий, функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;

4.Регенерация рядовой историко-культурной застройки;

5.Нейтрализация дисгармоничных объектов;

6.Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного и средового соответствия историко-культурной среде;

7.Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;

8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.

5.3. Лесохозяйственные зоны

Лесохозяйственные зоны определяются уже сложившейся структурой земель лесного фонда и лесопромышленного производства.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для  осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов  применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, ст. 23 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества  (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,  принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития административных районов Ульяновской области, на территории которых расположено лесничество.

Площадь лесного фонда МО «Николаевский район» составляет 75201 га.

В связи с выводом (в соответствии с проектными решениями) из состава Лесного фонда территории поселка - курорта Белое Озеро (158 га) - см. Глава 6, п. 6.2.1. Посёлок Белое Озеро; п. 6.2.2. Границы посёлка Белое Озеро

и застроенной территории с. Славкино (83 га) - см. Глава 6, п. 6.3.1. Село Славкино

площадь лесного фонда составит 74960 га.

Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно.

В первую очередь необходимо переводить земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью.

Во вторую очередь могут переводится земли, определённые под развитие населённых пунктов и под развитие рекреационных зон.

При условиях ограниченности в Николаевском районе существующих древесных ресурсов основными целями развития лесопромышленного комплекса являются:

- интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления (ежегодный допустимый объём изъятия древесины регламентом определяется:

Хвойные – 2744 га;

Твердолистые – 479 га;

Мягколиственные – 1412

Итого: 4639 га – соответствующим должен быть объём лесовосстановления);

- создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств;

- организация новых деревообрабатывающих предприятий;

- повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции.

Данные цели направлены в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей Николаевского района и других районов Ульяновской области. При условии достижения соответствующего уровня конкурентоспособности производимой продукции, возможна реализация в другие регионы России.

Территории размещения основных деревообрабатывающих производств в Николаевском районе находятся в:

- с. Поспеловка;

- с. Большой Чирклей;

- с. Ахметлей,

а также в:

- с. Чувашский Сайман;

- с. Тепловка;

- с. Канадей;

- с. Славкино;

- р.п. Николаевка;

- с. Курмаевка;

- п. Белое озеро.

5.4. Сельскохозяйственные зоны

Проектным функциональным зонированием сохраняются сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) и на основе комплексной оценки ресурсного потенциала сельхозугодий района, развития агропромышленного комплекса на расчётный срок (2030г.). Определены основные зоны развития сельскохозяйственной деятельности, в границах которых предусматривается комплекс мероприятий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости экономически активного населения.

Возможна модернизация, а также расширение посевных площадей основных сельскохозяйственных предприятий Николаевского района:

- ООО «Победа»;

- ООО «СПП Наша Родина»;

- ООО «Родник»;

- ООО «Венец»;

- ООО «Восход»;

- ООО «Лесное»;

- ООО «СПК Барановский»;

- ООО «КФХ Стимул»;

- ООО СПП Сухотерешанское;

- ООО «Пегас»;

- ООО «Головинское»;

- СПК «Прасковьинский»;

- ООО «Прасковьинское»;

- ООО «СПП Прасковьинское;

- ООО «КФХ Артос»;

- ООО «СП Агро»;

- ООО «ПТФ Николаевская»;

- КФХ

Одним из главных направлений деятельности в агропромышленном комплексе района является областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы ».

Государственной программой между Министерством сельского хозяйства Ульяновской области и Администрацией МО «Николаевский район» было заключено соглашение, где определены целевые и контрольные показатели по увеличению производства молока, мяса, яиц, зерна,  и стабилизации численности скота. Аналогичные соглашения были заключены между МО «Николаевский район» и городским, сельскими поселениями и сельхозпредприятиями.

В рамках программы в районе уделяется внимание и отрасли растениеводства.

Ставка делается на увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур на основе применения современных технологий возделывание выращиваемых культур. Для этой цели приобретается новая энергосберегающая, почвообрабатывающая, посевная техника, зерноуборочные комбайны, энергоемкие трактора как отечественного, так и зарубежного производства.

В районе особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе.

Проектом предусматривается резервирование части земель сельскохозяйственного назначения под размещение объектов нового капитального строительства, развитие производственно-коммунальных зон.

Вместе с тем, процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

- При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Рыбоводство

Рыбоводство на территории района настоящее время недостаточно развито.

В настоящее время на территории Николаевского района рыба разводится на территории МО Никулинское сельское поселение в двух прудах и на территории МО Поспеловское сельское поселение:

-восточнее села Рызлей (площадь пруда около 6 га);

-северо-западнее села Ахметлей (площадь пруда около 5 га);

-в селе Чувашский Сайман (площадь пруда около 3 га).

Разведение рыбы в принципе возможно во всех прудах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Наиболее перспективными и не требующими значительных затрат для организации новых объектов рыбоводства представляются пруды в районе села Канасаево, села Лынёвка, посёлка Калиновка.

5.6. Рекреационные зоны

Николаевский район Ульяновской области обладает богатым историко-культурным и уникальным природным потенциалом для развития деятельности, связанной со сферами духовно-просветительской, туристической, отдыха, оздоровления и лечения.

На территории Николаевского района расположено множество природных объектов, способных привлечь внимание туристов. Протекающие через территорию района речки, ручьи, озера, родники, шесть заповедных уголков района, археологические находки, фольклорное наследие создают условия для развития круизного, экологического и приключенческого туризма.

История Николаевского района тесно связана с именами известных людей - Якимкина В.С., Кежаева В.А., Видьманова В.М., Подборонова В.М., Подборонова А.М., Анненкова А.П., Гудкова А.С., Кошкина А.М., Богатова А.И., Цыганова А.М., Чекина А.Н., и Коркиной В.М.

К услугам туристов 2 гостиничных комплекса на 50 мест.

Проектом выделяются зоны приоритетного развития, определяющие наиболее значимые территории для рекреационного использования:

- Историко-туристический маршрут, предложенный настоящим проектом в своей основе учитывает памятники истории, культуры и архитектуры, узловыми центрами которых являются МО Поспеловское сельское поселение (с. Кочкарлей, с. Поспеловка) и МО Канадейское сельское поселение (с. Прасковьино, с. Канадей);

- Большие возможности для развития экологического туризма, развития индустрии организованной охоты, предоставляют охотничьи заказники (Государственный природный комплексный заказник «Приволжская лесостепь», Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины» (водораздел рек правобережья приволжской возвышенности, облесённость более 60%, угодья благоприятны для лося, кабана, глухаря, Государственный природный комплексный заказник «Богдановский»), а также уникальный природный ландшафт «Акуловская степь», «Черничники» (сосновые насаждения, черничные поляны, места обитания глухарей, белок), памятники природы – Озеро «Поганое» с прилегающими реликтовыми лесами и редкими растениями, два озера «Светлых» (на территории МО Поспеловское сельское поселение и на территории МО Славкинское сельское поселение) с прилегающими реликтовыми лесами и редкими видами  растений и мхов, «Попов родник» (Родник Казанской Божьей Матери) и др.;

- Уникальные природные ландшафты – богатый рельеф, реки и пруды в перспективе могут быть организованы как туристические базы (базы отдыха), например, местность севернее с. Канасаево;

- «Жемчужиной» Николаевского района и основным притягательным местом для организованного и неорганизованного отдыха является курорт «Белое Озеро». Ввиду большой антропогенной нагрузки на данную территорию проектом не предлагается развитие курорта с увеличением числа отдыхающих. Предлагается улучшение качественных показателей для оздоровления и отдыха, а также комплекс природоохранных мероприятий (организация уборки территорий, централизованный сбор и вывоз ТБО, строительство канализационных систем и очистки стоков и т.д.).

(Однако, до настоящего времени не утверждены в установленном порядке границы п. Белое Озеро и зоны горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро.

В соответствии с проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро Ульяновской области» (Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 2004г.), необходимо:

- Утвердить границы округа горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро, обеспечить постановку на кадастровый учет зон горно-санитарной охраны, выполнить необходимые мероприятия по обозначению границ зон в установленном порядке).

Для достижения вышеперечисленного необходимо целевое финансирование для  реставрации объектов историко-культурного значения, организации музеев, восстановления разрушенных храмовых комплексов и других архитектурных памятников, улучшение качества существующей транспортной инфраструктуры, повышение уровня инженерного обустройства населённых пунктов.

Проектом выделяются территории для организации рекреационных зон на базе существующих прудов и рек для отдыха и оздоровления населения:

- Учитывая наличие на территории МО Николаевское городское поселение крупного гидротехнического сооружения (пруд) в месте слияния р. Ардовать и р. Чалка, проектом предлагается организация рекреационной зоны на базе пруда и прилегающей территории. Организация рекреационной зоны предлагается с юго-западной стороны пруда, так как восточнее пруда находится особо охраняемая природная территория – «Акуловская степь»;

- Предлагается организация рекреационной зоны (зоны отдыха) с включением земельного участка в границы с. Барановка (южнее) площадью около 18 га, рядом с существующим прудом;

- Предлагается организация двух рекреационных зон северо-восточнее с. Татарский Сайман по берегу р. Бекшанка в районе существующих прудов;

- Для размещения общественно-деловой и рекреационной зоны предлагается включить в границы с. Поспеловка, земельный участок площадью около 3 га, северо-западнее населённого пункта;

- Учитывая исключительную живописность и уникальную красоту природы местности, особенно южной части МО Дубровское сельское поселение, вполне возможно выделение перспективных зон размещения туристических баз и баз отдыха, в частности в районе Косай-пруда.

- Проектом предлагается включение в границы с. Славкино - земельного участка общей площадью 22 га в районе существующего пруда (включая площадь пруда около 8,4 га и территорию существующего детского оздоровительного лагеря площадью около 3,5 га) для размещения рекреационной зоны. Участок расположен юго-западнее с. Славкино на землях Лесного фонда.

5.7. Зоны специального назначения

К объектам специального назначения на проектируемой территории относятся кладбища, полигоны ТБО, биотермические ямы.

5.7.1. Твёрдые бытовые и промышленные отходы

- С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории каждого поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО;

- Необходимо запроектировать и построить по проекту в каждом муниципальном образовании района групповой полигон твердых бытовых и промышленных отходов на базе одного из существующих (в соответствии с потребностью) – централизованный или «основной». Полигоны для временного хранения ТБО необходимо оборудовать мусоросортировочными пунктами для последующего вывоза отходов на «основной» полигон;

- Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

- Предлагается запроектировать мусоросортировочную станцию рядом с существующим полигоном в районе с. Баевка.

Обоснование размещения полигона ТБО и мусоросортировочной станции:

1.Располагаются в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

2.Полигон ТБО и проектируемая мусоросортировочная станция располагается с учетом сокращения перепробегов мусоровозов;

3.Полион и проектируемая мусоросортировочная станция располагается на расстоянии 800 м. до ближайшей жилой застройки – группы жилых домов севернее с. Баевка (п. 7.1.12. Класс санитарной вредности II, п.1., санитарно-защитная зона 500 м.)

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации полигонов ТБО, ликвидации несанкционированных свалок (в первую очередь «Авдеево поле», полигон эксплуатируется курортом «Белое Озеро», а расположен на территории МО Славкинское сельское поселение) и рекультивации их территорий;

- Предлагается запроектировать и построить по проекту в МО Дубровское сельское поселение централизованный («основной») полигон ТБО площадью 0,5 га. (СЗЗ – 500 м.) в 1,2 км. восточнее д. Сосновка – между с. Дубровка и с. Сосновка.

Обоснование размещения полигона:

1.Полигон размещается вне зон горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро;

2.Полигон располагается в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

- Возможна организация полигона для временного хранения ТБО с мусоросортировочным пунктом с дальнейшим вывозом отходов на «основной» полигон для утилизации – в 1 км. западнее от д. Кочетовка.

Перечень объектов ТБО, находящихся в стадии разработок

| № п\п | Населенный пункт | Объект | Площ-дь, га | Постановление, №, дата, га | Наличие лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Головинское с.п. | полигон | 1,0 | 392 от 28.05.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 2 | Никулинское с.п. | полигон | 0,5 | 359 от 11.05.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 3 | Барановское с.п. | полигон | 0,3 | 324 от 19.04.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 4 | Николаевское г.п. | полигон | 0,5 | 323 от 19..04.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 5 | Барановское с.п. | полигон | 1,0 | 213 от 29.03.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 6 | Никулинское с.п. | полигон | 0,3 | 394 от 28.05.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 7 | Никулинское с.п. | полигон | 3,0 | 418 от 27.06.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 8 | Славкинское с.п. | полигон | 0,3 | 322 от 19.04.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 9 | Дубровское с.п. | полигон | 0,5 | 213 от 14.04.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |
| 10 | Николаевское г.п. | полигон | 2,5 | 63 от 19.03.2001 | Документы в стадии оформления и разработки |

*(Размещение полигонов ТБО и биотермических ям показано на схемах: «Современное использование территории (опорный план)»; «Проектный план (основной чертёж)»; «Комплексная оценка территории» - графические схемы).

5.7.2. Объекты захоронения биологических отходов

Для утилизации биологических отходов на территории МО «Николаевский район» размещено 10 ям Беккари:

- севернее с.Татарский Сайман (1 яма);

- западнее с. Чувашский Сайман (1 яма);

- западнее с. Головино (1 яма);

- северо-западнее р.п. Николаевка (1 яма);

- юго-западнее с. Дубровка (1 яма);

- восточнее с. Барановка (1 яма);

- северо-восточнее с. Сухая Терешка (1 яма);

- юго-восточнее с Андреевка (1 яма);

- северо-западнее п. Крутец (1 яма);

- восточнее с. Ахметлей (1 яма).

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.).

- Кроме того, западнее р.п. Николаевка находится скотомогильник с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвой.

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – I, п.1., санитарно-защитная зона 1000 м.).

- Необходимо разработать проект, произвести изыскательские работы и обеспечить консервацию скотомогильника с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвы, расположенного западнее р.п. Николаевка, в санитарно-защитную зону которого попадает существующая жилая застройка. Выполнить его консервацию в бетон и санацию «освобождённой» территории, чтобы в дальнейшем использовать её без ущерба здоровью людей;

Кроме того:

- Необходимо обеспечить консервацию скотомогильников, в санитарно-защитную зону которых попадают части населённых пунктов, расположенных:

-юго-западнее с. Никитино;

-западнее с. Чувашский Сайман;

-северо-западнее с. Кравково;

-западнее с. Головино;

-западнее с. Рызлей;

-в районе с. Прасковьино и п. Крутец.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утвержденных 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

- Анализ использования биотермических ям за последние 10 лет показывает, что существующих биотермических ям, расположенных на территории района будет достаточно на расчётный период при условии приведение их в соответствие с действующими санитарными нормами и правилами..

5.7.3. Кладбища

На территории муниципального образования «Николаевский район» на сегодняшний день общее количество кладбищ составляет 62 общей площадью 82,07 га. В черте населённых пунктов находится 14 кладбищ общей площадью 26,23 га. Вне черты населённых пунктов – 48 кладбищ общей площадью 55,84 га.

- В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администраций муниципальных образований;

- Проектом предлагается существующее кладбище в п. Белое Озеро закрыть для новых захоронений, а территорию под проектирование нового предусмотреть вне водоохраной зоны озера и вне второй зоны горно-санитарной охраны курорта. Новое кладбище предлагается размесить севернее п. Белое Озеро, желательно, в пределах пешеходной доступности от посёлка.

Расположение кладбищ и их площади с учётом проектного расширения на расчётный срок, приведены в Таблице ниже:

Земли специального назначения (кладбища)

|  | МО Николаевское городское поселение |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | р.п. Николаевка | 1,0 | 7,2 |
| 2 | с. Баевка |  | 1,7; 2,7 (общая проектная) |
| 3 | с. Поника |  | 1,0; 1,7 (общая проектная) |
| 4 | д. Фёдоровка |  | 0,5 |
| 5 | д. Новая Петровка |  | 0,5 |
| 6 | р.п. Николаевка | 0,6 |  |
| 7 | д. Волдачи |  | 0,5 |
| 9 | с. Елшанка |  | 0,6 |
| 10 | п. Новый |  | 0,3 |
| 11 | п. Луговой |  | 0,5 |
| МО Канадейское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | С. Канадей |  | 1,4; 2,5 (общая проектная) |
| 2 | С. Канадей |  | 0,9; 1,7 (общая проектная) |
| 3 | П. Клин |  | 0,1 |
| 4 | С. Прасковьино |  | - |
| 5 | П. Крутец |  | 0,7; 1,0 (общая проектная) |
| 6 | П. Вязовой |  | 0,5; 1,0 (общая проектная) |
| 7 | С. Елшанка |  | 0,6 |
| 8 | П. Новый |  | 0,3 |
| 9 | П. Кур. Выселки |  | 0,2 |
| 10 | Д. Лынёвка |  | 0,5 |
| МО Барановское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | с. Барановка | - | 1,0 |
| 2 | с. Барановка | - | 1,0; 2,0 (общая проектн.) |
| 2 | с. Давыдовка | 1,0; 2,0 (проектн.) | - |
| 3 | с. Болдасьево | - | 0,12 |
| 4 | с. Губашево | - | 1,0; 2,0 (общая проектн.) |
| 5 | с. Телятниково | - | 1,0; 2,0 (общая проектн.) |
| 6 | с. Белый Ключ | 0,2 | - |
| МО Никулинское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта, га |
| 1 | С. Ахметлей | 9,99 | - |
| 2 | Д. Булгаковка | - | 0,1 |
| 3 | П. Нагорный | - | - |
| 4 | С. Никулино | - | 0,5 |
| 5 | С. Рызлей | - | 1,0 |
| 6 | С. Большой Чирклей | 3,0; 9,99 (общая проектн) | 4,9; 9,99 (общая проектн) |
| 7 | С. Курмаевка | 0,24 | - |
| 8 | П. ст. Никулино | - | - |
| МО Дубровское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта, га |
| 1 | с. Никитино | - | 0,9 |
| 2 | с. Дубровка | - | 0,9; 1,5 (общая проект) |
| 3 | д. Кочетовка | 0,5 |  |
| 4 | с. Мордовский Канадей | 0,9 |  |
| 5 | д. Сосновка | - | 0,7; 1,0(общая проект) |
| 6 | п. Белое Озеро | 0,2 - закрытие | 0,2 (проект) |
| МО Головинское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | С. Канасаево |  | 1,5 |
| 2 | Д. Пановка |  | 0,2 |
| 3 | С. Тёпловка | 1,0; 1,5 (общая проект) |  |
| 4 | С. Топорнино |  | 1,0; 2.0 (общая проект) |
| 5 | Д. Кезьмино | - | - |
| 6 | С. Головино |  | 1,5 |
| 7 | С. Каранино |  | 0,4; 0,7 (общая проект) |
| 8 | С. Кравково |  | 1,0; 1,4 (общая проект) |
| МО Сухотерешанское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | с. Сухая Терешка | 1,2 | - |
| 2 | д. Русские Зимницы | - | 0,2 |
| 3 | д. Варваровка | - | 0,1 |
| 4 | с. Куроедово | - | 0,72; 1,2 (общая проектн) |
| 5 | д. Дуровка |  | 0,4; 1,0 (общая проектн) |
| МО Поспеловское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | С.Тат Сайман |  | 2,3; 9,0 (общая проект) |
| 2 | С. Тат Сайман |  | 6,6 |
| 3 | С. Кочкарлей |  | 1,4 |
| 4 | С. Чувашский Сайман |  | 1,0; 2,0 (общая проект) |
| 5 | С. Поспеловка |  | 1 |
| 6 | С. Эзекеево | 4,0; 5,0(проект) | 0,7 |
| МО Славкинское сельское поселение |
| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | в том числе, вне черты населенного пункта, га |
| 1 | с. Славкино | 1,6 | 0,5; 0,7 (общая проект.) |
| 2 | с. Андреевка | 1,0 | 0,5 |

Общая площадь кладбищ с учётом проектных приращений составляет 115,2 га.

5.8. Зоны добывающей промышленности

«Схемой» показаны территории, выделенные в зоны перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов, объединяющие перспективные площади с высокой плотностью прогнозных ресурсов углеводородов и сырья для стройиндустрии.

Ресурсы углеводородного сырья. Николаевский район в общероссийских масштабах не играет первостепенной роли в запасах и добыче нефти. Это связано с отсутствием крупных высококачественных месторождений, но благоприятное геологическое строение территории района выдвигают его в число перспективных для развития поисково-разведочных работ.

Нефтедобычей и специализированным геологическим изучением недр на территории Николаевского района занимается ОАО «Ульяновскнефть».

Нефтеперерабатывающая промышленность на территории района не развита, существуют два мини нефтеперерабатывающих завода – ООО «Симбирка» и ООО «Легенда», которые в настоящее время не работают.

Ряд населенных пунктов в Николаевском районе – с. Баевка, с. Барановка, с. Варваровка рассматриваются как опорные центры нефтедобычи, т.е. частично осуществляют кадровое и инфраструктурное обеспечение отрасли.

Ресурсы строительных материалов. Минерально-сырьевые ресурсы района разнообразны и по промышленной ценности имеют как федеральное значение (сырье для стекольной, цементной промышленности), так и местное – для выпуска строительной извести, мела, глиняного кирпича, низкомарочного щебня.

В Николаевском районе нет разведанных запасов щебня высокой марки. Местный щебень используется в основном для дорожного строительства.

В Николаевском районе имеются значительные залежи кварцевых песков.

Цементное сырьё. Николаевский район обладает значительными запасами карбонатных пород (мел), глин и гидравлических добавок (опоки и диатомиты) для производства цемента.

Карбонатное сырьё. Ресурсы мела в Николаевском районе имеют более высокую чистоту по сравнению с другими районами области.

Николаевский район, в котором имеются карьеры для разработки извести, является одним из самых перспективных для разработки месторождений. В настоящее время в районе известь производит Давыдовский мелзавод (с. Давыдовка). В соответствии со Схемой территориального планирования Ульяновской области в данном месте предполагается реконструкция существующего производства и строительство новых мощностей.

Сырье для грубой керамики. На территориях Давыдовского и Фёдоровского месторождений возможно производство красного кирпича, так как глины данных месторождений по химическому и физико-механическому анализам соответствуют требованиям, предъявляемым к глинам, идущим для производства облицовочного кирпича. Глины также имеются северо-западнее села Никулино и северо-западнее села Эзекеево.  Сырье пригодно для производства кирпича обыкновенного М-75 и М-100.

В настоящее время в Николаевском районе Давыдовский  кирпичный завод в находятся в неудовлетворительном состоянии.

Проектное развитие отрасли

- цементное производство: планируется строительство цементного завода в юго-восточной части р.п. Николаевка (СПК «Прасковьинский»).

- производство мела и извести: на базе существующего Давыдовского Мелзавода предполагается реконструкция существующего производства и строительство новых мощностей.

- кирпичное производство: на базе месторождений глин в районах с. Никулино, д. Фёдоровка и с. Куроедово планируется строительство новых кирпичных заводов. Предусматривается реконструкция кирпичного завода в с. Давыдовка.

- стекольная промышленность: планируется строительство стекольного завода на базе месторождений кварцевых песков в районе с. Канадей.

Размещение месторождений полезных ископаемых на территории Николаевского района показано на схемах «Современное использование территории (опорный план)», «Комплексная оценка территории»;

Размещение новых производств показано на схеме «Проектный план (основной чертёж)».

5.9. Транспортная инфраструктура

В конце 90-х годов прошлого века Россия встала перед цивилизационным выбором – либо превратиться в деградирующий сырьевой придаток мировой экономики, либо демократизировать общество, поднимать уровень социального развития и целенаправленно развивать все сектора экономики по инновационному пути развития. На достижение этих целей направлены многочисленные целевые федеральные программы в сфере здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства нанотехнологий и др., которые начинают уже реализовываться.

Вместе с тем, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2-х евро-азиатских транспортных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад» оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Приоритетными направлениями развития транспорта в Приволжском федеральном округе являются создание скоростных железнодорожных направлений, повышение пропускной способности основных магистральных направлений транспортной сети, включая железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги федерального и регионального значения, а также создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Создание высокоскоростных магистралей требует разработки и принятия новой нормативно-технической и правовой базы. При этом основополагающим должен стать разрабатываемый в настоящее время технический регламент "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта".

Предусматривается выполнение мероприятий по развитию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса (в первую очередь вокзалов и железнодорожных станций), в целях обеспечения качественной подготовки составов, безопасности движения пассажирских перевозок и высокого уровня комфорта и сервиса. Эти работы должны выполняться в рамках разработки генеральных схем развития пассажирских комплексов крупных транспортных узлов.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

  - создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

  - строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

  - устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

  - включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

  - создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты.

Предусматривается:

- строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета;

- обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км).

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне

В сфере автомобильного транспорта необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза», К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

Железные дороги.

- Существующие станции и устройства железнодорожного транспорта подлежат реконструкции и модернизации для увеличения пропускной способности и повышения качества обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.

- В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза». К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

- В 100-метровой зоне железной дороги в р.п. Николаевка находится 26 жилых домов. Учитывая, что значительная часть из этих жилых домов располагается на расстоянии ближе 50 метров от крайнего рельса полотна железной дороги, необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина СЗЗ может быть уменьшена, но не более, чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчёта с учётом величины грузооборота, пожаро-взрывоопсности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

- В СЗЗ, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено.

Автомобильные дороги.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района и улучшения связей между населёнными пунктами.

Проектом определён каркас автомобильных дорог, основными осями которого являются дорога федерального значения М-5 «Урал» и дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» (см. «Схема планировочной структуры территории»; «Схема транспортной инфраструктуры»).

Общая протяжённость дорог выделенного транспортного каркаса составляет 478,6 км.

Общая плотность сети дорог составляет 23 км на 100 кв. км.

Соответственно по муниципальным образованиям:

1.МО Николаевское городское поселение

Общая протяжённость дорог – 56,3 км.

Общая плотность сети дорог – 29,7 км/100 кв.км.

2.МО Дубровское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 44,6 км.

Общая плотность сети дорог – 25,8 км/100 кв.км.

3.МО Славкинское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 53,6 км.

Общая плотность сети дорог – 15,6 км/100 кв.км.

4.МО Барановское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 59,5 км.

Общая плотность сети дорог – 30,2 км/100 кв.км.

5.МО Сухотерешанское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 35,8 км.

Общая плотность сети дорог – 20,5 км/100 кв.км.

6.МО Канадейское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 74,2 км.

Общая плотность сети дорог – 28,8 км/100 кв.км.

7.МО Головинское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 64,0 км.

Общая плотность сети дорог – 17,8 км/100 кв.км.

8.МО Никулинское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 39,6 км.

Общая плотность сети дорог – 19,5 км/100 кв.км.

9.МО Поспеловское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 51,9 км.

Общая плотность сети дорог – 28,26 км/100 кв.км.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

Большинство автомобильных дорог МО «Николаевский район» находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и межмуниципальные дороги общего пользования.

- В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района.

Схемой территориального планирования Ульяновской области предлагается строительство на первую очередь на территории МО «Николаевский район» следующих автодорог местного значения, предназначенных для улучшения связности населённых пунктов района на второстепенных направлениях и частей района между собой:

- автомобильная дорога «Барановка-Болдасьево-Губашево-Давыдовка»;

- автомобильная дорога «Фёдоровка-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Волдачи-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Николаевка-Новая Петровка-Булгаковка»;

- автомобильная дорога «Губашево-Кочетовка» в Николаевском районе;

- автомобильная дорога «Мордовский Канадей-М-5 «Урал»;

- автомобильная дорога «Тёпловка-Канасаево»;

- автомобильная дорога «М-5 «Урал»-Курмаевка»;

- На первую очередь необходимо обеспечить завершение строительства автодороги «Тёпловка-Головино-Кравково-Каранино-Топорнино-Кезьмино-Татарский Сайман-дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка»;

- Необходимо обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием;

- В рамках программы развития сети федеральных дорог предусматривается реконструкция автомобильной трассы М-5 «Урал» с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами регионального значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района;

- С целью улучшения экологического состояния административного центра района – р.п. Николаевка, уменьшения риска возможных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге и учитывая высокую интенсивность движения, а также то, что значительная часть жилой застройки находится на расстоянии ближе 50 метров, Схемой территориального планирования Ульяновской области и Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предусматривается спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка.

- Необходимо, в первую очередь, разработать техническое решение пересечения реконструируемого участка этой дороги с железнодорожной магистралью «Москва-Самара» с учётом возможной организации второго проезда под железной дорогой западнее существующего.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) автомобильные дороги I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населённых пунктов (СНиП 2.05.02.-85*). В случае проложения дорог общей сети через территорию населённого пункта, расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 9 настоящих норм, но не менее 100 м. до жилой застройки. Для дорог III и IV категории – 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.:

- Часть дороги проходит по северо-восточной части с. Славкино, в 50-метровой зоне дороги находится малоэтажная жилая застройка;

- Значительная часть жилой застройки с. Чувашский Сайман находится в зоне от автомобильной дороги «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка».

- В 100-метровой зоне дороги федерального значения М-5 «Урал» находится 2 многоквартирных 2-х этажных жилых дома, 10 индивидуальных жилых домов и территория Ключевской средней школы. Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны автодороги М-5 «Урал» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ. В настоящее время дорога М-5 «Урал» на участке ее прохождения по территории Николаевского района, учитывая ее характеристики, может быть отнесена к категории III. В перспективе планируется к реконструкции с приведением ее характеристик, соответствующих категории I.

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ:

Мостовые сооружения

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Объекты придорожного сервиса.

В настоящее время автомобильный транспорт в России бурно развивается. Происходит значительное увеличение грузовых и пассажирских транспортных потоков.

- «Схемой» предлагается резервировать территории в районе общей площадью около 290 га – в 200-метровых зонах вдоль федеральной трассы М-5 «Урал» и дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» (см. Схему «Проектный план (основной чертёж)») для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года.

- Концепция развития придорожного сервиса предусматривает создание многофункциональных современных комплексов, обеспечивающих потребности в качественном обслуживании водителей, пассажиров и непосредственно автотранспорта.

- Размещаемые комплексы должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к архитектуре и дизайну объектов, расположенных вдоль федеральной автотрассы М-5 «Урал» и автодороги регионального значения, иметь яркий, выразительный и опознаваемый архитектурный облик с активным цветовым и световым оформлением.

Авиационный транспорт.

Транспортной стратегией РФ до 2030 года предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

На территории МО «Николаевский район» Схемой резервируется территория около 23 га (1150 х 200 метров) для организации взлетно-посадочной площадки для маломоторной авиации для возможных нужд МЧС, здравоохранения, бизнеса и др. Площадка ранее использовалась для нужд сельскохозяйственной авиации.

5.10. Водоснабжение и водоотведение

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

В первую очередь необходимо:

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальных образованиях района;

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарной безопасности;

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН;

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует;

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в р.п. Николаевка, п. Белое Озеро, с. Большой Чирклей, с. Канадей;

- Ежегодно планировать в бюджет района и поселений средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

- Повысить качество обслуживания водопроводных сетей и сооружений.

В соответствии с проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро Ульяновской области» (Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 2004г.), необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.по первой зоне горно-санитарной охраны:

- Благоустроить каптаж «Гремячий ключ» - реконструировать каптажную камеру для устранения утечек воды, оборудовать внутреннею часть каптажа кольцами из антикоррозийного материала. Заменить проржавевшие трубы, идущие от родника к накопительным резервуарам, сделать для этих труб утеплённые укрытия;

- Обязать собственников водоисточников разработать проекты зон санитарной охраны водоисточников, обеспечить охрану водоисточников, разработать мероприятия на территориях зон санитарной охраны водоисточников;

- Владельцам водоисточников обеспечить осуществление систематического контроля за качеством воды (химическим составом и санитарно-бактериологическим состоянием) всех пресных водозаборов. Разработать программы производственного контроля в соответствии с действующим законодательством;

2.по второй зоне горно-санитарной охраны:

- Во всех учреждениях отдыха, а также в п. Белое Озеро ликвидировать старые надворные туалеты, в первую очередь туалеты, не оборудованные водонепроницаемыми выгребными ямами. Не допускать строительство объектов без решения вопроса о полной биологической очистке хозяйственно-бытовых стоков;

- Заменить местные канализации учреждений отдыха на канализационные коллекторы, врезав их в коллектор санатория «Прибрежный»;

- Решить вопрос с местом утилизации жидких стоков по согласованию с надзорными органами.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

В целях обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

6. Основные задачи на ближайший период и этапы их реализации:

6.1. МО Николаевское городское поселение:

- Инициировать процедуру по переводу и внесение соответствующих изменений в Закон Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО), а именно - процедуру по переводу д. Булгаковки в состав МО Николаевское городское поселения, а п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение (до 2012 года);

Для приведения сложившегося административно-территориального устройства поселения в соответствие с действующим законодательством в интересах проживающих на территории граждан, создания условий для устойчивого функционирования систем инженерного обеспечения населенных пунктов и в целях укрепления налогооблагаемой базы бюджета, в первую очередь необходимо:

- Откорректировать существующие границы населённых пунктов с учётом включения в состав населённых пунктов прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой (группа жилых домов севернее Птицефабрики; группа жилых домов севернее с. Баевка (находится на землях сельскохозяйственного назначения) (до 2012 года);

- Включить в состав населённых пунктов земли, занятые объектами инженерной инфраструктуры (артезианские скважины, каптажированные родники, водонапорные башни и резервуары, трансформаторные подстанции и газораспределительные устройства). В случае невозможности включения этих объектов в состав населенных пунктов, необходимо установить на участки соответствующие регламенты (до 2012 года);

- Обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для включения в состав населенных пунктов земель, занятых объектами, имеющими градообразующие значение (электроподстанция «Ключики» в р.п. Николаевка и др.) (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проекта спрямления автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» на участке р.п. Николаевка, обеспечить включение строительства данного объекта в соответствующую областную и Федеральные  программы (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ от дороги федерального значения М-5 «Урал» и программы по расселению жилых домов из санитарно-защитной зоны (до 2020 года);

- Разработать программу по обеспечению всех внутрипоселковых и межпоселковых дорог твёрдым покрытием (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и программу по расселению жилых домов из этой зоны (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до2015 года);

- Обеспечить восстановление и реконструкцию очистных систем канализации, в первую очередь – в р.п. Николаевка (до2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2015 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений;

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта;

- Необходимо разработать проект, произвести изыскательские работы и обеспечить консервацию скотомогильника, расположенного западнее р.п. Николаевка, с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвой. Необходимо выполнить его консервацию в бетон и санацию «освобождённой» территории, чтобы в дальнейшем использовать её без ущерба здоровью людей (до2015 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок, запроектировать и построить «основной» полигон (в районе с. Баевка), запроектировать и построить мусоросортировочную станцию (рядом с «основным» полигоном), вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2015 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим;

- Разработать схемы зон подтопления (до 2012 года);

- Усилить работу по контролю за использованием, содержанием и охраной земель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, инициировать процедуры изъятия неиспользуемых угодий и земель, за которые не платятся налоги. Создавать условия, в рамках законодательства, для перераспределения неиспользуемых земель в пользу эффективных собственников (постоянно).

Все вышеперечисленные цели и задачи взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и повышение качества жизни населения.

6.2. МО Дубровское сельское поселение:

- Утвердить границы посёлка Белое Озеро в соответствии с разработанным проектом границ с учётом включения в состав посёлка градообразующих элементов, внести соответствующие изменения в соответствующие законодательные акты по утверждённым границам п. Белое Озеро, инициировать процедуру перевода из состава земель Лесного фонда в состав территории посёлка земель, занятых жилой застройкой, санаторно-курортной зоной, рекреационной зоной, производственно-коммунальными зонами (до 2012 года);

- Утвердить изменяемую административную границу между МО Дубровское сельское поселение и МО Никулинское сельское поселение (так как значительная часть посёлка Нагорный, который законодательно относится к МО Никулинское сельское поселение, находится на территории МО Дубровское сельское поселение, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования по предлагаемым настоящим проектом градостроительным решениям, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку генеральных планов на населённые пункты, в первую очередь на п. Белое Озеро (до 2015 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проекта детского дошкольного учреждения на 40 мест в п. Белое Озеро (до 2015 года);

- Рассмотреть возможность организации дошкольных групп при школах в с. Дубровка и в с. Мордовский Канадей с целью доведения общего количества мест до расчётного – 84 (до 2012 года);

- В рамках программы развития сети федеральных дорог предусматривается реконструкция автомобильной трассы М-5 «Урал» с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района. На территории МО Дубровское сельское поселение это участок примыкания дороги, которая проходит по направлению «Белое Озеро-Кочетовка-Никитино-Дубровка-М-5 «Урал» (до 2020 года);

- Обеспечить автомобильные дороги в границах населённых пунктов и между населёнными пунктами твёрдым покрытием (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

- Закрыть для новых захоронений кладбище в п. Белое Озеро, оформить выбор площадки под новое кладбище вне второй зоны горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро (2010 год);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в неё ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2010 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Восстановить систему централизованного водоснабжения в с. Дубровка (до 2015 года);

- Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению жителей д. Кочетовка централизованным водоснабжением (до 2015 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в п. Белое Озеро (до 2015 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (ежегодно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений (ежегодно);

- Утвердить границы округа горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро, обеспечить постановку на кадастровый учет зон горно-санитарной охраны, выполнить необходимые мероприятия по обозначению границ зон в установленном порядке (до 2012 года);

В соответствии с проектом «Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро Ульяновской области» (Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, 2004г.), необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.по первой зоне горно-санитарной охраны (до 2012 года):

- Благоустроить каптаж «Гремячий ключ» - реконструировать каптажную камеру для устранения утечек воды, оборудовать внутреннею часть каптажа кольцами из антикоррозийного материала. Заменить проржавевшие трубы, идущие от родника к накопительным резервуарам, сделать для этих труб утеплённые укрытия;

- Обязать собственников водоисточников разработать проекты зон санитарной охраны водоисточников, обеспечить охрану водоисточников, разработать мероприятия на территориях зон санитарной охраны водоисточников;

- Владельцам водоисточников обеспечить осуществление систематического контроля за качеством воды (химическим составом и санитарно-бактериологическим состоянием) всех пресных водозаборов. Разработать программы производственного контроля в соответствии с действующим законодательством;

2.по второй зоне горно-санитарной охраны (до 2020 года):

- Во всех учреждениях отдыха, а также в п. Белое Озеро ликвидировать старые надворные туалеты, в первую очередь туалеты, не оборудованные водонепроницаемыми выгребными ямами. Не допускать строительство объектов без решения вопроса о полной биологической очистке хозяйственно-бытовых стоков;

- Заменить местные канализации учреждений отдыха на канализационные коллекторы, врезав их в коллектор санатория «Прибрежный»;

- Решить вопрос с местом утилизации жидких стоков по согласованию с надзорными органами;

- Завершить строительство системы очистных сооружений канализации в северной части п. Белое Озеро (до 2015 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2020 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, запроектировать и построить «основной» полигон, вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ежегодно);

- Обеспечить консервацию скотомогильника, расположенного юго-западнее с. Никитино, в санитарно-защитную зону которого попадает часть населённого пункта (до 2012 года);

- Закрыть для новых захоронений кладбище в п. Белое Озеро, оформить выбор площадки под новое кладбище вне второй зоны горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро (до 2010 года);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2011 года);

- Разработать проекты СЗЗ для существующих и проектируемых полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территории несанкционированной свалки («Авдеево поле»), которая находится на территории МО Славкинское сельское поселение (до 2011 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать проекты зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления в период весеннего паводка (до 2012 года);

- Обеспечить условия для газификации всех населённых пунктов поселения (до 2012 года).

Все вышеперечисленные цели и задачи взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и повышение качества жизни населения.

6.2.1. Посёлок Белое Озеро

В соответствии с действующим законодательством посёлок Белое Озеро является сложившимся курортом с уже сформированной инфраструктурой и уникальными природно-климатическими условиями. Вместе с тем, большая часть посёлка (кроме базы отдыха «Родник» - 4,8 га, оздоровительного лагеря «Светлячок» - 2,35 га, ООО «Форест» - 4,0 га и ТУСМ связи – 1,35 га (всего – 12,5 га), территории которых выведены из состава ГЛФ), является землями лесного фонда. Данная ситуация противоречит действующему законодательству (Градостроительному, Лесному, Земельному) и создаёт ряд социальных проблем и сложности в развитии и управлении территории.

Учитывая, что до настоящего времени законодательно не утверждены границы курорта «Белое Озеро» и посёлка Белое Озеро, в настоящей работе отдельным разделом разработан проект границ посёлка (смотри пояснительная записка ТОМ 4 Проектные решения и графические материалы).

В проектируемые границы посёлка Белое Озеро попадают следующие лесные кварталы Белозерского участкового лесничества Славкинского лесхоза, которые входят во вторую зону горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и подразделяются по целевому назначению:

-Леса, расположенные в 1-ом и 2-ом поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения – кварталы №№ 61, 85, 89, 101, 102, 103;

-Леса, расположенные в водоохранной зоне – кварталы №№ 75, 76, 86, 87, 88.

В категорию земель населённых пунктов (посёлок Белое Озеро) переводится из состава земель Лесного фонда следующие территории по кварталам:

№ 61 – ок. 2,0 га;

№ 85 – ок. 11,0 га;

№ 89 – ок. 4,0 га;

№ 101 – ок. 11,0 га;

№ 102 – ок. 18,0 га;

№ 103 – ок. 10,0 га;

№ 75 – ок. 13,0 га;

№ 76 – ок. 10,0 га;

№ 86 – ок. 31,0га;

№ 87 – ок. 30,0га;

№ 88 – ок. 18,0 га.

Территория площадью 12,5 га, находящаяся в границах вышеперечисленных кварталов ранее выведена из состава Лесного фонда,

Итого: 158 га (без рекреационных зон)

278 га (вместе с рекреационными зонами).

Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно.

В первую очередь необходимо перевести земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью (площадь застроенной территории всего – около 130,8 га; из них выведена из состава земель Лесного фонда – 12,5 га; вывести из состава Лесного фонда около 118,3 га).

Во вторую очередь, могут переводиться земли, определённые под развитие курортного поселка (около 40 га) на основании разработанного и утверждённого в установленном порядке генерального плана курортного посёлка Белое Озеро.

Территории, определенные в соответствии с п. 4.20 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, общей площадью около 120 га под организацию общекурортной рекреационной зеленой зоны не выводятся из состава земель Лесного фонда и переводятся в категорию лесопарков.

Территории посёлка и курорта Белое Озеро в проектируемых границах

| Территории | Площадь, га |
| --- | --- |
| Территории существующей жилой застройки Территории проектируемой жилой застройки | 15,3 около 15,3 |
| Территории существующей общественной застройки Территории проектируемой общественной застройки | 1,2 около 1,2 |
| Территории объектов коммунального хозяйства | около 9,4 |
| Существующая территория кладбища (подлежит закрытию) Проектируемая территория кладбища за пределами II зоны горно-санитарной охраны курорта | 0,2 0,2 |
| Проектируемые автостоянки | около 2,7 |
| Территории существующих лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха | 74,6 |
| Территории под проектирование оздоровительных учреждений | около 21,5 |
| Территории проектируемых рекреационных зон (не выводятся из состава земель Лесного фонда) | около 120,0 |
| Территории дорог общего пользования | около 18,0 |
| Прибрежная зон (пляжная) | около 10,0 |
| Территория курорта-посёлка | около 170,5 – без рекреационных зон |
| Территории лечебно-оздоровительных учреждений и объекта ТУСМ, выведенных из состава ГЛФ | 12,5 |
| Территории, переводимые из состава ГЛФ в земли курортного посёлка «Белое Озеро» | около 158 (без рекреационных зон) |

Выводы:

1.Любая градостроительная деятельность почти на всей территории посёлка Белое Озеро в настоящее время – незаконна;

2.Курорт Белое Озеро обладает благоприятными природно-климатическими условиями для обеспечения лечебного и оздоровительного воздействия и является пригодным для функционирования существующих лечебных и оздоровительных учреждений, расположенных на данной территории, в течении всего года;

3.Представляется нецелесообразным увеличение показателей существующих лечебных и оздоровительных учреждений в части количества отдыхающих, так как дальнейшее усиление антропогенной нагрузки будет негативно сказываться на сложившейся экологической системе;

4.Для увеличения привлекательности и улучшения качества лечебных и оздоровительных мероприятий необходима модернизация и реконструкция существующих учреждений;

5.Для уменьшения воздействия комплекса негативных факторов на окружающую среду необходимо провести следующие первоочередные мероприятия:

*закрыть для новых захоронений существующее кладбище, а территорию под проектирование нового предусмотреть вне водоохраной зоны озера и вне второй зоны горно-санитарной охраны курорта. Новое кладбище предлагается размесить севернее п. Белое Озеро, желательно, в пределах пешеходной доступности от посёлка;

*обеспечить организацию оборудованных стоянок для автомобилей;

*обеспечить посёлок централизованной системой сбора сточных вод с последующей обработкой на очистных сооружениях, включая жилой фонд;

*обеспечить централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на определённый для этих целей полигон;

*обеспечить регулярную уборку территории посёлка;

*обеспечить перевод на газ всех источников теплоснабжения, включая жилой фонд;

*обеспечить условия для создания возможностей организации цивилизованного отдыха «дикарей» с возможным обустройством дополнительных кемпингов и специальных обустроенных площадок.

6.Посёлок Белое озеро является местом постоянного проживания 340 жителей и около 600 сотрудников лечебных и оздоровительных учреждений. Имеются объективные предпосылки для увеличения численности жителей до 500 человек. Социальная и культурно-бытовая структура обслуживания проживающих требуют модернизации и развития.

7.Для обеспечения безопасности проживания и функционирования посёлка и комплекса лечебно-оздоровительных учреждений необходимо организовать и обустроить пункт общественного правопорядка, пожарное депо.

8.Согласно учетных документов, площадь памятника природы регионального значения - озера Белое составляет 96 га. По имеющимся картографическим материалам площадь зеркала озера составляет около 115 га.

Для решения вышеперечисленных проблем в первую очередь необходимо следующее:

1. Утвердить в установленном порядке округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и режимы его зон, положение о курорте Белое Озеро;

2.Утвердить и оформить в установленном порядке границы поселка Белое Озеро и перевести земли, занимаемые жилой зоной, санаторно-курортными учреждениями и другими объектами инфраструктуры, территории необходимые для развития поселка из земель Лесного фонда в земли населённых пунктов:

3.С учётом планов и Генеральных планов развития всех лечебных и оздоровительных учреждений обеспечить разработку проекта планировки, разработать программу развития посёлка Белое Озеро;

4.Разработать и утвердить правила землепользования и застройки.

Лесохозяйственный комплекс

Значительную часть территории МО Дубровское сельское поселение занимают земли Лесного фонда – 10185 га (общая площадь территории поселения – 17276 га). Леса относятся к Белозёрскому участковому лесничеству ФГУ «Славкинский лесхоз». Общая площадь лесничества составляет 10354 га.

В связи с выводом (в соответствии с проектными решениями) из состава Лесного фонда застроенной территории курорта «Белое Озеро» (около 158 га), площадь лесного фонда составит 10027 га.

В 2008году был разработан лесохозяйственный регламент Николаевского лесничества (филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», Россия, 603024, г. Нижний Новгород), в состав которого входит Белозерское участковое лесничество.

Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, проведены следующие действия:

- определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007 г. №259;

- определены виды разрешенного использования лесов по участковым лесничествам;

- рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

- рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы;

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов;

- определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ведения сельского хозяйства;

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;

- определены нормативы по ограничению использования лесов по видам целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам использования.

По лесорастительным зонам и лесным районам лесничество относится к Лесостепной зона Лесостепного района европейской части РФ.

В Таблице «Распределение лесов Белозерского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов» (представленной ниже) выделены лесные кварталы, попадающие в проектные границы посёлка Белое Озеро.

Распределение лесов Белозерского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | №№ кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов | Белозерское |  | 10354 | Лесной кодекс 2006 года |
| Защитные леса, всего |  |  | 8672 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные на ООПТ |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кв. 6-8, 10, 13-17, 22, 23, 25, 27-29, 32-36, 39, 41-46, 48-50, 52, 53, 55-59, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 86, 87, 88, 90-93, 99-104, 114, 115, 118, 124, 130, 131, 133-136, 140, 145 | 826 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  | 6394 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  | Части кв. 15, 16, 27-29, 32-36, 41-46, 48-50, 55-59, 62, 63, 72, 73, 75-77, 79, 83, 86-88, 90-93, 99, 101, 102, 103, 104, 114, 115, 118, 124, 130, 131, 133-136,; кв. 26, 30, 31, 37, 40, 47, 51, 54, 60, 61, 64, 65, 69-71, 74, 78, 80-82, 84, 85, 89, 94-98, 105-113, 116, 117, 119-123, 125-129, 132 | 6394 |  |
| Ценные леса, всего |  |  | 1452 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |  | Части кв. 6-8, 10, 13, 14, 39, 53, 66, 67, 140, 145; кв. 1-5, 68 | 1452 |  |
| Эксплуатационные леса |  | Части кв. 17, 22, 23, 25, 52; кв. 11, 12, 18-21, 24, 38, 137-139, 141-144, 146 | 1682 |  |

Виды разрешённого использования лесов Белозеровского участкового лесничества

Использование лесов осуществляется гражданами юридическими лицами, являющимися участниками лесных отношений (ст. 4 ЛК РФ). При этом лес рассматривается как динамически возобновляемый и поддающийся трансформации природный ресурс, исходя из ст. 5 ЛК РФ, согласно которой, использование, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются из понятия о лесе, как об экологической системе или как о природном ресурсе. В нижеследующей таблице 5 рассматриваются виды и возможные объемы разрешенного использования лесов.

В соответствии со ст. 24, 25 ЛК РФ далее рассматриваются виды использования лесов, возможные в Николаевском лесничестве:

| Виды разрешенного использования лесов | Наимено-вание участкового лесничества | Перечень кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заготовка древесины | Белозерское | Покрытые лесной растительностью земли. Кв. 1-8, 10-146 | 9632 |
| Заготовка живицы |  | Сосновые насаждения включенные в сплошнолесосечные рубки | 74 |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Ведение охотничьего хозяйства |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Ведение сельского хозяйства |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Осуществление рекреационной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137 - 139, 141 - 144 | 1682 |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137, 139, 141 – 144,146 | 1682 |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов |  | Эксплуатационные леса. Кв. 11, 12, 17-25, 38, 52, 137 - 139, 141 – 144,146 | 1682 |
| Осуществление религиозной деятельности |  | Кв. 1-8, 10-146 | 10354 |

Лесохозяйственной деятельностью (воспроизводство леса - посадка леса и уход за ним) на территории поселения занимается ООО «Дубрава».

Вспомогательной деятельностью ООО «Дубрава» является деревообрабатывающая промышленность – заготовка и переработка леса, лесопильное производство. Предприятие занимает территорию площадью 6 га.

Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно:

В первую очередь необходимо переводить земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью.

Во вторую очередь могут переводятся земли, определённые под развитие населённых пунктов.

При условиях ограниченности в Николаевском районе существующих древесных ресурсов основными целями развития лесопромышленного комплекса являются:

- интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления (ежегодный допустимый объём изъятия древесины определяется Лесным регламентом);

- создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств;

- организация новых деревообрабатывающих предприятий;

- повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции.

Данные цели направлены в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей Николаевского района и других районов Ульяновской области. При условии достижения соответствующего уровня конкурентоспособности производимой продукции, возможна реализация в другие регионы России.

6.2.2. Границы посёлка Белое Озеро

Проект границ посёлка Белое Озеро

При разработке границ курортного поселка Белое Озеро авторы руководствовались следующими нормами и требованиями действующего Законодательства:

Согласно строительными нормами и правилами (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89* Концепция развития и общая организация территории) определяется необходимость выделения на территориях населённых пунктов зон различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, производственных, научных, транспортных и др., в том числе зон массового отдыха и курортные зоны (в населённых пунктах, имеющих лечебные ресурсы).

В 2000 г. Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии была выполнена «Оценка биоклиматических ресурсов и разработка рекомендаций по организации климатолечения на курорте Белое Озеро Ульяновской области». Условия курорта признаны благоприятными для круглогодичного лечения и оздоровления.

В 2004 г. тем же институтом был разработан «Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро Ульяновской области». Разработаны и описаны границы трёх зон горно-санитарной охраны курорта, определены санитарные режимы в округе и зонах горно-санитарной охраны.

Статус поселка - «курорт» проектом определяется из следующих норм Законодательства:

Согласно п.5 Ст. 31 Раздел VIII Федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях»(от 14.03.1995 №33 ФЗ) - освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.

Согласно Ст.1 Главы 1 Федерального закона РФ(от 23.02.1995 №26 ФЗ) «О природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах» - курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры;

Жилая застройка на территории поселка сформировалась на землях Лесного фонда, относящихся к различным организациям.

Цель работы

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» посёлок Белое Озеро входит в состав Дубровского сельского поселения Николаевского района. Поселок Белое Озеро фактически сложился как единая санаторно-курортная зона с социально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурой. Жилые зоны, и санаторно-курортные учреждения расположены вокруг озера Белое, которое является памятником природы регионального значения.

Вместе с тем, не утверждён правовой статус посёлка - «Санаторно-курортная зона (регионального или местного значения)». Не утверждены границы поселка. Жилой фонд, объекты коммунального хозяйства и основная часть санаторно-курортных учреждений находятся не на землях населенных пунктов, а на землях Гослесфонда. На земли лесного фонда не может распространяться действие градостроительных регламентов, следовательно - любая градостроительная деятельность на данной территории – незаконна.  Данная ситуация не соответствует требованиям действующего законодательства, создаёт социальные проблемы и сложности в развитии и управлении территории.

Целью настоящей работы является разработка проекта границ поселка Белое Озеро с учетом действующего законодательства, оценки сложившейся градостроительной ситуации для удовлетворения существующих и прогнозируемых потребностей и в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан Российской Федерации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Посёлок Белое Озеро расположен на юго-западе Ульяновской области, в 260 км от областного центра на территории Николаевского района и в 25 км от районного центра -поселка городского типа Николаевка.

В 12-15 км севернее поселка проходит автомагистраль: Москва - Самара - Уфа-Челябинск-Новосибирск. Параллельно автомагистрали проходит железная дорога с близлежащими к курорту железнодорожными станциями: Ключики (25 км от курорта) и Кузнецк Пензенской области (40 км от курорта). С этими станциями организовано автобусное сообщение.

Территория поселка расположена на берегу лесного озера Белое, в средней части Приволжской возвышенности на юго-востоке Восточно-европейской равнины, где абсолютные отметки достигают 300-350 м над уровнем моря и являются наибольшими высотами для Ульяновской области. Географические координаты поселка 53°с.ш. и 46°в.д. По физико-географическому районированию район поселка входит в лесостепную зону Русской равнины. Однако возвышенный рельеф территории обусловил формирование здесь специфической осеверенной природы, отличающейся от соседних районов области. Растительность представлена большим массивом смешанного леса с преобладанием хвойных пород.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом - средняя температура июля 19,2°С и умеренно холодной зимой - средняя температура января -13,3°С. Среднегодовая влажность воздуха составляет 75%, годовое количество осадков 485 мм. Преобладающим направлением ветра, во все времена года является южное и юго-западное. Средняя скорость ветра за год 3,8 м/с.

Освоение озера в курортных целях началось в 1937 г., когда на его берегу было построено первое лечебно-оздоровительное учреждение. В настоящее время почти все побережье Белого Озера освоено под здравницы, образующие курорт с одноименным .названием. Курорт занимает территорию площадью около 70 га, расположенную по всему периметру озера Белое (4,5 км), в 200-500 метровой прибрежной полосе (рис. 1).

Всего в состав курорта входит: 14 лечебно-оздоровительных учреждений, из них семь круглогодичного функционирования; жилой поселок для обслуживающего персонала; лесной массив Белозерского лесничества; акватория озера Белое. Общая численность организованных отдыхающих на курорте в летний сезон 2800 человек, зимой - до 600.

Территория курорта разделена на три зоны:

зону лечебно-оздоровительных учреждений для непосредственного пребывания больных и отдыхающих,

лесопарковая зону;

и селитебную.

Зона лечебно-оздоровительных учреждений включает:

1.Санаторий "Прибрежный" - круглогодичного функционирования, находится в ведении ОАО "Симбирские курорты", вместимостью 239 мест - летом и 96 - зимой. Площадь землеоотвода 17,8 га. Образован санаторий в октябре 1995 г. на базе сезонного дома отдыха. Санаторий климатический, с лечением заболеваний органов дыхания, аллергозов, бронхиальной астмы. В настоящее время для лечения применяется также сапропелевая залежь озера. Санаторий застроен административным зданием, клубом, столовой на 500мест, которые ориентированы на водное пространство озера и пешеходными дорожками связаны с лодочной станцией и зоной отдыха. Юго-западнее расположен благоустроенный спальный корпус на 100 мест, построенный в 1996 г. (2-х этажное кирпичное здание с комфортабельными жилыми номерами и лечебно-диагностическими кабинетами). Номера одно и двухместные, а также люксовые. В летний сезон в санатории используются деревянные спальные корпуса с двух, трех, четырехместными жилыми комнатами.

Лечебная база санатория включает: кабинеты физиотерапии, массажный, процедурный, стоматологический, для приема сухих углекислых ванн, зал ЛФК, фитоингаляторий, галокамеру, лаборатории.

Парковая зона санатория расположена но периметру озера и занимает всю восточную часть территории. В ее состав входят: танцплощадка, прогулочные аллеи, площадки для игр и отдыха, физкультуры и спортивных занятий.

В зону хозяйственного обслуживания санатория входят: складские помещения, гаражи, котельная (работающая на газе), площадка для мусоросборников, жилой квартал обслуживающего персонала.

В качестве источника водоснабжения используется родник "Гремячий Ключ".

Численность сотрудников составляет – 162человека (82 – в зимний сезон).

Составной частью оздоровительного комплекса санатория является кемпинг на 100 человек, размещенный на северной окраине поселка Белое озеро. Площадь землеотвода 6,0га.

2.Детский санаторий "Белое Озеро" Комитета здравоохранения Ульяновской области на 105 мест, расположенный юго-восточнее санатория "Прибрежный",  занимаемая площадь

11,65 га. Санаторий располагает двумя спальными корпусами, восьмилетней школой, лечебным корпусом, столовой. Территория здравницы благоустроена и озеленена, дорожки заасфальтированы и связаны с зеленой зоной и набережной озера. На территории санатория расположен 2-х этажный 16-ти квартирный жилой дом. Зона хозяйственного обслуживания размещена в юго-восточной части территории. К хозяйственной зоне примыкает квартал жилых домов. Численность сотрудников составляет – 105 человек.

3.Детский оздоровительный лагерь "Орленок" ОАО «Кузнецкобувь». Площадь землеотвода 7,12га. Вместимость 220 человек. Постройки деревянные, с большой степенью износа, к ним относятся: клуб-столовая, спальные корпуса, медпункт с изолятором. Численность сотрудников составляет – 50 человек (4 – в зимний сезон).

4.Детский оздоровительный лагерь "Светлячок", принадлежащий администрации Старокулаткинского района, расположен далее по периметру озера, восточнее оздоровительного лагеря "Орленок". Вместимость 160 мест в летний период, занимаемая площадь 2,35 га. Постройки: столовая на 100 мест, административное здание, павильон с летней киноплощадкой, 4 капитальных спальных корпуса. Численность сотрудников составляет – 30 человек (4 – в зимний сезон).

5.Детский оздоровительный лагерь "Космос" МОиН Пензенской области. Занимаемая площадь 2,74 га. Вместимость 150 человек в летний период. Постройки лагеря деревянные с большим амортизационным износом: спальные корпуса, пищеблок со столовой, склад хранения продуктов и баня. Численность сотрудников составляет – 24 человека (4 – в зимний сезон).

6.База отдыха "Прибой" ОАО «Ульяновскнефть» размещен в юго-восточной части курорта. Занимаемая площадь 4,3 га. Вместимость 125 человек в летний период. На его территории имеется: 3-х этажный спальный корпус на 100 мест, 3 деревянных спальных корпуса общей вместимостью на 150 мест, административное здание с медпунктом, столовая, хозяйственный корпус с котельной. Численность сотрудников составляет – 25 человек.

7.База отдыха "Белое озеро" ЗАО «Ульяновский мебельный комбинат» ( в настоящее время ООО «Форест») расположена северо-восточнее базы отдыха "Прибой". Вместимостью 29 мест в летний период. Численность сотрудников составляет – 6 человек.

8.Детский оздоровительный лагерь "Родник", относящийся к администрации Новоспасского района расположен на восточном берегу озера. Он занимает территорию 4,8 га. Вместимость 130 человек в летний период. Численность сотрудников составляет – 24 человека (4 – в зимний сезон).

9.Детский оздоровительный лагерь "Солнечный" - ОАО «Кузполимермаш» г. Кузнецк, Пензенской области расположен далее по восточному берегу. Занимаемая площадь 2,5 га. Вместимостью 180 человек в летний период. Численность сотрудников составляет – 30 человек (4 – в зимний сезон).

10.Детский оздоровительный лагерь "Чайка" - Пензенский филиал Куйбышевской железной дороги филиала ОАО РЖД, занимаемая площадь 6,9 га. Вместимость 300 мест. Численность сотрудников составляет – 80 человек (4 – в зимний сезон).

11.Детский оздоровительный лагерь "Спутник" - отдела образования Администрации Кузнецкого района, Пензенской области. Занимаемая площадь 2,47 га. Численность сотрудников  составляет – 25 человек (4 – в зимний сезон).

12.Северо-западнее д/л «Спутник» размещен детский оздоровительный лагерь "Жемчужина", относящийся к администрации Николаевского района Ульяновской области. Лагерь вместимостью 100 мест, круглогодичного функционирования. Занимаемая площадь 6,05 га. В лагере имеется 2-х этажный кирпичный спальный корпус и хозяйственный корпус. Численность сотрудников составляет – 50 человек (10 – в зимний сезон).

13.База отдыха ООО «Телекомссрвис» рассчитана на 25 мест. Численность сотрудников составляет – 6 человек

14.База отдыха « Кристалл» Жилкомхоза п.г.т. Николаевка рассчитана на 25 мест. Численность сотрудников составляет – 6 человек (4 – в зимний сезон).

Лесопарковая зона представлена лесным массивом Белозерского лесничества кварталами - 75, 76, 86, 87, 88, 100, 101, 102 ( по лесоустройству 1992 года).

Акватория озера Белого вытянута с северо-запада на юго-восток, ее размеры составляют: ширина - 970 м, длина - 1580 м, периметр - 4,5 км, наибольшая глубина - 6,2 -6,5 м. Вода в озере прозрачная, дно песчаное.

Основная часть селитебной зоны расположена в северо-западной части курорта, в 80 м от уреза воды озера. С юга она граничит с санаторием "Прибрежный". Жилая застройка поселка Белое Озеро представлена одно и двух квартирными деревянными жилыми домами усадебного типа. В основном в ней проживает обслуживающий персонал оздоровительных учреждений. На приусадебных участках размещены постройки для содержания скота, гаражи, индивидуальные бани. Центральной канализацией обеспечен санаторий «Прибрежный» с очистными сооружениями в западной части посёлка, остальные учреждения и жилой сектор оборудованы выгребными ямами, септиками. Общественный центр жилого поселка организован и застроен: тремя магазинами, начальной школой, объединенными детским садом и яслями, кафе, конторой Белозерского лесничества, отделением связи.

СВЕДЕНИЯ

о жилом фонде, расположенном в поселке Белое Озеро

| Место расположения жилья, территория учреждения | Количество квартир |
| --- | --- |
| оздоровительный детский лагерь «Солнечный» | 3 |
| оздоровительный детский лагерь «Чайка» | 1 |
| оздоровительный детский лагерь «Космос» | 1 |
| оздоровительный детский лагерь «Прибой» | 4 |
| оздоровительный детский лагерь «Жемчужина» | 3 |
| оздоровительный детский лагерь «Светлячок» | 1 |
| оздоровительный детский лагерь «Спутник» | 1 |
| оздоровительный детский лагерь «Орленок» | 1 |
| оздоровительный детский лагерь ООО «Форест» | 1 |
| Славкинский лесхоз | 12 |
| Санаторий «Прибрежный» | 28 |
| Детский противотуберкулезный санаторий | 16 |

Схематический план курорта Белое Озеро

ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ КУРОРТА БЕЛОЕ ОЗЕРО

1. Оценка ландшафтов курорта для лечебно-оздоровительного использования.

В геолого-структурном отношении район расположен в пределах Волжско-Камской антеклизы, которая является одной яз крупнейших тектонических структур Восточно-Европейской платформы, охватывающей почти все Среднее Поволжье. Кристаллический фундамент сложенный породами архей-протерозойского возраста, залегает на глубину 1600-1700 м и более. На фундаменте толща палеозойских осадочных пород, имеющая повсеместное развитие и значительную мощность, с преобладанием песчаников, алевролитов, мергелей. Мезозойские отложения представлены в основном глинами и мергелями юры и мела. Выше залегают породы палеогена отложения сызранской. саратовской и камышенскои свит, которые сложены в основном кварцевыми мелкозернистыми песками.

Четвертичные отложения представлены исключительно континентальными внеледниковыми отложениями, происхождение и мощность которых определяется прежде всего рельефом. На водоразделах преимущественное развитие получили элювиальные отложения (в результате выветривания коренных пород), для которых характерны небольшие мощности и повсеместное распределение. Район озера Белого менее всего подвергся процессам денудации (разрушения коренных пород выветриванием и пр.), что объясняется наличием стойких и водопроницаемых пород и сильной залесенностью местности. Следствием чего является наличие современного рельефа (Белозерская гора) с малой мощностью элювиальных отложений и состоящих в основном из щебня и песчаников.

Рельеф - основные черты рельефа исследуемого района, как видно из выше изложенного, тесно связаны с геологическим строением и его геологической историей. Местность представляет собой сравнительно высокое плато (возвышенная равнина), со слабо расчлененной овражно-балочной сетью поверхностью, характеризующееся максимальными абсолютными отметками в пределах Ульяновской области. В районе курорта высоты составляют 330-350 м над уровнем моря.

Основным элементом рельефа исследуемой территории является крупный холм (Белозерская гора), с сильно сглаженными склонами, на вершине которого находится озеро Белое и курорт с одноименным названием. Относительная высота "Белозерской горы" составляют около 50 м, подъем от подножья к вершине прослеживается на расстоянии 15км, с крутизной склонов от 3 до 5°. С вершины холма, недалеко от территории курорта берут начало несколько речек Канадейка, Канчелейка (из озера Белое), Гремучка. Русла этих рек образуют крутосклонные глубокие овраги, высотой до 30-40 м, крутизной склонов от 10° до 20-30°. Густота овражно-балочной сети небольшая и составляет около 0,6 км.

Таким образом подобная форма рельефа (различные вариации уклонов, значительные перепады высот, чередование пологого склона с крутыми подъемами и спусками), оценивается как наиболее благоприятная для курортологического использования (таблица 3.2). Рельеф исследуемой территории способствует формированию микроландшафтных зон с различными биоклиматическими условиями, отвечает планировочным требованиям при прокладке терренкуров различной степени сложности и маршрутов пешего туризма, а также благоприятствует созданию разноплановых пейзажей, тем самым увеличивая живописность местности. Здесь же следует отметить, что рельеф исследуемой местности отвечает требованиям для проектирования, сооружения и эксплуатации учебных горно-лыжных трасс (Пассажирские канатные дороги и лыжные трассы. Методические рекомендации по проектированию, сооружению и эксплуатации. ЦСТЭ. Москва, Турист, 1984).

Почвы. В исследуемом районе доминируют светлосерые лесные почвы, супесчаные и песчаные сильно оподзоленные. Почвы сухие, в пониженных местах свежие, влажные. Благоприятность почвенного покрова с позиций курортно-рекреационного использования оценивается по их плодородию, влияющему на растительный покров, а также по их устойчивости к антропогенным нагрузкам.

Почвы данной местности устойчивы к загрязнению, а их состав способствует высокой производительности лесного насаждения, оцениваются они как благоприятные .

Растительность. Курорт Белое Озеро расположен в окружении лесов Гослесфоида Славинского лесхоза. Лесной массив протянулся с севера на юг 18 км, с востока на запад 14км, общей площадью 10354 га, непосредственно к территории курорта примыкают лесные кварталы № 75, 76, 86, 87, 88, 100, 101, 102 (рис.2). Это высококачественные (1-11 класса бонитета) сосновые леса, с небольшим вкрапление лиственных пород, среди которых доминируют береза, осина, дуб, липа. Лиственные породы произрастают, в основном в долинах речек, по берегу озера Белое, а также встречаются небольшими вкраплениями в хвойном лесу. Леса являются одним из главных богатств исследуемой местности в лечебно-оздоровительном использовании; им принадлежит основная роль в оздоровлении природной среды (в регуляции тепла и влаги, повышении содержания кислорода и уровня ионизации воздуха, увеличении его фитонцидности) и формировании благоприятного микроклимата.

Основной лесообразующей породой являются сосна, на ее долю приходится 58% лесонасаждений, что составляет 5598 га. На мягколиственные породы приходится 4700 га, из которых преобладающими являются осина (17,5%) и береза (16,6%).

Ниже приведем основные типы сосновых лесов (в порядке убывания их площади): бруснично-зеленомошные, снытъево-крупнотравные, лишайниково-ракитниковые, осоково -мелкотравные. Березовые и осиновые леса представлены следующими типами: снытьево-крупнотравными, лишайниково-ракитниковыми, осоково-мелкотравными, бруснично-зеленомошными и таволговыми по болоту. На долю дубовых лесов приходится 420 га площади, что составляет 4,5%, в основном это пристепные и осоково-мелкотравные типы леса. Подлесок средней густоты, с преобладанием: ракитника, рябины, малины, крушины ломкой, можжевельника, ольхи и ивы. Напочвенный растительный покров представлен -земляникой, черникой, брусникой, плауном, вереском, папоротниками, хвощом, касандрой, голубикой, фиалкой, калужницой, кислицей. Мхи: долгий мох, зеленые, блестящие, сфагнум, кукушкин лен, трикветр перистый.

Схематическая карта лесоустройства Белозерского лесничества

По возрастному составу площадь лесных насаждений распределена следующим образом: молодняки (до 20 лет) - 18,3%; средневозрастных (40-60 лет) - 44%; приспевающие (до 80 лет) - 10%, спелые (80-150 лет) - 28%. Высота древостоя 25-32 м, диаметр 25-30 см и до 50 см, со средней полнотой покрытия 0,7. Сосновые и смешанные леса, окружающие территорию курорта, относительно устойчивы к вытаптыванию; допустимая рекреационная нагрузка в них составляет 14 чел/га при свободном посещении. Лесной массив курорта Белое Озеро богат грибными и ягодными угодьями, которые получили наибольшее распространение в следующих кварталах: малина - 10, 67, земляника -66, 115, 127, черника - 20, 30, 115 Таким образом, леса окружающие курорт Белое Озеро, из приведенной выше характеристики оцениваются как благоприятные для лечебно-оздоровительного использования (табл. З.2.). Лесной ландшафт имеет следующие положительные факторы:

- высокие оздоровительные и эстетические свойства;

- наличие естественной комфортности;

- устойчив к антропогенным нагрузкам,

- наличие ягодных и грибных угодий.

Лесные массивы курорта имеют высокую эстетическую ценность. Они красивы во все времена года. Цветовой спектр лиственных пород богат и контрастен, особенно осенью. Вечнозеленые хвойные деревья очень украшают зимний пейзаж. Однако чередование хвойных и лиственных пород украшает ландшафт всегда, так как лиственные породы придают местности мягкий и радостный вид. Сочетание элементов ландшафта северной природы, к которой относятся мхи, лапландская ива, мирт, клюква, лесные папоротники с широколиственными деревьями (дуб, липа, клен) южных районов России на фоне водной глади озера, с необыкновенно прозрачной водой создает множество различных по пейзажу видовых панорам, представляющих незабываемые красоты леса, имеющие огромное психологическое значение.

К положительному фактору оценки лесов также относится отсутствие захламленности (поваленных деревьев,), их хорошая просматриваемость и проходимость, за счет чего увеличивается естественная комфортность и живописность лесной местности.

Воздух хвойного леса является огромным резервуаром ароматических веществ. Сосновые леса обогащают воздух фитонцидами в течение всего года, тогда как лиственные главным образом летом, наибольшее количество фитонцидов выделяется с мая но октябрь.

Ландшафт территории курорта Белое Озеро  для лечебно-оздоровительного использования оценивается как Благоприятный.

В прямой связи со способностью растений выделять фитонциды находится содержание в лесу микроорганизмов. Фитонциды сосны обладают наиболее выраженным бактерицидным действием: сосновый лес почти лишен вредных микроорганизмов. Являясь естественными защитными средствами растений, фитонциды сосны способствуют созданию иммунитета к различным заболеваниям.

В сосновом лесу содержание легких отрицательных аэроионов значительно больше, чем на безлесных территориях. Иглы сосновых деревьев относятся к одному из мощных ионизаторов атмосферного воздуха, являясь теми остриями, через которые земное электричество разряжается в воздух и ионизирует атмосферу. Воздух с повышенным содержанием легких ионов оказывает целебное действие при многих заболеваниях (дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем), положительно влияет на физико-химический состав крови.

Исследуемый лесной массив предоставляет широкие возможности для организации климатолечения, являясь идеальным местом для дозированной ходьбы, пешеходных и лыжных прогулок, ближнего туризма и физических занятий.

Водным объектом, используемым для лечебного купания является озеро Белое. Озеро Белое суффозионного происхождения, образовалось за счет выноса с вершины холма мелких минеральных частиц, хорошо растворимых в воде.. Берега озера низкие, пологие, крутизной склона 1-3°. Лесной массив практически по всему периметру озера подходит к урезу воды, оставляя лишь на некоторых участках травяные полосы шириной 5-10 м. У каждого курортно-рекреационный объекта имеется свой пляж, литологический состав которого, как правило, определяется привозным среднезернистым песком. Санаторий "Прибрежный" располагает двумя пляжами: один, площадью около 250 м расположен рядом с лодочной станцией другой - в 300 м севернее первого и значительно уступает ему в размерах - 100 м . В настоящее время пляжи не оборудованы как лечебные и принятие климатопроцедур ведётся стихийно. Пляж площадью 250 м является наиболее благоприятным по микроклиматическим условиям исследуемой местности для проектирования лечебного пляжа с солярием и аэрарием. Он характеризуется: хорошей освещенностью, необходимой при принятии солнечных ванн, проветриваемостью, защищен с севера и северо-запада древесной растительностью от сильных ветров. Однако размеры данного пляжа слишком малы и в соответствии с проектными требованиями к площадям лечебных пляжей могут одновременно вмещать только 30 человек (при коэффициенте одновременного пребывания больных на пляже на климатических курортах для родителей с детьми ( СанПин 4060-85 "Лечебные пляжи"). Необходимая площадь лечебного пляжа при вместимости 300 человек, должна составлять 2400 м2. Мало благоприятным участком для курортно-рекреационного использования следует отнести юго-восточный берег озера, береговая линия которого сильно заболочена, а акватория поросла тростником, В целом же акватория озера Белого относится к 1 категории, характеризуется прозрачной водой (планктон не появляется даже при температуре воды более 23°С) и пологим, песчаным дном.

Биоклиматический потенциал основных метеорологических режимов

Биоклиматический потенциал - это комплексная характеристика, определяющая степень общего воздействия климата данной местности на организм человека. Он охватывает многие погодные факторы действующие совместно и в отдельности, имеющие свои характерные или специфические черты и определяющие биологическую комфортность территории.

Ведущая роль в формировании климата курорта Белое Озеро принадлежит энергии солнечной радиации и атмосферной циркуляции, характерных для Среднего Поволжья. Микроклиматические особенности исследуемой местности обусловлены ее природным ландшафтом.

Расположение курорта Белое Озеро в умеренных широтах на значительном удалении от океанов, является главной причиной формирования здесь умеренно-континентального климата с ярко выраженными четырьмя временами года. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 32,5° и характеризует умеренную континентальность климата.

По биоклиматическому районированию, территория курорта входит в зону с теплым летом и умеренно холодной зимой. Биоклиматический потенциал соответствует щадяще-тренирующему воздействию климатических условий на организм человека.

В целом, медико-климатическая оценка как основных климатообразующих метеорологических режимов (радиационного и циркуляционного), так и сформировавшихся на их основе режимов температурного, ветрового, влажности и осадков характеризуется как благоприятная.

Радиационный режим оценивается по обеспеченности данной территории интегральной солнечной и ультрафиолетовой радиацией.

Приход солнечной энергии к земной поверхности зависит от астрономических (продолжительности дня, высоты солнца над горизонтом) и от местных (развития облачности, прозрачности атмосферы, отражающей способности поверхности - альбедо) факторов. Величины солнечной радиации, поступающей в район курорта приведены в таблице 3.4, а для сравнения в таблице 3.5 - известных климатических курортов лесной, степной и субтропической зоны (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи).

Годовой приход солнечной радиации на данной территории составляет 103,9ккал/см мин, что превышает ее величины в городах Санкт-Петербурге (72,4ккал/см мин) и Москве (87,7ккал/см мин), соизмеримы с поступлениями в г. Самара (101,2ккал/см2мин) и уступает лишь поступлению радиации в г. Сочи (118,0ккал/см мин).

РОЗА ВЕТРОВ ДЛЯ КУРОРТА БЕЛОЕ ОЗЕРО

Схематический план предлагаемых

климато-лечебных  пешеходных и лыжных маршрутов

на территории курорта Белое Озеро

|  |  | Маршруты | Маршруты терренкуров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -Лечебно-оздоровительные учреждения |  | Маршрут №1 |  | Маршрут №1 (500 м) |
|  | -Лесные кварталы, их номера и границы |  | Маршрут №2 |  | Маршрут №2 (1500 м) |
|  | - |  | Маршрут №3 |  | Маршрут №3 (3000 м) |

Оценка градостроительной ситуации

Главным градообразующим элементом посёлка являются санаторно-курортные учреждения, расположенные вокруг озера Белое - памятника природы регионального значения.

Зоны размещения жилого фонда также располагаются вокруг озера, но не равномерно – в основном  в западной и юго-западной части поселка.

Общественно-деловая зона расположена в северо-западной части посёлка.

Имеются также участки, застроенные дачами и базами отдыха.

В настоящее время на территории посёлка «Белое озеро» зарегистрировано 340 человек.

В сфере санаторно-курортного обслуживания постоянно занято около 260 человек, в летний период – около 600 человек. Около 40 рабочих мест обеспечивается предприятиями торговли, отделением связи, а также имеются - школа, детский сад, лесничество, сооружение связи.

В настоящей работе были использованы материалы «Оценка биоклиматических ресурсов и разработка рекомендаций по организации климатолечения на курорте Белое Озеро Ульяновской области», разработанные Российским научным Центром восстановительной медицины и курортологии (РНЦВМиК, Москва,2000г.).

Ввиду того, что природно-климатические условия благоприятны для лечебных и оздоровительных целей в течении всего года, а также в следствие стремлений владельцев баз отдыха более рационально использовать возможности своих ресурсов, можно прогнозировать, что количество граждан, круглогодично занятых в данной сфере, возрастёт до 400-450 человек.

В настоящее время количество организованно отдыхающих граждан в летний период составляет 2800 человек. С учетом  неорганизованно отдыхающих («дикарей»- примерно 1000-1500 человек), работников оздоровительных учреждений, а также   местных жителей – население посёлка в летнее время может составлять до 5000 человек. В зимнее время – до 1500.

Значительная часть проблем санаторно-курортной зоны «Посёлок Белое Озеро» вытекает из неопределённости статуса территории. Основная часть территории посёлка является землями Гослесфонда. Ранее действовавшим законодательством допускалась законность нахождения жилья, дач, баз отдыха и санаторно-курортных учреждений на землях Гослефонда.

Ранее действовавшим законодательством жёстко не регламентировались возможные категории и назначение лечебно-оздоровительных учреждений, допустимых для нахождения на землях Гослесфонда, вид и степень капитальности сооружений.

В настоящее время все существующие в санаторно-курортной зоне «Посёлок Белое Озеро» лечебно-оздоровительные учреждения и базы отдыха имеют на своих территориях капитальные строения, в том числе жильё для круглогодичного проживания персонала, лечебные и спальные корпуса, столовые, в детском противотуберкулезном санатории «Белое озеро» размещается школа на 80 учащихся. Значительная часть жилого фонда приватизирована, но граждане не имеют возможности оформить свои права на земельные участки, на которых располагается их жильё.

При этом:

Согласно Ст. 14 Главы 3 Федерального закона РФ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (от 21.12.2004 № 172-ФЗ) - отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель является обязательным.

Согласно Ст. 10 Лесного Кодекса РФ от 24.11.2006 г. (в редакции Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 22.07.2008 №141-ФЗ, от 22.07.2008 №143-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ) - земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов посёлки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ).

Согласно Ст. 41 Лесного Кодекса при осуществлении рекреационной деятельности на землях Гослесфонда  допускается возведение только временных построек.

Согласно п.5 Ст. 31 Раздел VIII Федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях»(от 14.03.1995 №33 ФЗ) - освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях территории, которые обладают природными лечебными ресурсами, а также располагают необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами.

Согласно Ст.1 Главы 1 Федерального закона РФ(от 23.02.1995 №26 ФЗ) «О природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и курортах» - курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры;

Согласно строительными нормами и правилами (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89* Концепция развития и общая организация территории) определяется необходимость выделения на территориях населённых пунктов зон различного функционального назначения: жилой застройки, общественных центров, производственных, научных, транспортных и др., в том числе зон массового отдыха и курортные зоны (в населённых пунктах, имеющих лечебные ресурсы).

Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро

В 2000 г. Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии была выполнена «Оценка биоклиматических ресурсов и разработка рекомендаций по организации климатолечения на курорте Белое Озеро Ульяновской области»

В 2004 г. тем же институтом был разработан «Округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро ульяновской области». Разработаны и описаны границы трёх зон горно-санитарной охраны курорта, определены санитарные режимы в округе и зонах горно-санитарной охраны.

(Материалы этих работ были использованы при разработке настоящего проекта.)

На территории поселка есть зоны первой категории горно-санитарной охраны курорта. Посёлок в проектируемых границах полностью попадает во вторую зону горно-санитарной охраны курорта  Белое Озеро.

В пределах округа и зон горно-санитарной охраны курортов должен соблюдаться режим природопользования, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические показатели и сохранность их лечебных факторов. В данном случае особое внимание должно быть обращено на главный рекреационный объект курорта - озерный водоем с его пляжами и залежью лечебного сапропеля. Необходимо также следить за чистотой воздушного бассейна, почвы, пресной воды, за сохранением растительности и других факторов, обеспечивающих успешное лечение и отдых курортников.

Санитарный режим в округе горно-санитарной охраны в целом и в каждой из его зон регламентируется Федеральным законом "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" (№ 26-ФЗ от 27.02.95 г.) и в более детальной форме Положением об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (№ 1425 от 07.12.96 г.). В связи с этим установленные раньше на озере Белое ограничения в природопользовании, действующие на основании Положения "О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах" (№ 1404 от 23.11.96), а также на оснований Федерального закона ""Об особо охраняемых природных территориях" (№ 33-ФЗ от 1403.95), касающиеся памятников природы и противоречащие вышеуказанному режиму округа горносанитарной охраны, должны быть после его утверждения в установленном порядке отменены в соответствии со статьей 136 Водного кодекса Российской Федерации (№ 167-ФЗ от 16.11.95) и статьями 31 и 32 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях".

Ниже излагается санитарный режим, рекомендуемый в данном округе и в его зонах.

1. Режим в I зоне горно-санитарной охраны

В округе горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро режим первой зоны устанавливается для эксплуатационного участка сапропелевой залежи и для оборудованных лечебных пляжей.

На территории первой зоны - зоны строгого режима - запрещается проживание и кратковременное пребывание граждан, а также осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебных пляжей, допускается строительство пляжных сооружений с централизованными и автономными системами водоснабжения и канализации, а также временное пребывание лиц, принимающих лечебные процедуры, и обслуживающего их медперсонала.

На участках первой зоны разрешается проведение горных и земляных работ, связанных с разведкой и эксплуатацией природных лечебных ресурсов, проведение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и. ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

2. Режим во II зоне горно-санитарной охраны

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, к имеющим лечебное и оздоровительное значение минеральным и пресным озерам, к рекреационным, и лечебным пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод; для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, для курортных парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями- санаторно-курортных - учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства-.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

-строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством курорта;

-строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;

-размещение складов Ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

-строительство транзитных автомобильных дорог;

-размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

-строительство 'жилых домов, организация и обустройство садово-огородных участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

-размещение кладбищ и скотомогильников;

-устройство поглощающих колодцев, полей орошения, полей подземной фильтрации и накопителей сточных вод;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения);

-использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов (кроме специально разрешенных разновидностей) при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

-сброс сточных и дренажных вод в водные объекты, а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

-вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов курорта.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и близлежащих лесных массивах разрешается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора применение нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов, при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

Пользование в рекреационных целях водным объектом - озером Белое, за исключением участков, относящихся к I зоне, осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 143).

В пределах II зоны должен соблюдаться надлежащий порядок, своевременно вывозиться с территории нечистоты и сухой мусор в места, отведенные для свалок за пределами II зоны.

3. Режим в III зоне горно-санитарной охраны

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных и пресных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

В данном случае в связи с исключительной ролью лесного массива в формировании микроклимата и биоклиматического потенциала курорта, а также в сохранении чистоты и лечебных свойств его воздушного бассейна, ограничения, установленные для защиты лесного массива во второй зоне (запрет на вырубку зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование лесных угодий, земельных участков и водоемов, способное нанести им ущерб), распространяются целиком и на третью зону.

На территории третьей зоны разрешаются только те виды работ или мероприятий, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние территории курорта. В третьей зоне могут быть допущены также работы, запрещенные во II зоне данного округа. Такие работы могут проводиться с разрешения Николаевской администрации при соответствующем согласовании с региональными органами горного, промышленного и санитарного надзора, а также органами по охране окружающей среды.

В связи с тем, что границы округа горно-санитарной охраны совпадают с внешними границами третьей зоны, санитарный режим, предусмотренный в третьей зоне, является единым для округа в целом".

4. Обеспечение горно-санитарной охраны

Обеспечение надлежащего санитарного режима в пределах округа и зон горно-санитарной охраны в соответствии с "Положением об округах" осуществляют:

-в первой зоне - пользователи природных лечебных ресурсов;

-во второй и третьей зонах - пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи и граждане, проживающие на территориях этих зон.

Вынесение на местность установленных границ округа горно-санитарной охраны осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через 6 месяцев после утверждения округа.

Экологический контроль на территории округа, а также на объектах, расположенных за его пределами, но оказывающих вредное техногенное воздействие на курортные факторы, осуществляют органы государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды.

Из выше изложенного следует, что для исполнения требований действующего законодательства необходимо утвердить в установленном порядке округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и режимы его зон, положение о курорте Белое Озеро, утвердить и оформить в установленном порядке границы поселка Белое Озеро и перевести земли, занимаемые жилой зоной, санаторно-курортными учреждениями и другими объектами инфраструктуры поселка  из земель Лесного фонда в земли населённых пунктов.

Утверждение округа горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и перевод земель поселка из лесного фонда в земли населённых пунктов, помимо приведения ситуации в соответствие с действующим законодательством, позволит повысить налогооблагаемую базу Николаевского района, увеличит правовые возможности администрации решить следующие проблемы:

*Централизованным сбором канализационных стоков с дальнейшей обработкой  на очистных сооружениях обеспечен санаторий «Прибрежный». Северные очистные сооружения, предназначенные для приёма стоков с северо-восточной зоны, не действуют и разрушены. Состояние септиков, выгребных ям остальных учреждений, расположенных главным образом в водоохраной зоне, вызывает озабоченность. В жилом секторе имеются надворные туалеты с водопроницаемыми выгребами;

*Не организован централизованный вывоз бытовых отходов с территорий всех  оздоровительных учреждений и жилых зон. Не производится систематическая уборка прилегающих территорий. Прибрежная зона и акватория завалена банками, бутылками и другим мусором. Не определено место и не оформлена территория под свалку, полигон утилизации бытовых отходов;

*Существующее в п. Белое Озеро кладбище находится в водоохраной зоне озера «Белое» - памятника природы регионального и в пределах второй зоны горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро;

*В посёлке отсутствует опорный пункт охраны общественного порядка;

*Тот факт, что существующие немногочисленные противопожарные средства, машина, депо принадлежат немуниципальным владельцам, не обеспечивает достаточных условий для противопожарной безопасности в поселке;

*Поселковый фельдшерско-акушерский пункт расположен в здании, принадлежащем санаторию «Прибрежный».

*Отсутствует приёмный пункт вторичного сырья, что влияет на санитарное состояние и экологию;

*В посёлке отсутствует операционное отделение банка. В соответствии с действующими нормами оно необходимо, как минимум, на два окна;

*Существующий в посёлке детский сад на 12 воспитанников и начальная школа на 10 учеников не соответствуют нормативам. С учетом перспективного увеличения постоянного населения до 500 человек необходимо предусмотреть размещение детского сада на 50 мест (40 кв.м на одного воспитанника – 0,2 га) и начальной школы на 50 учеников (50 кв.м на одного ученика – 0,25 га).

* В настоящее время весь ведомственный жилой фонд передан на баланс местной власти. Большая часть жилья приватизирована. Жилой фонд составляет 7600 кв.м, при этом на одного жителя приходится в среднем – 22,5 кв.м. С учетом планируемого увеличения населения до 500 человек и рекомендуемой областной программой территориального развития расчетной обеспеченностью 30 кв.м на человека, необходимо будет построить дополнительно жилья – 7400 кв.м.. При застройке жилыми домами малой этажности с приусадебными земельными участками до 0,1 га, на это потребуется – 12,6 га.

*Из-за отсутствия организованных стоянок и гостевых парковок автомобильного транспорта машины паркуются  на подъездных дорогах, а в основном – непосредственно в лесной зоне между деревьев. В соответствии с действующими нормами (15 машиномест на 100 отдыхающих и работников персонала, и из расчета 25 кв.м на одно машиноместо) на территории поселка необходимо изыскать свободных около не менее 1,3 га для удовлетворения этой потребности;

*Санаторно-курортная зона не имеет территории общего пользования (необходимо 3 га из норматива 10 кв.м на отдыхающего ). Здесь должны размещаться общественно - досуговый центр, предприятия питания, дискотеки, прокат, спортивные сооружения и др.

*Озеленённые территории общего пользования  должны составлять - 30 га.

*Здания и строения на территориях санаториев и баз отдыха построены в середине и конце прошлого века. Большинство из них имеют низкий уровень благоустройства. Значительная часть находится в ветхом состоянии. Сама архитектура, облик этих зданий и сооружений негативно влияет на восприятие пространства. Данный фактор не способствует получению полноценного оздоровления и отдыха.

*В настоящее время просматривается негативная тенденция, которой подвержены почти все престижные курортные зоны России. Территории курортных учреждений сокращаются за счет перевода части зданий в жилой фонд, осуществляется строительство нового жилья с дальнейшим отторжением земельных участков. Данная ситуация может быть исправлена наложением на эти территории соответствующих  регламентов, утверждёнными правилами  землепользования и застройки.

*Существующая жилая застройка имеет низкий уровень  благоустроенности. Часть жилого фонда находится в ветхом состоянии. Газифицированы жилые дома только в западной части посёлка. Архитектура жилых домов бедна и маловыразительна. Внутриквартальные проезды не имеют качественного покрытия и местами перекрываются хаотично размещенными хозяйственными постройками.

В рамках разработки проекта границ посёлка Белое озеро был проведён анализ планировочных ограничений, влияющих на определение структуры и характера застройки. К природным факторам, определяющим структуру застройки, необходимо отнести окружающий посёлок и связанный с его структурой лесной массив, непосредственно озеро Белое и заболоченные территории, расположенные в северо-западной и юго-восточной частях посёлка (данные территории осуществляют функции барьерных фильтров при естественном стоке вод в озеро и на выходе воды из озера).

При разработке проекта границ посёлка были учтены также соблюдения санитарно-защитных зон кладбища, антенны-ретранслятора связи, очистных сооружений сточных вод в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Настоящей работой обосновываются границы санаторного посёлка Белое Озеро согласно прилагаемой схеме.

В проектируемые границы посёлка Белое Озеро попадают следующие лесные кварталы Белозерского участкового лесничества Славкинского лесхоза, которые входят во вторую зону горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и подразделяются по целевому назначению:

-Леса, расположенные в 1-ом и 2-ом поясах зон санитарной охраны источников водоснабжения – кварталы №№ 61, 85, 89, 101, 102, 103;

-Леса, расположенные в водоохранной зоне – кварталы №№ 75, 76, 86, 87, 88.

В категорию земель населённых пунктов (посёлок Белое Озеро) переводится из состава земель Лесного фонда следующие территории по кварталам:

№ 61 – ок. 2,0 га;

№ 85 – ок. 11,0 га;

№ 89 – ок. 4,0 га;

№ 101 – ок. 11,0 га;

№ 102 – ок. 18,0 га;

№ 103 – ок. 10,0 га;

№ 75 – ок. 13,0 га;

№ 76 – ок. 10,0 га;

№ 86 – ок. 31,0га;

№ 87 – ок. 30,0га;

№ 88 – ок. 18,0 га.

Итого: 170,5 га.

Территория площадью 12,5 га, находящаяся в границах вышеперечисленных кварталов ранее выведена из состава Лесного фонда,

Итого: 158 га (без рекреационных зон)

Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно.

В первую очередь необходимо перевести земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью (площадь застроенной территории всего – около 130,8 га; из них выведена из состава земель Лесного фонда – 12,5 га; вывести из состава Лесного фонда около 118,3 га).

Во вторую очередь, могут переводиться земли, определённые под развитие курортного поселка (около 40 га) на основании разработанного и утверждённого в установленном порядке генерального плана курортного посёлка Белое Озеро.

Территории, определенные в соответствии с п. 4.20 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, общей площадью около 120 га под организацию общекурортной рекреационной зеленой зоны не выводятся из состава земель Лесного фонда и переводятся в категорию лесопарков.

Территории посёлка и курорта Белое Озеро в проектируемых границах

| Территории | Площадь, га |
| --- | --- |
| Территории существующей жилой застройки Территории проектируемой жилой застройки | 15,3 около 15,3 |
| Территории существующей общественной застройки Территории проектируемой общественной застройки | 1,2 около 1,2 |
| Территории объектов коммунального хозяйства | около 9,4 |
| Существующая территория кладбища (подлежит закрытию) Проектируемая территория кладбища за пределами II зоны горно-санитарной охраны курорта | 0,2 0,2 |
| Проектируемые автостоянки | около 2,7 |
| Территории существующих лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха | 74,6 |
| Территории под проектирование оздоровительных учреждений | около 21,5 |
| Территории проектируемых рекреационных зон (не выводятся из состава земель Лесного фонда) | около 120,0 |
| Территории дорог общего пользования | около 18,0 |
| Прибрежная зон (пляжная) | около 10,0 |
| Территория курорта-посёлка | около 170,5 – без рекреационных зон |
| Территории лечебно-оздоровительных учреждений и объекта ТУСМ, выведенных из состава ГЛФ | 12,5 |
| Территории, переводимые из состава ГЛФ в земли курортного посёлка «Белое Озеро» | около 158 (без рекреационных зон) |

Выводы:

1.Любая градостроительная деятельность почти на всей территории посёлка Белое Озеро в настоящее время – незаконна;

2.Курорт Белое Озеро обладает благоприятными природно-климатическими условиями для обеспечения лечебного и оздоровительного воздействия и является пригодным для функционирования существующих лечебных и оздоровительных учреждений, расположенных на данной территории, в течении всего года ;

3.Представляется нецелесообразным увеличение показателей существующих лечебных и оздоровительных учреждений в части количества отдыхающих, так как дальнейшее усиление антропогенной нагрузки будет негативно сказываться на сложившейся экологической системе;

4.Для увеличения привлекательности и улучшения качества лечебных и оздоровительных мероприятий необходима модернизация и реконструкция существующих учреждений;

5.Для уменьшения воздействия комплекса негативных факторов на окружающую среду необходимо провести следующие первоочередные мероприятия:

*закрыть для новых захоронений существующее кладбище, а территорию под проектирование нового предусмотреть вне водоохраной зоны озера и вне второй зоны горно-санитарной охраны курорта. Новое кладбище предлагается размесить севернее п. Белое Озеро, желательно, в пределах пешеходной доступности от посёлка;

*обеспечить организацию оборудованных стоянок для автомобилей;

*обеспечить посёлок централизованной системой сбора сточных вод с последующей обработкой на очистных сооружениях, включая жилой фонд;

*обеспечить централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на определённый для этих целей полигон;

*обеспечить регулярную уборку территории посёлка;

*обеспечить перевод на газ всех источников теплоснабжения, включая жилой фонд;

*обеспечить условия для создания возможностей организации цивилизованного отдыха «дикарей» с возможным обустройством дополнительных кемпингов и специальных обустроенных площадок.

6.Посёлок Белое озеро является местом постоянного проживания 340 жителей и около 600 сотрудников лечебных и оздоровительных учреждений. Имеются объективные предпосылки для увеличения численности жителей до 500 человек. Социальная и культурно-бытовая структура обслуживания проживающих требуют модернизации и развития.

7.Для обеспечения безопасности проживания и функционирования посёлка и комплекса лечебно-оздоровительных учреждений необходимо организовать и обустроить пункт общественного правопорядка, пожарное депо.

8.Согласно учетных документов, площадь памятника природы регионального значения - озера Белое составляет 96 га. По имеющимся картографическим материалам площадь зеркала озера составляет около 115 га.

Для решения вышеперечисленных проблем в первую очередь необходимо следующее:

1. Утвердить в установленном порядке округ горно-санитарной охраны курорта Белое Озеро и режимы его зон, положение о курорте Белое Озеро;

2.Утвердить и оформить в установленном порядке границы поселка Белое Озеро и перевести земли, занимаемые жилой зоной, санаторно-курортными учреждениями и другими объектами инфраструктуры, территории необходимые для развития поселка из земель Лесного фонда в земли населённых пунктов:

3.С учётом планов и Генеральных планов развития всех лечебных и оздоровительных учреждений обеспечить разработку проекта планировки, разработать программу развития посёлка Белое Озеро;

4.Разработать и утвердить правила землепользования и застройки.

6.3. МО Славкинское сельское поселение

- Утвердить проект границ села Славкино, инициировать процедуру перевода из состава земель Лесного фонда в состав территории села земель, занятых жилой застройкой, рекреационной зоной, производственно-коммунальными зонами (до 2012 года);

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года;

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2020 года);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (постоянно);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, запроектировать и построить «основной» полигон, вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2012 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь в с. Славкино (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения с. Андреевка (до 2012 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации;

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений;

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» (часть дороги проходит по северо-восточной части с. Славкино, в 50-метровой зоне дороги находится малоэтажная жилая застройка). Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны автодороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ (до 2015 года);

- Обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием (до 2020 года).

6.3.1. Село Славкино

Часть территории села Славкино находится на землях Лесного фонда. Ранее действовавшим законодательством допускалась законность нахождения жилья, баз отдыха на землях Лесного фонда, жёстко не регламентировались возможные категории и назначение предприятий и учреждений, допустимых для нахождения на землях Лесного фонда, вид и степень капитальности сооружений.

При этом:

Согласно Ст. 14 Главы 3 Федерального закона РФ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (от 21.12.2004 № 172-ФЗ) - отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации категорий земель является обязательным.

Согласно Ст.10 Лесного Кодекса РФ от 24.11.2006 г. (в редакции Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 22.07.2008 №141-ФЗ, от 22.07.2008 №143-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ) - земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов посёлки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ).

В настоящее время весь бывший ведомственный жилой фонд передан на баланс администрации МО Славскинское сельское поселение. Из-за фактической ликвидации (банкротство, распродажа основных фондов) Славкинского лесокомбината не ведутся работы по содержанию пруда и прилегающих территорий.

Проектом предлагается:

В настоящей работе в разделе «Проект границ села Славкино» даётся решение по приведению сложившегося положения в соответствие с действующим земельным, лесным и градостроительным законодательством.

Предлагается перевести в состав земель населенных пунктов из состава земель Лесного фонда территорию –

около 19,2 га, в том числе:

Занятой жилыми зонам – около 8,7 га;

Занятой производственно-коммуальными зонами - около 10,5 га.

В проектируемую зону попадают части лесных кварталов:

Андреевского участкового лесничества ФГУ «Славкинский лесхоз»:

-квартал № 71 – около 0,3 га.

-квартал № 78 – около 16,4 га.

По целевому назначению леса данных кварталов относятся к лесам, расположенным в водоохранных зонах (пруд).

-квартал № 71 (около 0,3 га) – на участке размещаются жилые дома;

-квартал № 78 (около 16,4 га) – на участке размещаются жилые и производственно-коммунальные зоны;

Славкинского участкового лесничества ФГУ «Славкинский лесхоз»:

-квартал № 50 – около 2,5 га.

По целевому назначению леса квартала относятся к лесам, расположенным вдоль водных объектов (ручей).

-квартал № 50 (около 2,5 га) – на участке размещается существующая производственно-коммунальная зона. Проектом предлагается включить данный участок в состав производственно-коммунальной зоны.

Предлагаемые для перевода в земли населенных пунктов участки Лесного фонда определялись по согласованию с администрацией МО Славкинское сельское поселение и МО «Николаевский район», лесоустроительной документации с указанием фактически застроенных частей лесных кварталов жильём и производственными объектами и на основании топографической основы М. 1:10000.

Непосредственно границы переводимых участков должны быть уточнены проведением необходимых землеустроительных работ, при оформлении акта выбора участка лесного фонда и акта натурного технического обследования земель лесного фонда.

Проектом предлагаются решения по включению в границы населённых пунктов примыкающих территорий (или резервированию)

В соответствии с действующим законодательством:

При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством;

Перевод в состав земель населённых пунктов земель Лесного фонда может осуществляться поэтапно:

В первую очередь необходимо переводить земли, фактически занятые жилыми домами и другими капитальными объектами, не связанными с лесохозяйственной деятельностью;

Во вторую очередь могут переводится земли, определённые под развитие населённых пунктов и под развитие рекреационных зон.

6.4. МО Поспеловское сельское поселение

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Необходимо обеспечить завершение строительства автодороги «Тёпловка-Головино-Кравково-Каранино-Топорнино-Кезьмино-Татарский Сайман - дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» (на участке, проходящим по территории МО Поспеловское сельское поселение) (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ - значительная часть жилой застройки с. Чувашский Сайман находится в зоне от автомобильной дороги. Необходимо разработать мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2020 года) ;

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года) ;

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2020 года);

- Необходимо обеспечить консервацию скотомогильника, в санитарно-защитную зону которого попадает часть жилой застройки с. Чувашский Сайман (юго-западнее села) (до 2012 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, запроектировать и построить «основной» полигон, вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2012 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2012 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2012 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации(до 2020 года) ;

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

6.5. МО Барановское сельское поселение

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2020 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, запроектировать и построить «основной» полигон, вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2015 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2012 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2012 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2015 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

6.6. МО Сухотерешанское сельское поселение

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования по предлагаемым настоящим проектом градостроительным решениям, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку генеральных планов на населённые пункты (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку программы по обеспечению детскими дошкольными  учреждениями (до 2015 года);

- Обеспечить автомобильные дороги в границах населённых пунктов и между населёнными пунктами твёрдым покрытием (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированной свалки ТБО, расположенной на территории Государственного природного комплексного заказника «Богдановский» (северо-восточнее с. Сухая Терешка). Вывести ТБО на «основной» полигон (южнее с. Сухая Терешка), рекультивировать нарушенную территорию (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в неё ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2010 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2015 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (ежегодно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

6.7. МО Канадейское сельское поселение

- Утвердить изменяемую административную границу между МО Канадейское сельское поселение и МО Головинское сельское поселение (так как с. Лынёвка и д. Пановка законодательно относятся к МО Головинское сельское поселение, а находятся на территории МО Канадейское сельское поселение), обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Инициировать процедуру по переводу п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение (до 2012 года);

- Обеспечить внесение изменений в соответствующие законодательные акты об административно-территориальном устройстве и кадастровые карты в части изменяемых границ населенных пунктов и поселений (до 2012 года);

- При разработке Генерального плана развития МО Канадейское сельское поселение разработать проект границ посёлка Клин, который до настоящего времени не имеет законодательно утвержденных границ, жилая часть поселка находится на землях промышленности (до 2012 года);

- Включить в состав населенных пунктов земли, занятые объектами, имеющими градообразующие значение, в первую очередь ЛПДС «Клин» в п. Клин (до 2012 года);

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования (с. Канадей), обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2015 года);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2015 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2020 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО (в первую очередь северо-восточнее и южнее с. Канадей, в СЗЗ которых попадает значительная часть жилой застройки), запроектировать и построить «основной» полигон (северо-восточнее с. Канадей – СЗЗ – 500 м.), вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок. Второй полигон ТБО – «временный» (северо-восточнее п. Вязовой) оборудовать мусоросортировочным пунктом (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить консервацию скотомогильника в районе с. Прасковьино и п. Крутец, так как в его СЗЗ попадает значительная часть жилой застройки населённых пунктов (до 2012 года);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2015 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2012 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2015 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2012 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

6.7.1. Границы посёлка Клин

Обоснование проекта границ посёлка Клин

Настоящее обоснование разработано ООО «Пенза ГПС» в рамках обоснования проектных решений Схемы территориального развития Николаевского района Ульяновской области.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-30 «О муниципальных образованиях Ульяновской области» посёлок Клин, находящийся на границе Николаевского и Новоспасского районов, входит в состав Канадейского сельского поселения Николаевского района.

Посёлок был построен для обеспечения функционирования ЛПДС «Клин», подразделения, обслуживающего нефтепровод «Дружба».

В посёлке постоянно проживает 174 человека, временно проживает ещё до 70 человек. На ЛПДС «Клин» и в других организациях и предприятиях посёлка постоянно трудятся около 300 человек.

В посёлке не развита социальная и культурно - бытовая структура обслуживания.

Ежедневно 20 школьников и пять детей дошкольного возраста отвозятся в село Канадей, так как в посёлке нет начальной школы, а здание, принадлежащее ЛПДС «Клин» и где ранее размещался детский сад, несколько лет назад переоборудовано под общежитие.

В посёлке отсутствует почта, узел связи, отделение банка, аптека и ряд других необходимых предприятий обслуживания.

В настоящее время решается вопрос об организации централизованного вывоза и утилизации ТБО.

Во исполнение положений Схемы территориального развития Ульяновской области необходимо запроектировать и построить централизованную систему канализования, очистные сооружения.

Для достижения нормативной обеспеченности жильём – 30 кв.м. на человека до 2030 года в посёлке необходимо около 3 га свободной территории для размещения нового жилищного строительства.

Основные затраты по решению данных проблем ложатся на местный бюджет.

Логика взимания в местный бюджет налога за землю с предприятий и организаций, расположенных на территории населенного пункта, подразумевает в том числе и компенсацию за пользование местными трудовыми ресурсами, транспортной, социальной и культурно-бытовой инфраструктурой.

До настоящего момента законодательно не утверждены границы поселка, его территория.

## В соответствии Ст.1 Земельного Кодекса РФ одним из основных принципов, основывающих земельное законодательство является  -

## (п.10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы.

## В соответствии с «Концепцией развития и общей организацией территории городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» п1.2*. и п1.7.) при проектировании населенных пунктов необходимо формировать для системы расселения единую социальную, производственную, инженерно-транспортную инфраструктуру. Соответственно, с учетом преимущественного функционального использования территория населённого пункта подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.

## В соответствии со ст. 83 Земельного Кодекса РФ «Понятие земель населенных пунктов и Понятие границ населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)»:

1. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

2. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Вместе с тем, застроенная селитебная территория поселка почти полностью находится в границах Николаевского района (15,2 га), на территории Новоспасского района – 0,6 га.

В настоящее время  земельный участок, занимаемый  непосредственно ЛПДС «Клин», как и участок электроподстанции, пересекает границу между МО «Николаевский район» и МО «Новоспасский район». Это является нарушением Земельного кодекса РФ (статья 11.9. п.3. гласит - «Границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований  и (или) границы населённых пунктов»).

Градообразующим производственным элементом посёлка Клин является ЛПДС «Клин» со вспомогательными службами. Электроподстанция и другие организации - менее значимы, однако они также являются неотъемлемой частью посёлка.

В соответствии с действующим законодательством, градостроительными нормами и правилами определяется необходимость включить в состав посёлка его существующую градообразующую часть – производственные и вспомогательные территории ЛПДС «Клин».

В настоящее время налоговые отчисления ЛПДС «Клин» за землю в бюджет Николаевского района составляет 3463 рублей в год. В бюджет Новоспасского – примерно столько же.

Включение в состав поселка на законном основании его производственной зоны увеличит поступления в консолидированный бюджет Ульяновской области, по приблизительным подсчетам, на сумму более чем полтора миллиона рублей в год.

Вышеперечисленные аргументы представляются достаточными для принятия принципиального решения по организации границ с включением в состав посёлка жилой и производственных зон, в том числе территорий, находящихся на землях Новоспасского района, что потребует внесения соответствующих изменений в законодательство об административно-территориальном устройстве Ульяновской области.

Решение данного вопроса, помимо приведения ситуации в соответствие с законодательством, позволит увеличить налогооблагаемую базу и даст местной администрации больше возможностей для решения вопросов по улучшению условий жизни жителей посёлка.

На основании анализа сложившейся застройки, с учетом потребностей в резервных территориях для размещения жилья и объектов соцкультбыта предлагается следующий вариант границ территории поселка Клин, согласно прилагаемой схеме границ.

Экспликация земель в проектируемых границах поселка Клин

| Николаевский район |
| --- |
| Территория электроподстанции | ок. 1,1413 га |
| Жилая застроенная зона | ок. 15,2067 га |
| Жилая незастроенная зона | ок. 4,8044 га |
| Производственная застроенная зона | ок. 15,2260 га |
| Незастроенная зона | ок. 11,8920 га |
| Итого по Николаевскому району | ок. 48,2704 |
| Новоспасский район |
| Территория электроподстанции | ок. 2,3299 га |
| Жилая застроенная зона | ок. 0,6037 га |
| Жилая незастроенная зона | ок. 1,4959 га |
| Производственная застроенная зона | ок. 26,2059 га |
| Незастроенная зона | ок. 15,2596 га |
| Итого по Новоспасскому району | ок. 45,8950 га |
| В целом территория поселка Клин составляет: |
| Территория электроподстанции | ок. 3,4712 га |
| Жилая застроенная зона | ок. 15,8104 га |
| Жилая незастроенная зона | ок. 6,3003 га |
| в том числе резерв под строительство малоэтажной застройки, индивидуальной застройки и размещения объектов соцкультбыта | ок. 4,8044 га |
| Производственная застроенная зона | ок. 41,4319 га |
| Зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | ок. 27,1516 га |
| Территория поселка в проектных границах | ок. 94,1654 га |

Технико-экономические показатели посёлка Клин

| Наименование | Человек | Удельн. вес % |
| --- | --- | --- |
| I Население: в том числе в трудоспособном возрасте | 174 | 100 |
| II Градообразующая группа -население, занятое в народном хозяйстве (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт Не работающие | 118 12 | 68 6,9 |
| III Обслуживающая группа (торговля, общепит, госучреждения, здравоохранение) | 6 | 4- |
| IV Количество детей (всего): в том числе до 7 лет от 7 до 18 лет | 35 5 30 | 20 |
| V Население, занятое в личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте (не работающие) | н.д. |  |
| VI Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | н.д. |  |
| VII Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | н.д. |  |
| VIII Численность пенсионеров (неработающих) IX Численность работающих пенсионеров | 17 н.д. |  |

6.8. МО Головинское сельское поселение

- Утвердить изменяемую административную границу между МО Головинское сельское поселение и МО Канадейское сельское поселение (так как с. Лынёвка и д. Пановка законодательно относятся к МО Головинское сельское поселение, а находятся на территории МО Канадейское сельское поселение), обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить внесение изменений в соответствующие законодательные акты об административно-территориальном устройстве и кадастровые карты в части изменяемых границ населенных пунктов и поселений (до 2012 года);

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2015 года);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2015 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2015 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, запроектировать и построить «основной» полигон (южнее с. Тёпловка – СЗЗ – 500 м.), вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок. Второй полигон ТБО – «временный» (северо-западнее с. Головино) оборудовать мусоросортировочным пунктом;

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Обеспечить консервацию скотомогильников, расположенных северо-западнее с. Кравково и западнее с. Головино, так как в их СЗЗ попадает значительная часть жилой застройки населённых пунктов. Проектируемую биотермическую яму возможно разместить западнее с. Головино (до 2012 года);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2015 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2015 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2015 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

6.9. МО Никулинское сельское поселение

- Утвердить изменяемую административную границу между МО Никулинское сельское поселение и МО Дубровское сельское поселение (так как значительная часть посёлка Нагорный, который законодательно относится к МО Никулинское сельское поселение, находится на территории МО Дубровское сельское поселение), обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить внесение изменений в соответствующие законодательные акты об административно-территориальном устройстве и кадастровые карты в части изменяемых границ населенных пунктов и поселений (до 2012 года);

- Включить в состав населенных пунктов земли, занятые объектами инженерной инфраструктуры (артезианские скважины, каптированные родники, водонапорные башни и резервуары, трансформаторные подстанции, газораспределительные устройства и др.). В случае невозможности включения этих объектов в состав населенных пунктов, необходимо установить на участки соответствующие регламенты (до 2012 года);

- При разработке Генерального плана МО Никулинское сельское поселение разработать проект границ посёлка Нагорный (до 2012 года);

- Включить в состав населенных пунктов земли, занятые объектами, имеющими градообразующие значение, в первую очередь - ЛПДС «Никулино» в п. Нагорный (до 2012 года);

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2015 года);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2015 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2015 года);

- Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО (до 2012 года);

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

- Необходимо обеспечить консервацию скотомогильника в районе с. Рызлей, в санитарно-защитную зону которого попадает значительная часть жилой застройки (до 2012 года);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

- Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления (до 2015 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2020 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

7. Основные технико-экономические показатели

по территориальному планированию

Основные технико-экономические показатели

Схемы территориального планирования МО «Николаевский район»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | тыс. га | 207,640 | 207,700 |
| 1.1 | земли поселений | тыс. га | 7,1555 | 9,513 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 123,403 | 121,373 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 5,5 | 6,5 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | 7,8975 | 7,8975 |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 75,201 | 74,960 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 0,6 | 0,6 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 29,760 | 27,343 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1 | - численность городского населения | тыс. чел. | 6,247 | 8,000 |
|  |  | % от общей численности населения | 21 % | 29 % |
| 2.1.2 | - численность сельского населения | тыс. чел. | 23,513 | 19,343 |
|  |  | % от общей численности населения | 79 % | 71 % |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,200 | 5,460 |
|  |  | % от общей численности населения | 17,5% | 20 % |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 15,913 | 18,320 |
|  |  | % от общей численности населения | 53,5 % | 67 % |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 8,647 | 3,555 |
|  |  | % от общей численности населения | 29 % | 13 % |
| 2.3 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 58 | 56 |
| 2.3.1 | - городских поселений | единиц | 1 | 1 |
| 2.3.2 | - сельских поселений | единиц | 57 | 55 |
| III | Экономический потенциал |  |  |  |
|  | Объем промышленного производства (данные за 2008 г.) | млн. руб. | 601,5 |  |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 660,400 | 820,00 |
|  |  | домов | 8168 | 9760 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 22,5 | 30 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 64,4 | 100 |
|  | канализацией | % | 33,0 | 98 |
|  | газопроводом | % | 86,0 | 98 |
|  | теплом | % | 46,8 | 100 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |
| 5.1.1 | Средние и основные общеобразовательные школы | мест | 4337 | 4337 |
| 5.1.2 | Детские сады-ясли общего типа | мест | 440 | 1534 |
| 5.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| 5.2.1 | Участковая больница | объект | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Больница | объект | 1 | 1 |
| 5.2.3 | ФАП | объект | 31 | 31 |
| 5.2.4 | Амбулатория | объект | 2 | 2 |
| 5.3 | оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | объект | 15 | 15 |
| 5.4 | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | мест | 4275 | 4275 |
| 5.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | объект | 19 | 19 + 9 ФОКов |
| 5.6 | объекты социального обеспечения | объект | 2 | 3 |
| 5.6.1 | Отделение связи | объект | 20 | 26 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  | н.д. |  |
| 6.1 | Объемы пассажирских перевозок | млн. пассажиро- километров |  |  |
| 6.2 | Объемы грузовых перевозок | млн. тонн-километров |  |  |
| 6.3 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/100 кв.км | 2,07 | 2,07 |
|  | - автомобильной | - | 23,0 | 23,0 |
| 6.4 | Авиатранспорт |  | - | - |
| 6.5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 478,6 | 478,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - | 41,0 | 41,0 |
|  | - территориального значения | - | 54,8 | 54,8 |
|  | - муниципального значения | - | 382,8 | 372,8 |
| 6.6 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км |  |  |
|  |  | % | 48,5 | 99 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 300 |
| 6.8 | Общая протяженность железных дорог | км | 43,2 | 43,2 |
| 6.9 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 8 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - пассажирских | - | 8 | 8 |
|  | - грузовых | - | - | - |
| 6.10 | Водный транспорт |  | - | - |
| 6.11 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 6.12 | Трубопроводный транспорт | - | 373 | 373 |
|  | - протяженность газового трубопровода | км | 4 | 4 |
|  | - протяженность нефтепродуктопроводов | - | 369 | 369 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч. /в год |  | 27,343 |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1080 |
| 7.3 | Источники покрытия электронагрузок, всего | МВт |  |  |
|  | - ТЭС | МВт |  |  |
|  | - ГЭС | МВт |  |  |
|  | - АЭС | МВт |  |  |
|  | - ГТЭС | МВт |  |  |
|  | - ДЭС | МВт |  |  |
|  | - ПС | МВт |  |  |
| 7.4 | Протяженность сетей всего | тыс. км | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | тыс. км | - | - |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (6-35 кВ) | тыс. км | - |  |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110-1000 кВ) | тыс. км | 1,202 | 1,202 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - |  |
| 7.6 | Потребление газа всего | млн. м3/год | - | 4,639 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | - |  |
| 7.7 | Количество источников подачи газа | штук | - |  |
| 7.8 | Мощность источников подачи газа | млн. м3/год | - |  |
| 7.9 | Протяженность сетей всего | км | 74 | 148 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - магистральный высокого давления | км | 4 | 4 |
|  | - газопровод высокого давления | км | 70 | 144 |
|  | - газопровод среднего давления | км | - | - |
|  | - газопровод низкого давления | км | - | - |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 82,07 | 115,2 |
|  |  | единиц | 62 | 63 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. тонн | 3,0 |  |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тонн/год | 97,72 |  |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | тыс. тонн | - |  |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - |  |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | га в год | 4639 | 4639 |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га |  |  |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | тыс. га | 39,322 |  |
| 9.8 | Защита почв и недр |  |  |  |

|  | Раздел IV. Графические материалы Схемы территориального планирования: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:50 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:50 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:50 000 |
| 4 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:50 000 |
| 5 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:50 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:50 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:50 000 |
| 9 | Проектный план «Схема уточнения границ между муниципальными образованиями и границ населённых пунктов» | М. 1:50 000 |
| 10 | Проектный план «Схема зонирования территории» | М. 1:50 000 |
| 11 | Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:50 000 |
| 12 | Анализ современного использования территории «Картограмма агропроизводственной группировки почв» | М. 1:50 000 |
| 13 | «Проект границ посёлка Белое Озеро (опорный план)» МО Дубровское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 14 | «Проект границ посёлка Белое Озеро (основной чертёж)» МО Дубровское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 15 | «Проект границ села Славкино (основной чертёж)» МО Славкинское сельское поселение | М. 1:10 000 |
| 16 | «Проект границ посёлка Клин (основной чертёж)» МО Канадейское сельское поселение | М. 1:5 000 |
| 17 | «Проект границ посёлка Нагорный (основной чертёж)» МО Никулинское сельское поселение | М. 1:5 000 |