ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

ТОМ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ

Генеральный директор                                                                                            Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                              Дорофеев П.П.

Главный архитектор проекта                                                                           Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генерального плана развития»

МО Николаевское городское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

2. Графическая часть в следующем составе:

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия по Генеральному плану развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |
| 10 | «Карта градостроительного зонирования р.п. Николаевка» | М. 1:5 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнители: | Пивкина Н.Н. Бучнева Т.В. Килипенко А.П. |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел I. Положения Генерального плана развития |
| Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия по Генеральному плану развития |
| Введение | 5 |
| 1. Общие положения Генерального плана развития | 7 |
| 1.1. Общая часть | 8 |
| 1.1.1. Цели и задачи Генерального плана развития | 8 |
| 1.1.2. Долгосрочные цели и задачи | 8 |
| 1.1.3. Цели и задачи на ближайший период | 9 |
| 2. Мероприятия по Генеральному плану развития | 13 |
| 2.1. Административно-территориальное устройство МО Николаевское городское поселение | 12 |
| 2.2. Демография | 16 |
| 2.3. Инженерное обеспечение | 19 |
| 2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание | 22 |
| 2.5. Функциональное зонирование | 24 |
| 2.5.1. Урбанизированные зоны | 24 |
| 2.5.2. Жилые зоны | 25 |
| 2.5.3. Производственно-коммунальные зоны | 26 |
| 2.5.4. Зоны с особыми условиями использования территории | 26 |
| 2.5.4.1. Зоны особо охраняемых территорий | 27 |
| 2.5.4.2. Зоны охраны объектов культурного наследия | 27 |
| 2.5.4.3. Зоны особо охраняемых природных территорий | 30 |
| 2.5.4.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко-культурного значения | 31 |
| 2.5.4.5. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения | 32 |
| 2.5.5. Лесохозяйственные зоны | 34 |
| 2.5.6. Сельскохозяйственные зоны | 36 |
| 2.5.7. Рыбоводство | 38 |
| 2.5.8. Рекреационные зоны | 38 |
| 2.5.9. Зоны специального назначения | 38 |
| 2.5.10. Зоны добывающей промышленности | 39 |
| 2.5.11. Транспортная инфраструктура | 39 |
| 2.5.12. Водоснабжение и водоотведение | 44 |
| 2.6. Основные технико-экономические показатели | 45 |
| 3. Этапы выполнения мероприятий Генеральному плану развития | 53 |
| Базовая документация | 61 |
| Раздел IV. Графические материалы | 62 |

Введение

«Генеральный план развития» муниципального образования Николаевское городское поселение МО «Николаевский район» Ульяновской области разрабатывался в период, когда мировая экономика и банковская система только начинают восстанавливаться после кризиса 2008 года.

В России последствия кризиса оказались более тяжелыми по сравнению с некоторыми другими странами. На порядок сократились объемы капитального строительства, некоторые предприятия  отрасли производства строительных материалов либо значительно сократили выпуск своей продукции, либо полностью остановили производство. Значительно сократились реальные доходы населения и, как следствие, покупательский спрос. Выход из кризиса и приход экономики в докризисное состояние по оценкам разных специалистов может продлиться от пяти до пятнадцати лет.

Сельское хозяйство, начиная с эпохи перестройки, подверглось разрушительной трансформации. Большинство некогда процветающих хозяйств превратились в умирающие сёла, окруженные разрушенными животноводческими фермами и заброшенными полями. Ситуация усугубляется демографическим кризисом – смертность значительно превышает рождаемость. Активная часть населения покидает село в поисках заработка. Подтверждается общемировая тенденция вымирания малых населенных пунктов.

В последнее время наметились некоторые благоприятные тенденции в растениеводстве. На село приходит новая, более производительная техника, новые технологии позволили увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. Положительную роль сыграли государственные интервенции в закупке зерна, предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям. Добавляет оптимизма объявленное намерение правительства с 2010 года распространить данную деятельность на закупки молока.

Ульяновская область по уровню социально-экономического развития не является лидером среди регионов Поволжья. Авторы «Схемы территориального планирования Ульяновской области» при всех благоприятных внешних и внутренних условиях развития прогнозируют до 2030 года значительное сокращение населения, особенно сельского. В плане развития промышленности и сельского хозяйства, оценивается, как наиболее высокий, потенциал Ульяновско-Димитровградской агломерации и прилегающих к ней зон.

Потенциал Николаевского района оценивается, в целом, как выше среднего уровня по сравнению с другими районами области. Район определяется, как один из центров развития производства строительных материалов на базе существующих и размещения новых производств, ряд населенных пунктов в Николаевском районе – с. Баевка, с. Барановка рассматриваются, как опорные центры нефтедобычи, в сельском хозяйстве приоритет отдается выращиванию зерна, подсолнечника, картофеля, сопутствующая специализация - молочно-мясное животноводство. Как благоприятные оцениваются перспективы развития лесопромышленной отрасли. Очень высоко оценивается потенциал района в части развития существующих и создания новых учреждений и организаций лечения, оздоровления и отдыха. Рабочий поселок Николаевка определяется как узел опережающей концентрации населения.

Авторы настоящей работы в целом согласны с данными оценками.

Рабочий поселок Николаевка - административный центр МО Николаевское городское поселение и МО «Николаевский район» Ульяновской области. Поселение имеет выгодное, центральное расположение в районе - через данное поселение проходят железнодорожная и автомобильная трассы федерального значения – главные планировочные оси района. Богатые природные ресурсы. Благоприятные климатические условия. Богатый историко-культурный потенциал. В муниципальном образовании имеется сложившаяся сеть автомобильных дорог. Вся территория МО Николаевское городское поселение обеспечена водными ресурсами. Завершается газификация населенных пунктов. Через  территорию МО Николаевское городское поселение проходит коридор магистральных нефтепродуктопроводов. Имеется сложившаяся структура социального и культурно-бытового обслуживания. На территории муниципального образования проходят транзитные линии электропередач. МО Николаевское городское поселение обеспечено трудовыми ресурсами.

Важной составной частью работы по Генеральному плану развития является оценка сложившейся застройки поселений и населенных пунктов, их границ, соответствие Законодательным актам об административно-территориальном устройстве, Земельному Законодательству, Градостроительному, Лесному Кодексу РФ и др., разработка предложений для решений возможных противоречий.

Данные решения, помимо приведения положения в соответствие Законодательству, должны обеспечивать устойчивое развитие территории, учитывать интересы поселения, района в целом и граждан.

На основании анализа существующих ресурсов, с учетом прогнозируемой градостроительной ситуации, прогнозируемыми правовыми условиями, социальных, экономических, экологических и иных факторов, главной задачей «Генерального плана развития» является разработка основных направлений в целях обеспечения устойчивого развития территории, имеющей важное значение для развития Николаевского района в целом.

В соответствии со схемами территориального планирования Ульяновской области и Николаевского района на территории МО Николаевское городское поселение предусматривается размещение новых производственных мощностей:

-Цементный завод;

-Мясокомбинат

Так же предусматривается реконструкция и увеличение производственных мощностей действующих предприятий:

-Деревообрабатывающих предприятий;

-Нефтехранилища;

-Маслозавода;

-Птицефабрики

и т.д.

Очевидно, что без изменений политики государства в сельском хозяйстве, без прихода на землю эффективных собственников, рассчитывать на радикальные положительные изменения на селе не приходится.

Без общего подъема экономики, без увеличения благосостояния населения, без усиления внимания государства к здоровью нации трудно ожидать прихода значительных инвестиций в развитие индустрии отдыха и туризма,  без развития кредитной системы, ипотеки, трудно рассчитывать на подъем строительной отрасли и рост потребности в строительных материалах.

Вместе с тем, в распоряжении власти на местах имеются достаточно резервов для улучшения ситуации. Повысить собираемость налогов, особенно с объектов недвижимости; усилить контроль за использованием земельных ресурсов, особенно сельхозугодий, целенаправленно создавать условия для прихода на землю эффективных собственников; создавать максимально комфортные условия для привлечения инвесторов; поддерживать и развивать малый и средний бизнес и многое другое. За счет укрепления бюджета повышать уровень благоустройства населенных пунктов, уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Важная роль в достижении этих целей отводится разработке документов по Генеральному плану развития территории. Только на основании квалифицированной оценки имеющихся природных ресурсов, климатических условий, социально-культурного и экономического потенциала, географических особенностей и градостроительных условий можно грамотно построить стратегию устойчивого развития рассматриваемой территории.

1. Общие положения Генерального плана развития

МО Николаевское городское поселение

«Генеральный план развития» муниципального образования Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской области  разработан ООО «Пенза ГПС» по заданию на проектирование, утверждённому Главой Администрации района по согласованию с Управлением Градостроительства и Архитектуры Министерства Строительства Ульяновской области и на основании исходных данных, предоставленных администрацией Николаевского района и МО Николаевское городское поселение.

«Генеральный план развития» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.04 г. № 190 - ФЗ, Законом Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008-2009 гг.», а также Инструкциями «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003, дата введения 2003-03-01).

Положения «Генерального плана развития» МО Николаевское городское поселение учитывают «Схему территориального планирования» Ульяновской области.

В проекте определены цели и задачи «Генерального плана развития» МО Николаевское городское поселение. «Проектом» приведены общие сведения о МО Николаевское городское поселение.

Охарактеризовано и проанализировано современное состояние территории:

-природные условия (ландшафтные и природоохранные территории);

-размещение ресурсов сырья;

-историко-культурные и рекреационные ресурсы;

-существующая планировочная структура;

-сложившаяся структура функционального зонирования территории;

-демографическая ситуация;

-состояние культурного и социально-бытового обслуживания;

-состояние инженерной и транспортной инфраструктур;

-современное зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения.

На основе комплексной оценки территории поселения с учётом установленных ограничений и обоснований предлагаемых проектных решений «Проектом» представлена новая концепция организационно-планировочной структуры муниципального образования, учитывающая:

-основные направления развития поселения во взаимосвязи с развитием прогнозируемой системы расселения;

-основные направления развития и модернизации инженерной и транспортной инфраструктур;

-основные направления развития экономики;

-предложения по включению территорий, примыкающих к населённым пунктам, и резервированию территорий для расширения существующих и размещения новых производственных, коммунальных объектов и объектов придорожного сервиса;

-предложения по включению в состав населённых пунктов территорий для расширения малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

-предложения по организации туристско-рекреационных комплексов и маршрутов на основе существующих природных ресурсов и местного фольклорного наследия;

-мероприятия по улучшению экологической обстановки в поселении с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции (консервация с последующей рекультивацией территорий, реконструкция, размещение новых полигонов ТБО (полигонов для временного хранения ТБО с мусоросортировочными пунктами и централизованных («основных») полигонов ТБО, биотермических ям, очистных сооружений и т.д.).

# 1.1. Общая часть

# 1.1.1. Цели и задачи Генерального плана развития

Генеральный план развития МО Николаевское городское поселение является составной частью программных мероприятий областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008-2009 гг.», и учитывает положения «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы».

Генеральный план развития направлен на определение в разрабатываемых документах системы развития территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан Российской Федерации и их объединений, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации.

1.1.2. Долгосрочные цели и задачи

Основная цель проекта – разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого социально-экономического развития МО Николаевское городское поселение для обеспечения высоких жизненных стандартов его населения.

Достижение основной цели осуществляется путём выработки конкретных мероприятий по комплексу направлений:

- Формирование отвечающей основной цели проекта пространственной организации территории, в том числе: каркаса расселения; системы основных инженерных и транспортных коммуникаций; природно-экологического каркаса;

- Создание «гуманной» среды обитания для улучшения экологической ситуации, повышения качества жизни населения;

- Повышение уровня социального и культурно-бытового обслуживания сельских жителей, максимальное приближение к уровню стандартов города, обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания по показателям не ниже нормативных региональных требований;

- Создание привлекательного инвестиционного облика территории поселения и предпосылок для существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, определение наиболее перспективных зон опережающего развития, зон экономической активности и «полюсов роста» поселения во взаимодействии с районом;

- Создание условий для долговременной экономической, технологической и экологической безопасности развития, в том числе путём разработки мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов и чрезвычайных ситуаций;

- Организация территорий и объектов по утилизации и переработке бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов;

- Сохранение историко-культурного и природного наследия, рациональное природопользование, формирование предложений по развитию особо охраняемых территорий;

- Определение территорий для развития и организации рекреационно-туристских зон (мест активного отдыха, лечения и оздоровления населения).

Результатом достижения указанных целей должно стать сокращение диспропорций в социальном и экономическом развитии территорий.

Разработка мероприятий «Генерального плана развития» велась на основе комплексного анализа и оценки территории, проведённой с целью выявления её природно-ресурсного, социально-демографического, экономического, историко-культурного, инженерного и транспортного потенциалов, выявления основных проблем. Это позволяет точнее сформулировать и определить конкретные мероприятия, решающие задачи поступательного развития территории. Все предлагаемые мероприятия учитывают сложившуюся в поселении систему зон с особыми условиями использования территорий и являются взаимно увязанными в части ограничений, налагаемых существующими и планируемыми для создания объектами.

Комплексный характер разработки проекта позволяет обеспечить организацию разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, сельскохозяйственных, экологических и других предложений.

С учётом сложившихся демографических тенденций, имеющихся предпосылок социально-экономического развития, а также федеральной и региональной демографической политики осуществляется прогнозирование базовых параметров демографического и социального развития территории муниципального образования. На основе действующих нормативных документов по обеспеченности населения соответствующими благами и услугами определяются перспективные потребности в объёмах жилищного строительства, в развитии объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, культурной сферы, бытовой сферы, осуществлении функций опеки и попечительства, туристско-рекреационной деятельности и т.д.

Коммуникационный каркас МО Николаевское городское поселение предусматривает систему более оптимизированных межпоселенческих транспортных связей и возможности улучшения межрайонных транспортных сообщений.

Основная задача проекта – предоставить Администрации Николаевского городского поселения инструмент для:

*Планирования территорий в целях оптимального использования в интересах населения земельных и иных природных ресурсов для обеспечения существующих и прогнозируемых потребностей;

*Создания условий обеспечения общественных интересов населения (в плане здравоохранения, образования, трудоустройства, обеспечения социально-бытовой инфраструктурой, охраны окружающей среды и т.д.).

В целом, в условиях рыночной экономики градостроительная документация носит не директивный, а регулятивный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловной являются необходимость резервирования территорий под проектное либо перспективное освоение с учётом обеспечения максимальных прогнозируемых потребностей.

«Генеральный план развития» является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территории поселения.

# 1.1.3. Цели и задачи на ближайший период

Исходя из наиболее острых проблем, основной целью социально-экономического развития МО Николаевское городское поселение является стабилизация и переход к устойчивому социально-экономическому развитию.

Главные цели и задачи:

1.Обеспечение стабилизации демографической ситуации в поселении, создание условий для увеличения естественного прироста и притока населения, увеличения средней продолжительности жизни, увеличение доли молодёжи;

2.Расширение степени участия в федеральных, региональных, областных и районных целевых программах по социальному, культурному и экономическому развитию;

3.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций во все производственные и непроизводственные сферы;

4.Обеспечение условий для более эффективного использования природно-климатических и историко-культурных ресурсов поселения для развития сфер оздоровления, лечения и туризма;

5.Выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению всех жителей поселения чистой питьевой водой, консервация и вынос на расстояние не менее нормативного от жилой застройки объектов и сооружений, имеющих санитарно-защитные зоны (скотомогильники, биотермические ямы, полигоны ТБО), восстановление, реконструкция и сооружение новых очистных сооружений, выполнение других первоочередных природоохранных мероприятий;

6.Обеспечение условий для соблюдения на территории поселения градостроительного, земельного, лесного и природоохранного законодательства в интересах общества и граждан;

7.Обеспечение условий для укрепления налогооблагаемой базы муниципального образования за счёт:

а).создания наиболее благоприятных условий для действия существующих и образования новых производственных предприятий и предприятий обслуживания всех форм и видов собственности;

б).оказания содействия в продвижении местных производителей товаров и услуг на местном и внешнем рынках;

в).обеспечения 100-процентной собираемости налогов, особенно налогов на недвижимость.

В рамках основной цели выделим более конкретные цели на ближайший период:

1.Инициировать процедуру по переводу и внесение соответствующих изменений в Закон Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО), а именно:

**процедуру по переводу д. Булгаковки в состав МО Николаевское городское поселения, а п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение (до 2012 года);

Для приведения сложившегося административно-территориального устройства поселения в соответствие с действующим законодательством в интересах проживающих на территории граждан, создания условий для устойчивого функционирования систем инженерного обеспечения населенных пунктов и в целях укрепления налогооблагаемой базы бюджета, в первую очередь необходимо:

2.Откорректировать существующие границы населённых пунктов с учётом включения в состав населённых пунктов прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой (группа жилых домов севернее Птицефабрики; группа жилых домов севернее с. Баевка (находится на землях сельскохозяйственного назначения) (до 2012 года);

3.Включить в состав населённых пунктов земли, занятые объектами инженерной инфраструктуры (артезианские скважины, каптажированные родники, водонапорные башни и резервуары, трансформаторные подстанции и газораспределительные устройства). В случае невозможности включения этих объектов в состав населенных пунктов, необходимо установить на участки соответствующие регламенты (до 2012 года);

4.Обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для включения в состав населенных пунктов земель, занятых объектами, имеющими градообразующие значение (электроподстанция «Ключики» в р.п. Николаевка и др.) (до 2012 года);

5.Обеспечить разработку проекта спрямления автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» на участке р.п. Николаевка, обеспечить включение  строительства данного объекта в соответствующую областную и Федеральные  программы (до 2020 года);

6.Обеспечить разработку проекта СЗЗ от дороги федерального значения М-5 «Урал» и программы по расселению жилых домов из санитарно-защитной зоны (до 2020 года);

7.Разработать программу по обеспечению всех внутрипоселковых и межпоселковых дорог твёрдым покрытием (до 2020 года);

8.Обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и программу по расселению жилых домов из этой зоны (до 2012 года);

9.Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

10.Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

11.Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

12.Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до2015 года);

13.Обеспечить восстановление и реконструкцию очистных систем канализации, в первую очередь – в р.п. Николаевка (до2015 года);

14.Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

15.Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

16.Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2015 года);

17.Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

18.Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

19.Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений;

20.Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года);

21.Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта;

22.Необходимо разработать проект, произвести изыскательские работы и обеспечить консервацию скотомогильника, расположенного западнее р.п. Николаевка, с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвой. Необходимо выполнить его консервацию в бетон и санацию «освобождённой» территории, чтобы в дальнейшем использовать её без ущерба здоровью людей (до2015 года);

23.Обеспечить закрытие несанкционированных свалок, запроектировать и построить «основной» полигон (в районе с. Баевка), запроектировать и построить мусоросортировочную станцию (рядом с «основным» полигоном), вынести ТБО со свалок на полигон, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2015 года);

24.Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

25.Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

26.Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

27.Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

28.Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим;

29.Разработать схемы зон подтопления (до 2012 года);

30.Усилить работу по контролю за использованием, содержанием и охраной земель, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, инициировать процедуры изъятия неиспользуемых угодий и земель, за которые не платятся налоги. Создавать условия, в рамках законодательства, для перераспределения неиспользуемых земель в пользу эффективных собственников (постоянно);

31.Обеспечить разработку границ особо охраняемых природных территорий (скверы, парковые зоны), утвердить зоны и режимы их охраны (до 2012 года);

32.Обеспечить разработку границ памятников истории и культуры (памятники архитектуры, мемориалы погибшим воинам и т.д.), утвердить зоны и режимы их охраны (до 2012 года).

Все вышеперечисленные цели и задачи взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и повышение качества жизни населения.

2. Мероприятия по Генеральному плану развития

2.1. Административно-территориальное устройство поселения

Административно-территориальное устройство МО Николаевское городское поселение меняется в виду:

1.перераспределения населённых пунктов между МО Николаевское городское поселение и соседними муниципальными образованиями Николаевского района;

2.изменения границ населённых пунктов в соответствии с градостроительными решениями по Генеральному плану развития.

Кроме того, Схемой территориального планирования Ульяновской области р.п. Николаевка прогнозируется как один из узлов опережающего хозяйственного развития (наряду с Сенгилеем, Тереньгой, Майной, Инзой, Барышом, Новоспасское, Вешкаймой) – развитие которых будет происходить за счёт предприятий ЛПК, АПК и предприятий строительной индустрии.

1.

В процессе разработки «Генерального плана развития МО Николаевское городское поселение» был выявлен ряд следующих несоответствий действующему законодательству об административно-территориальном устройстве, земельному и градостроительному законодательству:

*деревня Булгаковка находится в границах и на территории МО Николаевское городское поселение, а административно относится к МО Никулинское сельское поселение;

*поселки Луговой и Новый, а также село Елшанка находятся в границах и на территории МО Канадейское сельское поселение, а административно относятся к МО Николаевское городское поселение.

В настоящее время решается вопрос о приведении сложившегося положения в соответствие с действующим земельным законодательством, законодательством об административно-территориальном устройстве, а именно:

инициирована процедура по переводу: д. Булгаковки в состав МО Николаевское городское поселение; п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение.

2.

-Генеральным планом развития МО Николаевское городское поселение предлагается включение (с возможным изъятием из земель сельскохозяйственного назначения, либо без изъятия) территорий, примыкающих к населённым пунктам, на которых находятся производственные здания и сооружения, а также объекты инженерного обеспечения населённых пунктов.

-С учётом прогнозируемого расселения и планируемым размещением новых производственных объектов предлагается резервирование с включением в населённый пункт (р.п. Николаевка, д. Новая Петровка) земельных участков под малоэтажное и индивидуальное строительство.

-Кроме того, необходимо откорректировать существующие границы населённых пунктов с учетом включения в их состав прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой:

*не оформлен переводом в земли населённых пунктов участок, застроенный жилыми домами, севернее Птицефабрики;

*не оформлен переводом в земли населённых пунктов участок, застроенный группой жилых домов, расположенный между селом Баевка и Птицефабрикой.

Административно-территориальное устройство

МО Николаевское городское поселение

(МО «Николаевский район»)

| № п/п | Администра-тивно-территориальная единица | Центр муниципаль-ного образования | Террито-рия, кв.км. (существу-ющая) | Террито-рия, кв.км. (проектиру-емая) | Количест-во населён-ных пунктов (существу- ющее) | Количест-во населён-ных пунктов (проекти-руемое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 2076,40 | 59 | 57 |
| 1. | МО Николаевское городское поселение | р.п. Николаевка | 189,88 | 189,88 | 10 | 8 |

Площадь земель населённых пунктов МО Николаевское городское поселение

(с учётом проектных приращений)

| № п/п | Населённый пункт | По документам, га | По картографическим материалам кадастрового учёта, га | По проекту, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка | 815 | 661 | 1160 |
| 2 | с. Поника | 153 | 151,6 | 225 |
| 3 | д. Новая Петровка | 23 | 23 | 65 |
| 4 | д. Федоровка | 33 | 36,3 | 36,3 |
| 5 | с. Баевка | 240 | 249,3 | 276 |
| 6 | с. Белокаменка | 18 | 11,2 | 11,2 |
| 7 | д. Волдачи | 31 | 35,3 | 35,3 |
| 8 | с. Елшанка (за границами поселения) | 72 | 93,5 | - |
| 9 | п. Луговой (за границами поселения) | 17 | 16,8 | - |
| 10 | п. Новый (за границами поселения) | 25 | 23,4 | - |
|  | д. Булгаковка (в границах поселения) | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
|  | Итого в границах поселения: | 1342,8 (включая д. Булгаковку) | 1197,5 | 1838,6 |
|  | За границами поселения | 114 |  |  |

Показатели по территории МО Николаевское городское поселение в составе МО «Николаевский район» Ульяновской области

| № п/п | Административно-территориальная единица | Территория, кв.км. | Численность жителей, чел. | Плотность населения, чел/кв.км. | Плотность населения в населённых пунктах, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест-я | Проектная | Существ-я | Проектная | Сущест-я | Проектная | Сущест-я | Проектная |
|  | Всего по району | 2076,40 | 2077,0 | 29760 | 27229 | 14,3 | 13,1 | 4,15 | 2,84 |
| 1. | МО Николаевское городское поселение | 189,88 | 189,88 | 9470 | 10314 | 49,8 | 54,3 | 7,7 | 5,7 |

2.2. Демография

Как прогнозируемый для демографического развития МО Николаевское городское поселение рассматривается стабилизационный, оптимистический сценарий развития.

- Улучшения демографической ситуации в МО Николаевское городское поселение, как в большинстве сельских и городских поселений в России, возможно в случае полномасштабной реализации Приоритетных Национальных Проектов в этой сфере, подъему уровня и качества жизни населения, улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения, улучшения благоустройства среды обитания, повышения культурного уровня населения, общего оздоровления жизни.

- Схемой территориального планирования Ульяновской области рекомендуется принимать на расчётный период при оптимистическом прогнозе (превышение рождаемости от смертности, стабилизация миграционных процессов, увеличение доли молодёжи и людей трудоспособного возраста) сокращение сельского населения на 19%. Данный показатель был принят при расчёте численности населения по населённым пунктам поселения.

ОДНАКО:

Анализ демографической ситуации населенных пунктов МО Николаевское городское поселение позволяет выделить группу населенных пунктов, имеющих наибольшие предпосылки для стабилизации демографической ситуации и, возможно, роста населения:

- р.п. Николаевка (административный центр района, административный центр МО Николаевское городское поселение) – имеет очень выгодное месторасположение в структуре Николаевского района – в центральной части, на пересечении важнейших для Николаевского района природных (р. Канадейка) и транспортных (дорога и железная дорога федерального значения и дорога регионального значения) планировочных осей; имеет комплекс градообразующих производственных мощностей и достаточно развитую инфраструктуру культурного и социально-бытового обслуживания. Схемой территориального планирования Ульяноской области прогнозируется стабилизация и рост в р.п. Николаевка до 7000 человек и рекомендуется при разработке Генерального плана рабочего посёлка принимать на расчётный период (2030 г.) численность населения – 8000 человек;

- с. Баевка, с. Поника – с учетом возможной успешной реализации национальных проектов в области социально-демографических приоритетов есть возможность улучшения демографической обстановки в этих крепких на настоящий момент сёлах;

- д. Петровка – в связи с непосредственной близостью к р.п. Николаевка и тенденцией развития обрабатывающих производств. Кроме того, имеются принципиальные возможности нового малоэтажного и индивидуального строительства.

(Ниже представлены прогнозы численности населения МО Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской области по инерционному и оптимистическому сценариям):

Прогноз численности населения МО Николаевское городское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

| Название поселения и населённых пунктов | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Инерционный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Николаевское городское поселение | 9470 | 9144 | 8840 | 9470 | 9544 | 10314 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Николаевка | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 7000 | 8000 |
| с. Баевка | 1687 | 1485 | 1306 | 1687 | 1535 | 1397 |
| п. Белокаменка | 44 | 39 | 34 | 44 | 40 | 36 |
| д. Волдачи | 197 | 173 | 153 | 197 | 179 | 163 |
| с. Елшанка | 57 | 59 | 44 | 57 | 52 | 47 |
| п. Луговой | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 17 |
| д. Новая Петровка | 135 | 119 | 105 | 135 | 123 | 112 |
| п. Новый | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| с. Поника | 458 | 403 | 355 | 458 | 417 | 379 |
| д. Фёдоровка | 182 | 160 | 141 | 182 | 166 | 151 |

Прогноз численности населения МО Николаевское городское поселение

в разрезе городского и сельского населения

(по оптимистическому сценарию)

| Численность населения, тыс. чел. | Совр. сост. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9470 | 9544 | 10314 |
| Городское население | 6675 | 7000 | 8000 |
| Сельское население | 2795 | 2544 | 2314 |
| Возрастная структура населения, % |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 17,5 61 21,5 | 18,5 65 16,5 | 20 67 13 |

Население 9470 чел.        Население 9544 чел            Население 10314 чел.

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры населения

Рис.2 Прогноз численности населения

2.3. Инженерное обеспечение

1.Водоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования (п. 3.6.1.2.) воды на холодное водоснабжение и водоотведение требуется:

*для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями – 56,575 куб м/год на 1 человека;

*для зданий, не оборудованных внутренней канализацией – 27,74 куб м/год на 1 человека;

*неучтённые расходы – 15,33 куб м/год на 1 человека.

Усреднённый показатель потребности в холодном водоснабжении – 57,49 куб м/год на 1 человека.

Соответственно:

Потребности МО Николаевское городское поселение в водоснабжении на хозяйственно-бытовые нужды составляет – 544,43 тыс. куб м/год.

Необходимо:

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2015 года);

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения (до 2012 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения в населённых пунктах, где его нет (до 2012 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2015 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации (до 2012 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (постоянно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений.

2. Газоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования

(п. 3.6.5.2.) нормативы обеспеченности объектами газоснабжения следует принимать исходя из расходов газа:

На приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании:

*при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 114 куб. м/год на 1 человека;

*при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя – 397,2 куб. м/год на 1 человека;

*при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 куб. м/год на 1 человека.

*п. 3.6.3.2. На отопление помещений (среднегодовая норма) – 37,2 куб. м на 1 кв. м общей площади помещений в год.

При расчетной обеспеченности жильём 30 кв.м. на одного человека – расчетная потребность в газе составляет 1286,5 куб. м/год на одного человека.

Соответственно:

Потребность в газоснабжении на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании, а также отопление помещений составит для МО Николаевское городское поселение –13267,83 тыс. куб м/год.

3. Энергоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели, нормативы обеспеченности объектами энергоснабжения следует принимать исходя из расходов электроэнергии (п. 3.6.4.2.)

Для сельских населённых пунктов (без кондиционеров):

*для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами – 1000 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4100 кВт на ч/год на 1 человека;

*для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата) – 1850 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4400 кВт на ч/год на 1 человека.

Исходя из того, что на расчётный срок планируется полная газификация населённых пунктов, потребность в электроснабжении МО Николаевское городское поселение на хозяйственные и бытовые нужды населения составит 10314000 кВт /год.

Потребность энергообеспечения производственных объектов должна определяться в каждом конкретном случае по техническим условиям энергоснабжающих организаций и предприятий.

4. Связь

- Необходимо улучшать уровень обслуживания населения всеми видами связи, производить ремонт и реконструкцию зданий и сооружений связи.

5. Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения выявил основные направления развития систем теплоснабжения. Необходимо:

-Строительство новых, а также техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (скотлоагрегатами нового поколения, с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

-Повышение надёжности и эффективности теплоснабжения за счёт применения локальных газовых котельных модульной сборки полной заводской готовности;

-Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей;

-Газифицировать все населенные пункты поселения.

6. Санитарная очистка территории

На расчётный период в Николаевском районе (учитывая, что «основной» полигон находится на территории МО Николаевское городское поселение) будет накоплено 328,11 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов.

При норме складирования на полигонах ТБО 10 тонн на кв.м. необходима совокупная площадь полигонов ТБО – 3,28 га. При норме складирования 2 тонны на кв.м. необходимо будет 16,4 га.

Необходимо:

*Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, обеспечить рекультивацию территорий свалок (до 2012 года);

*Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (постоянно);

*Предлагается запроектировать мусоросортировочную станцию рядом с существующим полигоном в районе с. Баевка («основной» полигон ТБО Николаевского района);

*Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

Обоснование размещения «основного» полигона ТБО и мусоросортировочной станции:

1.Располагаются в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

2.Полигон ТБО и проектируемая мусоросортировочная станция располагается с учетом сокращения перепробегов мусоровозов;

3.Полион и проектируемая мусоросортировочная станция располагается на расстоянии 800 м. до ближайшей жилой застройки – группы жилых домов севернее с. Баевка (п. 7.1.12. Класс санитарной вредности II, п.1., санитарно-защитная зона 500 м.)

*Необходимо разработать проект, произвести изыскательские работы и обеспечить консервацию скотомогильника с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвы, расположенного западнее р.п. Николаевка, в санитарно-защитную зону которого попадает существующая жилая застройка. Выполнить его консервацию в бетон и санацию «освобождённой» территории, чтобы в дальнейшем использовать её без ущерба здоровью людей (до 2012 года);

*Анализ использования биотермических ям за последние 10 лет показывает, что существующей биотермической ямы, расположенной южнее с. Поника на территории поселения будет достаточно на расчётный период;

*Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года);

*Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО, биотермических ям (до 2012 года)

7. Кладбища

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

Земли специального назначения (кладбища)

с учётом проектного увеличения площади

| № п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка | 1,0 | 7,2 |
| 2 | с. Баевка |  | 1,7 (сущ) 2,7 (общая проектная) |
| 3 | с. Поника |  | 1,0 (сущ) 1,7 (общая проектная) |
| 4 | д. Фёдоровка |  | 0,5 |
| 5 | д. Новая Петровка |  | 0,5 |
| 6 | р.п. Николаевка | 0,6 |  |
| 7 | д. Волдачи |  | 0,5 |
| 8 | д. Булгаковка |  |  |
| 9 | с. Елшанка |  | 0,6 |
| 10 | п. Новый |  | 0,3 |
| 11 | п. Луговой |  | 0,5 |
|  | Итого: | 1,6 (сущ) | 12,8 (сущ) 14,5 (общая проектная) |
|  | Всего: | 16,1 |

2.4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Образование

- Расчётной вместимости школ в МО Николаевское городское поселение будет достаточно на расчётный период. В настоящее время при проектной заполняемости существующих школ среднего образования – 1630 мест, фактическая заполняемость – 968 мест, по расчёту – потребуется 1480 мест. Главной причиной сокращения числа учащихся являлась уменьшение детей в школьных возрастах, за счет снижения рождаемости в последние два десятилетия;

- В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 752 места - в соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%) и исходя из демографического прогноза;

- Ввиду малой наполняемости школ предлагается рассмотреть возможность на первом этапе организацию при школах дошкольных групп;

- Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования;

- В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования.

Проектом предлагается производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок. Необходимо повышение уровня и качества школьного образования,

Здравоохранение

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района, а р. п. Николаевка является административным центром МО «Николаевский район». На настоящий момент мощность коечного фонда района составляет 152 места, из которых 119 – в Николаевской ЦРБ (что покрывает потребности МО Николаевское городское поселение), 33 – в Барановской участковой больнице. Однако, в соответствии с нормативами – 135 коек на 10 000 жителей, необходимо увеличение общего числа койко-мест в районе до 360. На территории района на 2009 год работало 554 человека медицинского персонала. Обеспеченность медицинским персоналом на 10 000 человек населения в районе равняется 186,2. Показатель показывает, что фактическая обеспеченность населения медицинским персоналом выше установленных социальных нормативов (в 41 врачей и 114,4 человека среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения – Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» № 1063-р от 3 июля 1996 г.);

- Необходимо повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения.

Культура

Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

- формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

- капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

- восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек, улучшение качества кинообслуживания населения путем переоснащения киноустановок.

- возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

- реставрация и обновление материально-технической базы  музеев.

В поселении должен быть проведен ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры за счет недостроенных объектов.

Принцип территориальной организации учреждений культуры - создание в районном центре культурных комплексов повышенной комфортности и модельных библиотек с электронным каталогом, справочными системами, электронными изданиями книг.

Социальное обслуживание населения

Структура объектов социального обслуживания населения относится к уровню муниципального района.

- Необходимо запроектировать и построить в районе (либо приспособить существующие здание) дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) на 80 мест.

- Необходимо до 2012 года осуществить капитальный ремонт здания детской школы-интерната в с. Барановка, установить современную систему обеспечения противопожарной безопасности.

Спорт

Сеть объектов физкультуры и спорта не отвечает необходимым нормативным показателям обеспеченности и требует расширения. Общедоступные комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться в каждом поселении. В действующих школах поселения имеются спортивные залы и спортивные площадки, которые в своём большинстве не являются общедоступными для всех желающих. В центральной части р.п. Николаевка имеется стадион при парке отдыха.

*Необходимо разработать программу по обеспечению населённых пунктов поселения (в первую очередь с населением свыше 2000 человек) физкультурно-оздоровительными комплексами общей площадью около 7,2 га.

Единственный крытый плавательный бассейн на территории Николаевского района располагался в составе здания СДК в с. Давыдовка. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и бассейн не функционирует.

В соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования площадь зеркала воды крытых бассейнов определяется из расчёта 75 кв.м. на 1000 жителей.

*Необходимо запроектировать и построить, в первую очередь в р.п. Николаевка, крытый плавательный бассейн с водным зеркалом не менее 250 кв.м.

*Необходимо улучшать пропаганду здорового образа жизни.

Торговля и объекты бытового обслуживания

В соответствии с действующими нормативами из расчёта на 1000 человек требуется метров квадратных:

*для магазинов продовольственных товаров – 100 кв.м.

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 1030 кв.м.

*для магазинов непродовольственных товаров – 200 кв.м.

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 2060 кв.м.

*для предприятий общественного питания – 30 посадочных мест на 1000 жителей;

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 310 посадочных мест.

**Необходимо создавать условия для развития в поселении новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения, как и торговля, в настоящее не входит непосредственно в сферу ответственности администраций муниципальных образований и является элементом частного предпринимательства. Вместе с тем, в задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества.

2.5. Функциональное зонирование

2.5.1. Урбанизированные зоны

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию поселения вне зависимости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития МО Николаевское городское поселение (в структуре МО «Николаевский район»).

Структура опорных центров развития хозяйственной деятельности МО Николаевское городское поселение определена Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых, туристско-рекреационных ресурсов), планировочной структуры территории, а также с учётом проектной гипотезы экономического развития области в целом.

Целью функционального зонирования является разделение территории на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Проектное функциональное зонирование проектируемой территории формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;

- природоохранные;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственные;

- туристско-рекреационные;

- специального назначения;

- добывающей промышленности.

На основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учётом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются зоны приоритетного развития, определяющие первоочередное освоение ресурсного потенциала территории и формирования центров инвестиций различного хозяйственного освоения.

В данном проекте к ним относятся: зоны активного градостроительного освоения, зоны сельскохозяйственной и туристско-рекреационной деятельности, зоны добывающей промышленности, специального назначения.

Примечание:

Проектом предлагаются решения по включению в границы населённых пунктов примыкающих территорий (или резервированию)

В соответствии с действующим законодательством:

При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством.

2.5.2. Жилые зоны

С учётом прогнозируемого расселения и планируемым размещением новых объектов индивидуального строительства предлагается резервирование с включением в населённый пункт:

МО Николаевское городское поселение:

- земельный участок северо-западнее р.п. Николаевка – около 319 га (из них под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство – около 100 га.);

- земельный участок северо-восточнее д. Новая Петровка под малоэтажное и индивидуальное строительство – около 18 га.;

- земельный участок, примыкающей к восточной границе р.п. Николаевка, севернее железной дороги – около 5 га, занятый малоэтажной и индивидуальной застройкой.

Кроме того, необходимо откорректировать существующие границы населённых пунктов с учетом включения в их состав прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой:

- группой жилых домов севернее Птицефабрики площадью около 0,5 га;

- группой жилых домов севернее с. Баевка площадью около 4,2 га.

Застроенные территории находятся на землях сельскохозяйственного назначения.

*В других населённых пунктах МО, учитывая низкую плотность существующей жилой застройки, наличие пустующих и аварийных домов, проектом не предлагается новых территорий для размещения индивидуального жилищного строительства.

2.5.3. Производственно-коммунальные зоны

В соответствии со Схемой территориального планирования Ульяновской области Схемой территориального планирования Николаевского района Ульяновской области на территории Николаевского района предусматривается размещение новых производственных мощностей:

на территории МО Николаевское городское поселение определены:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 110 га, для расширения производственных и коммунальных зон (территория подстанции «Ключики» (ПС 500/220/110/35/10 кВ) и участка севернее автотрассы М-5 «Урал», под размещение Цементного завода;

- земельный участок площадью около 30 га, восточнее р.п. Николаевка и существующей территории, занятой Николаевской птицефабрикой, под размещение Мясокомбината;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 34 га, западнее д. Волдачи, севернее железной дороги, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы р.п. Николаевка площадью около 25 га, северо-западнее рабочего посёлка, примыкающий к дороге регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Баевка площадью около 28 га, северо-западнее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 25 га, севернее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 30 га, южнее села, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Поника площадью около 15 га, северо-западнее села, вдоль дороги регионального значения, для размещения объектов придорожного сервиса;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы д. Новая Петровка площадью около 24 га, северо-западнее села, для развития производственных и коммунальных зон.

Схемой предлагается резервирование территорий, на которых расположены существующие водозаборные сооружения, а также зон, необходимых для возможного развития водозаборной сети.

Общая площадь резервируемых зон водозаборов на территории МО Николаевское городское поселение составляет около 150 га.

2.5.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), Водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1. Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).

В границах МО Николаевское городское поселение выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

(В целом вопросы охраны и содержания объектов культурного наследия регионального и местного значения относится непосредственно к уровню области и муниципального района соответственно).

2.5.4.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

2.5.4.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого поселения требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории МО Николаевское городское поселение, приведены в Таблице ниже:

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры), расположенных на территории

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Николаевка, южная окраина | Здание железнодорожного вокзала станции «Ключики», 1874 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 региональный |
| 2 | с. Поника, на склоне «Барской горы» | Церковь Богоявленная (Преподобной Нины ?) православный приходской однопрестольный храм, 1783 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 региональный |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Николаевка, северная окраина | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1980-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 2 | р.п. Николаевка, центральная часть | Памятник В.И. Ленину, 1950-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 3 | с. Баевка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1070-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 4 | с. Поника, центральная часть | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

Областной целевой программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013 годы» предусматриваются необходимые мероприятия по изменению ситуации в данной сфере.

На 2010 год планируется проведение исходных землеустроительных работ по территориям, занятым объектами культурного наследия для постановки их на кадастровый учёт.

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

2.5.4.3. Зоны особо охраняемых природных территорий

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) предназначено в общем виде для организации индикаторных зон, т.е. территорий, где оценивается воздействие антропогенных и техногенных факторов на природную среду. По этим индикаторным территориям производится качественная и количественная оценка изменения состояния природной среды под влиянием негативных факторов. Создание ООПТ связано с сохранением природной среды, природных ландшафтов (почв, вод, растительного и животного мира), сохранения рекреационных ресурсов, поддержки экологического баланса в условиях рекреационного использования природных территорий.

На территориях ООПТ запрещается: выпас скота и сенокошение, распашка земель, проведение лесомелиоративных строительных работ, отстрел и отлов животных, сбор растений и насекомых. Режимы охранных зон отсутствуют.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории МО Николаевское городское поселение нет природоохраняемых территорий. Только в юго-западной части поселения, в месте пересечения рек Чалка и Ардовать находится небольшой кусочек Акуловской степи (крупный пруд), подробно описанной в Схеме территориального планирования Николаевского района. Основная часть Акуловской степи находится на территориях МО Сухотерешанское и МО Канадейское сельское поселение.

Акуловская степь. Хорошо сохранившийся участок Засызранских степей на правом берегу реки Ардовать. Возвышенная точка степи достигает 208-ми метров над уровнем моря. Мощная и крепкая дерновина делает совершенно невозможной водную эрозию. Акуловская степь – это ещё и место обитания редких видов растений, грибов, животных и насекомых. Здесь распространены растения: левкой душистый, льнянка волжская, тимьян меловой – это единственное их местонахождение в Ульяновской области.

Грунтовая дорога, ведущая к степи, петляет по заброшенным полям, и вдруг, за очередным поворотом открывается гряда крутолобых песчаных и меловых холмов. Такое впечатление, будто задумчивые древние животные вышли на водопой к быстрой и прозрачной реке Ардовать, да так и застыли в непонятной человеку тихой думе. Здесь запах сосновой хвои смешивается с полынными степными ароматами, сопровождается тихим говором речных струй и песней жаворонка.

2.5.4.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться

деятельность по охране и возможному использованию объектов

историко-культурного значения:

- Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия...";

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

2.5.4.5. Перечень мероприятий по охране памятников

историко-культурного значения на территории

МО Николаевское городское поселение

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО «Николаевский район» в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Содействие в постановке на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия;

7.Необходима разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Содействие в реализации областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Участие в разработке концепции социально-экономического развития МО «Николаевский район», с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Консервация объекта культурного наследия

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

Ремонт памятника

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1.Сохранение композиционной роли памятников в структуре населённых пунктов и природных ландшафтов;

2.Сохранение сомасштабного окружения объектов культурного наследия;

3.Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5.Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6.Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам:

1.Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2.Устройства декоративных ограждений;

3.Исключение хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4.Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

Для памятников архитектуры:

1.Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;

2.Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

3.Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий, функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;

4.Регенерация рядовой историко-культурной застройки;

5.Нейтрализация дисгармоничных объектов;

6.Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного и средового соответствия историко-культурной среде;

7.Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;

8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.

2.5.5. Лесохозяйственные зоны

В границах МО Николаевское городское поселение земли лесного фонда составляют незначительную территории. – 969 га, всего 5,1% от общей площади территории поселения (18988 га). Леса относятся к Николаевскому участковому лесничеству Николаевского лесничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области и располагаются лесными массивами северо-восточнее р.п. Николаевка, западнее (севернее д. Новая Петровка и д. Булгаковка) и восточнее с. Поника.

По целевому назначению лесные кварталы Николаевского участкового лесничества, расположенные в границах МО Николаевское городское поселение, относятся:

№№ 35 (часть), 36 (часть), 37, 38 (часть), 50, 54, 55 – к лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

№№ 39, 40, 57, 58, 59, 60, 62 – к лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Средний класс пожарной опасности лесных кварталов Николаевского участкового лесничества составляет 2,6.

Лесохозяйственные зоны определяются уже сложившейся структурой земель лесного фонда и лесопромышленного производства.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской  Федерации  (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов  применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, ст. 23 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,  принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от  интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития административных районов Ульяновской области, на территории которых расположено лесничество.

Задачи регламента

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи  87 ЛК РФ устанавливаются:

-подразделение лесов  по целевому и функциональному назначению;

-анализ фактического использования лесных  участков в границах лесничества;

-многоцелевое, непрерывное и неистощительное  использование лесов;

-определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка различных видов его существующего и перспективного использования.

-определение вида разрешенного использования лесов;

-возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

-ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Федеральными законами;

-требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

-сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

-многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;

-воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

-рациональное использование земель лесного фонда;

-повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;

-сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, проведены следующие действия:

-определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007 г. №259;

-определены виды разрешенного использования лесов по участковым лесничествам;

рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

-рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  недревесных лесных ресурсов;

-определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ведения сельского хозяйства;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;

-определены нормативы по ограничению использования лесов по видам целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам использования.

Составление лесохозяйственного регламента выполнено Ульяновской экспедицией филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», действующим на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 25. 06.2007 г. №91.

Юридический адрес: ФГУП «Рослесинфорг», 113035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49, строение 1.

ОГРН 10377393550835

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», Россия, 603024, г. Нижний Новгород,

ул. Полтавская, д. 22.   ИНН/КПП  7705028865/526202001.

Тел.: (831) 218 – 78 – 79, 218 – 83 – 52. Факс: (831) 218 – 97 – 61.

E-mail:pnv@lesproekt.nnov.ru,  ofice_nnov@list.ru.

Ульяновская экспедиция, 432025, г. Ульяноск, ул. Маяковского, д.7.

Тел.: (842) 246 – 54 – 19, 246 – 54 – 36. Факс: (842) 246 – 54 – 19.

Директор филиала – Петухов Николай Васильевич, тел.: (831) 218 – 78 – 79.

Директор экспедиции – Шадуя Анатолий Леонтьевич, тел.: (842) 246 – 54 – 19.

Николаевское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области расположено на территории двух муниципальных районов: Николаевского (98%), Павловского (2%).

Контора (центральная усадьба) лесничества находится в р.п. Николаевка, что в 230 км от областного центра и в 1-ом км от ближайшей железнодорожной станции Николаевка Куйбышевской железной дороги.

Протяженность территории лесничества с севера на юг – 33 км, с востока на запад – 47 км.

Почтовый адрес лесничества: 433830, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 26.

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 75594 га. Площади участковых лесничеств: Эзекеевское участковое лесничество – 9300 га, Тепловское участковое лесничество – 9140 га, Николаевское участковое лесничество – 6292 га, Белоозерское участковое лесничество – 10354 га, Андреевское участковое лесничество – 9000 га, Славкинское участковое лесничество – 9445 га, Пичеурское участковое лесничество – 8623 га, Найманское участковое лесничество – 8077 га.

Лесной фонд лесничества представлен распределенными по территории административных районов различными по величине лесными участками.

Леса на территории муниципальных районов расположены неравномерно: северо-восточная часть лесничества имеет меньший процент лесистости, чем его южная часть. Лесистость МО «Николаевский район» составляет 35,4%, МО «Павловский район» - 30,0%, в целом по лесничеству - 33,7%.

По лесорастительным зонам и лесным районам лесничество относится к Лесостепной зона Лесостепного района европейской части РФ.

2.5.6. Сельскохозяйственные зоны

Проектным функциональным зонированием сохраняются сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) и на основе комплексной оценки ресурсного потенциала сельхозугодий района, развития агропромышленного комплекса на расчётный срок (2030г.). Определены основные зоны развития сельскохозяйственной деятельности, в границах которых предусматривается комплекс мероприятий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости экономически активного населения.

Возможна модернизация, а также расширение посевных площадей ООО «Победа» (с. Поника) и ООО КФХ «Артос» (р.п. Николаевка) и - основных сельскохозяйственных предприятий – за счёт неиспользованных земель.

Одним из главных направлений деятельности в агропромышленном комплексе Николаевского района служит областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы».

Государственной программой между Министерством сельского хозяйства Ульяновской области и Администрацией МО «Николаевский район» было заключено соглашение, где определены целевые и контрольные показатели по увеличению производства молока, мяса, яиц, зерна, и стабилизации численности скота. Аналогичные соглашения были заключены между МО «Николаевский район» и городским, сельскими поселениями и сельхозпредприятиями.

В рамках программы, а также на основании выводов Схемы территориального планирования Ульяновской области, в районе уделяется внимание, в первую очередь, отрасли животноводства.

Ставка должна делаться также на увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур на основе применения современных технологий возделывание выращиваемых культур. Для этой цели необходима новая энергосберегающая, почвообрабатывающая, посевная техника, зерноуборочные комбайны, энергоемкие трактора как отечественного, так и зарубежного производства.

В поселении особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе.

Проектом предусматривается резервирование части земель сельскохозяйственного назначения под размещение объектов нового капитального строительства, развитие производственно – коммунальных зон.

Вместе с тем, процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством.

*В принципе, размещение объектов сельскохозяйственного производства, животноводческих комплексов, птицефабрик и т.д. возможно на всех землях сельскохозяйственного назначения с учётом соблюдения санитарно-защитных зон.

*Задачей Администрации является создание максимально комфортных условий для сельхозтоваропроизводителей, прихода на землю эффективных собственников, продвижение на рынок местных товаров.

2.5.8. Рыбоводство

На территории МО Николаевское городское поселение нет прудов, которые можно было бы использовать для промышленного крупномасштабного разведения рыбы.

Существующие пруды на территории поселения в основном используются в целях любительского рыболовства и в рекреационных целях.

Организация разведения рыбы в прудах на территории МО Николаевское городское поселение в принципе возможно при условии наличия заинтересованных инвесторов.

2.5.8. Рекреационные зоны

Николаевский район Ульяновской области обладает богатым историко-культурным и уникальным природным потенциалом для развития деятельности, связанной со сферами духовно-просветительской, туристической, отдыха, оздоровления и лечения.

Проектом Схемы территориального планирования МО «Николаевский район» выделяются зоны приоритетного развития, определяющие наиболее значимые территории для рекреационного использования. Обосновывается необходимость целевого финансирования реставрации объектов историко-культурного значения, организации музеев, восстановления разрушенных храмовых комплексов, монастырей и других архитектурных памятников, строительство туристско-рекреационных объектов, развитие населенных мест и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры.

*В соответствии со «Схемой территориального планирования» МО «Николаевский район», МО Николаевское городское поселение, учитывая его статус и наиболее развитую инфраструктуру, охвачено маршрутом по туристско-рекреационным местам района.

Проектом Схемы территориального планирования МО «Николаевский район» выделяются территории для организации рекреационных зон на базе существующих прудов и рек для отдыха и оздоровления населения:

*учитывая наличие на территории МО Николаевское городское поселение крупного гидротехнического сооружения (пруд) в месте слияния р. Ардовать и р. Чалка, проектом предлагается организация рекреационной зоны на базе пруда и прилегающей территории. Организация рекреационной зоны предлагается с юго-западной стороны пруда, так как восточнее пруда находится особо охраняемая природная территория – «Акуловская степь».

*Проектом Генерального плана развития предлагается разработать проект благоустройства сложившейся лесопарковой зоны (с открытым стадионом) в центральной части р.п. Николаевка с возможным размещением крытого спортивного комплекса круглогодичного действия (бассейн, ФОК, корты, детские площадки и т.д.).

2.5.9. Зоны специального назначения

К объектам специального назначения на проектируемой территории относятся кладбища, полигоны ТБО, биотермические ямы.

# (см. Глава 2.3. Инженерное обеспечение, пункты 6, 7).

2.5.10. Зоны добывающей промышленности

Село Баевка МО Николаевское городское поселение, рассматривается как один из опорных центров нефтедобычи, т.е. частично осуществляют кадровое и инфраструктурное обеспечение отрасли.

На базе Фёдоровского месторождения глин возможно производство красного кирпича, так как глины данного месторождения по химическому и физико-механическому анализам соответствуют требованиям, предъявляемым к глинам, идущим для производства облицовочного кирпича.

2.5.11. Транспортная инфраструктура

Ключевым показателем уровня жизни населения является развитие и улучшение состояния дорог. В течение 2000-2004 годов состояние сети автодорог общего пользования в Николаевском районе оценивалось как удовлетворительное. Однако, с 2005 года, после отмены в Российской Федерации дорожных фондов, финансирование дорожного хозяйства резко сократилось. В связи с этим, уже в 2007 году доля муниципальных дорог, не отвечающим всем требованиям к качеству, составила 80%.

В конце 90-х годов прошлого века Россия встала перед цивилизационным выбором – либо превратиться в деградирующий сырьевой придаток мировой экономики, либо демократизировать общество, поднимать уровень социального развития и целенаправленно развивать все сектора экономики по инновационному пути развития. На достижение этих целей направлены многочисленные целевые федеральные программы в сфере здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства нанотехнологий и др., которые начинают уже реализовываться.

Вместе с тем, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2-х евро-азиатских транспортных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад» оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Приоритетными направлениями развития транспорта в Приволжском федеральном округе являются создание скоростных железнодорожных направлений, повышение пропускной способности основных магистральных направлений транспортной сети, включая железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги федерального и регионального значения, а также создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Создание высокоскоростных магистралей требует разработки и принятия новой нормативно-технической и правовой базы. При этом основополагающим должен стать разрабатываемый в настоящее время технический регламент "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта".

Предусматривается выполнение мероприятий по развитию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса (в первую очередь вокзалов и железнодорожных станций), в целях обеспечения качественной подготовки составов, безопасности движения пассажирских перевозок и высокого уровня комфорта и сервиса. Эти работы должны выполняться в рамках разработки генеральных схем развития пассажирских комплексов крупных транспортных узлов.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

- создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

- устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

- включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

- создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты.

Предусматривается:

- строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета;

- обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км).

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне

В сфере автомобильного транспорта необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза», К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

Железные дороги.

С Т Р А Т Е Г И Я

развития железнодорожного транспорта

в Российской Федерации до 2030 года

Принципы Стратегии

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 июня 2008 г. № 877-р

В основе Стратегии лежат следующие принципы:

- железнодорожный транспорт является одной из основ политического, социального, экономического и культурного единства России;

- железнодорожный транспорт является важной составляющей поддержания высокого уровня обороноспособности и безопасности государства;

- эффективно функционирующий железнодорожный транспорт является обязательным элементом обеспечения конкурентоспособности страны;

- на железнодорожном транспорте обеспечивается эффективное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов саморегулирования;

- опережающее развитие и модернизация железнодорожной сети являются инфраструктурной основой социально-экономического роста России;

- повышение уровня безопасности функционирования железнодорожного транспорта является важнейшим государственным приоритетом развития и модернизации отрасли, научных исследований и текущей эксплуатационной работы.

Стратегия включает в себя 2 этапа:

  - Этап модернизации железнодорожного транспорта (2008 - 2015 годы) предусматривает обеспечение необходимых пропускных способностей на основных направлениях перевозок, коренную модернизацию существующих объектов инфраструктуры, обеспечение перевозок подвижным составом с исключением парков с истекшим сроком службы, разработку новых технических требований к технике и технологии, начало проектно-изыскательских работ и строительство новых железнодорожных линий, а также строительство первоочередных железнодорожных линий;

  - Этап динамичного расширения железнодорожной сети (2016 - 2030 годы) предусматривает создание инфраструктурных условий для развития новых точек экономического роста в стране, выход на мировой уровень технологического и технического развития железнодорожного транспорта и повышение глобальной конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта.

Реализация программы развития скоростного и высокоскоростного движения на сети железных дорог открытого акционерного общества "Российские железные дороги", повышение уровня безопасности и качества обслуживания пассажиров на всех этапах перевозки, рост деловой активности и повышение реальных денежных доходов населения на перспективу приведут к росту количества поездок, а также к увеличению доли транспортных расходов на туристические поездки в семейном бюджете и повышению транспортной подвижности населения.

На перспективу до 2030 года ожидаются высокие темпы роста объемов пассажирских перевозок, в первую очередь на подходах к Московскому и Санкт-Петербургскому железнодорожным узлам.

- Существующие станции и устройства железнодорожного транспорта подлежат реконструкции и модернизации для увеличения пропускной способности и повышения качества обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.

- В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза». К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

- В 100-метровой зоне железной дороги в р.п. Николаевка находится 26 жилых домов. Учитывая, что значительная часть из этих жилых домов располагается на расстоянии ближе 50 метров от крайнего рельса полотна железной дороги, необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина СЗЗ может быть уменьшена, но не более, чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчёта с учётом величины грузооборота, пожаро-взрывоопсности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

*В СЗЗ, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено

Автомобильные дороги.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района и улучшения связей между населёнными пунктами.

Проектом определён каркас автомобильных дорог в структуре Николаевского района (см. «Схема планировочной структуры территории»; «Схема транспортной инфраструктуры»).

Общая протяжённость дорог поселения – 56,3 км.

Общая плотность сети дорог – 29,7 км/100 кв.км.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

Большинство автомобильных дорог МО Николаевское городское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и межмуниципальные дороги общего пользования.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района.

Схемой территориального планирования Ульяновской области предлагается строительство на первую очередь на территории МО «Николаевский район» следующих автодорог местного значения, предназначенных для улучшения связности населённых пунктов района на второстепенных направлениях и частей района между собой. В границах МО Николаевское городское поселение:

- автомобильная дорога «Фёдоровка-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Волдачи-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Николаевка-Новая Петровка-Булгаковка».

- Необходимо обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием;

- В рамках программы развития сети федеральных дорог предусматривается реконструкция автомобильной трассы М-5 «Урал» с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района;

- С целью улучшения экологического состояния административного центра района – р.п. Николаевка, уменьшения риска возможных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге и учитывая высокую интенсивность движения, а также то, что значительная часть жилой застройки находится на расстоянии ближе 50 метров, Схемой территориального планирования Ульяновской области и Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предусматривается спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка.

- Необходимо, в первую очередь, разработать техническое решение пересечения реконструируемого участка этой дороги с железнодорожной магистралью «Москва-Самара» с учётом возможной организации второго проезда под железной дорогой западнее существующего.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) автомобильные дороги I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населённых пунктов (СНиП 2.05.02.-85*). В случае проложения дорог общей сети через территорию населённого пункта, расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 9 настоящих норм, но не менее 100 м. до жилой застройки. Для дорог III и IV категории – 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.:

- В 100-метровой зоне дороги федерального значения М-5 «Урал» находится 2 многоквартирных 2-х этажных жилых дома, 10 индивидуальных жилых домов и территория Ключевской средней школы. Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны автодороги М-5 «Урал» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ. В настоящее время дорога М-5 «Урал» на участке ее прохождения по территории Николаевского района, учитывая ее характеристики, может быть отнесена к категории III. В перспективе планируется к реконструкции с приведением ее характеристик, соответствующих категории I.

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ:

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Мостовые сооружения. В 2009 году был реконструирован мост автомобильной дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» в р.п. Николаевка.

Кроме того, учитывая, что территория поселения имеет очень живописный ландшафт и рельеф, покрыта очень развитой сетью различных извилистых рек, речек, ручьёв, а также оврагами и оползнями, имеется большое количество второстепенных мостовых сооружений, которые также находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

В первую очередь необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

2.5.12. Водоснабжение и водоотведение

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

Проектом предлагается:

-Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании;

-Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарной безопасности;

-Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН;

-Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует;

-Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь - в р.п. Николаевка;

-Ежегодно планировать в бюджет района и поселений средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

-Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

-Повысить качество обслуживания водопроводных сетей и сооружений.

В целях обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причём как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества  водоснабжения и снижению  водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику

2.6. Основные технико-экономические показатели

по Генеральному плану развития

Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану развития

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 18 988 | 18 988 |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1342,8 | 1838,6 |
|  |  | % | 7,1 % | 9,7 % |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | Определить Генпланом населённого пункта | Определить Генпланом населённого пункта |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1128 | 1417 |
|  |  | % | 99,2 % | 99,37 % |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | 9 | 9 |
|  |  | % | 0,8 % | 0,63 % |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 138 | 138 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  | Определить генпланом населённого пункта |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | н.д. | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | производственная зона | га | 171,3 | Определить генпланом населённого пункта |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 109 | 249 |
|  |  | % | 63,6 % | 41,97 % |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 62,3 | 204 |
|  |  | % | 36,4 % | 58,03 % |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 320 | 320 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.3 | связи | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 480,42 | 484,62 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 31,78 | 35,98 |
|  |  | % | 6,62 % | 7,42 % |
| 1.5.2 | зона железнодорожного транспорта | га | 87,14 | 87,14 |
|  |  | % | 18,14 % | 17,98 % |
| 1.5.3 | зона трубопроводного транспорта | га | 235,5 | 235,5 |
|  |  | % | 49,02 % | 48,59 % |
| 1.5.4 | зона городского (поселкового) транспорта | га | 126 | 126 |
|  |  | % | 26,22 % | 26,01 % % |
| 1.5.5 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.6 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.7 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 47,89 | 120,89 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | 47,89 | 120,89 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.6.2 | зона городских (сельских) природных территорий | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 16 272 | 15 562 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.8 | земли лесного фонда | га | 969 | 969 |
|  |  | % | 5,1 |  |
| 1.9 | зона специального назначения | га | 12,8 | 14,5 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона ритуального назначения | га | 3,96 | 7,62 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.9.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.3 | иные зоны специального назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.10.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона акваторий | га | 25,4 | 25,4 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.11.1 | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.2 | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.3 | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | 118,3 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | 118,3 |
|  |  | % |  | 100 % |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 9470 | 10314 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на км2 | 49,8 | 54,3 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1657 | 1811 |
|  |  | % | 17,5 % | 20 % |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 5776 | 6068 |
|  |  | % | 61 % | 67 % |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 2047 | 1177 |
|  |  | % | 21,5 % | 13 % |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 23,2 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 209 069 | 309 420 |
|  |  | кол-во домов | н.д. |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | 47 222 | 47 222 |
|  |  | кол-во домов | н.д. |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 22,6 % | 15,3 % |
| 3.2.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 161 847 | 262 198 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 77,4 % | 84,7 % |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 62 611 | 100 351 |
|  |  | кол-во домов | 500 | 1000 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 29,94 % | 38,44 % |
|  | в т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  |  |
| 3.3.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 62 611 | 100 351 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 100 % | 100 % |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | н.д. | 41 814 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 40 % |
|  | в т.ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  |  |
| 3.4.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | н.д. | 41 814 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | 100 % |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 209 069 | 167 255 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  | 61,56 % |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | 47 222 | 47 222 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  |  |
| 3.5.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 161 847 | 120 033 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | 100 % | 100 % |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | число мест | 1630 | 1630 |
| 4.1.2 | ДДУ | число мест | 235 | 752 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | коек | 119 | 120/360 (для района) |
| 4.2.2 | Поликлиника | посещений в смену | 200 | 268 |
| 4.2.2 | Аптека |  | 3 | 5 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  | 1 | 9 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | н.д. | 618 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 9 | 9 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | м2 | н.д. | 1030+2060 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | посадочные места | н.д. | 310 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект | н.д. |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | н.д. |  |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.10.1 | КБО | рабочие места | н.д. | 72 |
| 4.11 | Объекты связи | объект | 4 | 5 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  | н.д. |  |
| 4.13 | Отделения банка | 1 сберкасса на 2 тыс. чел. | 3 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 56,3 | 56,3 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 16,0 | 0 % |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 20 | 20 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в год | н.д. | 544,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | н.д. |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,58 |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,58 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 105 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 105 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 50 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,175 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,175 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 2,5 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | 10,314 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | н.д. |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,6 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 1000 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | н.д. |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,4 кВ-64 км 10 кВ-48 км |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | н.д. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | н.д. |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | н.д. |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | н.д. |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | н.д. |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0,9 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 % | 100 % |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 80 | 80 |

3. Этапы выполнения мероприятий по Генеральному плану развития

| № | Наименование | Этапы реализации проектных мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1. Административно-территориальное устройство района |
| 1 | Оформление в установленном порядке изменений в административно-территориальном устройстве |  |  |  |
| 2 | При разработке Генеральных планов муниципальных образований откорректировать существующие границы населенных пунктов с учетом включения в их состав прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой (группа жилых домов севернее Птицефабрики и группа жилых домов севернее с. Баевка - находятся на землях сельхозназначения) |  |  |  |
| 3 | Инициировать процедуру по переводу д. Булгаковки в состав МО Николаевское городское поселения, а п. Луговой, п. Новый, с. Елшанка в состав МО Канадейское сельское поселение |  |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для включения в состав населенных пунктов земель, занятых объектами, имеющими градообразующие значение |  |  |  |
| 5 | Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования по предлагаемым настоящим проектом градостроительным решениям, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации |  |  |  |
| 6 | Обеспечить разработку генеральных планов на населённые пункты поселения |  |  |  |
| 7 | Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки |  |  |  |
| 2. Демография |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи, улучшению здоровья и росту продолжительности жизни |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов |  |  |  |
| 3. Инженерное обеспечение |
| 3.1. Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны |  |  |  |
| 2 | Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании |  |  |  |
| 3 | Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности |  |  |  |
| 4 | Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения |  |  |  |
| 5 | Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН |  |  |  |
| 6 | Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует |  |  |  |
| 7 | Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения |  |  |  |
| 5 | Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |
| 6 | Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме |  |  |  |
| 7 | Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в р.п. Николаевка |  |  |  |
| 8 | Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений |  |  |  |
| 9 | Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях |  |  |  |
| 3.2. Газоснабжение |
| 1 | Газифицировать все населённые пункты |  |  |  |
| 3.3. Энергоснабжение |
| 1 | Осуществлять поддерживающий ремонт существующих сетей и сооружений |  |  |  |
| 3.4. Связь |
| 1 | Необходимо улучшать уровень обслуживания населения всеми видами связи, производить ремонт и реконструкцию зданий и сооружений связи |  |  |  |
| 3.5. Теплоснабжение |
| 1 | Газифицировать все населенные пункты района. |  |  |  |
| 2 | Необходимо разработать программу по ремонту и модернизации котельных с установкой более эффективных котлоагрегатов, в первую очередь на муниципальных котельных. |  |  |  |
| 4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |
| 4.1. Образование |
| 1 | Необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 752 места. |  |  |  |
| 2 | Производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня и качества школьного образования, увеличения компьютеризации, введения новых прогрессивных обучающих технологий. |  |  |  |
| 4.2. Здравоохранение |
| 1 | Необходимо увеличение общего числа койко-мест в районе до 360; |  |  |  |
| 2 | Повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения. |  |  |  |
| 4.3.Социальное обслуживание населения |
| 1 | Запроектировать и построить в районе (либо приспособить существующие здание) дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) на 80 мест. |  |  |  |
| 4.4. Культура |
| 1 | Формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества; |  |  |  |
| 2 | Осуществлять капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.); |  |  |  |
| 3 | Возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи; |  |  |  |
| 4 | Реставрация и обновление материально-технической базы музеев |  |  |  |
| 5 | Необходимо восстановить СДК в с. Давыдовка |  |  |  |
| 4.5. Спорт |
| 1 | Разработать программу по обеспечению населённых пунктов района (в первую очередь с населением свыше 2000 человек) крытыми физкультурно-оздоровительными комплексами |  |  |  |
| 2 | Запроектировать и построить, в первую очередь в р.п. Николаевка, крытый плавательный бассейн с водным зеркалом не менее 250 кв.м. |  |  |  |
| 3 | Необходимо изыскать возможности для восстановления аварийного здания СДК в с. Давыдовка, в состав которого входил бассейн |  |  |  |
| 4 | Улучшать пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  |
| 4.6. Бытовое обслуживание |
| 1 | В задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества |  |  |  |
| 5. Функциональное зонирование |
| 5.1. Жилые зоны |
| 1 | Включение в состав населённых пунктов земельных участков под новое жилищное строительство (р.п. Николаевка, д. Новая Петровка) |  |  |  |
| 2 | Откорректировать существующие границы населённых пунктов с учетом включения в их состав прилегающих территорий, фактически занятых жилой застройкой (группой жилых домов севернее Птицефабрики; группой жилых домов севернее с. Баевка; группой жилых домов восточнее р.п. Николаевка) |  |  |  |
| 5.2. Производственно-коммунальные зоны |
| 1 | Оформить включение в состав населенных пунктов земель, занятых объектами, имеющими градообразующие значение (электроподстанция «Ключики» в р.п. Николаевка) |  |  |  |
| 2 | Оформить включение в состав населенных пунктов земель, занятых объектами инженерной инфраструктуры (артезианские скважины, каптажированные родники, водонапорные башни и резервуары, трансформаторные подстанции, газораспределительные устройства и др.). В случае невозможности включения этих объектов в состав населенных пунктов, необходимо установить на участки соответствующие регламенты |  |  |  |
| 3 | Выполнить необходимые работы для привлечения инвесторов для строительства новых производственных предприятий, определённых «Схемой», под которые зарезервированы территории |  |  |  |
|  | Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ |  |  |  |
| 5.3. Природоохранные зоны |
| 1 | Выявление новых уникальных природных территорий и объектов |  |  |  |
| 2 | Определение границ территорий объектов культурного наследия и подготовка материалов для внесения в базу данных земельного кадастра |  |  |  |
| 3 | Содействие разработке проектов и установлению охранных зон объектов культурного наследия |  |  |  |
| 4 | Обеспечение соблюдения режимов охраны в соответствии с границами временных охранных зон до разработки проектов охранных зон |  |  |  |
| 5 | Разработка программ экскурсионных маршрутов по территории района |  |  |  |
| 6 | Подготовка обоснований для популяризации памятников в местах сосредоточения наиболее ценных объектов с целью их обустройства и включения в рекреационную деятельность |  |  |  |
| 5.4. Лесохозяйственные зоны |
| 1 | Интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления |  |  |  |
| 2 | Создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств |  |  |  |
| 3 | Организация новых деревообрабатывающих предприятий |  |  |  |
| 4 | Повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции. |  |  |  |
| 5.5. Сельскохозяйственные зоны |
| 1 | Модернизация, а также расширение посевных площадей основных сельскохозяйственных предприятий поселения |  |  |  |
| 2 | Увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур на основе применения современных технологий возделывание выращиваемых культур |  |  |  |
| 3 | Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских фермерских хозяйств |  |  |  |
| 4 | Увеличению производства молока, мяса, яиц, зерна, и стабилизации численности скота |  |  |  |
| 5 | Приобретение новой энергосберегающей, почвообрабатывающей, посевной техники, зерноуборочных комбайнов, энергоемких тракторов как отечественного, так и зарубежного производства. |  |  |  |
| 5.6. Рыбоводство |
| 1 | Выявление наиболее перспективных и не требующих значительных затрат для организации новых объектов рыбоводства |  |  |  |
| 5.7. Рекреационные зоны |
| 1 | Разработка проектов туристических маршрутов с включением рекреационно-привлекательных объектов |  |  |  |
| 2 | Организация зоны отдыха на базе крупного гидротехнического сооружения (пруда) и прилегающей территории в месте слияния рек Ардовать и Чалка (с юго-западной стороны пруда) |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта благоустройства сложившейся лесопарковой зоны (с открытым стадионом) в центральной части р.п. Николаевка с возможным размещением крытого спортивного комплекса круглогодичного действия (бассейн, ФОК, корты, детские площадки и т.д.) |  |  |  |
| 4 | Привлечение инвесторов для строительства мини-гостиниц по туристическим маршрутам |  |  |  |
| 5.8. Зоны с особыми условиями использования |
| Твёрдые бытовые и промышленные отходы |
| 1 | Организовать на территории каждого поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО |  |  |  |
| 3 | Обеспечить разработку проекта мусоросортировочной станции рядом с существующим полигоном ТБО («основной» полигон Николаевского района) в районе с. Баевка. |  |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации полигонов ТБО, ликвидации несанкционированных |  |  |  |
| 6 | Проведение геологических, гидрогеологических изысканий и санитарных исследований на выбранных территориях |  |  |  |
| 7 | Разработать проектов и организация СЗЗ полигонов ТБО |  |  |  |
| 8 | Разработать проект мониторинга |  |  |  |
| Объекты захоронения биологических отходов |
| 1 | Необходимо обеспечить консервацию скотомогильника с захоронениями животных, падших от сибирской язвы в районе р.п. Николаевка, в санитарно-защитную зону которого попадает значительная часть жилой застройки |  |  |  |
| 5.9. Транспортный комплекс |
| 1 | Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ |  |  |  |
| 2 | Обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием |  |  |  |
| 3 | Обеспечить разработку проекта спрямления автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка |  |  |  |
| 4 | Разработать техническое решение пересечения реконструируемого участка этой дороги с железнодорожной магистралью «Москва-Самара» с учётом возможной организации второго проезда под железной дорогой западнее существующего. |  |  |  |
| 5 | Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ |  |  |  |
| 6 | Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги федерального значения М-5 «Урал» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ |  |  |  |
| 7 | Разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений |  |  |  |
| 6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |
| 2 | Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС |  |  |  |
| 3 | Создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных районного уровня |  |  |  |
| 4 | Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации |  |  |  |
| 7. Охрана окружающей среды |
| Борьба с опасными экзогенными геологическими процессами |
| 1 | Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей |  |  |  |
| 2 | Оптимизация мелиоративных систем |  |  |  |
| 3 | Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъёма грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению |  |  |  |
| Охрана воздушного бассейна |
| 1 | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 2 | Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| 3 | Подготовка нормативного документа, определяющего приоритет в выделении земли под строительство «экологичным» промышленным предприятиям и отраслям промышленности |  |  |  |
| Охрана водных ресурсов |
| 1 | Строительство и модернизация водопроводов в населённых пунктах |  |  |  |
| 2 | Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта |  |  |  |
| 3 | Доразведка перспективных месторождений пресных подземных вод с утверждением их запасов |  |  |  |
| 4 | Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек |  |  |  |
| 5 | Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим |  |  |  |
| 6 | Разработать схемы зон подтопления |  |  |  |
| 3 | Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений для очистки дождевых вод |  |  |  |
| Улучшение состояния сельскохозяйственных земель |
| 1 | Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель |  |  |  |
| 2 | Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощённых и деградированных земель |  |  |  |
| 3 | Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, защиту почв от дефляции и засоления |  |  |  |

# Генеральный план развития МО Николаевское городское поселение

# разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 1.01.2006 г.;

- Лесного Кодекса Российской Федерации и изменениями, вступившими в силу с 27.07.2006 г.;

- Водного Кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1.01.2007 г.

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

# Базовая документация

- Областная целевая программа «Обеспечение территорий муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки на 2008-2009 гг.»;

- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» на 2009-2012 годы;

- Областная целевая программа развития туризма в Ульяновской области на 2005-2010 гг.;

- Областная целевая программа «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах»;

- Областная целевая программа демографического развития Ульяновской области на 2005-2010 гг.;

- Областная целевая программа «Дети и семья Ульяновской  области на 2007-2011 гг.»;

- Областная целевая программа «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2007-2011 гг.»;

- Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области на 2006-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2007-2009 гг.»;

- Областная целевая программа «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской области на 2008-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на 2005-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

- «Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных и региональных автомобильных дорогах общего пользования Ульяновской области на 2006-2010 годы»;

- Областная целевая программа «Пожарная безопасность Ульяновской области на 2006-2009 гг.»;

- Областная целевая программа «Развитие дошкольного образования Ульяновской области на 2007-2010 гг.»;

- Областная целевая программа «Школьный автобус» на 2007-2009 гг.»;

- Схема территориального планирования Ульяновской области.

- Доклад Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе за 2008 г (главный специалист-эксперт Шкирдова А.А, Ларионова А.В.);

- Доклад Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты - Лесохозяйственный регламент;

- Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Ульяновской области в 2003 году»;

- Паспорт безопасности МО «Николаевский район»;

- Транспортная Стратегия РФ до 2030 года (распоряжение Правительства РФ № 1734-р, 22 ноября 2008 г.);

- Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года (распоряжение Правительства РФ № 877-р, 17 июня 2008 г.).

|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |
| 10 | «Карта градостроительного зонирования р.п. Николаевка» | М. 1:5 000 |