ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИКОЛАЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАЗДЕЛ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

ТОМ 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Генеральный директор                                                                                               Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                                 Дорофеев П.П.

Главный архитектор проекта                                                                              Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генерального плана развития»

МО Николаевское городское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

2. Графическая часть в следующем составе:

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия по Генеральному плану развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |
| 10 | «Карта градостроительного зонирования р.п. Николаевка» | М. 1:5 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнители: | Пивкина Н.Н. Бучнева Т.В. Килипенко А.П. |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
| Том 2. Анализ современного состояния территории. Комплексная оценка территории |
| Анализ современного состояния территории | 6 |
| 1. Общие сведения о районе. Система расселения | 6 |
| 2. Природные условия | 7 |
| Климат | 7 |
| Рельеф и ландшафт | 8 |
| Гидрография | 8 |
| Гидрогеологические условия | 9 |
| Геология и почвообразующие породы | 10 |
| Растительность | 13 |
| Существующий естественный природный комплекс | 13 |
| Лесной фонд | 13 |
| Историко-культурное и природно-рекреационное состояние района | 16 |
| Полезные ископаемые | 19 |
| 3. Современное состояние муниципального образования МО Николаевское городское поселение | 19 |
| Краткая историческая справка | 19 |
| Современная планировочная организация территории. Система расселения | 20 |
| 3.2.1. Обоснования проектных решений | 20 |
| Существующая градостроительная ситуация в районе | 25 |
| Население. Демографическая ситуация | 26 |
| 3.4.1 Обоснования проектных решений | 30 |
| Состояние хозяйственного комплекса | 35 |
| 3.5.1 Обоснования проектных решений | 45 |
| Земельный фонд | 46 |
| 3.6.1 Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану развития | 47 |
| 3.6.2 Обоснования проектных решений | 54 |
| Состояние социальной инфраструктуры | 57 |
| 3.7.1 Обоснование проектных решений | 60 |
| Существующая транспортная инфраструктура | 64 |
| 3.8.1 Обоснования проектных решений | 69 |
| 3.9 Состояние инженерной инфраструктуры | 73 |
| 3.9.1 Водоснабжение и водоотведение | 73 |
| 3.9.1.1 Обоснования проектных решений | 80 |
| 3.9.2 Энергоснабжение | 81 |
| 3.9.2.1 Обоснование проектных решений | 81 |
| 3.9.3 Газоснабжение | 82 |
| 3.9.4 Теплоснабжение | 83 |
| 3.9.4.1 Обоснование проектных решений | 83 |
| 3.9.5 Сбор и утилизация отходов | 87 |
| 3.9.5.1 Биологические отходы | 87 |
| 3.9.6 Ритуальное обслуживание населения | 89 |
| Комплексная оценка территории | 90 |
| 4. Обоснования проектных решений | 92 |
| 5. Анализ экологического состояния территории | 93 |
| 5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды | 94 |
| 5.2. Атмосферный воздух | 101 |
| 5.3. Поверхностные воды | 103 |
| 5.4. Состояние почв и поземных вод | 107 |
| 5.5. Источники и уровни физического воздействия | 115 |
| 5.6. Санитарно-гигиеническая оценка территории | 116 |
| 5.7. Оценка состояния здоровья населения | 117 |
| Раздел IV. Графические материалы | 120 |

Анализ современного состояния территории

1. Общие сведения о МО Николаевское городское поселение.

Система расселения

Муниципальное образование Николаевское городское поселение входит в состав Николаевского района, расположенного в юго-западной части Ульяновской области и граничащего на севере – с Барышским и Кузоватовским районами Ульяновской области, на востоке – с Новоспасским и Радищевским районами Ульяновской области, на западе – с Кузнецким районом Пензенской области, на юге – с Павловским и Старокулаткинским районами Ульяновской области.

Муниципальное образование Николаевское городское поселение - административный центр Николаевского района, расположено в центральной его части и окружено шестью сельскими поселениями. С запада граничит с Никулинским сельским поселением; с северо-запада – с Поспеловским; с юго-запада – с Дубровским; с севера – с Головинским; с востока – с Канадейским; с юга – с Барановским.

Общая площадь земель муниципального образования составляет 18988 га, из них 1180 га – земли поселений, 16272 га – земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности – 109 га.

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года  «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования «Николаевское городское поселение» входят 10 населенных пунктов:

- рабочий поселок Николаевка (административный центр поселения) – 6675 человек;

- село Баевка – 1687 человек;

- посёлок Белокаменка – 44 человека;

- деревня Волдачи – 197 человек;

- село Елшанка – 57 человек;

- поселок Луговой – 20 человек;

- деревня Новая Петровка – 135 человек;

- поселок Новый – 15 человек;

- село Поника – 458 человек;

- деревня Фёдоровка – 182 человека.

Всего – 9470 человек (согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2009г.

Фактически в границах МО Николаевское городское поселение расположено 8 населённых пунктов. Село Елшанка, посёлок Луговой и посёлок Новый, административно относящиеся к МО Николаевское городское поселение, находятся за его пределами, на территории МО Канадейское сельское поселение,

а деревня Булгаковка, наоборот, находится на территории МО Николаевское городское поселение, а административно относится к МО Никулинское сельское поселение.

В настоящее время решается вопрос о приведении сложившегося положения в соответствие с действующим земельным законодательством, законодательством об административно-территориальном устройстве.

Показатели по территориям МО Николаевское городское поселение,

МО «Николаевский район»

Таблица 1.1

| Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, кв.км. | Количество населённых пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 59 | 29760 |
| МО Николаевское городское поселение | р.п. Николаевка | 189,88 | 10 (в границах – 8) | 9470 |

Показатели по территориям МО Николаевское городское поселение,

МО «Николаевский район»

Таблица 1.2

| Административно-территориальная единица | Территория, кв.км., % | Численность населения, чел., % | Плотность населения, чел/кв.км. | Плотность населения в населённых пунктах, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Николаевский район» | 2076,40 | 29760 | 14,3 | 2,84 |
| МО Николаевское городское поселение | 189,88 | 9470 | 49,8 | 5,74 |

2. Природные условия

2.1. Климат

Климат МО Николаевское городское поселение в целом умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной зимой.

Продолжительность вегетативного периода  (по многолетним данным) – 90-110 дней. По температурным условиям и влагообеспеченности территория Николаевского района благоприятна для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур.

Температура воздуха. Средняя температура самого холодного месяца января - минус 13,3°С, самого тёплого месяца июля плюс 19,2°С. По многолетним наблюдениям  Канадейской метеостанции среднегодовая температура воздуха +10 С, абсолютный максимум температуры +41 С, абсолютный минимум -48 С. Продолжительность периода с температурой выше 0 С – 202 дня; выше +5 С – 178 дней; выше +10 С – 145 дней.

Дата первых осенних заморозков приходится на 20-25 сентября. Дата последних весенних заморозков – на 1-10 мая.

В отдельные аномальные по климату годы температура воздуха может на 10-15 градусов отличаться от среднемесячных значений.

Атмосферные осадки. По данным Канадейской метеостанции среднегодовая сумма осадков по поселению за 2006, 2007 и 2008 года соответственно равна 530,4, 494,7 и 454,8 мм, из них наибольшее количество выпадает в вегетативный период (с апреля по сентябрь), соответственно – 349,5, 290,9 и 338,1 мм, что очень благоприятно для сельскохозяйственной деятельности.

Снежный покров устанавливается в конце ноября, иногда задерживается до конца декабря и сходит в начале апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 128 дней и оценивается как оптимальная. Продолжительность таяния снега – 10 дней. Окончательный сход снега происходит примерно 20 апреля. Глубина снежного покрова увеличивается от 13-ти см в начале зимы до 50-ти см в конце, в некоторые снежные зимы высота его поднимается до 80-ти см.

Ветры. Преобладающими направлениями ветра, во все времена года, являются южное и юго-западное. Однако во второй половине зимы и начале весны наряду с западными и юго-западными направлениями часто отмечаются ветры восточные. В летние месяцы при сохранении преобладающего западного направления, возрастает процент повторяемости северо-западных ветров. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале, марте при юго-восточных ветрах. Минимальные скорости ветра приходятся на июль и август. Сильные ветры более 15 м/сек. достаточно редки.

Влажность. По условиям влагообеспеченности территория относится к зонам умеренного увлажнения в юго-западной части района и недостаточного – в северо-западной части.  Средняя относительная влажность воздуха летом равна 43-46%. Среднегодовая влажность воздуха юго-восточной части района составляет 75%. В северо-восточной части почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

2.2. Рельеф и ландшафт

Как и для всей правобережной части Ульяновской области, расположенной в пределах Приволжской возвышенности, для рельефа Николаевского района характерно ярусное, или ступенчатое строение водораздельных плато.

Николаевское городское поселение размещается в центральной части Николаевского района, в типично лесостепной зоне. Рельеф очень живописный, холмистый. Территория изрезана оврагами, живописно покрытыми островками растительности. Рельеф и ландшафт местности, наряду с живописно разбросанными лесными островками, обогащён долиной извилистой речки Канадейки, которая служит как бы своеобразной границей поселения с юга, пересекает р.п. Николаевку, течёт по северной границе д. Волдачи и формирует границу поселения с севера. Кроме того ландшафт оживляет речка Рызлейка, такая же извилистая и формирующая границы поселения с востока. Река Ардовать, вместе с её притоком речкой Чалка, также как реки Канадейка и Рызлейка, образуют извилистую естественную границу между МО Николаевское городское поселение и сельскими поселениями - Канадейским и Сухотерешанским

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть МО Николаевское городское поселение представлена, в основном, бассейнами рек Канадейка, Ардовать и Рызлейка – притоками второго и третьего порядка основных рек, относящихся к бассейну реки Сызранки, а также ручьями, прудами и родниками.

Река Канадейка – одна из главных правых притоков реки Сызранки. Берёт начало в западной части Николаевского района и протекает по его территории с запада на восток. Длина Канадейки в пределах Николаевского района составляет около 60-ти км. Речка является как бы «главной улицей района» и делит его на две части – левобережную и правобережную. Она – хранительница исторического прошлого народов, живших на её берегах ещё во времена Батыя, булгар, нагайцев и т.д.

Река имеет широтное направление. Русло занесено песком, в паводок в воде много взвешенных песчаных частиц. Берега только местами покрыты кустарниково-древесной растительностью. Ранее на реке было много мельничных запруд. Река была рыбной. Сейчас в результате хозяйственной деятельности река обмелела.

В пределах территории Николаевского городского поселения р. Канадейка служит своеобразной границей поселения с юга, затем пересекает р.п. Николаевку, течёт по северной границе д. Волдачи и формирует границу поселения с севера.

Река Рызлейка – небольшая речка, приток р. Канадейки. Начало берёт в западной части Никулинского сельского поселения, в овраге Козленков и извилисто течёт, образуя своеобразную границу между Николаевским городским и Дубровским сельским поселениями, впадает в реку Канадейку. Русло реки очень извилистое, течение быстрое.

Река Ардовать – небольшая речка, берёт начало на юге района и впадает в реку Канадейку. Река Ардовать вместе с её притоком речкой Чалка также, как реки Канадейка и Рызлейка, образуют извилистую естественную границу между Николаевским городским поселением и Канадейским и Сухотерешанским сельскими поселениями.

Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Временно действующая в весеннее время года гидрографическая сеть на территории поселения образована из многочисленных оврагов и балок, по которым сток воды происходит во время весеннего снеготаяния и после ливней. В остальное время их днища сухие. Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Для хозяйственных нужд используется вода, скапливающаяся в оврагах и балках. На некоторых из них построены плотины. Образующиеся при этом пруды используются также для хозяйственных нужд.

(Перечень родников, находящихся на территории МО Николаевское городское поселение, представлены Таблицей 1).

Перечень родников на территории МО Николаевское городское поселение

Таблица 1

| Названия поселения | Наименования населенного пункта | Количество | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Николаевское городское поселение | р.п.Николаека | 10 | Бесхозный |
|  | с.Баевка | 1 |  |
|  | с.Поника | 2 |  |
| Итого | 13 |

2.4. Гидрогеологические условия

В целом, по устройству поверхности, геологическому строению, степени водообеспеченности и условиям залегания водоносных горизонтов и их водообильности МО Николаевское городское поселение соответствует характеристикам и описаниям, данным в Схеме территориального планирования Николаевского района Ульяновской области:

По устройству поверхности, геологическому строению, степени водообеспеченности и условиям залегания водоносных горизонтов и их водообильности Николаевский район характеризуется двумя гидрогеологичесими районами:

1. Район камышинских, саратовских и сызранских вод;

2. Район сызранских и верхнемеловых вод.

Первый геологический район включает в себя водоносный горизонт на глубине от 2-х до 30-ти метров и приурочен к мелкозернистым пескам, трещиноватым опокам и песчаникам каменистой свиты. Камышинский водоносный горизонт для многих населённых пунктов, расположенных на водоразделах, является основным источником водоснабжения. Вода пресная, мягкая, приятная на вкус.

Другой водоносный горизонт залегает на глубине до 70-ти метров, а на склонах снижается до 80-ти и 100 метров.

В верхней части водовмещающими породами являются мелкозернистые пески, саратовского возраста, в нижней – трещиноватые опоки сызранской свиты.

Вследствие значительной глубины залегания и слабой водоотдачи песков, воды саратовского горизонта и трещиноватые воды сызранских опок на водораздельных пространствах буровыми скважинами нигде не эксплуатируются.

В пределах данного гидрогеологического района проще и удобнее использовать воды рек и мощных ключей.

Второй гидрогеологический район характеризуется сплошным распространением трещинных, местами напорных сызранских и верхнемеловых вод.

Первый от поверхности водоносный горизонт залегает на глубине 70-90 метров и эксплуатируется в немногих грунтах. В зависимости от наличия водоупорных диатомитов, залегающих в кровле сызранских вод в долинах рек, он изменяется от 2-х до 75-ти метров.

Воды напорные, местами изливающиеся на поверхность с дебитом 11-15 л/сек.

В пределах второго гидрогеологического района сызранские и верхнемеловые воды всюду пресные, преимущественно гидрокарбонатные и мягкие. Этот район вполне обеспечен пресными подземными водами.

# 2.5. Геология и почвообразующие породы

# (см. подробное описание Николаевского района):

Геологическую основу Николаевского района составляют породы (третичного времени), представленные песками, песчаниками, разнообразными опоками, диатолитами. Во многих местах – по вершинам водоразделов, плато, верхним частям склонов они близко подходят к поверхностям и служат почвообразующими породами для серых и тёмно-серых почв разной степени оподзоленности и механического состава.

Четвертичные отложения здесь относительно небольшое распространение и, как правило, маломощны. Это, в основном, песчано-суглинистые делювиальные шлейфы и речные отложения, слагающие поймы.

Делювиальные суглинки приурочены к пологим склонам и служат материнскими породами для почв чернозёмного типа.

По инженерно-геологическим условиям район является благоприятным для градостроительного освоения, за исключением отдельных участков, расчленённых оврагами, балками и высоким уровнем грунтовых вод.

Преобладающими почвами на территории Николаевского района являются черноземы и лесные. Общая площадь чернозёмов равна 53 386 га., удельный вес их в пашне составляет  47,21%. Общая площадь лесных почв равна 49 582 га, удельный вес от территории района составляет 37,67%. Из них: тёмно-серые лесные почвы занимают 40 666 га (30,91%); серые лесные почвы – 6 569 га (4,99%); светло-серые лесные почвы – 2 347 га (1,77%).

По данным почвенных обследований пахотные земли характеризуются следующими показателями:

-Черноземы выщелоченные – 33 921 га (25,67%);

-Черноземы оподзоленные – 15 997 га (12,11%);

-Черноземы типичные – 12 468 га (9,09%);

-Дерново-карбонатные – 6 787 га (5,13%);

-Тёмно-серые лесные – 40 666 га (зо,91);

-Серые лесные – 6 569 га (4,99%);

-Светло-серые лесные – 2 347 г (1,77%);

-Пойменные дерновые – 4 058 га (3,07%);

-Дерновые овражно-балочные – 6 287 га (4,76%);

-Прирусловые пески – 990 га (0,75%);

-Пойменные лугово-болотные – 738 га (0,55%);

-Торфяно-болотные – 284 г (0,22%);

-Делювиальные – 251 га (0,19%);

-Солонцовые – 99 га (0,08%);

-Солодковые – 52 га (0,04%)

Механический состав почв самый разнообразный: от песков до глин, но преобладают в почвенном покрове тяжелые суглинистые – 35 998 га (27,10%). Средние суглинистые – 31 952 га (24,28%). Почвы легкого механического состава имеют несколько меньшее распространение – 22 031 га (16,68%) и глины – 10 039 га (8,36%).

Легкие почвы по сравнению с тяжёлыми обладают более низким плодородием. Они малогумусные, бедны питательными элементами и подвержены водной и особенно ветровой эрозии. Для их улучшения необходимо внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений.

В районе довольно большую площадь занимают в различной степени щебневатые почвы и, из них, средне-каменисто-щебневатые. Легкий механический состав и щебневатость наиболее характерны для серых лесных и дерново-карбонатных почв. Повышенная щебневатость наряду с легким механическим составом обусловливает отрицательные физико-химические свойства таких почв, плохую водоудерживающую способность.

Самые плодородные почвы района – чернозёмы, причем большую часть занимают чернозёмы выщелоченные. Чернозёмы выщелоченные по своим агропроизводственным признакам отличаются сравнительно высоким запасом питательных веществ и хорошими агрофизическими свойствами. При применении высокой агротехники данные почвы способны давать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Оподзоленные черноземы по естественному плодородию беднее выщелоченных чернозёмов. Однако они обладают достаточными запасами азота и фосфора и при соответствующей агротехнике могут в достаточной степени удовлетворять растения в пище.

Значительно уступают чернозёмам по плодородию дерново-карбонатные и серые лесные почвы. Распространение дерново-карбонатных почв связано с выходами на поверхность меловых отложений, в связи с эти для них характерно наличие щебёнки и известковой породы на поверхности и по всему профилю.

Эти почвы имеют непрочную структуру, разрушающуюся при обработке. Содержание гумуса в верхнем горизонте обычно высокое. В связи с быстрым разрушением водопрочной структуры эти почвы легко поддаются ветровой и водной эрозии.

Среди лесных почв выделяется подтип темно-серых, характеризующийся прочной комковатой структурой.

(См. Рисунок 1. «Картограмма агропроизводственной группировки почв» МО «Николаевский район»).

Рисунок 1

# 2.6. Растительность

Николаевский район в основном относится к лесостепной, переходной к степной почвенно-растительной зоне с преобладанием степных элементов ландшафта.

Растительный ландшафт МО Николаевское городское поселение соответствует лесостепному ландшафту центральной части Николаевского района, вбирая в себя сочетание лесостепных и степных зон. Леса занимают незначительную часть от всей территории и сосредоточены в основном - в западной части поселения, в месте излома русел рек Канадейка и Рызлейка, на возвышенной территории северо-восточнее р.п. Николаевка, восточнее с. Поника. Преобладающими породами деревьев в лесах являются сосна, дуб, береза, осина. В поймах рек нередко встречаются кустарники: черемуха, ива.

В целом, ландшафт территории Николаевского городского характеризуется ярко выраженными ступенями рельефа – высокой и низкой. На высоких плато местами сохранились небольшие лесные группы. Низкое плато представляет распаханный чернозём, на склонах развиты оползни, овраги, встречается карст.

# 2.7. Существующий естественный природный комплекс

На территории Николаевского района находится очень много уникальных природных объектов, несколько особо охраняемых природных территорий. Некоторые из них известны далеко за пределами Ульяновской области, а также вновь выявленные удивительные объекты, которые, бесспорно заслуживают официального признания как уникальные объекты природы, ведь таких интересных мест нет в соседних районах.

На территории МО Николаевское городское поселение нет природоохраняемых территорий. Только в юго-западной части поселения, в месте пересечения рек Чалка и Ардовать находится небольшой кусочек Акуловской степи (большой пруд), подробно описанной в Схеме территориального планирования Николаевского района. Основная часть Акуловской степи находится на территориях МО Сухотерешанское и МО Канадейское сельское поселение.

Акуловская степь. Хорошо сохранившийся участок Засызранских степей на правом берегу реки Ардовать. Возвышенная точка степи достигает 208-ми метров над уровнем моря. Мощная и крепкая дерновина делает совершенно невозможной водную эрозию. Акуловская степь – это ещё и место обитания редких видов растений, грибов, животных и насекомых. Здесь распространены растения: левкой душистый, льнянка волжская, тимьян меловой – это единственное их местонахождение в Ульяновской области.

Грунтовая дорога, ведущая к степи, петляет по заброшенным полям, и вдруг, за очередным поворотом открывается гряда крутолобых песчаных и меловых холмов. Такое впечатление, будто задумчивые древние животные вышли на водопой к быстрой и прозрачной реке Ардовать, да так и застыли в непонятной человеку тихой думе. Здесь запах сосновой хвои смешивается с полынными степными ароматами, сопровождается тихим говором речных струй и песней жаворонка.

# 2.8. Лесной фонд

В границах МО Николаевское городское поселение земли лесного фонда составляют незначительную территорию по площади – 969 га, всего 5,1% от общей площади территории поселения (18988 га). Леса относятся к Николаевскому участковому лесничеству Николаевского лесничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области и располагаются лесными массивами северо-восточнее р.п. Николаевка, западнее (севернее д. Новая Петровка и д. Булгаковка) и восточнее с. Поника.

По целевому назначению лесные кварталы Николаевского участкового лесничества, расположенные в границах МО Николаевское городское поселение, относятся:

№№ 35 (часть), 36 (часть), 37, 38 (часть), 50, 54, 55 – к лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

№№ 39, 40, 57, 58, 59, 60, 62 – к лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Средний класс пожарной опасности лесных кварталов Николаевского участкового лесничества составляет 2,6.

Лесохозяйственные зоны определяются уже сложившейся структурой земель лесного фонда и лесопромышленного производства.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской  Федерации  (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов  применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, ст. 23 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,  принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от  интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития административных районов Ульяновской области, на территории которых расположено лесничество.

Задачи регламента

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи  87 ЛК РФ устанавливаются:

-подразделение лесов  по целевому и функциональному назначению;

-анализ фактического использования лесных  участков в границах лесничества;

-многоцелевое, непрерывное и неистощительное  использование лесов;

-определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка различных видов его существующего и перспективного использования.

-определение вида разрешенного использования лесов;

-возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

-ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Федеральными законами;

-требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

-сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

-многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;

-воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

-рациональное использование земель лесного фонда;

-повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;

-сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, проведены следующие действия:

-определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007 г. №259;

-определены виды разрешенного использования лесов по участковым лесничествам;

рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

-рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  недревесных лесных ресурсов;

-определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ведения сельского хозяйства;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;

-определены нормативы по ограничению использования лесов по видам целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам использования.

Составление лесохозяйственного регламента выполнено Ульяновской экспедицией филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», действующим на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 25. 06.2007 г. №91.

Юридический адрес: ФГУП «Рослесинфорг», 113035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49, строение 1.

ОГРН 10377393550835

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», Россия, 603024, г. Нижний Новгород,

ул. Полтавская, д. 22.   ИНН/КПП  7705028865/526202001.

Тел.: (831) 218 – 78 – 79, 218 – 83 – 52. Факс: (831) 218 – 97 – 61.

E-mail:pnv@lesproekt.nnov.ru,  ofice_nnov@list.ru.

Ульяновская экспедиция, 432025, г. Ульяноск, ул. Маяковского, д.7.

Тел.: (842) 246 – 54 – 19, 246 – 54 – 36. Факс: (842) 246 – 54 – 19.

Директор филиала – Петухов Николай Васильевич, тел.: (831) 218 – 78 – 79.

Директор экспедиции – Шадуя Анатолий Леонтьевич, тел.: (842) 246 – 54 – 19.

Николаевское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской  области расположено на территории двух муниципальных районов: Николаевского (98%), Павловского (2%).

Контора (центральная усадьба) лесничества находится в р.п. Николаевка, что в 230 км от областного центра и в 1-ом км от ближайшей железнодорожной станции Николаевка Куйбышевской железной дороги.

Протяженность территории лесничества с севера на юг – 33 км, с востока на запад – 47 км.

Почтовый адрес лесничества: 433830, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 26.

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 75594 га. Площади участковых лесничеств: Эзекеевское участковое лесничество – 9300 га, Тепловское участковое лесничество – 9140 га, Николаевское участковое лесничество – 6292 га, Белоозерское участковое лесничество – 10354 га, Андреевское участковое лесничество – 9000 га, Славкинское участковое лесничество – 9445 га, Пичеурское участковое лесничество – 8623 га, Найманское участковое лесничество – 8077 га.

Лесной фонд лесничества представлен распределенными по территории административных районов различными по величине лесными участками.

Леса на территории муниципальных районов расположены неравномерно: северо-восточная часть лесничества имеет меньший процент лесистости, чем его южная часть. Лесистость МО «Николаевский район» составляет 35,4%, МО «Павловский район» - 30,0%, в целом по лесничеству - 33,7%.

По лесорастительным зонам и лесным районам лесничество относится к Лесостепной зона Лесостепного района европейской части РФ.

# 2.9. Историко-культурное и природно-рекреационное состояние

Рекреационные возможности муниципального образования Николаевское городское поселение не так богато представлены объектами историко-культурного наследия, как муниципальные образования Николаевского района в целом.

К числу наиболее ценных архитектурных памятников дореволюционного периода, сохранившихся на территории МО Николаевское городское поселение, отнесена Церковь Богоявленная Преподобной Нины (?), православный приходской однопрестольный храм, 1783 года. Храм расположен в с. Поника, на склоне «Барской горы».

(Перечень объектов историко-культурного наследия (памятников архитектуры) МО Николаевское городское поселение показан в Таблице 2);

(Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МО Николаевское городское поселение показан в Таблице 3).

На территории Николаевского района находится очень много уникальных природных объектов, несколько особо охраняемых природных территорий. Некоторые из них известны далеко за пределами Ульяновской области, а также вновь выявленные удивительные объекты, которые, бесспорно заслуживают официального признания как уникальные объекты природы, ведь таких интересных мест нет в соседних районах.

На территории МО Николаевское городское поселение нет природоохраняемых территорий. Только в юго-западной части поселения, в месте пересечения рек Чалка и Ардовать находится большой пруд, примыкающий к Акуловской степи (вновь выявленная природная ландшафтная территория, подробно описана в Схеме территориального планирования Николаевского района). Акуловская степь находится на территориях МО Сухотерешанское и МО Канадейское сельское поселение.

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры), расположенных на территории

МО Николаевское городское поселение

Таблица 2

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Николаевка, южная окраина | Здание железнодорожного вокзала станции «Ключики», 1874 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 региональный |
| 2 | с. Поника, на склоне «Барской горы» | Церковь Богоявленная (Преподобной Нины ?) православный приходской однопрестольный храм, 1783 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 региональный |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории

МО Николаевское городское поселение

Таблица 3

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.п. Николаевка, северная окраина | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1980-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 2 | р.п. Николаевка, центральная часть | Памятник В.И. Ленину, 1950-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 3 | с. Баевка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1070-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 4 | с. Поника, центральная часть | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

# 2.10. Полезные ископаемые

Через территорию Николаевского района проходит так называемый тектонический Жигулёвско-Пугачевский свод, который тянется с Заволжья через Самарскую область и Новоспасский район Ульяновской области. В пределах этого свода открыт целый ряд месторождений нефти. Первым из 50-ти в Николаевском районе в 1949 году вступило в строй действующих  Барановское месторождение нефти (северо-восточнее села Барановка, МО Барановское сельское поселение).

В настоящее время ведётся добыча нефти на различных территориях Николаевского района, в том числе на территории МО Николаевское городское поселение - севернее посёлка Белокаменка. Кроме того, на территории поселения имеются вновь разведанные перспективные месторождения нефти – между сёлами Баевка (южнее) и Барановка (МО Барановское сельское поселение).

Кроме нефти геологами разведаны месторождения диатомита и кварцевого песка, мела, суглинков, строительного камня. Часть из них эксплуатируются. Например, Николаевский завод стройматериалов разрабатывает Давыдовское месторождение суглинков. Проводятся работы на возможность дальнейшего пользования участком недр Фёдоровского месторождения с целью добычи кирпичных глин. Фёдоровское месторождение расположено в 1,5 км к северо-востоку от рабочего посёлка Николаевка (в районе д. Фёдоровка). Площадь участка составляет 120 000 кв.м. На территориях Давыдовского и Фёдоровского месторождений возможно производство красного кирпича, так как глины данных месторождений по химическому и физико-механическому анализам соответствуют требованиям, предъявляемым к глинам, идущим для производства облицовочного кирпича.

В районе рабочего посёлка Николаевка обнаружены большие запасы песка.

# 3. Современное состояние муниципального образования

# МО Николаевское городское поселение

3.1. Краткая историческая справка

Николаевский район Ульяновской области отметил своё 80-летие в июле 2008 года.  Он был образован 16 июля 1928 года после очередной территориально-административной реформы и вошёл в состав Сызранского округа. Потом был отнесен к Куйбышевской, а позже – к Пензенской области. Когда Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года была образована Ульяновская область, в её состав вошли Барановский (20 сельсоветов) и Николаевский (21 сельсовет) районы. В 1956 году Николаевский и Барановский районы были объединены в один район с центром в селе Николаевка.

Николаевка (Насакино) – это бывшее село помещиков Насакиных. По некоторым данным его возникновение можно отнести к 1722 году, когда произошло выселение части крестьян из Поники. Некоторые документы прямо свидетельствуют об этом. Из «Памятной книжки населённых мест Симбирской губернии» узнаем, что в 1868 году в Николаевке было 65 дворов и 478 человек населения. Со строительством Сызрано-Вяземской железной дороги Николаевка вместе с деревней Ключики, возникшей на правом берегу речки Канадейки в 1750 году, становится пристанционным посёлком. До 1924 года она входила в состав Никулинской волости Сызранского уезда Симбирской губернии. В 1924 году Николаевка стала волостным центром, в эту волость вошли селения из Новоспасской, Большесайманской, Топорнинской и Никулинской волостей. Николаевская волость занимала площадь в 588.9 кв. км со среднеё численностью населения 44 человека на кв.км. в 1926-1927 годах население волости составляло 25945 человек. Из них русских 15051 человек(58%), мордвы- 29 человек(0,1%), чувашей -2646 человек 10%. татар -8200 человек  (31%). Это была малообеспеченная по землепользованию волость, особенно в татарских селениях, поэтому здесь широкое распространение получили кустарные промыслы. В 1925-26 годах в Николаевке имелись Волостной исполнительный комитет (ВИК), сельсовет, школа первой ступени, изба-читальня, нарсуд, по воскресеньям работали базары.

Деревня Ключики образовалась от общей дачи села Рождественского (Поникский Ключ тож) и находилось во владении М.Андреевой. Вторая часть деревни и 349 десятин земли принадлежали Казённому ведомству однодворцев. В 1931 году Ключики были соединены со Славкином узкоколейной железной дорогой.

Село Елшанка возникло примерно в 1720 году и являлось Насакинским выселком. С 1800 по 1876 годы им владел капитан Николай Александрович Насакин. В некоторых документах Елшанка даётся двойным названием. Например «Елшанка» (Николаевка тож). По данным церковной летописи первыми поселенцами и землевладельцами здесь были Даниил Арзамасцев, Макар Андреанов, Василий Степанов. Они били челом (писали челобитную 27 июня 1713 г.) об отводе им земли. Название Елшанка происходит «от местонахождения, покрытого Ёлками – «Елешняк» - пишет летописец. Из-за невозможности прокормиться от земли население Елшанки занималось мелочной торговлей и отхожим промыслом. В 1858 году в селе был построен деревянный храм, прихожанами которого были жители Елшанских выселок, деревни Марьевка (Седьмуха). В 1870 году открылось земское мужское училище, а в 1890 году – земская школа грамоты (она размещалась в церковном коридоре).

В начале XIX века Елшанке принадлежало 76 десятин земли (под самым поселением), 1436 десятин под пашней, 1780 десятин под дровяным лесом, покосов у елшанских крестьян не было.

Освоение и заселение Николаевского края шло путём отвода земель по Указам правительства и по челобитным за счёт переселения сюда крестьян из других районов. Широкое распространение получила у нас и так называемая хуторская колонизация – то есть образование новых посёлков путём выхода нескольких коренных домохозяев из старой слободы (села, деревни) на дальние запольные земли общины или никому не принадлежавшие земли. Именно таким образом образовались небольшие населённые пункты, такие, как Новая Петровка, Новый, Луговой, Елшанский выселок, Белокаменка и др. Обозначения «Новая», «Малая», «Большая» давались в целях дифференциации и в знак того, что эти населённые пункты возникли из более крупных соседних селений и сохраняли их названия. В 1750 году возникла деревня Ключики, которую основали выходцы из Поники. Из села Никулина в 1840 году выделилось 13 дворов, образовавших деревню Булгаковка.

3.2. Современная планировочная организация территории

Система расселения

Межселенная территория МО Николаевское городское поселение в настоящее время представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда и земли водного фонда.

Транспортные планировочные оси

Планировочную структуру поселения формирует система существующих дорог, связывающих поселения и населенные пункты между собой.

Главные планировочные оси широтного направления – это федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал», которая проходит по территории района с запада на восток от Пензенской области, сначала между Никулинским сельским поселением и Дубровским сельским поселением, через Николаевское городское поселение и дальше через Канадейское сельское поселение в Новоспасский район Ульяновской области. Федеральная дорога связывает поселения Николаевского района в поперечном направлении и имеет протяжённость в границах МО Николаевское городское поселение – 8,77 км.

Важной организационно-планировочной осью для района в целом является железная дорога «Москва-Самара-Дальний Восток», которая проходит с запада на восток почти параллельно федеральной дороге М-5 «Урал» с северной стороны через р.п. Николаевка (протяжённость в границах МО Николаевское городское поселение – 8,7 км.).

Продольной планировочной осью района является автомобильная дорога регионального значения, которая проходит по Ульяновской области по направлению «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с севера на юг (общей протяжённостью в пределах Николаевского района – 54,8 км). Эта дорога пересекает западную часть территории МО Николаевское городское поселение, образуя поворот в р.п. Николаевка (протяжённость в границах поселения – около 15 км.).

Транспортные планировочные оси достаточно развиты, поскольку дороги федерального значения и регионального пересекаются в центральной части района, в р.п. Николаевка, соответственно:

Главный планировочный узел – р.п. Николаевка, административный центр МО «Николаевский район» и МО Николаевское городское поселение.

Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью. Все населённые пункты находятся в пределах 60-минутной доступности до административного центра района – р.п. Николаевка.

Природные планировочные оси

Важным фактором планировочной организации МО Николаевское городское поселение является гидрографическая сеть, которая представлена, в основном, бассейном рек Канадейки, Ардовати, Рызлейки и их притоками.

Главная природная планировочная ось района – р. Канадейка, которая имеет направление с востока (в месте впадания в р. Сызранка) на запад:

-Канадей-Прасковьино-Николаевка-Дубровка.

Лесные массивы занимают незначительную часть территории поселения 969 га, 5,1% от общей площади территории поселения) и сконцентрированы тремя небольшими массивами.

Эти факторы наряду с имеющимися сырьевыми ресурсами позволяют характеризовать Николаевское городское поселение как весьма перспективное муниципальное образование Ульяновской области.

Анализ системы расселения

Расселение Николаевского района представляет собой систему дисперсно расположенных населённых пунктов, концентрирующихся, в основном, вокруг главных и второстепенных планировочных осей района.

МО Николаевское городское поселение. В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года  «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Николаевское городское поселение входят 10 населённых пунктов:

- рабочий поселок Николаевка (административный центр поселения) – 6675 человек;

- село Баевка – 1687 человек;

- посёлок Белокаменка – 44 человека;

- деревня Волдачи – 197 человек;

- село Елшанка – 57 человек;

- поселок Луговой – 20 человек;

- деревня Новая Петровка – 135 человек;

- поселок Новый – 15 человек;

- село Поника – 458 человек;

- деревня Фёдоровка – 182 человека.

Всего – 9470 человек (согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2009г.

В процессе разработки «Генерального плана развития МО Николаевское городское поселение» был выявлен ряд следующих несоответствий действующему законодательству об административно-территориальном устройстве, земельному и градостроительному законодательству:

*деревня Булгаковка находится в границах и на территории МО Николаевское городское поселение, а административно относится к МО Никулинское сельское поселение;

*поселки Луговой и Новый, а также село Елшанка находятся в границах и на территории МО Канадейское сельское поселение, а административно относятся к МО Николаевское городское поселение;

*не оформлен переводом в земли населённых пунктов участок, застроенный жилыми домами, севернее Птицефабрики;

*не оформлен переводом в земли населённых пунктов участок, застроенный группой жилых домов, расположенный между селом Баевка и Птицефабрикой.

В настоящее время решается вопрос о приведении сложившегося положения в соответствие с действующим земельным законодательством, законодательством об административно-территориальном устройстве.

Картографическое описание границ МО Николаевское городское поселение.

Граница МО Николаевское городское поселение проходит на севере от южной границы земель Поспеловского сельского поселения - 0,8 км, на юго-восток - 1,8 км и пересекает автодорогу "Барыш - Николаевка", по автодороге "Николаевка - Топорнино" - 5,3 км, по оврагу Винный - 1,4 км до ручья и поворачивает на юг по ручью - 3,0 км до лесопосадок. По лесополосе на восток - 1,5 км, на юг - 1,3 км и на восток - 2,7 км до оврага Елшанский. На юг по оврагу Елшанский по р. Кудряевка - 5,0 км до урочища Марьевское поле, на юго-запад - 1,2 км до границы 60 квартала ГЛФ Николаевского мехлесхоза Николаевского лесничества и по границе квартала на юг - 5,0 км до р. Канадейка, на восток - 4,5 км по р. Канадейка, на юг - 0,2 км до пересечения с Куйбышевской железной дорогой, на юг - 0,2 км и пересекает автодорогу "Москва - Самара", далее - 1,0 км по оврагу до лесопосадок. На северо-восток - 3,8 км до р. Ардовать, на юг - 3,9 км до р. Чалка, на юго-запад по р. Чалка - 9,5 км до оврага Грань Латка, на север - 0,4 км до 9 квартала ГЛФ Славкинского лесничества, на северо-запад по границам кварталов 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1 ГЛФ до лесополосы, на север по лесополосе - 2,0 км, пересекает полевую дорогу на с. Давыдовка, на север - 3,8 км до оврага и пересекает р. Курла. На запад - 2,2 км, пересекает овраг и автодорогу "Николаевка - Павловка", далее - 0,2 км до оврага, на север по оврагу - 0,6 км до пересечения с автодорогой "Москва - Самара", по оврагу - 0,2 км и пересекает железнодорожное полотно Куйбышевской железной дороги, на северо-запад - 0,3 км до р. Канадейка. На запад - 5,0 км по р. Канадейка до р. Рызлейка, на север по р. Рызлейка - 3,2 км до 35 квартала ГЛФ Николаевского лесничества, по границам кварталов 35, 34 ГЛФ - 1,8 км, на восток - 0,6 км до лесополосы, по лесополосе - 1,0 км, на север, по лесополосе пересекая овраг - 5,4 км.

Административно-территориальное устройство

МО Николаевское городское поселение,

МО «Николаевский район» Ульяновской области

| Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, кв.км. | Количество населённых пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 59 | 29760 |
| МО Николаевское городское поселение | р.п. Николаевка | 189,88 | 10 (8 - в границах) | 9470 |

Плотность населения и сети населённых пунктов

МО Николаевское городское поселение,

МО «Николаевский район» Ульяновской области

| Административно-территориальная единица | Территория, кв.км. | Численность жителей, чел. | Плотность населения, чел/кв.км. | Плотность сети н.п., н.п./1000 кв.км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по району | 207 6,40 | 29760 | 14,3 | 27,9 |
| МО Николаевское городское поселение | 189,88 | 9470 | 49,8 | 79,0 |

Площадь земель населённых пунктов

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Населённый пункт | По документам, га | По картографическим материалам кадастрового учёта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка | 815 | 661 |
| 2 | с. Поника | 153 | 151,6 |
| 3 | д. Новая Петровка | 23 | 23 |
| 4 | д. Федоровка | 33 | 36,3 |
| 5 | с. Баевка | 240 | 249,3 |
| 6 | с. Белокаменка | 18 | 11,2 |
| 7 | д. Волдачи | 31 | 35,3 |
| 8 | с. Елшанка (за границами поселения) | 72 | 93,5 |
| 9 | п. Луговой (за границами поселения) | 17 | 16,8 |
| 10 | п. Новый (за границами поселения) | 25 | 23,4 |
|  | д. Булгаковка (в границах поселения) | 29,8 | 29,8 |
|  | Итого в границах поселения: | 1342,8 (включая д. Булгаковку) | 1197,5 |
|  | За границами поселения | 114 |  |

3.2.1. Обоснования проектных решений

Выводы:

1).Планировочная структура поселения в структуре Николаевского района имеет характерно выраженную осевую концентрацию расселения. Главные транспортные и природные планировочные оси определяют возможности основного развития в зонах, тяготеющим к этим осям. В этих зонах прогнозируется дальнейшая концентрация трудовых ресурсов, размещение основных, намечаемых к новому строительству производственных мощностей;

2).Более трети жителей Николаевского района (31,8%) проживают в МО Николаевское городское поселение;

3).В системе расселения поселения преобладают маленькие населённые пункты, однако большая часть населения сконцентрирована в больших населённых пунктах (р.п. Николаевка – 6675 человек; с. Баевка – 1687 человек; с. Поника – 458 человек).

На основе проведённого анализа существующей системы расселения поселения можно определить положительные и отрицательные качества, которые могут повлиять на дальнейшее развитие территории:

1).Планировочная структура МО Николаевское городское поселение и Николаевского района в целом имеет характерно выраженную осевую концентрацию расселения. Главные транспортные и природные планировочные оси определяют возможности основного развития в зонах, тяготеющим к этим осям. В этих зонах прогнозируется дальнейшая концентрация трудовых ресурсов, размещение основных, намечаемых к новому строительству производственных мощностей;

2).Более трети жителей Николаевского района (31,8%) проживают в МО Николаевское городское поселение;

3).В системе расселения поселения преобладают маленькие населённые пункты (7), однако большая часть населения сконцентрирована в больших населённых пунктах (р.п. Николаевка – 6675 человек; с. Баевка – 1687 человек; с. Поника – 458 человек, всего – 8820 человек, что составляет 93% от общего количества населения поселения).

На основе проведённого анализа существующей системы расселения поселения можно определить положительные и отрицательные качества, которые могут повлиять на дальнейшее развитие территории:

Положительные свойства градостроительной системы:

- Благоприятные природно-климатические условия;

- Выгодное расположение поселения в системе административно-территориального деления Николаевского района (центральное) и Ульяновской области в целом;

- Несмотря на достаточно большую площадь территории, все населённые пункты района находятся в зоне 60-минутной транспортной доступности до центра района – р.п. Николаевка, населённые пункты МО Николаевское городское – в 20-ти минутной;

- Наличие населённого пункта городского типа с достаточной социальной и культурно-бытовой инфраструктурой – р.п. Николаевка;

- Концентрация населения в крупных населённых пунктах. Городское население составляет 70,4% поселения и 22,5% населения Николаевского района (р.п. Николаевка);

- Прохождение по территории района автомобильных и железнодорожных путей федерального значения, наличие мощных распределительных узлов энергетики, прохождение по территории магистральных нефтепроводов и продуктопроводов;

- Высокая густота автодорожной сети и большой процент автодорог с твёрдым покрытием;

- Хорошая обеспеченность территории поселения инженерной инфраструктурой (вода, газ, электроэнергия).

Отрицательные свойства градостроительной системы:

- «Генеральным планом развития» МО Николаевское городское поселение были выявлены уже застроенные жилыми домами территории, не входящие в границы населённых пунктов - р.п. Николаевка и с. Баевка;

- «Генеральным планом развития» был выявлен ряд несоответствий действующему законодательству об административно-территориальном устройстве, земельному и градостроительному законодательству (населённые пункты, административно относящиеся к МО Николаевское городское поселение, находятся за пределами поселения; населённый пункт, административно относящийся к МО Никулинское сельское поселение, находится в границах МО Николаевское городское поселение;

- Недостаточная обеспеченность всей территории поселения инженерной инфраструктурой (отсутствует обеспечение газом значительной части населения, не все населённые пункты обеспечены системами централизованного водоснабжения);

- Недостаточно развита система социального, культурного и бытового обслуживания;

- Наличие «вымирающих» населённых пунктов, не обеспеченных социальным обслуживанием, инженерной инфраструктурой.

Для гармоничного развития территории городского поселения, как важной составляющей всей территории Николаевского района, необходимо дальнейшее усовершенствование сложившихся внутрирайонных и межрайонных транспортных связей (учитывая, что «Схемой территориального планирования» Николаевского района предусмотрено спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» в обход р.п. Николаевка), а также структуры социального и культурно-бытового обслуживания.

(См. «Схема планировочной структуры территории»).

(См. Приложение 1. «Схема планировочной структуры территории»).

3.3. Существующая градостроительная ситуация

Большая часть населения МО Николаевское городское поселение проживает в жилых домах частной застройки – 85,5% (домов индивидуального типа с приусадебными участками, общая площадь – 177.690 тыс. кв.м.). В жилых домах средней этажности проживает 14,5% (общая площадь – 31.379 тыс. кв.м.). Общая площадь жилого фонда составляет 209.069 тыс. кв.м.

В населённых пунктах поселения много пустующих домов:

р.п. Николаевка – 50 (из них 7 аварийных);

с. Поника – 64 (из них 27 ветхих и аварийных);

с. Баевка – 21 (из них 3 аварийных);

д. Федоровка – 8 (из них 3 аварийных);

п. Новый – 15 (из них 13 ветхих и аварийных);

д. Волдачи – 7 (из них 4 ветхих и аварийных);

п. Луговой – 15 (из них 9 аварийных);

с. Елшанка – 19 (из них 11 ветхих и аварийных);

д. Новая Петровка – 5 (из них 2 аварийных).

Таким образом в поселении всего имеется 214 пустующих домов, из них 79 не пригодны для проживания.

По уровню благоустройства:

водопроводом обеспечено 90% жилого фонда (отсутствует централизованное водоснабжение в д. Волдачи и д. Новая Петровка);

канализацией – 70%;

газоснабжением – 90%;

центральным отоплением – 70%.

Анализ современного состояния градостроительной ситуации в составе жилищного комплекса выявил, что Николаевское городское поселение находится в более выгодном положении по отношению к сельским поселениям Николаевского района по уровню обеспеченности и благоустройства, хотя имеется и существенных проблем:

- низкий уровень инженерного обустройства населённых пунктов, значительная часть населения не обеспечена газом; системы централизованного водоснабжения во многих населённых пунктах находятся в неудовлетворительном состоянии, а в некоторых населенных пунктах либо выведены из строя, либо полностью отсутствуют; отсутствуют системы очистки канализационных стоков; полигоны утилизации ТБО; трансформаторные подстанции и линии электропередач в значительной части требуют ремонта и замены;

- низкий уровень благоустройства, основная часть внутрипоселковых дорог не имеют асфальтового покрытия;

- неудовлетворительное состояние существующего жилого фонда;

- неспособность большого количества населения за свой счёт улучшить жилищные условия;

- неудовлетворительное состояние большей части сельских культурно-досуговых центров и других объектов культуры, неудовлетворительное состояние и недостаточность спортивных объектов.

Недостаток финансирования муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства привёл к невозможности проведения ежегодных капитальных ремонтов инженерных сетей и внутридомового оборудования, что в свою очередь сказывается на качестве услуг, оказываемых предприятиями ЖКХ.

На все населенные пункты Николаевского района (и поселения в том числе) имеются генеральные планы, разработанные ещё в середине 70-х - начале 80-х годов прошлого столетия. В своей большей части они остались не реализованными. Концепция уплотнения застройки населённых пунктов, в том числе и за счет строительства многоквартирных  жилых домов по ряду причин оказалась несостоятельной. Схемой территориального планирования Ульяновской области до 2030г. определен основной тип застройки – малоэтажная индивидуальная жилая застройка. Необходима корректировка генеральных планов населенных пунктов с учетом повышения уровня благоустройства, улучшения качества застройки на базе использования новых технологий, строительных материалов и конструкций.

3.4. Население. Демографическая ситуация

Согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2010г. в МО Николаевское городское поселение проживает – 9470 человек, что составляет 31,8% от общей численности населения Николаевского района.

В том числе в составе МО Николаевское городское поселение:

- рабочий поселок Николаевка (административный центр поселения) – 6675 человек;

- село Баевка – 1687 человек;

- посёлок Белокаменка – 44 человека;

- деревня Волдачи – 197 человек;

- село Елшанка – 57 человек;

- поселок Луговой – 20 человек;

- деревня Новая Петровка – 135 человек;

- поселок Новый – 15 человек;

- село Поника – 458 человек;

- деревня Фёдоровка – 182 человека.

Всего – 9470 человек.

Общая площадь земель МО Николаевское городское поселение - 18988 га. Плотность населения составляет 49,9 чел/кв.км.

Из общей численности населения:

-моложе трудоспособного возраста - 1657 человек (17,5% от общего числа жителей), из них – количество детей до 7 лет – 664 (7%), - количество детей от 7 до 18 лет – 993 (10,5%);

-трудоспособного возраста - 5776 человек (61% от общего числа жителей);

-старше трудоспособного возраста - 2047 человек (21,5% от общего числа жителей).

Демографическая ситуация, складывающаяся в поселении, подтверждает общие тенденции снижения численности населения в МО «Николаевский район» и по Ульяновской области в целом.

Наблюдается интенсивная убыль населения МО Николаевское городское поселение за счёт активной смертности и оттока населения при низкой рождаемости. В 2000 году в поселении проживало 10976 человек.

В основе уменьшения численности населения в поселении лежат факторы:

- стагнация экономических процессов, уменьшение производственных мощностей различных предприятий и связанные с этими процессами мощная доля миграций из сел в более крупные поселки и города;

- отсутствие развитой системы культурно-бытовых учреждений обслуживания, гарантирующих социальную защиту населения;

- старение населения, отсутствие положительного естественного прироста, соответственно высокий процент смертности;

- и многие другие факторы.

Уровень смертности в поселении сохраняется достаточно высоким - превышает уровень рождаемости за 5 лет в среднем 3,2 раза. Во всех населенных пунктах сохраняются свои тенденции уменьшения численности населения, но особо остро они отражены в самых малых населенных пунктах. Чем меньше населенный пункт, тем быстрее происходит его депопуляция.

Механический прирост числа людей в поселении в последние годы имеет хоть небольшое, но положительное значение. Если и далее будет происходить рост населения, хотя бы за счет механического прироста, то появляется возможность говорить о позитивном развитии поселения на перспективу.

С проблемой демографического кризиса связана еще одна негативная тенденция - демографическая нагрузка: в ближайшем будущем произойдет существенное увеличение демографической нагрузки со стороны людей старших возрастных групп.

(ТЭП по Генеральному плану развития МО Николаевское городское поселение представлены Таблицей *)

(Населённые пункты в границах поселения и демографический состав населения приведены в Таблице 4).

Технико-экономические показатели по Генеральном плану развития

МО Николаевское городское поселение

Таблица*

| Наименование | Человек | Удельн. вес % |
| --- | --- | --- |
| I Население: в том числе в трудоспособном возрасте: | 9470 | 100 |
|  | 5776 | 61% |
| II Градообразующая группа -население, занятое в народном хозяйстве (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт: Не работающие: | н.д. |  |
|  | н.д. |  |
| III Обслуживающая группа (торговля, общепит, госучреждения, здравоохранение): | н.д. |  |
| IV Количество детей (всего): в том числе до 7 лет: от 7 до 18 лет: | 1657 | 17,5% |
|  | 664 | 7% |
|  | 993 | 10,5% |
| IV Население, занятое в личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте (не работающие): | н.д. |  |
| V Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства: | н.д. |  |
| VI Численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте: | н.д. |  |
| VII Население старше трудоспособного возраста: | 2047 | 21,5% |
| VIII Численность пенсионеров (неработающих): | н.д. |  |
| IX Численность работающих пенсионеров: | н.д. |  |

Таблица 4

| Населенные пункты в границах поселений и демографический состав населения |
| --- |
| № п\п | Наименова- ние населенного пункта | Площадь земель в границах населен-ных пунктов, га | Расстояние до административ-ного центра, км. | Численность населения на _01.01.2010г., чел. |
|  |  |  |  | Числен-ность, всего | Дошкольно-го возраста (0-6 лет) | Школьного возраста (7-18 лет) | Трудоспособно-го возраста | Старше трудоспо-собного возраста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | р.п. Николаевка | 815 |  | 6675 | 503 | 782 | 4318 | 1175 |
| 2 | с. Баевка | 240 | 10 | 1687 | 108 | 126 | 820 | 508 |
| 3 | п. Белокаменка | 18 | 13 | 44 | 3 | 6 | 23 | 15 |
| 4 | д. Волдачи | 31 | 3 | 197 | 13 | 14 | 146 | 22 |
| 5 | с. Елшанка | 72 | 10 | 57 | 1 | 5 | 904 | 42 |
| 6 | п. Луговой | 17 | 8 | 20 | - | - | 20 | 20 |
| 7 | д. Новая Петровка | 23 | 2 | 135 | 9 | 14 | 4 | 37 |
| 8 | п. Новый | 25 | 8 | 15 | - | - | 81 | 15 |
| 9 | с. Поника | 153 | 12 | 458 | 8 | 36 | - | 147 |
| 10 | д. Фёдоровка | 33 | 3 | 182 | 19 | 10 | 256 | 66 |
|  | Всего: | 1427 |  | 9470 | 664 | 993 | 5766 | 2047 |

3.4.1. Обоснование проектных решений

Воспроизводство населения

Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений, является определяющим фактором изменения динамики численности. Длительная и ярко выраженная естественная убыль населения не является только результатом социально-экономических катаклизмов, а берёт начало ещё в 80-х годах прошлого столетия, когда территория завершила процесс демографического перехода, и началось неуклонное снижение рождаемости.

Значительное снижение уровня рождаемости в 90-х годах обусловлено комплексом факторов, среди которых как внешние: последствия социально-экономического кризиса, изменения образа и качества жизни населения; так и внутренние (структурные): уменьшение численности женщин, вступающих в фертильный возраст, формирование новых типов репродуктивного поведения и т.д.

Таким образом, тенденция снижения рождаемости и в городах и в сёлах прослеживается на протяжении ряда лет, но несмотря на то, что социально-экономическая обстановка привела к неуправляемости процесса урбанизации, сельское население сохраняет более высокий уровень рождаемости по сравнению с городским.

Величина естественной ежегодной убыли населения определяется уровнем смертности. Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении последующих десятилетий, в сочетании с резким снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, недоступностью высокоэффективных средств лечения для большинства населения, усугубил ситуацию со смертностью и на сегодняшний день высокий уровень смертности населения вызывает оправданную тревогу. Этот процесс происходит на фоне уменьшения показателей средней продолжительности жизни населения. В сельской местности смертность, как правило, выше, чем в городской.

К основным причинам смерти в Николаевском районе относятся болезни:

1 место: органов дыхания - 204,7  случаев на 1000 нас. (5759).

2 место: заболевания костно-мышечной системы – 80, 7 сл (2271);

3 место: болезни мочеполовой системы - 66,0 сл (1856)

4 место: Болезни глаз и его придаточного аппарата - 54,3 (1529)

5 место: болезни системы кровообращения - 47,3 сл (1329).

В структуре детской заболеваемости в 2008 г. на 1 месте - заболевания органов дыхания - 46,9%; на 2 месте - болезни органов пищеварения - 8,0%; на 3 месте - травмы и отравления – 5,6%; на 4 месте - болезни мочеполовой системы - 2,6%; на 5 месте - болезни костно-мышечной системы - 2,3 %; на 6 месте - болезни системы кровообращения - 1,6% .

По-прежнему в районе высокие показатели онкологической заболеваемости населения района, она составила в пересчете на 10 тыс. населения:

2005 г.- 29,9

2006 г.- 21,9

2007 г. –30,4

2008 г. – 24,2

Отмечается рост показателя онкозаболеваемости населения в 2007 г, 30,4 сл. на 10 тыс. населения.

Высокий уровень смертности от неестественных причин (несчастных случаев, отравлений, травм) тесно связан с уровнем и качеством жизни населения, социальной стабильностью общества, уровнем потребления алкоголя.

Оценивая динамику рождаемости и смертности в целом, нельзя обойти вопрос развития брачно-семейных отношений. Брачность – один из процессов естественного движения, активно влияющий на воспроизводство населения. Современные особенности брачности формируются под влиянием социально-экономического развития. Первые результаты реализации приоритетных национальных проектов и программы по материнскому капиталу дают основания более оптимистично смотреть на будущее демографической ситуации в России и в Николаевском районе, в частности.

Неблагоприятные сдвиги наблюдаются в возрастной структуре населения района. Резкое снижение рождаемости, начавшееся в 90-х годах прошлого века, привели к сокращению общей численности населения, и в том числе детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности  населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как в результате длительного снижения рождаемости усиливается демографическая нагрузка на трудоспособное население.

За последние 11 лет население района сократилось на 5535 человек, показатель рождаемости в районе в 2,31 раза ниже показателя смертности (родилось – 2791 человек, умерло – 6647). Естественная убыль населения сохраняется на территории района с 1990 года. Поколения родившихся уже на протяжении более 15 лет  меньше поколения родителей.

Показатели миграции населения за период с 1998 года по 2008 год: прибыло - 6376 человек, убыло - 8105 человек. Миграционного прироста в районе не имеется.

Таким образом, наблюдается интенсивная убыль населения за счёт высокой смертности и оттока населения при низкой рождаемости.

(Прогноз численности населения по МО Николаевское городское поселение (по инерционному и оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 5);

(Прогноз численности населения МО Николаевское городское поселение в разрезе городского и сельского населения (по оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 6)

(Диаграмма возрастной структуры населения показана на Рисунке 1);

(График прогноза численности населения показан на Рисунке 2).

(См. Приложение 1. «Схема планировочной структуры территории», «Схема комплексной оценки территории»).

Выводы:

- Современная модель воспроизводства населения района характеризуется низким уровнем рождаемости, очень высоким уровнем смертности и большими масштабами естественной убыли населения;

- Половозрасная структура населения характеризуется преобладанием женского населения. В младшем и трудоспособном возрастах, как правило, наблюдается преобладание мужского населения, однако в старших возрастах отмечается полное доминирование женщин;

- Возрастная структура населения района является кризисной. Доля лиц моложе трудоспособного возраста имеет тенденцию к уменьшению;

- Неблагоприятная возрастная структура в первую очередь отражается на показателе демографической нагрузки населения и делает процесс старения трудовых ресурсов неизбежным;

- В настоящее время лишь миграционный прирост способен компенсировать естественные потери населения.

Решение демографических проблем - задача очень сложная, требующая целенаправленных мер, учитывающих их инерционность и длительность достижения ожидаемого результата, значительных финансовых средств. Основными задачами демографической безопасности в районе являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, изменение направленности воспроизводственных процессов: повышение рождаемости, при одновременном значительном снижении смертности, оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков.

Главным для достижения этих задач представляется общее оздоровление экономической жизни в стране, целенаправленное усиление работ в этом направлении органов власти всех уровней.

Анализ демографической ситуации населенных пунктов МО Николаевское городское поселение позволяет выделить группу населенных пунктов, имеющих наибольшие предпосылки для стабилизации демографической ситуации и, возможно, роста населения:

- р.п. Николаевка (административный центр района, административный центр МО Николаевское городское поселение) – имеет очень выгодное месторасположение в структуре Николаевского района – в центральной части, на пересечении важнейших для района природных (р. Канадейка) и транспортных (дорога и железная дорога федерального значения и дорога регионального значения) планировочных осей; имеет комплекс градообразующих производственных мощностей и достаточно развитую инфраструктуру культурного и социально-бытового обслуживания. Схемой территориального планирования Ульяноской области прогнозируется стабилизация и рост в р.п. Николаевка до 7000 человек и рекомендуется при разработке Генерального плана рабочего посёлка принимать на расчётный период (2030 г.) численность населения – 8000 человек;

- с. Баевка, с. Поника – с учетом возможной успешной реализации национальных проектов в области социально-демографических приоритетов есть возможность улучшения демографической обстановки в этих крепких на настоящий момент сёлах.

- д. Петровка – в связи с непосредственной близостью к р.п. Николаевка и тенденцией развития обрабатывающих производств. Кроме того, имеются принципиальные возможности нового малоэтажного и индивидуального строительства.

Как прогнозируемый для демографического развития МО Николаевское городское поселение рассматривается стабилизационный, оптимистический сценарий развития.

- Улучшения демографической ситуации в МО Николаевское городское поселение, как в большинстве сельских и городских поселений в России, возможно в случае полномасштабной реализации Приоритетных Национальных Проектов в этой сфере, подъему уровня и качества жизни населения, улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения, улучшения благоустройства среды обитания, повышения культурного уровня населения, общего оздоровления жизни.

- Схемой территориального планирования Ульяновской области рекомендуется принимать на расчётный период при оптимистическом прогнозе (превышение рождаемости от смертности, стабилизация миграционных процессов, увеличение доли молодёжи и людей трудоспособного возраста) сокращение сельского населения на 19%. Данный показатель был принят при расчёте численности населения по населённым пунктам поселения.

Прогноз численности населения МО Николаевское городское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

Таблица 5

| Название поселения и населённых пунктов | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Инерционный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Николаевское городское поселение | 9470 | 9144 | 8840 | 9470 | 9544 | 10314 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Николаевка | 6675 | 6675 | 6675 | 6675 | 7000 | 8000 |
| с. Баевка | 1687 | 1485 | 1306 | 1687 | 1535 | 1397 |
| п. Белокаменка | 44 | 39 | 34 | 44 | 40 | 36 |
| д. Волдачи | 197 | 173 | 153 | 197 | 179 | 163 |
| с. Елшанка | 57 | 59 | 44 | 57 | 52 | 47 |
| п. Луговой | 20 | 18 | 15 | 20 | 18 | 17 |
| д. Новая Петровка | 135 | 119 | 105 | 135 | 123 | 112 |
| п. Новый | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 12 |
| с. Поника | 458 | 403 | 355 | 458 | 417 | 379 |
| д. Фёдоровка | 182 | 160 | 141 | 182 | 166 | 151 |

Прогноз численности населения МО Николаевское городское поселение

в разрезе городского и сельского населения

(по оптимистическому сценарию)

Таблица 6

| Численность населения, тыс. чел. | Совр. сост. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9470 | 9544 | 10314 |
| Городское население | 6675 | 7000 | 8000 |
| Сельское население | 2795 | 2544 | 2314 |
| Возрастная структура населения, % |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 17,5 61 21,5 | 18,5 65 16,5 | 20 67 13 |

Население 9470 чел.        Население 9544 чел            Население 10314 чел.

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры населения

Рис.2 Прогноз численности населения

3.5. Состояние хозяйственного комплекса

Значимая отрасль в экономике МО Николаевское городское поселение и существенная часть его налогового потенциала – сельское хозяйство. В Николаевском районе в этой сфере в настоящее время действуют 38 предприятий, из них: 21 крестьянско-фермерское хозяйство; 17 предприятий (обществ с ограниченной ответственностью); 1 предприятие СПК.

Сельское хозяйство

Основные сельскохозяйственные предприятия МО Николаевское городское поселение:

МО Николаевское городское поселение:

-ООО «Победа» (с. Поника);

-ООО «КФХ Артос» (р.п. Николаевка);

-ООО «ПТФ Николаевская» (р.п. Николаевка»);

-ООО «Русь» (р.п. Николаевка).

(Перечень основных сельскохозяйственных предприятий МО Николаевское городское поселение и их характеристики см. Таблица 7);

(Перечень ремонтно-механических мастерских основных сельскохозяйственных предприятий МО Николаевское городское поселение см. Таблица 8);

(Анализ производственной деятельности основных сельскохозяйственных предприятий МО Николаевское городское поселение (за 2009 год) приведён в Таблице 9);

Информация о наличии поголовья скота в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)

в МО Николаевское городское поселение:

-Крупный рогатый скот всего – 487 голов, в том числе коровы – 279;

-Свиньи всего – 370 голов, в том числе свиноматки – 30;

-Овцы, козы всего – 163 головы, в том числе матки – 51;

-Птица всего – 3700.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий

МО Николаевское городское поселение

Таблица 7

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Победа», в том числе: МТФ на 200 голов; МТФ на 137 голов | Производство зерна, подсолнечника; Производство мяса, молока | с. Поника |
| 2 | ООО «КФХ Артос» | Производство зерна, подсолнечника | р.п. Николаевка |
| 3 | ООО «ПТФ Николаевская» | Производство зерна; Производство мяса, молока | р.п. Николаевка |
| 4 | ООО «Русь» | Производство зерна | р.п. Николаевка |

Перечень основных ремонтно-механических мастерских

сельскохозяйственных предприятий

МО Николаевское городское поселение

Таблица 8

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Победа» | Ремонтно-механическая мастерская | с. Поника |
| 2 | ООО «Победа» - МТФ на 200 голов | Ремонтно-механическая мастерская | с. Поника |
| 3 | ООО «Победа» - МТФ на 137 голов | Ремонтно-механическая мастерская | р.п. Николаевка |
| 4 | ООО «КФХ Артос» | Гараж на 10 постов | р.п. Николаевка |

Анализ производственной деятельности основных сельскохозяйственных предприятий

МО Николаевское городское поселение

(за 2009 год)

Таблица 9

| Наименование сельхозпредприятия | Производство зерна (ц.) в весе до доработки | Урожайность (ц./га) в весе до доработки | Производство подсолнечника в весе до доработки (ц.) | Урожайность подсолнечника (ц./га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | % | 2008 г. | 2009 г. | +,- | 2008 г. | 2009 г. | % | 2008 г. | 2009 г. | +,- |
| ООО «Победа» | 28155 | 33117 | 118 | 16,4 | 18,8 | +2,4 | 500 | 1905 | 381 | 2,0 | 7,0 | +5,0 |
| ООО «КФХ Артос» | 17400 | 22555 | 130 | 17,4 | 20,5 | +3,1 | 300 | - | - | 3,0 | - | - |
| ООО «ПТФ Николаевская» | 300 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| И Т О Г О: | 45855 | 55672 | - | 43,8 | 39,3 | - | 800 | 1905 | 381 | 5,0 | 7,0 | - |

| Наименование сельхозпредприятия | Производство мяса (ц.) | Надой на 1 фуражную корову (кг.) | Производство молока (ц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | % | 2008 г. | 2009 г. | +,- | 2008 г. | 2009 г. | % |
| ООО «Победа» | 444 | 391 | 88 | 3144 | 3590 | +446 | 6352 | 6247 | 98 |
| ООО «ПТФ Николаевская» | 201 | 3404 | в 17 раз | 2060 | 300 | -1760 | 103 | 3 | 3 |
| И Т О Г О: | 645 | 3795 | - | 5204 | 3890 | - | 6455 | 6250 | - |

| Наименование сельхозпредприятия | Среднесуточные привесы свиней, гр. | Среднесуточные привесы КРС, гр. | Наличие КРС, голов | в том числе коров | свиньи | овцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | +,- | 2008 | 2009 | +,- | 01.01 2009 | 01.01 2010 | +,- | 01.01. 2009 | 01.01 2010 | +,- | 01.01 2009 | 01.01 2010 | +,- | 01.01. 2009 | 01.01 2010. | +,- |
| ООО «ПТФ Николаевская» | 315 | - | -315 | - | - | - | 10 | 4 | -6 | 4 | - | -4 | 19 | 3 | -8 | - | - | - |

Предприятия лесохозяйственной деятельности

МО Николаевское городское поселение:

На территории МО Николаевское городское поселение лесохозяйственной деятельностью занимается Николаевское участковое лесничество, входящее в состав ФГУ «Николаевский лесхоз» (подразделение Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области).

Общая площадь Николаевского участкового лесничества по территории Николаевского района – 6292 га.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства  лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества.

(Распределение лесов Николаевского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов см. Таблицу 11);

(Анализ производственной деятельности ФГУ «Николаевский лесхоз» приведён в Таблице 12);

В границах МО Николаевское городское поселение земли лесного фонда составляют незначительную по площади территорию – 969 га, всего 5,1% от общей площади территории поселения (18988 га). Леса относятся к Николаевскому участковому лесничеству Николаевского лесничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области и располагаются лесными массивами северо-восточнее р.п. Николаевка, западнее (севернее д. Новая Петровка и д. Булгаковка) и восточнее с. Поника.

По целевому назначению лесные кварталы Николаевского участкового лесничества, расположенные в границах МО Николаевское городское поселение, относятся:

№№ 35 (часть), 36 (часть), 37, 38 (часть), 50, 54, 55 – к лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

№№ 39, 40, 57, 58, 59, 60, 62 – к лесам, расположенным в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Средний класс пожарной опасности лесных кварталов Николаевского участкового лесничества составляет 2,6.

В настоящее время производственные базы для воспроизводства леса имеют следующие предприятия (см. Таблица 10):

Таблица 10

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФГУ «Николаевский лесхоз» | Воспроизводство леса; Лесопильное производство | с. Поника |
| 2 | ООО «Лесная долина» | Воспроизводство леса; Лесопильное производство | р.п. Николаевка |
| 3 | ООО «Николаевский лес» | Воспроизводство леса; Лесопильное производство | р.п. Николаевка |

Распределение лесов Николаевского участкового лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 11

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | №№ кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов | Николаевское |  | 6292 |  |
| Защитные леса, всего |  |  | 5792 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Леса, расположенные на ООПТ |  |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кв. 16, 19, 22, 28, 38 | 32 |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  | 730 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ |  | Часть кв. 51 | 30 |  |
| Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  | Кв. 14, 39, 40, 57-60, 62 | 700 |  |
| Ценные леса, всего |  |  | 5030 | Лесной кодекс 2006 года |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  | Части кв. 19; кв. 1-8, 10-13, 15, 17, 18 | 1835 |  |
| Противоэрозионные леса |  | Кв. 52 | 111 |  |
| Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах |  | Части кв. 16, 22, 28, 38, 51; кв. 9, 23, 25-27, 29-37, 41-48, 50, 53-56, 61, 63 | 3084 |  |
| Эксплуатационные леса |  | Части кв. 20, 21, 24, 49 | 500 |  |

. Таблица 12

| № | Полное название предприятия | ФГУ «Николаевский лесхоз» |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес предприятия | р.п. Николаевка ул. Коммунальная, 50 |
| 1 | Основной вид деятельности | Лесное хозяйство |
| 2 | Дополнительные виды деятельности | Вспомогательно - промышленное предприятие |
| 3 | Объем промышленного производства, тыс.руб. | 12388,5 |
| 4 | Объем реализации продукции, тыс. руб. | 12379,7 |
| 5 | Объем основной произведенной продукции в натур.выражении: |  |
| 6 | Пиломатериал всего, мз | 4380,7 |
| 7 | в т.ч. п/материал хв.обр., мз | 1189,7 |
| 8 | п/материал хв. необр., мз | 3191,0 |
| 9 | Срубы, м2 | 613,7 |
| 10 | Фанкряж, мз | 1636,5 |
| 11 | Дрова отопительные, мз | 4835,8 |
| 12 | Живица, тн | 132,7 |
| 13 | Среднесписочная численность работающих, чел | 138 |
| 14 | в том числе рабочие, чел | 78 |
| 15 | Численность постоянных работников, чел. | 138 |
| 16 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 4597,4 |

Производственные предприятия

МО Николаевское городское поселение:

Профилирующими отраслями промышленности района на сегодняшний период являются добыча и переработка полезных ископаемых, нефтедобыча, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, обработка вторичного сырья, издательская деятельность, транзит и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Существенную роль в этих отраслях играет МО Николаевское городское поселение.

Николаевский комбинат строительных материалов занимает земельный участок под производственной базой общей площадью 10,46 га, а также карьер по добыче песка площадью 1,54 га и карьер по добыче глин площадью 5,3 га.

В муниципальном образовании МО Николаевское городское поселение находится несколько предприятий, в том числе основные:

- сбора и хранения нефти;

- производства строительных материалов;

- домостроения;

- деревообрабатывающего производства;

- автотранспортные предприятия;

- пищевой промышленности;

- энергетики;

- коммунального обслуживания;

- ремонтно-механические мастерские сельскохозяйственных предприятий.

(Перечень основных предприятий промышленности МО Николаевское городское поселение и их характеристики см. Таблицу 13);

(В Таблицах 14-16 приведены показатели работы предприятий МО Николаевское городское поселение: МП «Сантеплотехсервис»; ОГУП «Николаевское автотранспортное предприятие»; ООО «Хлебопродукт»).

(См. Приложение 1. «Схема современного использования территории (опорный план»).

Перечень основных производственных предприятий

МО Николаевское городское поселение

Таблица 13

| № п/п | Наименование предприятия | Специализация | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Промышленные предприятия |  |  |
| 1 | ОАО «Ульяновскнефть» | Цех добычи нефти с АЗС | р.п. Николаевка |
| 2 | ЗАО РМНТК «Нефтеотдача» | Пункт сбора нефти (Барановское месторождение) | с. Баевка |
| 3 | ООО «ХимТранс» | База нефтепродуктов | р.п. Николаевка |
| 4 | ООО «Фостер» | Цех домостроения | р.п. Николаевка |
| 5 | ООО «Птицефабрика «Николаевская» | Птицефабрика до 100 тысяч несушек | с. Баевка |
| 6 | ДГП «Луч» Николаевского комбината стройматериалов | Цех по производству красного кирпича | р.п. Николаевка |
| 7 | ОГУП «Ульяновскавтодор» | Асфальто-бетонный завод | р.п. Николаевка |
| 8 | УНП «Вторчермет» | Пункты приема и переработки лома | р.п. Николаевка |
| 9 | Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей, Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» УО | Ст. Ключики 500 кВ | р.п. Николаевка |
| 10 | Филиал «Южные ЭС» ОАО «Волжская МРК» УО | Южное производственное отделение | р.п. Николаевка |
|  | Деревообрабатывающее производство |  |  |
| 11 | ООО «Лесная долина» | Лесопильное производство | р.п. Николаевка |
| 12 | ООО «Николаевский лесхоз» | Лесопильное производство | р.п. Николаевка |
|  | Транспортные предприятия, вспомогательная транспортная деятельность |  |  |
| 13 | ОГУП «Николаевское автотранспортное предприятие» | Автотранспортное предприятие, Автобусный парк | р.п. Николаевка |
| 14 | ОАО «Автопассажирсервис» | Автовокзал | р.п. Николаевка |
| 15 | ПБОЮЛ Шакаров | СТО | р.п. Николаевка |
| 16 | ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» | АЗС-60, АЗК-67 | р.п. Николаевка |
| 17 | ООО «Краснов» | АЗС | Трасса М5 «Урал» |
| 18 | ООО «Руслан» | АЗС | Трасса М5 «Урал» |
|  | ООО «Симбирка» | АЗС | р.п. Николаевка |
|  | Предприятия пищевой промышленности |  |  |
| 19 | ОАО «Николаевский маслозавод» (не действующий) | Завод сухого молока | р.п. Николаевка |
| 20 | ООО «Хлебопродукт» | Переработка зерна (мука первого и высшего сорта), Мельница | р.п. Николаевка |
| 21 | ООО «Хлеб» | Хлебопекарня, Мельница | р.п. Николаевка |
| 22 | ООО «Русь» | Мельница | р.п. Николаевка |
| 23 | и/п Багапов Ф.Т. | Мельница | р.п. Николаевка |
|  | Предприятия коммунального обслуживания, энергетика |  |  |
| 24 | МП «Сантеплотехсервис» | Станция биологической очистки, Канализационный коллектор (производство пара и горячей воды, удаление и обработка твёрдых отходов) | р.п. Николаевка |
| 25 | МП «Ремтехсервис» | Распределение воды, производство пара и горячей воды котельными | р.п. Николаевка |
| 26 | ООО Ульяновскоблгаз» | Николаевский эксплуатационный газовый участок | р.п. Николаевка |
| 27 | Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей, Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» УО | Ст. Ключики 500 кВ | р.п. Николаевка |

Таблица 14

| № | Полное название предприятия | МП «Сантеплотехсервис» |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес предприятия | р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1 |
|  | Основной вид деятельности: производство и реализация в натуральном выражении: |  |
| 1 | электроэнергия, т. кВт/ч |  |
| 2 | теплоэнергия, т. г/кал. | 2491,7 |
| 2 | водоснабжение населения, тыс.м.3 | 92,01 |
| 3 | санитарная очистка, тыс.м3 | 32,5 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 4505 |
| 5 | Объем платных жилищно-коммунальных услуг населению, тыс. руб. | 4505,0 |

Таблица 15

|  | Название предприятия | ОГУП «Николаевское АТП» |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический (фактический) адрес | р.п. Николаевка, ул. Железнодорожная,1 |
| № п/п | Показатели: |  |
| 1 | Перевезено грузов предприятиями транспорта, тыс.тонн | 0,2 |
| 2 | Перевезено пассажиров, тыс.чел. | 310,6 |
| 3 | Грузооборот предприятий транспорта, млн. тонн-км | 10,8 |
| 4 | Пассажирооборот транспорта, млн. пасс-км | 11254,7 |
| 5 | Прибыль (убыток) предприятия, тыс. руб. | +273,0 |
| 6 | Перечислено налогов – всего, тыс. руб. | 966,0 |
| 7 | Кредиторская задолженность, тыс. руб. | 347,0 |
| 8 | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 190,0 |
| 9 | Среднесписочная численность работников, чел | 55 |
| 10 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 2824,0 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 4279,0 |
| 12 | Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб. | - |
| 13 | Количество действующих филиалов (представительств, дочерних предприятий) | - |

Таблица 16

|  | Полное название предприятия | ООО «Хлебопродукт» |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес предприятия (почтовый) | р.п. Николаевка ул. Узкокалейная, 25 |
| 1 | Основной вид деятельности | переработка зерна |
| 2 | Дополнительные виды деятельности | прочая оптовая торговля |
| 3 | Среднесписочная численность работающих, чел | 17 |
|  | в том числе рабочие, чел | 13 |
| 4 | Численность постоянных работников, чел. | 17 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 2740 |
| 6 | Объем промышленного производства, тыс. руб. | 9771,0 |
| 7 | Объем основной произведенной продукции в натуральном выражении | 1633 т |
| 8 | Объем реализации продукции, тыс. руб. | 9771,0 |

3.5.1. Обоснование проектных решений

Политика государства, проводимая с начала 90-х годов прошлого века вплоть до начала нынешнего, оказалась губительной для сельского хозяйства. Некогда процветавшие колхозы и совхозы имели мощную материальную базу, а также содержали значительную часть социально-культурной и хозяйственно-бытовой инфраструктуры. К настоящему времени эта материально-техническая база в большей части утеряна. Сельскохозяйственные угодья, виртуально поделенные на паи, фактически оказались брошенными. Вследствии невозможности конкурировать по ценам с иностранными производителями произошло массовое сокращение мясного и молочного производства.

В результате новой политики государства наметились положительные тенденции в производстве сельскохозяйственной продукции. На землю приходят новые, эффективные собственники. Хозяйства, которые выжили в результате реформ, укрепляются и развиваются. Всё это в полной мере характерно и для МО Николаевское городское поселение.

Расширение посевных площадей позволило обеспечить увеличение валового сбора урожая. Значительный прирост получен по зерновым культурам. Валовой сбор зерна в целом  по Николаевскому району составил 36,0 тыс. тонн, это в 2,2 раза больше уровня прошлого года, урожайность была наибольшей за последние 6 лет. Средняя урожайность: озимые зерновые – 17,6 ц/га; яровые – 13,7 ц/га; зернобобовые – 6,8 ц/га; подсолнечник – 3,3 ц/га.

За последние годы наблюдается резкое падение производства животноводческой продукции. Себестоимость продукции животноводства намного выше цены реализации, за исключением производства молока, что приводит к отрицательным финансовым результатам.

В 2008 году в сельскохозяйственном производстве сохранилась тенденция сокращения численности работающих в сельскохозяйственном производстве.

В 2009 году улучшились производственные показатели Николаевской птицефабрики.

Несмотря на свой значительный потенциал, как производственный, так и интеллектуальный, Николаевский район в целом и МО Николаевское городское поселение в частности, утратили за последние годы свои позиции в отрасли промышленности. Во многих отраслях промышленности наблюдается существенный износ основных средств.

Финансовый кризис затронул производственную сферу муниципального образования, в том числе и пищевую промышленность. Из-за отсутствия государственных протекционистских действий рынок заполняется более дешёвыми импортными продуктами. В последнее время приостановил свою деятельность Николаевский маслозавод, что в свою очередь ударило по производству и закупке молока.

Кризис также ударил по производству строительных материалов.

Падение уровня жизни населения, отсутствие недорогих долгосрочных кредитов, ипотеки на порядки сократило объёмы строящегося жилья.

Вместе с тем, усиленное внимание правительства к этой сфере в настоящее время и наметившиеся тенденции к улучшению ситуации, внушают определённый оптимизм..

Выводы:

- Николаевский район в целом является преимущественно аграрным районом, в котором широкое развитие получают многие отрасли АПК, 3 основных сельскохозяйственных предприятия, расположенные на территории МО Николаевское городское поселение (из 11-ти по Николаевскому району) вносят существенный вклад в данную отрасль;

- Сельское хозяйство является важнейшим направлением дальнейшего развития поселения, имеющим как рыночное и товарное значение, так и являющееся гарантом продовольственной безопасности территории;

- В структуре производства сельскохозяйственной продукции практически равную роль играют все формы собственности;

- В поселении ставится задача обработки всей пашни, возрождение системы заготовок, переработки овощей, плодов в системе потребкооперации, расширение посевов под озимыми;

- Рыбоводство на территории поселения в настоящее время не развито. Разведение рыбы в принципе возможно во всех прудах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения и не требующих значительных затрат для организации новых объектов рыбоводства;

- Основу промышленного производства составляет пищевая, деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов;

- Определённое развитие имеет добывающая промышленность (нефть, глины, мел);

- В последние годы наблюдается некоторая стабилизация производств, на землю начали приходить эффективные собственники, некоторые представители деревообрабатывающих производств достигли позитивных показателей;

- Важным стабилизирующим фактором для производственной сферы МО Николаевское городское поселение является прохождение через территорию транзитных линий электропередач, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов с развитой структурой их обслуживания;

- Прохождение по центральной части территории поселения федеральной железной дороги, автомобильной трассы федерального значения М-5 «Урал», наличие на территории поселения автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», дают хорошие перспективы для развития объектов придорожного сервиса.

3.6. Земельный фонд

Общая площадь земель МО Николаевское городское поселение составляет 18 988 га. Из них:

-Земли сельскохозяйственного назначения – 16272 га;

-Земли поселений, в том числе:

| № п/п | Населённый пункт | По документам, га | По картографическим материалам кадастрового учёта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка | 815 | 661 |
| 2 | с. Поника | 153 | 151,6 |
| 3 | д. Новая Петровка | 23 | 23 |
| 4 | д. Федоровка | 33 | 36,3 |
| 5 | с. Баевка | 240 | 249,3 |
| 6 | с. Белокаменка | 18 | 11,2 |
| 7 | д. Волдачи | 31 | 35,3 |
| 8 | с. Елшанка (за границами поселения) | 72 | 93,5 |
| 9 | п. Луговой (за границами поселения) | 17 | 16,8 |
| 10 | п. Новый (за границами поселения) | 25 | 23,4 |
|  | д. Булгаковка (в границах поселения) | 29,8 | 29,8 |
|  | Итого в границах поселения: | 1342,8 (включая д. Булгаковку) | 1197,5 |
|  | За границами поселения | 114 |  |

Из земель поселений:

Жилая застройка всего – 1180 га, из них:

Зона застройки средней этажности – 9 га;

Индивидуального типа с приусадебными участками – 1171 га;

Общественно-деловая зона – 138 га;

-Производственная зона – 109 га;

-Зоны специального назначения (кладбища) – 14,4 га (см. Таблицу 17);

-Земли специального назначения (полигоны ТБО, биотермические ямы) – 7,006 га;

-Земли промышленности – 109 га;

-Земли энергетики, транспорта – 320 га;

-Земли лесного фонда  - 969 га;

-Земли особо охраняемых территорий и объектов – нет.

Земли специального назначения (кладбища)

Таблица 17

|  | МО Николаевское городское поселение |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| 1 | р.п. Николаевка | 1,0 | 7,2 |
| 2 | с. Баевка |  | 1,7 |
| 3 | с. Поника |  | 1,0 |
| 4 | д. Фёдоровка |  | 0,5 |
| 5 | д. Новая Петровка |  | 0,5 |
| 6 | р.п. Николаевка | 0,6 |  |
| 7 | д. Волдачи |  | 0,5 |
| 9 | с. Елшанка |  | 0,6 |
| 10 | п. Новый |  | 0,3 |
| 11 | п. Луговой |  | 0,5 |
|  | Итого: | 14,4 |

3.6.1. Основные тезнико-экономические показатели

по Генеральному плану развития

МО Николаевское городское поселение

Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану развития

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  | 18 988 | 18 988 |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1342,8 | 1838,6 |
|  |  | % | 7,1 % | 9,7 % |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | Определить Генпланом населённого пункта | Определить Генпланом населённого пункта |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1128 | 1417 |
|  |  | % | 99,2 % | 99,37 % |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | 9 | 9 |
|  |  | % | 0,8 % | 0,63 % |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 138 | 138 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  | Определить генпланом населённого пункта |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | н.д. | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | -//- |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | производственная зона | га | 171,3 | Определить генпланом населённого пункта |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 109 | 249 |
|  |  | % | 63,6 % | 41,97 % |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 62,3 | 204 |
|  |  | % | 36,4 % | 58,03 % |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 320 | 320 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.3 | связи | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 480,42 | 484,62 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 31,78 | 35,98 |
|  |  | % | 6,62 % | 7,42 % |
| 1.5.2 | зона железнодорожного транспорта | га | 87,14 | 87,14 |
|  |  | % | 18,14 % | 17,98 % |
| 1.5.3 | зона трубопроводного транспорта | га | 235,5 | 235,5 |
|  |  | % | 49,02 % | 48,59 % |
| 1.5.4 | зона городского (поселкового) транспорта | га | 126 | 126 |
|  |  | % | 26,22 % | 26,01 % % |
| 1.5.5 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.6 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.7 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 47,89 | 120,89 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | 47,89 | 120,89 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.6.2 | зона городских (сельских) природных территорий | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 16 272 | 15 562 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.8 | земли лесного фонда | га | 969 | 969 |
|  |  | % | 5,1 |  |
| 1.9 | зона специального назначения | га | 12,8 | 14,5 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона ритуального назначения | га | 3,96 | 7,62 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.9.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.3 | иные зоны специального назначения | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.10.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона акваторий | га | 25,4 | 25,4 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.11.1 | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.2 | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.3 | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | 118,3 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | 118,3 |
|  |  | % |  | 100 % |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 9470 | 10314 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на км2 | 49,8 | 54,3 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 1657 | 1811 |
|  |  | % | 17,5 % | 20 % |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 5776 | 6068 |
|  |  | % | 61 % | 67 % |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 2047 | 1177 |
|  |  | % | 21,5 % | 13 % |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 23,2 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 209 069 | 309 420 |
|  |  | кол-во домов | н.д. |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | 47 222 | 47 222 |
|  |  | кол-во домов | н.д. |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 22,6 % | 15,3 % |
| 3.2.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 161 847 | 262 198 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 77,4 % | 84,7 % |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 62 611 | 100 351 |
|  |  | кол-во домов | 500 | 1000 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 29,94 % | 38,44 % |
|  | в т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 |  |  |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  |  |
| 3.3.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 62 611 | 100 351 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 100 % | 100 % |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | н.д. | 41 814 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 40 % |
|  | в т.ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  |  |
| 3.4.2 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | н.д. | 41 814 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  | 100 % |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 209 069 | 167 255 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда |  | 61,56 % |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Многоквартирные жилые дома | Sобщ., м2 | 47 222 | 47 222 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда |  |  |
| 3.5.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 161 847 | 120 033 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | 100 % | 100 % |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | число мест | 1630 | 1630 |
| 4.1.2 | ДДУ | число мест | 235 | 752 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | коек | 119 | 120/360 (для района) |
| 4.2.2 | Поликлиника | посещений в смену | 200 | 268 |
| 4.2.2 | Аптека |  | 3 | 5 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  | 1 | 9 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | н.д. | 618 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 9 | 9 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | м2 | н.д. | 1030+2060 |
| 4.7 | Объекты общественного питания | посадочные места | н.д. | 310 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект | н.д. |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | н.д. |  |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.10.1 | КБО | рабочие места | н.д. | 72 |
| 4.11 | Объекты связи | объект | 4 | 5 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  | н.д. |  |
| 4.13 | Отделения банка | 1 сберкасса на 2 тыс. чел. | 3 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 56,3 | 56,3 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 16,0 | 0 % |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 2 |
| 5.5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 20 | 20 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в год | н.д. | 544,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | н.д. |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,58 |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,58 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 105 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 105 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 50 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,175 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,175 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 2,5 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | 10,314 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | н.д. |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,6 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 1000 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | н.д. |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,4 кВ-64 км 10 кВ-48 км |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | н.д. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | н.д. |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | н.д. |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | н.д. |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | н.д. |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0,9 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 % | 100 % |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 80 | 80 |

3.6.2. Обоснования проектных решений

Выводы:

Структура опорных центров развития хозяйственной деятельности МО Николаевское городское поселение определена «Генеральным планом развития» на основе «Схемы территориального планирования» Николаевского района с учётом проектной гипотезы экономического развития области в целом.

Целью функционального зонирования является разделение территории проектирования на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Проектное функциональное зонирование территории поселения формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;

- природоохранные;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственные;

- добывающей промышленности, в том числе перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов;

- туристско-рекреационные.

Урбанизированные зоны представлены селитебной и производственной застройкой населённых пунктов, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, транзитные газо-и-нефтепроводы, полигоны ТБО).

Проектом предлагается развитие урбанизированных зон с учётом территориального увеличения населённых пунктов поселения (р.п. Николаевка, с. Баевка, с. Поника), размещения новых производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры, реконструкции дорожной сети.

На основании комплексной оценки территории МО Николаевское городское поселение было выявлено наличие потенциальных резервов развития урбанизированных зон (см. ТОМ 4. Проектные решения по Генеральному плану развития).

Природоохранные зоны. «Генеральным планом развития» на территории определена одна природоохранная зона (небольшой участок, основная территория природного объекта находится на территориях МО Сухотерешанское сельское поселение и МО Канадейское сельское поселение) – ландшафтный памятник природы – «Акуловская степь».

Лесохозяйственные зоны. Лесохозяйственные зоны определяются уже сложившейся структурой земель лесного фонда и лесопромышленного производства.

При условиях ограниченности в Николаевском районе в целом существующих древесных ресурсов основными целями развития лесопромышленного комплекса являются:

-интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления;

-создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств;

-организация новых деревообрабатывающих предприятий;

-повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции.

Данные цели направлены в первую очередь на удовлетворение внутренних потребностей МО Николаевское городское поселение, Николаевского района и других районов Ульяновской области. При условии достижения соответствующего уровня конкурентоспособности производимой продукции, возможна реализация в другие регионы России.

На территории МО Николаевское городское поселение лесохозяйственной деятельностью занимается Николаевское участковое лесничество, входящее в состав ФГУ «Николаевский лесхоз» (подразделение Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области).

Общая площадь Николаевского участкового лесничества – 6292 га.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства  лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества.

В настоящее время производственные базы для воспроизводства леса имеют следующие предприятия:

-ФГУ «Николаевский лесхоз»;

-ООО «Лесная долина»;

-ООО «Николаевский лес».

Вспомогательной деятельность предприятий – лесопильное производство.

В последние годы наметилась тенденция отказа от пластиковых и металлических изделий (в области строительства и отделки) в пользу изделий из натуральной древесины. Современные технологии позволяют изготавливать оконные блоки, двери, паркет и др. с качеством, удовлетворяющим самым высоким эстетическим и эксплуатационным требованиям. Все большее распространение получает изготовление несущих пространственных конструкций из клееной древесины. Современные обрабатывающие материалы позволяют значительно снизить возгораемость деревянных конструкций. Экологические свойства, комфортность проживания в деревянных жилых домах проверены тысячелетиями. Самая качественная и престижная мебель также изготавливается из натуральной древесины.

Все перечисленные факторы дают основания, при определенных  условиях, характеризовать перспективы развития лесохозяйственной отрасли и деревообрабатывающих производств, как очень благоприятные.

Сельскохозяйственные зоны. Проектным функциональным зонированием сохраняются сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) и на основе комплексной оценки ресурсного потенциала сельхозугодий района, развития агропромышленного комплекса на расчётный срок (2030г.). Определены основные зоны развития сельскохозяйственной деятельности, в границах которых предусматривается комплекс мероприятий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости экономически активного населения.

Возможна модернизация, а также расширение посевных площадей ООО «Победа» (с. Поника) и ООО КФХ «Артос» (р.п. Николаевка) и - основных сельскохозяйственных предприятий – за счёт неиспользованных земель.

Зоны добывающей промышленности. Село Баевка МО Николаевское городское поселение, рассматривается как один из опорных центров нефтедобычи, т.е. частично осуществляют кадровое и инфраструктурное обеспечение отрасли.

На базе Фёдоровского месторождения глин возможно производство красного кирпича, так как глины данного месторождения по химическому и физико-механическому анализам соответствуют требованиям, предъявляемым к глинам, идущим для производства облицовочного кирпича.

Цементное сырьё. Николаевский район обладает значительными запасами карбонатных пород (мел), глин и гидравлических добавок (опоки и диатомиты) для производства цемента. На базе существующих ресурсов в р.п. Николаевка планируется строительство Цементного завода.

Туристско-рекреационные зоны. Николаевский район Ульяновской области обладает богатым историко-культурным и уникальным природным потенциалом для развития деятельности, связанной со сферами духовно-просветительской, туристической, отдыха, оздоровления и лечения.

Проектом выделяются зоны приоритетного развития, определяющие наиболее значимые территории для рекреационного использования. Обосновывается необходимость целевого финансирования реставрации объектов историко-культурного значения, организации музеев, восстановления разрушенных храмовых комплексов, монастырей и других архитектурных памятников, строительство туристско-рекреационных объектов, развитие населенных мест и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры. В соответствии со «Схемой территориального планирования» МО «Николаевский район», МО Николаевское городское поселение, учитывая его статус и наиболее развитую инфраструктуру, охвачено маршрутом по туристско-рекреационным местам района.

Проектом Схемы территориального планирования МО «Николаевский район» выделяются территории для организации рекреационных зон на базе существующих прудов и рек для отдыха и оздоровления населения:

*учитывая наличие на территории МО Николаевское городское поселение крупного гидротехнического сооружения (пруд) в месте слияния р. Ардовать и р. Чалка, возможна организация рекреационной зоны на базе пруда и прилегающей территории. Организация рекреационной зоны предлагается с юго-западной стороны пруда, так как восточнее пруда находится особо охраняемая природная территория – «Акуловская степь».

*Необходимо разработать проект благоустройства сложившейся лесопарковой зоны (с открытым стадионом) в центральной части р.п. Николаевка с возможным размещением крытого спортивного комплекса круглогодичного действия (бассейн, ФОК, корты, детские площадки и т.д.).

(См. «Схема зонирования территории»).

3.7. Состояние социальной инфраструктуры

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских и городских поселений является наличие системы обслуживания, при которой население имеет возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Здравоохранение. В МО Николаевское городское поселение работает одна Центральная районная больница (р.п. Николаевка), два фельдшерско-акушерских пункта – в с. Баевка и в с. Поника.

Медицинский персонал представлен 43-ми врачами разных специальностей, 291-ой медицинской сестрой, младший медицинский персонал насчитывает 123 человека.

В медицинских учреждениях насчитывается 171 койку круглосуточного пребывания, 47 коек дневного стационара.

В настоящее время Николаевская районная больница оборудована новым операционным столом и диагностическим оборудованием.

В поселении для оказания неотложной медицинской помощи работают две бригады скорой помощи.

Медицинские учреждения МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Наименование медицинского учреждения | Год постро-йки | Кол-во посеща-ющих, чел | Кол-во персонала, чел | Кол-во коек | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | МУЗ «Николаевская ЦРБ» | 1995 | 154093 | 380 | 119 | р.п. Николаевка |
| 2 | ФАП | 1976 | 15815 | 4 | - | с. Баевка |
| 3 | ФАП | 1986 | 4355 | 3 | - | с. Поника |

Образование. В поселении в настоящее время действуют 4 школы, из них 2 средних общеобразовательных (СОШ) в р.п. Николаевка (2 корпуса) и в с. Баевка (средняя школа, дошкольная группа), 1 начальная школа в с. Поника. Школы в других населённых пунктах закрыты.

(Местоположение и наполняемость школ приведены в таблице 19).

Школы  МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Наименование учреждения | Год пост-ройки | Проект-ная наполня-емость, чел | Факти-ческая посещае-мость, чел | Запол-няе-мость, % | Кол-во персо-нала, чел | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средняя школа, 1 корпус | 1965 | 640 | 549 | 85,7 | 75 | р.п. Николаевка |
| 2 | Средняя школа, 2 корпус | 1993 | 490 | 185 | 37,7 | 46 | р.п. Николаевка |
| 3 | Средняя школа и дошкольная группа | 1984 | 320 | 194 | 60,6 | 46 | с. Баевка |
| 4 | Начальная школа | 1934 | 180 | 40 | 19,0 | 4 | с. Поника |

|  | Детский сад | 1983 | 320 | 235 | 73,5 | 62 | р.п. Николаевка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Имеется один детский сад в поселении - в р.п. Николаевка.

Культура. Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Из объектов культурного назначения в городском поселении имеются:

-Центральный дом культуры – в р.п.Николаевка;

-Муниципальное учреждение культуры «Николаевский межпоселенческий культурно-досуговый центр «Дружба»– в р.п. Николаевка;

-Сельский дом культуры – в с.Баевка;

-Сельский дом культуры – в с.Поника;

(Всего: 4 объекта в 3-х населённых пунктах).

-Библиотеки имеются в: р.п.Николаевка; с.Баевка; с.Поника.

(Всего в 3-х населённых пунктах).

-в р.п. Николаевка имеется детская школа искусств – МОУ ДОД «Николаевская ДШИ».

В р.п.Николаевка находится районный историко-краеведческий музей, филиал МУК «МКДЦ».

Почты и почтовые отделения связи имеются: в р.п. Николаевка; с.Баевка; с.Елшанка; с.Поника.

(Всего в 4-х населённых пунктах).

Предприятия торговли. Магазины имеются:

-р.п. Николаевка – 69;

-с. Баевка – 5;

-с. Поника – 1;

-д. Волдачи – 1;

-д. Фёдоровка - 1

(Всего 76 магазинов в 5-ти населённых пунктах).

Предприятия общественного питания (кафе) имеются только в р.п.Николаевка.

В поселении имеется только 2 гостиницы – в р.п.Николаевка.

В р.п. Николаевка находится 3 банка. Отделение сбербанка в: с.Баевка

Отделения АТС – в р.п.Николаевка, с.Поника, с.Баевка.

4 населённых пункта МО Николаевское городское поселение не обеспечены ни одним из пунктов социально-бытовой инфраструктуры, а именно: п. Белокаменка; п. Луговой; д.Новая Петровка; п. Новый.

(ТЭП объектов социальной инфраструктуры по Генеральному плану развития МО Николаевское городское поселение представлены Таблицей **)

3.7.1. Обоснование проектных решений

ТЭП объектов социальной инфраструктуры по Генеральному плану развития

МО Николаевское городское поселение

Таблица **

| Наименование учреждений | Норма на 1 тыс. жителей | Сущ. поло-жение/ кол. факт | По расчёту | Принято по проекту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские сады-ясли 75% общего типа (мест) | 73 | 1/235 | 752 | 752 | Запроектиро-вать, построить, восстановить |
| Cредние общеобразовательные школы (мест) | 144 | 4/1630 (напол-няе-мость – 968) | 1480 | 1630 | Провести реконструкцию и капит. ремонт существующих учебных заведений |
| Библиотека | 4.5тыс. томов | н.д. | 4,84 | 40,5 |  |
| Магазины: (м2 торг. площади): а) продовольственные б) промтоварные | 70 30 | н.д. н.д. | 1030 2060 | 1030 2060 |  |
| Предприятия общепита (посадочных мест) | 30 | н.д. | 310 | 310 |  |
| Дом культуры (мест) | 80 | н.д. | 820 | 820 | Провести текущий и капитальный ремонт существующего строения |
| Аптека (объект) | по заданию | н.д. | 3 | 5 |  |
| Сберкасса (объект) | 1 касса на 2 тыс. | 3 | 5 | 5 |  |
| Баня (мест) | 5 | н.д. | 52 | 52 | По заданию администрации |
| Больница (коек) | по задан. | 119 | 120 (для поселения); 360 (для района) |  |  |
| Поликлиника (посещ./смену) | 26 | 200 | 268 | 268 |  |
| ФАП | объект | 2 | 3 | 3 |  |
| Гостиница (мест) | 6 | н.д. | 62 | 62 | Возможно строительство в составе придорожного сервиса |
| КБО (раб мест) | 7 | н.д. | 72 | 72 |  |
| Спортивные открытые комплексы (га) | 0.7 | н.д. | 7,2 | 7,2 |  |
| Спортивные залы (м2) | 60 | н.д. | 618 | 618 | По заданию администрации |
| Бассейн крытый (м2 водного зеркала) | 20 | н.д. | 180 |  | По заданию администрации |
| Рынок (м2 торг. пл.) | 7м2 на 1м2 торг. пл. |  |  |  | По заданию администрации |
| Отделение связи | объект | 4 | 5 | 5 |  |
| Кладбища | 0.24 га | 3,96 | 14,4 | 16,1 | По заданию администрации |

Здравоохранение

Уровень общей заболеваемости населения по Ульяновской области в целом превышает среднероссийский показатель.

Показатели заболеваемости населения отражают организацию работы амбулаторно-поликлинического учреждений, других лечебных учреждений,  обеспечение врачебными кадрами – специалистами, ведущими приём, и уровень доступности медицинской помощи. Одна из главных цифр благополучия - демографическая ситуация.

За последние годы наметилась тенденция по стабилизации лекарственного обеспечения. Однако ситуация с обеспечением лекарственными средствами льготных категорий граждан остается острой.

Из-за недостаточного финансирования сложилась сложная ситуация с оснащением лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, что отрицательно влияет на качество оказываемой населению медицинской помощи.

Для совершенствования системы здравоохранения и укрепления ее материальной базы необходимо также обеспечение объектов здравоохранения нормативным инженерным оборудованием; укрепление их материально-технической базы.

МО Николаевское городское поселение относительно удовлетворительно обеспечено учреждениями здравоохранения. Однако, учитывая:

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района, а р. п. Николаевка является административны центром МО «Николаевский район». На настоящий момент мощность коечного фонда района составляет 152 места, из которых 119 – в Николаевской ЦРБ (что покрывает потребности МО Николаевское городское поселение), 33 – в Барановской участковой больнице. Однако, в соответствии с нормативами – 135 коек на 10 000 жителей, необходимо увеличение общего числа койко-мест в районе до 360. На территории района на 2009 год работало 554 человека медицинского персонала. Обеспеченность медицинским персоналом на 10 000 человек населения в районе равняется 186,2. Показатель показывает, что фактическая обеспеченность населения медицинским персоналом выше установленных социальных нормативов (в 41 врачей и 114,4 человека среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения – Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» № 1063-р от 3 июля 1996 г.);

- Необходимо повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения.

Образование

Не смотря на сравнительно благополучное положение в МО Николаевское городское поселение, проблемой системы образования все же остается ее слабая материально-техническая база, которая не отвечает требованиям современных образовательных технологий. Многие средние учебные заведения нуждаются в укреплении учебно-материальной базы. Современной компьютерной техникой обеспечены далеко не все общеобразовательные учреждения поселения.

В связи с тем, что средние общеобразовательные школы имеются не в каждом населенном пункте, учащиеся нуждаются в транспорте, обеспечивающем провоз к месту учебы. В значительной степени через систему «школьных автобусов» в поселении такая проблема решается.

Несмотря на то, что идет сокращение численности детей школьного возраста, особенно в сельских населенных пунктах, сеть средних школ остается сравнительно стабильной. Для обеспечения процесса непрерывности образования целесообразна организация при базовых школах классов дошкольного образования (в настоящее время только при средней школе в с. Баевка имеется дошкольная группа) и классов предвузовской подготовки (профильных классов «школа-ВУЗ»).

Совсем иначе обстоит дело с детскими дошкольными учреждениями. На сегодняшний момент количество мест составляет цифру 180, на расчётный период требуется 752. Необходимо разработать «Программу» по доведению количества мест в дошкольных учреждениях до расчётных нормативных показателей.

- Расчётной вместимости школ в МО Николаевское городское поселение будет достаточно на расчётный период. В настоящее время при проектной заполняемости существующих школ среднего образования – 1630 мест, фактическая заполняемость – 968 мест, по расчёту – потребуется 1480 мест. Главной причиной сокращения числа учащихся являлась уменьшение детей в школьных возрастах, за счет снижения рождаемости в последние два десятилетия;

- В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 752 места - в соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%) и исходя из демографического прогноза;

- Ввиду малой наполняемости школ предлагается рассмотреть возможность на первом этапе организацию при школах дошкольных групп;

- Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования;

- В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования.

Проектом предлагается производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок. Необходимо повышение уровня и качества школьного образования,

Культура

Несмотря на то, что часть библиотек и учреждений культурно-досугового типа оснащаются современной техникой и компьютерами, процент учреждений, затронутых техническим оснащением невелик из-за недостатка в финансировании число библиотек. По причине удорожания книг и отсутствия средств, особенно в сельских библиотеках, сокращается библиотечный фонд.

Вместе с тем, число культурно-досуговых формирований и проведенных культурно-досуговых мероприятий постоянно растет, что свидетельствует о востребованности культурно-досуговых учреждений. Серьезное положение сложилось с их дальнейшей эксплуатацией, значительная часть зданий требует капитального ремонта или находится в аварийном состоянии.

Сфера культурно-просветительской деятельности нуждается в реформировании и, в дальнейшем, должна идти по следующим направлениям:

- формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества;

- капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов, техники и пр.);

- восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек, улучшение качества кинообслуживания населения путем переоснащения киноустановок.

- возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи;

- реставрация и обновление материально-технической базы  музеев.

В поселении должен быть проведен ряд мероприятий с целью сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений, улучшения условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышения уровня обеспеченности учреждениями культуры за счет недостроенных объектов.

Принцип территориальной организации учреждений культуры - создание в районном центре культурных комплексов повышенной комфортности и модельных библиотек с электронным каталогом, справочными системами, электронными изданиями книг.

Физкультура и спорт

Сеть объектов физкультуры и спорта не отвечает необходимым нормативным показателям обеспеченности и требует расширения. Общедоступные комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны предусматриваться в каждом поселенииВ действующих школах поселения имеются спортивные залы и спортивные площадки, которые в своём большинстве не являются общедоступными для всех желающих. В центральной части р.п. Николаевка имеется стадион при парке отдыха.

*Необходимо разработать программу по обеспечению населённых пунктов поселения (в первую очередь с населением свыше 2000 человек) физкультурно-оздоровительными комплексами общей площадью около 7,2 га.

Единственный крытый плавательный бассейн на территории Николаевского района располагался в составе здания СДК в с. Давыдовка. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и бассейн не функционирует.

В соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования площадь зеркала воды крытых бассейнов определяется из расчёта 75 кв.м. на 1000 жителей.

*Необходимо запроектировать и построить, в первую очередь в р.п. Николаевка, крытый плавательный бассейн с водным зеркалом не менее 250 кв.м.

*Необходимо улучшать пропаганду здорового образа жизни.

Торговля и объекты бытового обслуживания

В соответствии с действующими нормативами из расчёта на 1000 человек требуется метров квадратных:

*для магазинов продовольственных товаров – 100 кв.м.

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 1030 кв.м.

*для магазинов непродовольственных товаров – 200 кв.м.

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 2060 кв.м.

*для предприятий общественного питания – 30 посадочных мест на 1000 жителей;

Соответственно в МО Николаевское городское поселение – 310 посадочных мест.

**Необходимо создавать условия для развития в поселении новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения, как и торговля, в настоящее не входит непосредственно в сферу ответственности администраций муниципальных образований и является элементом частного предпринимательства. Вместе с тем, в задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества.

(См. «Схема культурного и социально-бытового обслуживания»).

3.8. Существующая транспортная инфраструктура

Существующая транспортная система Николаевского района Ульяновской области представлена прежде всего железной дорогой федерального значения «Москва-Самара-Дальний Восток» и автомобильными дорогами.

Протяжённость железной дороги в границах Николаевского района равна 43,2 км. Протяжённость железной дороги по территории МО Николаевское городское поселение – 8,72 км. Железная дорога проходит по территории р.п. Николаевка – административный центр поселения. Значительная часть жилой застройки р.п. Николаевка располагается на расстоянии ближе 50 метров от полотна железной дороги.

На территории МО Николаевское городское поселение располагается 1 железнодорожная станция («Николаевка») и 1 раздельный железнодорожный пункт («Каранголь»).

По территории района с запада на восток почти параллельно железной дороге проходит автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» (Москва - Самара). Её протяжённость в границах МО Николаевское городское поселение составляет – 8,8 км.

С севера на юг весь район пересекает автодорога регионального значения (межмуниципального) «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка». Её протяжённость в границах МО Николаевское городское поселение составляет 14,65 км. Дорога проходит по территории р.п. Николаевка.

На автомобильных дорогах «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и М-5 «Урал» очень большая интенсивность движения и составляет от 500 до 2000 автомобилей в сутки, включая легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Интенсивность движения в ближайшие годы будет возрастать.

Схемой территориального планирования Ульяновской области и Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предусматривается спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка. Это улучшит экологическое состояние административного центра поселения и района, уменьшит риски возможных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге.

Все населённые пункты МО Николаевское городское поселение связаны между собой автомобильными дорогами, преимущественно с асфальтовым покрытием.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования, местного, регионального и федерального значения, находящихся в границах поселения составляет 56,3 км. Общая плотность сети дорог – 29,7 км/100 кв.км. Протяжённость дорог, находящихся в собственности Ульяновской области и проходящих по территории МО Николаевское городское поселение, составляет 26,62 км. Из них с асфальтовым покрытием – 20,82 км, с щебёночным покрытием – 5,8 км.

Автотранспортным обслуживанием населения Николаевского района занимается предприятие ОГУП «Николаевское автотранспортное предприятие».

(Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории МО Николаевское городское поселение, находящихся в собственности Ульяновской, представлен в Таблице 18);

# (Перечень автомобильных дорог, закреплённых за Николаевским ДРСУ, представлен в Таблице 19);

(Транспортная доступность населённых пунктов до административного центра МО Николаевское городское поселение представлена в Таблице 20).

# Основное мостовое сооружение автомобильной дороги «Бестужевка-Барыш-Николаевка Павловка» находится в границах р.п. Николаевка  в месте пересечения с рекой Канадейкой.

Южнее дороги федерального значения проходит коридор нефтепроводов «Дружба», «Дружба-1» и продуктопровода. Одна из веток нефтепровода (между с. Прасковьино и п. Клин – МО Канадейское сельское поселение) уходит на север в Кузоватовский район.

Протяжённость коридора нефтепроводов и нефтепродуктопровода в границах МО Николаевское городское поселение – 11,8 км.). Диаметр сечения трубы составляет 1220 мм.

(См. Приложение 1. «Схема транспортной инфраструктуры»).

# Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории МО Николаевское городское поселение, находящихся в собственности Ульяновской области

Таблица 18

| № п/п | Значение дороги | Наименование дороги | Протяжённость по типам покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | асфальто-бетон | щебень | грунт |
| 1 | региональное | Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка | 14,65 | 14,65 | - | - |
| 2 | межмуниципальное | Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-гр. области-Поника | 2,17 | 2,17 | - | - |
| 3 | межмуниципальное | Урал-Белокаменка | 8,2 | 4 | 4,2 | - |
| 4 | межмуниципальное | Николаевка-Фёдоровка | 1,6 | - | 1,6 | - |
|  |  | Итого: | 26,62 | 20,82 | 5,8 | - |

Перечень автомобильных дорог, закреплённых за Николаевским ДРСУ

Таблица 19

| № п/п | Категория | Наименование дороги | Протяжённость по типам покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | асфальтобетон | щебень | грунт |
| 1 | III | Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка | 14,65 | 14,65 | - | - |
| 2 | IV | Урал-Белокаменка | 8,2 | 4,0 | 4,2 | - |
| 3 | IV | Подъезд к с. Поника | 2,17 | 2,17 | - | - |
| 4 | V | Николаевка-Фёдоровка | 1,6 | - | 1,6 | - |
|  |  | Итого: | 26,62 | 20,82 | 5,8 | - |

Транспортная доступность населённых пунктов до административного центра

МО Николаевское городское поселение

Таблица 20

| № п/п | Населенный пункт | До административного центра поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | расстояние, (км) | время, (мин.) |
| 1 | р.п. Николаевка | 0 | 0 |
| 2 | д. Фёдоровка | 3 | 5 |
| 3 | д. Волдачи | 7 | 11 |
| 4 | с. Баевка | 13 | 20 |
| 5 | д. Новая Петровка | 4 | 6 |
| 6 | п. Белокаменка | 16 | 24 |
| 7 | с. Поника | 11 | 17 |
| 8 | п. Луговой | 6 | 9 |
| 9 | п. Новый | 11 | 17 |
| 10 | с. Елшанка | 5 | 8 |

В 2006 году Правительством Ульяновской области была утверждена «Программа развития объектов придорожного сервиса на федеральных и региональных автомобильных дорогах общего пользования Ульяновской области на 2006-2010 годы». Целями и задачами Программы являются «развитие предпринимательской деятельности в сфере придорожного сервиса, повышение уровня обслуживания участников дорожного движения, создание комфортных условий для пользователей автомобильных дорог в Ульяновской области, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты».

Исходя из наличия действующих, строящихся и проектируемых объектов придорожного сервиса на период 2006 года, а также исходя из предложений органов местного самоуправления муниципальных районов области и муниципальных образований районов «Программой» были разработаны схемы размещения объектов придорожного сервиса.

(Размещение существующих, строящихся и намеченных объектов придорожного сервиса вдоль федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» на территории МО Николаевское городское поселение представлено в Таблице 21);

(Размещение существующих, строящихся и намеченных объектов придорожного сервиса вдоль региональной автомобильной дороги «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» на территории МО Николаевское городское поселение представлено в Таблице 22).

Размещение объектов придорожного сервиса на федеральной автомобильной дороге

М-5 «Урал» в границах МО Николаевское городское поселение (по состоянию на 2006 год)

Таблица 21

| № п/п | Наименование объекта | Ближайший населённый пункт | Расст. до него, (км) | Положение относитель-но оси дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин, площадка отдыха | р.п. Николаевка | 4 | Слева | Существующий, КВХ «Бармалей» |
| 2 | Гостиница, АЗС, минирынок, кафе | р.п. Николаевка | 4 | Слева | Строящийся, КВХ «Бармалей» |
| 3 | АГЗС, СТО, магазин, кафе | р.п. Николаевка | 1 | Справа | Перспективный, ИП «Грачева» |
| 4 | Автосервис (ремонт автомобилей) | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий ИП Шакаров А.М. |
| 5 | Магазин «Продукты» | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ООО «Краснов», ИП Добролюбов Ю.И. |
| 6 | Кафе, гостиница, СТО, магазин | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Проектируемый, ООО «Краснов» |
| 7 | Магазин «Продукты» | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ООО «АЗК-67» |
| 8 | Магазин «Продукты» | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ООО «Симбирка», ИП Айбулатов У.С. |
| 9 | Шиномонтаж | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ИП Салихов Р,М, |
| 10 | АЗС | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, НК ЮКОС АЗК-60» |
| 11 | АЗС | р.п.Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ООО «Симбирка» |
| 12 | АЗС | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, НК «ЮКОС АЗК-67» |
| 13 | Магазин «Автозапчасти», автосервис | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ИП Шакарян Г,М, |
| 14 | АГЗС, магазин, кафе, стоянка | р.п. Николаевка | 0 | Справа | Проектируемый, ООО «Русь» |
| 15 | АЗС, магазин | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Проектируемый, ИП Богапов К.Г. |
| 16 | Гостиница, автостоянка, закусочная. Кафе, СТО | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Существующий, ИП Богапов |
| 17 | АГЗС | р.п. Николаевка | 0 | Слева | Перспективный, ИП Макушкин И.А. |
| 18 | Закусочная | р.п. Николаевка | 3 | Справа | Существующий, ОАО «Ульяновскптице-пром» |
| 19 | АЗС | р.п. Николаевка | 3 | Слева | Существующий ООО «Руслан» |
| 323 20 | Комплекс по оказанию услуг придорожного сервиса «Автоланч» АЗС, кафе, минимаркет | д. Новая Петровка | 0 | Слева | ООО «Автоланч» |

Размещение объектов придорожного сервиса на автомобильной дороге общего пользования «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» в границах МО Николаевское городское поселение

(по состоянию на 2006 год)

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта | Ближайший населённый пункт | Расст. до него, км | Положение относительно оси дороги | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кафе, магазин | с. Поника | 0 | Слева | Перспективный, СПК «Поникский» |
| 6 | 2 кафе, 26 магазинов, 2 АЗС, 1 АГЗС, 1 шиномонтаж, 1 СТО | р.п. Николаевка, в пределах черты р.п. на транзитных улицах | 0 | Справа, слева | Существующий |

3.8.1. Обоснования проектных решений

Ключевым показателем уровня жизни населения является развитие и улучшение состояния дорог. В течение 2000-2004 годов состояние сети автодорог общего пользования в Николаевском районе оценивалось как удовлетворительное. Однако, с 2005 года, после отмены в Российской Федерации дорожных фондов, финансирование дорожного хозяйства резко сократилось. В связи с этим, уже в 2007 году доля муниципальных дорог, не отвечающим всем требованиям к качеству, составила 80%.

В конце 90-х годов прошлого века Россия встала перед цивилизационным выбором – либо превратиться в деградирующий сырьевой придаток мировой экономики, либо демократизировать общество, поднимать уровень социального развития и целенаправленно развивать все сектора экономики по инновационному пути развития. На достижение этих целей направлены многочисленные целевые федеральные программы в сфере здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства нанотехнологий и др., которые начинают уже реализовываться.

Вместе с тем, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2-х евро-азиатских транспортных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад» оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Приоритетными направлениями развития транспорта в Приволжском федеральном округе являются создание скоростных железнодорожных направлений, повышение пропускной способности основных магистральных направлений транспортной сети, включая железнодорожную инфраструктуру, автомобильные дороги федерального и регионального значения, а также создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Создание высокоскоростных магистралей требует разработки и принятия новой нормативно-технической и правовой базы. При этом основополагающим должен стать разрабатываемый в настоящее время технический регламент "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта".

Предусматривается выполнение мероприятий по развитию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование пассажирского комплекса (в первую очередь вокзалов и железнодорожных станций), в целях обеспечения качественной подготовки составов, безопасности движения пассажирских перевозок и высокого уровня комфорта и сервиса. Эти работы должны выполняться в рамках разработки генеральных схем развития пассажирских комплексов крупных транспортных узлов.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

- создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

- устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

- включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

- создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты.

Предусматривается:

- строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета;

- обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км).

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне

В сфере автомобильного транспорта необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

- Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза», К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

Железные дороги.

- Существующие станции и устройства железнодорожного транспорта подлежат реконструкции и модернизации для увеличения пропускной способности и повышения качества обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.

- В 2016-2030 годах одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в округе станут в сфере железнодорожного транспорта предусмотрена организация скоростного движения (140-160 км/ч) по направлению «Самара-Пенза». К первоочередным направлениям курсирования пассажирских 2-этажных вагонов относятся «Москва-Рязань-Самара».

- В 100-метровой зоне железной дороги в р.п. Николаевка находится 26 жилых домов. Учитывая, что значительная часть из этих жилых домов располагается на расстоянии ближе 50 метров от крайнего рельса полотна железной дороги, необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м., считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина СЗЗ может быть уменьшена, но не более, чем на 50 м. Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчёта с учётом величины грузооборота, пожаро-взрывоопсности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В СЗЗ, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади СЗЗ должно быть озеленено

Автомобильные дороги.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района и улучшения связей между населёнными пунктами.

Проектом определён каркас автомобильных дорог в структуре Николаевского района (см. «Схема планировочной структуры территории»; «Схема транспортной инфраструктуры»).

Общая протяжённость дорог поселения – 56,3 км.

Общая плотность сети дорог – 29,7 км/100 кв.км.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

Большинство автомобильных дорог МО Николаевское городское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и межмуниципальные дороги общего пользования.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района.

Схемой территориального планирования Ульяновской области предлагается строительство на первую очередь на территории МО «Николаевский район» следующих автодорог местного значения, предназначенных для улучшения связности населённых пунктов района на второстепенных направлениях и частей района между собой. В границах МО Николаевское городское поселение:

- автомобильная дорога «Фёдоровка-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Волдачи-Николаевка»;

- автомобильная дорога «Николаевка-Новая Петровка-Булгаковка».

- Необходимо обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием;

- В рамках программы развития сети федеральных дорог предусматривается реконструкция автомобильной трассы М-5 «Урал» с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района;

- С целью улучшения экологического состояния административного центра района – р.п. Николаевка, уменьшения риска возможных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге и учитывая высокую интенсивность движения, а также то, что значительная часть жилой застройки находится на расстоянии ближе 50 метров, Схемой территориального планирования Ульяновской области и Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предусматривается спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка.

- Необходимо, в первую очередь, разработать техническое решение пересечения реконструируемого участка этой дороги с железнодорожной магистралью «Москва-Самара» с учётом возможной организации второго проезда под железной дорогой западнее существующего.

- В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) автомобильные дороги I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход населённых пунктов (СНиП 2.05.02.-85*). В случае проложения дорог общей сети через территорию населённого пункта, расстояние от бровки земляного полотна до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и требованиями разд. 9 настоящих норм, но не менее 100 м. до жилой застройки. Для дорог III и IV категории – 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.:

- В 100-метровой зоне дороги федерального значения М-5 «Урал» находится 2 многоквартирных 2-х этажных жилых дома, 10 индивидуальных жилых домов и территория Ключевской средней школы. Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны автодороги М-5 «Урал» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ. В настоящее время дорога М-5 «Урал» на участке ее прохождения по территории Николаевского района, учитывая ее характеристики, может быть отнесена к категории III. В перспективе планируется к реконструкции с приведением ее характеристик, соответствующих категории I.

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ:

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Мостовые сооружения. В 2009 году был реконструирован мост автомобильной дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» в р.п. Николаевка.

Кроме того, учитывая, что территория поселения имеет очень живописный ландшафт и рельеф, покрыта очень развитой сетью различных извилистых рек, речек, ручьёв, а также оврагами и оползнями, имеется большое количество второстепенных мостовых сооружений, которые также находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

В первую очередь необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

3.9. Состояние инженерной инфраструктуры

3.9.1. Водоснабжение и водоотведение

В МО Николаевское городское поселение для водоснабжения используются подземные и поверхностные источники воды.

Водоснабжение жителей поселения организовано в основном на базе использования подземной воды (артезианские скважины и каптажированные родники). В настоящее время на территории поселения в эксплуатации находится 31артезианская скважина.

Для водоснабжения с. Поника используется 2 каптажированных родника.

Централизованным водоснабжением обеспечены 75% городского населения (р.п. Николаевка) и 57,2 % сельских жителей.

Из родников и колодцев водой обеспечиваются 25% городского населения, 42,7% сельского населения.

(См. «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории»).

Централизованное водоснабжение

(Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, находящихся в ведении администрации МО Николаевское городское поселение (по состоянию на 01.01.2010 г.) см. Таблицу 23);

(Ранжирование источников централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным правилам и нормам (3-ей группы санитарно-эпидемиологического благополучия) и причины их несоответствия требованиям СанПиН (в 2007-2008 г.) см. Таблицу 24);

(Реестр водопроводов по состоянию на 1.01. 2010 г. см. Таблицу 25).

За период 2005-2009 гг. общее количество источников централизованного водоснабжения в Николаевском районе уменьшилось на 4 объекта. На территории МО Николаевское городское поселение отключены от системы питьевого водоснабжения артезианские скважины ОАО Николаевский маслозавод.

Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,

находящихся в ведении администрации МО Николаевское городское поселение

(на 01.01.2010 г.)

Таблица 23

| №п/п | Населенный пункт | № подземного источника водоснабже-ния | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | причина | 1 гр | 2 гр | 3 гр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 2 |
| 1. | р.п. Николаевка | Артезианс-кие скважины №3171; № 78028/2; №68147; № 42636, № 322; №3169, |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Ст. Ключики | Артезианские скважины №56464, № 48787; | 1 | зона 1 пояса меньше 15 м |  |  | 1 |
| 3. | СХТ | Артезианс-кие скважины №1031; № 536 | 1 | зона 1 пояса меньше 30 м |  |  | 1 |
| 4. | СХХ | № 1489, № 2228 |  |  |  | 1 |  |
| 5. | д. Фёдоровка | Артезианс-кая скважина № 3031 |  |  | 1 |  |  |
| 6. | д. Белокаменка | № 1908, № 1909 |  |  | 1 |  |  |
| 7. | с. Поника | Каптажиро-ванный родник |  |  |  | 2 |  |
| 8. | АТП |  |  |  |  | 1 |  |

Ранжирование источников централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения,

не отвечающих санитарным правилам и нормам

(3-ей группы санитарно - эпидемиологического благополучия) и причины их несоответствия требованиям СанПиН

(в 2007-2008 г.)

Таблица 24

| № п/п | Источник | Название ЮЛ, эксплуатирующего источники | Населенный пункт (адрес) | Не отвечает требованиям СанПиН, всего | Причина по которой источник не отвечает требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1 | 1 | Зона 1-го пояса меньше 30 м, в 15 м от скважины находится административное здание МП «Сантеплотехсервис» и производственный склад предприятия. |
| 2 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | р.п Николаевка, ул. Гагарина | 1 | Зона строгого режима меньше 30 м, скважина находится в жилой зоне, в 20 м от источника расположены не благоустроенные жилые дома. |
| 3 | Артезиан-ские скважины | МП «Сантеплотехсервис» | ст. Ключики, ул. Шоссейная | 2 | Размер зоны 1-го пояса меньше 15 м, на территории ЗСР находятся строения, не связанные с эксплуатацией источника - гараж для автомобиля, помещения для скота и огороды частных лиц |
| 4 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | Сельхозтехника, ул. Комсомольская | 2 | Размер зоны 1-го пояса меньше 50 м, в 20 м - частные бани, гараж и огороды |
| 5 | Каптажи-рованный родник | МП «Сантеплотехсервис» | с. Поника | 1 | В камеру попадают поверхностные воды, не обеспечена водонепроницаемость каптажной камеры, вода не отвечает требованиям СанПиН, обеззараживание воды перед подачей в сеть не проводится |

Из Таблицы 24 видно, что на территории МО Николаевское городское поселение санитарным нормам и правилам не отвечают 7 источников централизованного водоснабжения - 6 артезианских скважин и 1 каптажированный родник. На территориях ЗСР артезианских скважин в р.п. Николаевка, ст. Ключики и микрорайона «Сельхозтехника» эксплуатируются хозяйственные постройки для скота, частные бани, огороды и гаражи.

Состояние водопроводов на территории ежегодно ухудшается, сказывается сверхнормативный амортизационный износ и отсутствие строительства новых объектов. На водопроводах ст. Ключики, «Сельхозтехника» и в других населенных пунктах водонапорные башни проржавели, протекают, течи не устраняются из-за полной изношенности металла.

Реестр водопроводов (на 1.01. 2010 г.)

Таблица 25

| № п/п | Населенный пункт | Протя- жен- ность (км) | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | причина | 1 гр | 2 гр | 3 гр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 66,5 | 4 |  | 3 | 1 | 4 |
| 1. | Николаевка | 33 | 1 | Износ 100% |  |  | 1 |
| 2. | Ключики (шк) | 5 | 1 | Износ 100% |  |  | 1 |
| 3. | АТП |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. | СХТ СХХ | 41,5 | 1 | Износ 100% | 1 |  | 1 |
| 5. | Федоровка | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 6. | Баевка- Белокаменка | 16+1 | 1 | Износ 100% |  | - | 1 |
| 7. | Поника | 3,0 |  |  | - | 1 | - |

В Николаевском районе Федеральной программой «Чистая вода» на период 2007-2010 гг. запланировано строительство водопроводов в четырех населенных пунктах, в том числе в с. Баевка, однако исполнение программы из-за отсутствия финансирования проектных работ в с. Баевка поставлено под угрозу, в 2008 г. проектирование водопроводов не велось.

Из-за частых аварий на водопроводных сетях в 2008 г ещё более ухудшились условия водоснабжения жителей населённых пунктов, особенно р.п Николаевка. Из-за изношенности водопроводные сети выходят из строя и не подлежат восстановлению. Так, в 2008 г. в с. Баевка не функционировали 12,5 км из 16-ти построенных. Протяженность водопроводных сетей в р.п. Николаевка составляет 45 км, из которых 33 км эксплуатируются с 1964г, т.е. срок их эксплуатации составляет 44 года.

Качество воды оценивается по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, и радиологическим показателям.

По органолептическим показателям % отклонений составил 1,5% (по мутности). По органолептическим показателям вода не отвечала требованиям качества в одном населенном пункте – р.п. Николаевка.

За анализируемый период  качество воды в водопроводных сетях по санитарно-химическим показателям ухудшилось, доля проб воды не отвечающим гигиеническим нормативам по химическим показателям составила 5,9% (4,8% в 2007г.).

Неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным уровнем содержания железа в воде неприродного происхождения (изношенность металла). В 2008 г доля проб воды, не отвечающим гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизилась с 11% до 8,7%. Снижение произошло не за счёт улучшения состояния водопроводных сооружений, а исключительно за счёт увеличения процента исследованных проб воды. По водопроводам муниципальных образований Николаевского района процент проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, остается стабильно высоким и составил в 2008 г - 2,5 %.

Из всех населённых пунктов поселения обеспечено условно-доброкачественной водой только с. Поника. Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: загрязнение воды в каптажах родников, ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников, отсутствие на водопроводах обеззараживающих установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, слабый производственный контроль, нестабильная подача воды.

Нецентрализованное водоснабжение

Количество источников нецентрализованного водоснабжения за последние годы уменьшилось в основном за счет переучета общественных родников и колодцев на территориях муниципальных образованиях сельских поселений, а также за счет закрытия общественных родников и колодцев в связи с их ветхостью и не пригодностью к эксплуатации. Хотя следует отметить, что велось активное строительство колодцев индивидуального пользования, их число ежегодно увеличивается.

В 2008 г. в результате плановых проверок установлено, что общественные родники и колодцы не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Текущий ремонт нецентрализованных источников водоснабжения не проводится, наземные части деревянных конструкций родников и колодцев сгнили, через щели в срубах в каптажи и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и инфицирования питьевой воды.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды из нецентрализованных источников являются слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, отсутствие служб эксплуатации и отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Канализование

Из всех населённых пунктов МО Николаевское городское поселение частично канализован только р.п. Николаевка.

(Характеристику очистных сооружений МО Николаевское городское поселение см. Таблицу 26).

Станция биологической очистки в микрорайоне «Сельхозтехника» и сооружения канализации по очистке стоков от ЦРБ относятся к объектам 3-ей группы санитарно-эпидемиологического благополучия, они не отвечают требованиям санитарных правил. Здание станции биологической очистки «Сельхозтехника не отапливается, демонтированы системы электроснабжения и аэрации стоков, полностью разрушена хлораторная. Хозяйственно- бытовые сточные воды без очистки и обеззараживания сбрасываются на рельеф местности, в овраг, в черте населенного пункта, представляя угрозу здоровью населения.

Канализационные стоки, поступающие от ЦРБ и жилых домов по ул. Коммунальная из приёмных резервуаров растекаются без обезвреживания и очистки на рельеф местности и в р. Малявка. Насосная по перекачиванию стоков из накопителей на подземные поля фильтрации ОАО Николаевский маслозавод после разрушения не восстановлена.

По прежнему продолжается сброс в овраг, в черте р.п. Николаевка, неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов по ул. Коммунальная, 36, 38.

В 2008 г. в порядке госсанэпиднадзора по санитарно-химическим показателям исследовано 75 проб почвы (2007г. - 68 проб), в том числе 44 пробы отобрано с детских площадок и территорий учреждений образования, превышение ПДК не установлены. На яйца гельминтов исследовано 125 проб почвы (2007 г. 106 проб), яйца гельминтов обнаружены в 5,6% исследованных проб (2007 г. – 0%). Зараженность почвы яйцами гельминтов, а также высокая поражённость населения района аскаридозом, показатель зараженности составляет 368 сл/100т населения, превышающий показатель по Ульяновской области в 16 раз, свидетельствует о крайне неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении и в районе в целом.

Производственный лабораторный контроль за качеством почвы

В рамках программ производственного контроля лабораторный контроль за качеством почвы проводится всеми субъектами среднего бизнеса и рядом малых предприятий, в том числе:

ОАО «Ульяновскнефть»;

ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт»;

РМНТК «Нефтеотдача»;

ООО «Краснов»;

ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»;

ООО «ХимТранс» и др. предприятиями.

По представленным данным контроля содержание нефтепродуктов и солей тяжелых металлов не превышают ПДУ, что свидетельствует об отсутствии на почву негативного техногенного воздействия.

Характеристика очистных сооружений МО Николаевское городское поселение

Таблица 26

| № п/п | Местоположение очистных сооружений | Тип очистных сооружений | Проектная мощность, тыс. м /год | Фактическая мощность, тыс. м3/год | Вид сточных вод | Метод дезини- вации вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка, восточнее Николаевского маслозавода | Иловые карты 3*225 м2, поля фильтрации | - | - | Хозяйственно- бытовые, производствен-ные | Не про- водится |
| 2 | р.п. Николаевка, территория подстанции «Ключики» | Поля фильтрации | - | - | Хозяйственно- бытовые, производствен-ные | Не про- водится |
| 3 | р.п. Николаевка, мкр. «Сельхозтехника» | Поля фильтрации | - | - | Хозяйственно- бытовые, производствен-ные | Не про- водится |

3.9.1.1. Обоснования проектных решений

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трёх отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

В первую очередь необходимо:

-Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании;

-Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарной безопасности;

-Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

-Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН;

-Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует;

-Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь - в р.п. Николаевка;

-Ежегодно планировать в бюджет района и поселений средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

-Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

-Повысить качество обслуживания водопроводных сетей и сооружений.

В целях обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причём как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества  водоснабжения и снижению  водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику

3.9.2. Энергоснабжение

Через территорию Николаевского района и территорию МО Николаевское городское поселение проходит ВЛ-500 кВ «Пенза–Вешкайма–Николаевка–Саратовская ГЭС» и ВЛ-220 кВ «Ульяновск–Николаевка» с ответвлением на «Барыш–Кузнецкая ТЭЦ-3» (двухцепная на участке ТЭЦ-3–Николаевка).

Наиболее крупным распределительным узлом энергосистемы Николаевского района является ПС 500/220/110/35/10 «Ключики», территория которой находится на южной границе р.п. Николаевка.

Энергосистема Николаевского района обеспечивается сетями ОАО «Волжская МРК»-«Южные электрические сети». Система электроснабжения имеет разветвлённую структуру, охватывающую территорию всего района. Основой системы электроснабжения между населёнными пунктами являются линии электропередач ВЛ 110 кВ и линии электропередач ВЛ 35 кВ. Основными электроподстанциями в системе энергообеспечения поселения являются:

-ПС 500/220/110/35/10 «Ключики»;

-ПС 110/35/10 кВ «Тяговая» (территория находится в границах р.п. Николаевка).

Через эти подстанции и далее через трансформаторные подстанции, расположенные в населённых пунктах осуществляется энергоснабжение МО Николаевское городское поселение.

По территории МО Николаевское городское поселение проходят высоковольтные линии электропередач: ЛЭП 10 кВ; ЛЭП 35 кВ; ЛЭП 110 кВ; ЛЭП 220 кВ; ЛЭП 500 кВ. Высоковольтные линии электропередач ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 220 кВ пересекают территорию р.п. Николаевка.

(См. «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории»).

3.9.2.1. Обоснование проектных решений

Проектной организации не удалось получить данные о мощности существующих распределительных сетей и наличию резервов, так как эти сведения составляют коммерческую тайну предприятия. Вместе с тем, по заверению руководства ОАО «Волжская МКР»-«Южные электрические сети»  существующих мощностей достаточно для увеличения при необходимости в 1,5 раза от современного потребления бытовых потребителей. Возможность появления резервных мощностей объясняется крупным сокращением энергопотребления сельскохозяйственными предприятиями.

Возможность энергообеспечения предполагаемых для строительства новых промышленных предприятий может быть рассмотрена при условии заявления потребностей в энергообеспечении и конкретного места размещения нового производства. Вместе с тем наличие на территории района мощной распределительной и транзитной систем энергоснабжения а также планируемое строительство ГРЭС мощностью 500 МВт в Новоспасском районе даёт основание полагать, что энергообеспечение предполагаемых для размещения на территории района новых производственных мощностей принципиально может быть обеспечено.

Вызывает озабоченность состояние отдельных элементов системы энергообеспечения, трансформаторных  подстанций и линий электропередач.

Территорию проектирования пересекают линии электропередач. Высоковольтные линии электропередач ЛЭП 110 кВ и ЛЭП 220 кВ пересекают территорию р.п. Николаевка.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрены следующие размеры охранных зон от крайних проводов воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП):

-10 кВ – 10 м.;

-35 кВ - 15 м;

-110 кВ - 20 м.;

-220 кВ - 25 м.;

-500 кВ – 30 м.

3.9.3. Газоснабжение

В 2006 году Николаевский район вошёл в программу «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 3006-2008 годах». До 2006 года газификация района составляла всего лишь 9,5%. За три года на территории района построено межпоселкового газопровода 35,3 км. и внутрипоселкового – 141,88 км., газифицировано 3027 квартир. За 2006-2008 года было построено, переоборудовано и сдано в эксплуатацию 73 котельных, работающих на природном газе. Закончилось строительство межпоселкового газопровода высокого давления с.Славкино – с.Барановка протяжённостью 6,6 км. Продолжаются работы по внутридомовой газификации. Закончено строительство в р.п.Николаевка распределительного газопровода по ул. Шоссейная, протяжённостью 1,1 км.

Создание условий для приведения уровня газификации Николаевского района Ульяновской области в соответствие со средним уровнем по России, обеспечивающим оптимальную структуру топливно-энергетического комплекса, для ускоренного социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, комфортность проживания, должна обеспечить Областная целевая Программа «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2008 года № 21/410-п). Программа разработана на основании Концепции областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена Правительством Ульяновской области от 16.09.2008 года № 490-пр).

Необходимость реализации Программы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития негазифицированных территорий муниципальных образований района, высокой себестоимостью производимой продукции существующих промышленных предприятий, трудностями в развитии новых производств без эффективного источника энергии – газа.

В настоящее время газифицированы: р.п. Николаевка; д. Фёдоровка; д. Волдачи, завершается газификация д. Новая Петровка.

Программой газификации Николаевского района предусматривается газификация всех населённых пунктов МО Николаевское городское поселение.

В соответствии с Программой в период 2009-2012 годов в поселении предполагается строительство:

-межпоселкового газопровода с. Телятниково-с. Баевка – 8,7 км;

-внутрипоселкового газопровода в с. Баевка – 22,8 км;

-локальной котельной на природном газе и подводящий газопровод для отопления зданий проффесионального училища №38 в р.п. Николаевка;

-реконструкция наружных и внутренних теплосетей муниципального учреждения здравоохранения «Николаевская центральная районная больница».

В перспективе все котельные объектов социальной сферы сёл, где уже проведена газификация, также будут переведены на газ. Готовится проектно-сметная документация на газификацию села Баевка.

(См. «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории»)

3.9.4. Теплоснабжение

В р.п. Николаевка многоквартирные жилые дома отапливаются от индивидуальных (на одну квартиру) газовых приборов отопления. В населённых пунктах муниципальных образований района от котельных отапливаются объекты социальной сферы (школы, детские сады, дома культуры, учреждения здравоохранения, административные здания и т.д).

В с. Баевка и с. Поника котельные работают на дровах и угле, в р.п. Николаевка – на газе.

(Сведения по котельным МО Николаевское городское поселение см. Таблицу 27).

3.9.4.1. Обоснование проектных решений

*Значительная часть котельных на территории Николаевского района имеют большой процент износа, что приводит к большим потерям теплоэнергии и перерасходу природного газа.

*Некоторые котельные работают на угле и дровах.

*Необходимая модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ.

Сведения по котельным МО Николаевское городское поселение

(по состоянию на 09.03.2009 г.)

Таблица 27

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Маркакотлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | школа | муни-цип. | Баевская с/а | с. Баевка | Универ-сал-6 сварной | 2 | 1986, 1999 | 1999 | - | - | 0,94 | 0,56 | уголь, дрова | 240/ 100 | соц. | 0,5 |
| 2. | школа | муни-цип. | Поникская с/а | с. Поника | Универ-сал сварной | 2 | 1982 | 1998 | 3 | - | 0,67 | 0,67 | дрова | 310/ 100 | соц. | 0,15 |
| 3. | Котельная ЦРБ | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | КВА-0,8 КВАНТ | 2 | 2006 | - | - | - | 1,374 | 0,798 | газ | 280 | соц. | 1600 |
| 4 | Котельная Админист-рации МО «Николаев- ский район» | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | Ква-0,2 «Радон» | 4 | 2007 | - | - | - | 1,376 | 0,343 | газ | 100 | соц. | 100 |
| 5 | Котельная РДК | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | КСВ-0,63 | 2 | 2007 | - | - | - | 0,904 | 0,425 | газ | 155 | соц. | 100 |

продолжение Таблицы 27

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Маркакотлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. | Котельная Ник. средней школы | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | ИШМА-100 | 4 | 2006 | - | - | - | 0,344 | 0,353 | газ | 158 | соц. | 100 |
| 7. | Котельная дет/сада | администрация р-она | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | ИШМА-100 | 3 | 2006 | - | - | - | 0,258 | 0,339 | газ | 82 | соц. | 100 |
| 8. | Котельная РОВД | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | Ишма-50 | 2 | 2006 | - | - | - | 0,172 | 0,091 | газ | 35 | соц. | 20 |
| 9 | Котельная «Дружба» | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс» | р.п. Николаевка | КОВ-40 «Сигнал» | 2 | 2006 | - | - | - | 0,06 | 0,084 | газ | 14 | соц. | - |
| 10 | Кательная «Сантепло-техсервис» | муни-цип. | МП «Сантепло-техсервичс | р.п. Никола-евка | КСГ КЧМ-ЗДГ | 1 | 2006 | - | - | - | 0,039 | 0,055 | газ | 10 | соц. | - |

продолжение Таблицы 27

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Маркакотлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11. | Котельная Дома ветеранов | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс | р.п. Николаевка | КОВ-С «Сигнал» | 1 | 2007 | - | - | - | 0,01 | 0,02 | газ | 4,5 | соц. | - |
| 12. | Котельная Музея | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс | р.п. Николаевка | КОВ-С «Сигнал» | 1 | 2007 | - | - | - | 0,01 | 0,034 | газ | 4,3 | соц. | - |
| 13. | Котельная библиотеки | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс | р.п. Николаевка | «Сигнал» | 1 | 2007 | - | - | - | 0,86 | 0,03 | газ | 18 | соц. | - |
| 14 | Котельная ключиков-ской школы | муни-цип. | МП «Сантеплотехсервичс | р.п. Николаевка | Ква-0,2 «Радон» | 2 | 2007 | - | - | - | 0,668 | 0,518 | газ | 0,518 | соц. | - |

3.9.5. Сбор и утилизация отходов

На территории МО Николаевское городское поселение находится самый большой полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Николаевском районе, в 1-ом км севернее от села Баевка. Фактически, в настоящее время он функционирует, как свалка. Ещё 1 несанкционированный полигон ТБО (свалка) находится в 1-ом км. восточнее от д. Волдачи.

Предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании Николаевское городское поселение в настоящее время отсутствуют.

Анализ состояния несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Для захоронения биологических отходов на территории муниципального образования  имеется 1 яма Беккари, в 0,5 км. северо-западнее р.п. Николаевка ((п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.), а также скотомогильник с захоронениями животных с заболеваниями сибирской язвой., расположенный западнее р.п. Николаевка.

3.9.5.1. Обоснования проектных решений

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются главными источниками загрязнения природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха).

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны от границ полигона ТБО до жилой застройки -  500 м.

Санкционированная свалка - разрешенная органами исполнительной власти на местах территория (существующая площадка) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП.

Полигон - природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений, захоронения ТБО, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

В санитарно-защитной зоне полигона (санкционированной свалки) запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона (санкционированной свалки) ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Анализ состояния несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Необходимо:

*Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, обеспечить рекультивацию территорий свалок, вынести ТБО со свалок на «основной» полигон;

*С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории каждого поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО;

*Необходимо запроектировать и построить по проекту в каждом муниципальном образовании района групповой полигон твердых бытовых и промышленных отходов на базе одного из существующих (в соответствии с потребностью) – централизованный или «основной». Полигоны для временного хранения ТБО необходимо оборудовать мусоросортировочными пунктами для последующего вывоза отходов на «основной» полигон;

*Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

*Предлагается запроектировать мусоросортировочную станцию рядом с существующим полигоном в районе с. Баевка («основной» полигон ТБО Николаевского района).

Обоснование размещения «основного» полигона ТБО и мусоросортировочной станции:

1.Располагаются в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

2.Полигон ТБО и проектируемая мусоросортировочная станция располагается с учетом сокращения перепробегов мусоровозов;

3.Полион и проектируемая мусоросортировочная станция располагается на расстоянии 800 м. до ближайшей жилой застройки – группы жилых домов севернее с. Баевка (п. 7.1.12. Класс санитарной вредности II, п.1., санитарно-защитная зона 500 м.)

Согласно градостроительным нормативам Ульяновской области норма накопления твёрдых бытовых отходов (п. 3.6.5.2.) - общее количество бытовых отходов по населённому пункту с учётом общественных зданий – 600 кг/чел в год.

На расчётный период в районе будет накоплено 328,11 тыс. тонн твёрдых бытовых отходов.

При норме складирования на полигонах ТБО 10 тонн на кв.м. необходима савокупная площадь полигонов ТБО – 3,28 га. При норме складирования 2 тонны на кв.м. необходимо будет 16,4 га.

Биологические отходы

Западнее р.п. Николаевка находится скотомогильник с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвой .

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – I, п.1., санитарно-защитная зона 1000 м.).

1 яма Беккари, в 0,5 км. северо-западнее р.п. Николаевка.

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.).

*Необходимо разработать проект, произвести изыскательские работы и обеспечить консервацию скотомогильника с захоронениями животных, падших от заболеваний сибирской язвы, расположенного западнее р.п. Николаевка, в санитарно-защитную зону которого попадает существующая жилая застройка. Выполнить его консервацию в бетон и санацию «освобождённой» территории, чтобы в дальнейшем использовать её без ущерба здоровью людей.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утвержденных 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

*Анализ использования биотермических ям за последние 10 лет показывает, что существующей биотермической ямы, расположенной южнее с. Поника на территории поселения будет достаточно на расчётный период.

(Размещение полигонов ТБО и биотермических ям показано на схемах: «Современное использование территории (опорный план)»; «Проектный план (основной чертёж)»; «Комплексная оценка территории» - графические схемы (Приложение 1).

3.9.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории МО Николаевское городское поселение на сегодняшний день общее количество кладбищ составляет 11 общей площадью 14,4 га. В черте населённых пунктов находится 2 кладбища - в р.п. Николаевка. Одно кладбище закрыто. Вне черты населённых пунктов – 9 кладбищ.

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

(Расположение кладбищ с учётом проектного увеличения площади приведено в Таблице 28).

Земли специального назначения (кладбища)

с учётом проектного увеличения площади

Таблица 28

| № п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Николаевка | 1,0 | 7,2 |
| 2 | с. Баевка |  | 1,7 (сущ) 2,7 (общая проектная) |
| 3 | с. Поника |  | 1,0 (сущ) 1,7 (общая проектная) |
| 4 | д. Фёдоровка |  | 0,5 |
| 5 | д. Новая Петровка |  | 0,5 |
| 6 | р.п. Николаевка | 0,6 |  |
| 7 | д. Волдачи |  | 0,5 |
| 8 | д. Булгаковка |  |  |
| 9 | с. Елшанка |  | 0,6 |
| 10 | п. Новый |  | 0,3 |
| 11 | п. Луговой |  | 0,5 |
|  | Итого: | 1,6 (сущ) | 12,8 (сущ) 14,5 (общая проектная) |
|  | Всего: | 16,1 |

Комплексная оценка территории

В ходе комплексного анализа современного состояния территории МО Николаевское городское поселение рассмотрено состояние, проблемы и возможные варианты развития территории и преодоления различных проблем поселения. В составе работы над проектом Генерального плана развития проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, пространственной, экологической. Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы.

Ниже приводится интегральная оценка состояния территории поселения в разрезе населённых пунктов, послужившая основой для разработки решений по территориальному планированию (см. Том 4. Проектные решения).

Интегральная оценка состояния территории МО Николаевское городское поселение в разрезе населённых пунктов

| Наименование населённого пункта | Население, чел. | Площадь населённого пункта, га | Плотность населения в пределах черты населённого пункта, чел./га | Наличие территории для организации зоны отдыха | Наличие жилой застройки в СЗЗ (предприятий, авто- ж/дорог, объектов спец.назнач. | Оценка целесообразности увеличения территории | Расположение в зоне возможного подтопления | Расстояние до рай. центра, км | Расстояние до центра поселения, км | Детские дош. уч. | Школа | ФАП | Амбулатория | Больница (стационар) | Газоснабжение | Количество водозаборов | Электрические ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Николаевское городское поселение |
| р.п. Николаевка | 6675 | 661 | 10,1 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 2 | - | - | + | + | 11 | 500/220/110/35/10; 110/35/10 |
| д. Волдачи | 197 | 35,3 | 5,6 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | + | - | - |
| д. Новая Петровка | 135 | 23 | 5,7 | - | - | + | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | + | - | - |
| д. Фёдоровка | 182 | 36,3 | 5,0 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | + | 1 | - |
| с. Баевка | 1687 | 249,3 | 6,8 | - | - | + | - | 13 | 13 | - | + | + | - | - | - | 3 | - |
| п. Белокаменка | 44 | 11,2 | 3,9 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| с. Поника | 458 | 151,6 | 3,0 | - | - | + | - | 11 | 11 | - | + | + | - | - | - | 2 | - |
| п. Луговой | 20 | 16,8 | 1,2 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| п. Новый | 15 | 23,4 | 0,6 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | + | - | - |
| с. Елшанка | 57 | 93,5 | 0,6 | - | - | - | + | 5 | 5 | - | - | - | - | - | + | - | - |

4. Обоснования проектных решений

- Более трети жителей Николаевского района (31,8%) проживают в МО Николаевское городское поселение;

- В системе расселения поселения преобладают маленькие населённые пункты (7), однако большая часть населения сконцентрирована в больших населённых пунктах (р.п. Николаевка – 6675 человек; с. Баевка – 1687 человек; с. Поника – 458 человек, всего – 8820 человек, что составляет 93% от общего количества населения поселения);

- Наличие населённого пункта городского типа с достаточной социальной и культурно-бытовой инфраструктурой – р.п. Николаевка;

- Концентрация населения в крупных населённых пунктах. Городское население составляет 70,4% поселения и 22,5% населения Николаевского района (р.п. Николаевка);

- Средняя плотность населения в населённых пунктах очень низкая и составляет 4,3 чел/га. Наиболее высокая плотность населения в р.п. Николаевка (10,1 чел/га), далее – в с. Баевка (6,8 чел/га) и в нескольких других населённых пунктах. Самвя низкая – в п. Новый, с. Елшанка (0,6 чел/га), п. Луговой (1,2 чел/га);

- Все населённые пункты расположены компактно, в не более 20-ти минутной доступности до административного центра центра (40 км/час);

- Прохождение по территории поселения автомобильных и железнодорожных путей федерального значения, наличие мощных распределительных узлов энергетики, прохождение по территории магистральных нефтепроводов и продуктопроводов;

- «Генеральным планом развития» был выявлен ряд несоответствий действующему законодательству об административно-территориальном устройстве, земельному и градостроительному законодательству (населённые пункты, административно относящиеся к МО Николаевское городское поселение, находятся за пределами поселения; населённый пункт, административно относящийся к МО Никулинское сельское поселение, находится в границах МО Николаевское городское поселение;

- В пределах населённых пунктов и прилегающих территорий абсолютное большинство населённых пунктов не имеет выделенных рекреационных территорий;

- На значительну часть территории поселения не разработаны проекты СЗЗ от железных дорог, автомобильных дорог, объектов специального назначения, предприятий. Определённая часть жилой застройки населённых пунктов (р.п. Николаевка) находится в санитарно-защитных зонах от этих объектов;

- Значительная часть градообразующих объектов (производства, объекты жизнеобеспечения населённых пунктов) находятся на прилегающих к населённым пунктах землях сельскохозяйственного назначения и землях промышленности. В некоторых населённых пунктах жилые зоны находятся на землях сельскохозяйственного назначения (с. Баевка, р.п. Николаевка);

- Риски однопроцентного подтопления жилых зон имеются в р.п. Николаевка и с. Елшанка;

- В поселении значительно ниже нормативной обеспеченность детскими дошкольными учреждениями. В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 752 места - в соответствии с нормами расчёта (принимая расчётный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%) и исходя из демографического прогноза;

- Расчётной вместимости школ в МО Николаевское городское поселение будет достаточно на расчётный период. В настоящее время при проектной заполняемости существующих школ среднего образования – 1630 мест, фактическая заполняемость – 968 мест, по расчёту – потребуется 1480 мест. Главной причиной сокращения числа учащихся являлась уменьшение детей в школьных возрастах, за счет снижения рождаемости в последние два десятилетия;

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района, а р.п. Николаевка является административны центром МО «Николаевский район». На настоящий момент мощность коечного фонда района составляет 152 места, из которых 119 – в Николаевской ЦРБ (что покрывает потребности МО Николаевское городское поселение), 33 – в Барановской участковой больнице. Однако, в соответствии с нормативами – 135 коек на 10 000 жителей, необходимо увеличение общего числа койко-мест в районе до 360. На территории района на 2009 год работало 554 человека медицинского персонала. Обеспеченность медицинским персоналом на 10 000 человек населения в районе равняется 186,2. Показатель показывает, что фактическая обеспеченность населения медицинским персоналом выше установленных социальных нормативов (в 41 врачей и 114,4 человека среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения – Распоряжение Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» № 1063-р от 3 июля 1996 г.) (в 24-х населённых пунктах Николаевского района медицинские учреждения отсутствует, что в настоящее время покрывается транспортной доступностью);

- В газифицированных населённых пунктах проживает 77,7% населения поселения, 4 населённых пункта не газифицированы;

- Централизованным водоснабжением обеспечены 75% городского населения (р.п. Николаевка) и 57,2 % сельских жителей;

- Электроснабжением обеспечены все населённые пункты МО Николаевское городское поселение.

- Отсутствуют системы централизованного сбора и очистки сточных вод;

- На территориях существующих производственных предприятий отсутствуют системы сбора и очистки поверхностных вод;

- На территориях существующих производственных предприятий отсутствуют системы сбора и очистки промышленных стоков.

В соответствии с действующим законодательством:

*При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством

5. Анализ экологического состояния территории

Глава подготовлена на основе данных Государственного доклада «О Состоянии окружающей природной среды Ульяновской области в 2003 году».

Доклад о состоянии окружающей среды Ульяновской области является официальным документом, в котором систематизирована информация о современном состоянии и тенденциях изменения окружающей природной среды. Доклад предназначен для разработки общей стратегии в области природопользования, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также для подготовки эффективных управленческих решений на федеральном и республиканском уровнях, направленных на оздоровление окружающей среды, повышение качества жизненного уровня населения и обеспечение устойчивого развития области.

По данным доклада на 2003 год состояние окружающей природной среды области в целом благополучное, но имеются промышленные узлы с повышенной плотностью населения, в которых нарушены природные процессы и имеются очаги экологических напряжений.

5.1. Основные источники загрязнения окружающей среды

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

# Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# отсутствие установленных СЗЗ от предприятий I-II классов;

# изношенность оборудования на предприятиях.

# Также существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, предприятия сельского хозяйства, автотранспорт.

Основные стационарные источники загрязнения на территории МО Николаевское городское поселение с указанием размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), представлены ниже:

Производственные предприятия (существующие):

Паспортизация санитарно-защитных зон производственных предприятий

МО Николаевское городское поселение

| № п/п | Наименование предприят | Специализация | Место расположения | ОКВЭД | СанПин | Раз-мер СЗЗ, м | Ведущий фактор | Разрыв до ближ. жилья | Наличие проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Ульяновскнефть» | Цех добычи нефти с АЗС | р.п. Николаевка | СА-11 | п.7.1.12. Класс 4, п.5 | 100 | Выбросы в атмосферу | 100 | имеется |
| 2 | ЗАО РМНТК «Нефтеотдача» | Пункт сбора нефти (Барановское месторождение) | с. Баевка | СА-11 | п.7.1.3. Класс 3, 1 | 300 | Сероводород до 0,5 т/сут | 2000 | имеется |
| 3 | ООО «ХимТранс» | База нефтепродуктов | р.п. Николаевка | G 50.5 | п.7.1.12. Класс 4, п.2 | 100 | Выбросы в атмосферу 75 м. | 75 | имеется |
| 4 | ООО «Фостер» | Цех домостроения | р.п. Николаевка |  | п.7.1.4. Класс 3, п.7 | 300 | Выбросы в атмосферу | - | нет |
| 5 | ООО «Птицефабрика «Николаевская» | Птицефабрика до 100 тысяч несушек | с. Баевка | А-01 | п.7.1.11. Класс 3, п.4 | 300 | Выбросы в атмосферу | 1000 | нет |
| 6 | ДГП «Луч» Николаевского комбината стройматериалов | Цех по производству красного кирпича | р.п. Николаевка |  | п.7.1.4. Класс 3, п.7 | 300 | Выбросы в атмосферу | - | нет |
| 7 | ОГУП «Ульяновскавтодор» | Асфальто-бетонный завод | р.п. Николаевка | «DI 26 | п.7.1.4. Класс 2, п.2 | 500 | Выбросы в атмосферу | 1000 | нет |
| 8 | УНП «Вторчермет» | Пункты приема и переработки лома | р.п. Николаевка | 51.57, DN 37, DN 37 | - | - | Шум | 500, 300, 300 | нет |
| 9 | Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей, Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» УО | Ст. Ключики 500 кВ | р.п. Николаевка | Е 40 | п.7.1.10 | расчёт | ЭМП | 1000 | нет |
| 10 | Филиал «Южные ЭС» ОАО «Волжская МРК» УО | Южное производственное отделение | р.п. Николаевка | Е 40 | п.7.1.10 | расчёт | ЭМП | 50 | нет |
|  | Деревообрабатывающее производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Лесная долина» | Лесопильное производство | р.п. Николаевка | А-02 | п.7.1.5. Класс 4, п.2 | 100 | Шум | 300 | Не требуется |
| 12 | ООО «Николаевский лесхоз» | Лесопильное производство | р.п. Николаевка | А-02 | п.7.1.5. Класс 4, п.2 | 100 | Шум | 100 | Не требуется |
|  | Транспортные предприятия, вспомогательная транспортная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ОГУП «Николаевское автотранспортное предприятие» | Автотранспортное предприятие, Автобусный парк | р.п. Николаевка | I 60 | п.7.1.12. Класс 4, п.2 | 100 | Выбросы в атмосферу | 100 | нет |
| 14 | ОАО «Автопассажирсервис» | Автовокзал | р.п. Николаевка | 60.21 | п.7.1.12. Класс 3 | 300 | Шум и выбросы в атмосферу | 400 | не требуется |
| 15 | ПБОЮЛ Шакаров | СТО | р.п. Николаевка | 50.2 | п.7.1.12. Класс 5 | 50 | Выбросы в атмосферу | 3000 | не требуется |
| 16 | ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» | АЗС-60, АЗК-67 | р.п. Николаевка | G 50. | п.7.1.12. Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | - | не требуется |
| 17 | ООО «Краснов» | АЗС | Трасса М5 «Урал» | 50.2 | п.7.1.12. Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | - | не требуется |
| 18 | ООО «Руслан» | АЗС | Трасса М5 «Урал» | 50.2 | п.7.1.12. Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | - | не требуется |
| 19 | ООО «Симбирка» | АЗС | р.п. Николаевка | 50.2 | п.7.1.12. Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | - | не требуется |
|  | Предприятия пищевой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ОАО «Николаевский маслозавод» (не действующий) | Завод сухого молока | р.п. Николаевка |  | П.7.1.8 Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | - | нет |
| 21 | ООО «Хлебопродукт» | Переработка зерна (мука первого и высшего сорта), Мельница | р.п. Николаевка | 15.61 | п.7.1.8. Класс 4 | 100 | Выбросы в атмосферу | 100 | не требуется |
| 22 | ООО «Хлеб» | Хлебопекарня, Мельница | р.п. Николаевка | 15.81, 15.61 | п.7.1.8. Класс 5 Класс 4 | 50 100 | Выбросы в атмосферу | 50 | не требуется |
| 23 | ООО «Русь» | Мельница | р.п. Николаевка | 16.61 |  | 100 | Выбросы в атмосферу | 150 | не требуется |
| 24 | и/п Багапов Ф.Т. | Мельница | р.п. Николаевка | 15.61 |  | 100 | Выбросы в атмосферу | 1000 | не требуется |
|  | Предприятия коммунального обслуживания, энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МП «Сантеплотехсервис» | Станция биологической очистки, Канализационный коллектор (производство пара и горячей воды, удаление и обработка твёрдых отходов) | р.п. Николаевка | 90. | п.7.1.13 | 150 | Выбросы в атмосферу | 150 | нет |
| 26 | МП «Ремтехсервис» | Распределение воды, производство пара и горячей воды котельными | р.п. Николаевка | 90. | п.7.1.13 | 150 | Выбросы в атмосферу | - | - |
| 27 | ООО Ульяновскоблгаз» | Николаевский эксплуатационный газовый участок | р.п. Николаевка | Е 40.2 | п.2.7. | 75 | Шум | 75 | нет |

На территории МО Николаевское городское поселение находятся основные промышленные объекты и производства Николаевского района, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, из них на 1.01.09 г. расчётная (предварительная) СЗЗ установлена для следующих предприятий:

- ОАО «Ульяновскнефть»;

- ООО «ХимТранс»- Ключиковская нефтебаза;

- АЗК – 67 и АЗС – 60 ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»;

Без проектов СЗЗ осуществляют производственную деятельность объекты по распиловке и обработке древесины, цех добычи нефти ОАО «Ульяновскнефть», объекты оптовой и розничной реализации нефтепродуктов и технического обслуживания автотранспорта.

Отсутствие проектов СЗЗ, перед началом производственной деятельности, приводит к размещению производств вблизи существующей жилой застройки.

За период 2007-2008 г. главным специалистом-экспертом Роспотребнадзора проведены проверки промышленных предприятий и производств, в нескольких случаях установлено, что на территории СЗЗ промышленных объектов проживают люди. Так, на территории СЗЗ цеха добычи нефти в р.п. Николаевка (ОАО «Ульяновскнефть»), бывшая база «Агротехснаб» проживают 25 человек, находится 11 домовладений, на территории Ключиковской нефтебазы находится 9 домовладений, проживают 17 человек.

В целях упорядочения установления СЗЗ промышленных объектов и производств в РФ, с 1 марта 2008 г., введена в действие новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В указанный документ впервые введено понятие расчётная санитарно-защитная зона и порядок её установления. СЗЗ в каждом конкретном случае устанавливаются на основании расчётов рассеивания  загрязнений атмосферного воздуха, воздействия шума и ЭМИ, а также на основании результатов натуральных исследований  и измерений. Проектирование СЗЗ осуществляется на этапе разработки проекта строительства, реконструкции и эксплуатации объекта и является обязательным для действующих предприятий промышленного производства, имеющих выбросы в атмосферный воздух больше 0,1 ПДК или имеющие превышения ПДУ по шуму и ЭМИ.

Сельскохозяйственные предприятия (существующие):

-ООО «Победа» (с. Поника);

-ООО «КФХ Артос» (р.п. Николаевка);

-ООО «ПТФ Николаевская» (р.п. Николаевка»;

-ООО «Русь» (р.п. Николаевка).

Животноводство: хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники и т.д.) до 100 голов – Класс санитарной вредности IV, санитарно-защитная зона 100 м.; свыше 100 голов (всех специализаций) - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.

Хранилища зерна, картофеля, овощей, фруктов – Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона 50 м..

Перечень основных ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственных предприятий МО Николаевское городское поселение

-Ремонтно-механическая мастерская ООО «Победа» (с. Поника) - п. 7.1.12. Класс санитарной вредности IV, п.2, СЗЗ – 100 м.;

-Ремонтно-механическая мастерская МТФ на 200 голов ООО «Победа» (с. Поника) – п. 7.1.11. Класс санитарной вредности III, п.2, СЗЗ – 300 м.;

-Ремонтно-механическая мастерская МТФ на 138 голов ООО «Победа» (р.п. Николаевка) – п. 7.1.11. Класс санитарной вредности III, п.2, СЗЗ – 300 м.;

-Гараж на 10 постов ООО «КФХ Артос» (р.п. Николаевка) – п. 7.1.12. Класс санитарной вредности IV, п.2, СЗЗ – 100 м.

Добыча полезных ископаемых:

-Карьеры по добыче мела, глины – (7.1.3, Класс санитарной вредности – IV, п.1, санитарно-защитная зона 100 м.);

-Действующие нефтяные скважины - (7.1.3, Класс санитарной вредности – III, п.1, санитарно-защитная зона 300 м.).

Программами социально-экономического развития и развития агропромышленного и промышленного комплексов Ульяновской области и Николаевского района и проектом «Генерального плана развития» МО Николаевское городское поселение предлагается восстановление и дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на существующих площадях, а также на территориях, примыкающих к населённым пунктам, определяемых под производственно-коммунальные зоны. На данных территориях располагались ранее действующие предприятия и производственные мощности.

Приоритетными направлениями для развития «проектом» предлагаются:

- животноводство;

- растениеводство;

- пищевое производство.

а также:

- производство стройматериалов;

- деревообрабатывающее производство.

Предлагаемые к размещению предприятия:

Предприятия стройиндустрии:

-цементный завод в районе р.п. Николаевка (п. 7.1.4. Класс санитарной вредности – II, п. 1., санитарно-защитная зона 500 м);

Предприятия пищевой промышленности:

-мясокомбинат в районе р.п. Николаевка (п. 7.1.8. Класс санитарной вредности – I, п.2., санитарно-защитная зона 500 м).

Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объектов агропромышленного комплекса определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и составляет:

Животноводство:

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники и т.д.) до 100 голов – Класс санитарной вредности IV, санитарно-защитная зона 100 м.;

-свыше 100 голов (всех специализаций) - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

-фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1млн. бройлеров в год - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

Хранилища зерна, картофеля, овощей, фруктов – Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона 50 м.

# Вклад в загрязнение окружающей среды вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# - наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# - отсутствие установленных СЗЗ от предприятий;

# - изношенность оборудования на предприятиях.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду необходимо:

1..Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ;

2..Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях;

3..Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта;

4..Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

5.2. Атмосферный воздух

В 2003 году по статистическим данным в атмосферный воздух выброшено от стационарных источников 41,4 тыс. тонн вредных веществ.

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Ульяновской области за 5 лет (тыс. тонн)

| Код | Загрязняющие вещества | ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | % |
| 0001 | ВСЕГО | 62,3 | 49,7 | 45,1 | 40,7 | 41,4 |  |
| 0002 | Твердые | 13,9 | 12,4 | 13,0 | 12,5 | 13,5 | 32,5% |
| 0004 | Газообразные и жидкие | 48,4 | 37,3 | 32,1 | 28,2 | 27,9 | 67,5% |
|  | ИЗ НИХ: |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сернистый ангидрид | 23,3 | 15,0 | 10,6 | 5,6 | 5,6 | 13,5% |
| 0337 | Окись углерода | 12,0 | 10,6 | 10,1 | 9,7 | 8,4 | 20,2% |
| 0301 | Окись азота | 8,4 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,9 | 16,6% |
| 0401 | Углеводороды | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 5,3 | 5,1 | 12,5% |
| 0006 | ЛОС | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 4,1% |
| 0005 | Прочие | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5% |
|  | (+; -) | -4,0 | -12,6 | -4,6 | -4,4 | 0,7 |  |

По статистическим данным за минувший (2003) год максимальные выбросы среди районов области имеют:

- Ульяновский район - 6,0 тыс. тонн - 14,5%

- Сенгилеевский район - 5,5 тыс. тонн - 13,2%

- Павловский - 3,6 тыс. тонн - 8,8%

- Николаевский - 3,0 тыс.тонн - 7,2%

- Инзенский район - 2,7 тыс. тонн - 6,5%

Только эти пять районов дали 50,2% годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В Николаевском районе - основной загрязнитель ЛДПС "Клин" (МО Канадейское сельское поселение).

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ в 2003 году непосредственно от автотранспорта 479,183 тыс. тонн, (определено расчетным путем по расходу бензина и дизтоплива) увеличение выбросов по сравнению с 2002 годом в три раза на +341,507 тыс. тонн,

из них:

- Оксид углерода - 385,819 тыс. тонн;

- Углеводороды - 64,574 тыс. тонн;

- Азота диоксид - 26,397 тыс. тонн;

- Ангидрид сернистый - 1,685 тыс. тонн

- Сажа - 0,708 тыс. тонн.

На территории Ульяновской области 29 предприятий транспорта. Предприятиями транспорта выбрасывается 8617,3 тонн загрязняющих веществ, из них:

  - Твёрдых -1416,5 тонны;

  - Газообразных – 7200,8 тонн, из которых основные загрязнители:

  - Углеводороды – 4310,1 т (60%);

  - Окись углерода - 1711,3 т (24%);

  - Сернистый ангидрид - 521,0 т (7%);

  - Окислы азота - 573,3 т (8%).

Динамика выбросовосновными предприятиями транспорта:

(тонны)

| Предприятия | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Павловское ЛПУМГ | 3542 | 2126 | 3206 | 3598 |
| ЛПДС "Клин" | 1375 | 1375 | 3262 | 2526 |
| Ульяновское ДРСУ | 112 | 349 | 208 | 183 |
| Радищевское ДРСУ |  | 249 | Нет данных | 237 |
| Старокулаткинское ДРСУ |  | Нет данных | Нет данных | 241 |
| Николаевское ДРСУ |  | Нет данных | Нет данных | 118 |
| Рузаевское дистанция (НГЧ-2) |  | 71 | 141 | 158 |
| МДРСУ - 3МДРСУ - 3 |  | 158 | 100 | 140 |
| Локомотивное депо | 111 | 131 | 83 | 38 |
| Вагонное депо | 191 | 111 | < 20 т | 24 |
| НГЧВОД |  | 201 | 348 | 389 |
| УВА УГА | 116 | 110 | 135 | 135 |
| И другие |  |  |  |  |
| Итого | 5744 | 5403 | 8197 | 8617 |
| (+, -) по сравнениюс прошлым годом |  | - 341 | +2794 | +420 |

Из таблицы видно, что предприятия Николаевского района – ЛПДС «Клин» и Николаевское ДРСУ причисляются к группе основных транспортных предприятий Ульяновской области, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Относительно влияния выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта установлено следующее:

в выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых является бенз(а)пирен. Именно эти вещества вносят наибольший вклад в формирование экологически зависимых заболеваний и состояний.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве, поднимаясь в сухую погоду в воздух и попадая в органы дыхания, где она может оседать и вызвать аллергическую реакцию.

В виду того, что не все внутриквартальные улицы в населенных пунктах имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности атмосферного воздуха. Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие - на здоровье человека.

(Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе проектирования приняты по данным ФГУП «ГОСМЕТ» и приведены в Таблице ниже):

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

| Загрязняющее вещество | ПДК, мг/м | Фоновые концентрации*, мг/м | Максимальные концентрации*, мг/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,007 | 0,04 |
| Оксид углерода | 5,0 | 1 | 4 |
| Диоксид азота | 0,20 | 0,08 | 0,26 |

*Данные фоновые концентрации получены в районе автомобильной дороги по аналогии с на-

иболее загрязненным Заволжским районом г. Ульяновска (обзор состояния загрязнения природ-

ной среды Ульяновской области за январь 2009 г.: ГУ «Ульяновский областной центр по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

5.3. Поверхностные воды

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в проектируемых границах определяется качеством воды основных объектов гидрографической сети.

Территория Николаевского района входит в состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и балками.

Высокое плато характеризуется отметками 280 - 320 м и сложено в основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает обширные пространства в бассейнах верхних течений основных рек района - Сызранки, Канадейки и их притоков.

По территории МО Николаевское  городское поселение протекает река Канадейка.

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии - рек, ручьев, прудов, озер, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно п.4  статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью  от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере 200 метров.

На территории МО Николаевское городское поселение только одна река – Канадейка, общая протяжённость которой превышает 50 км (57 км), ширина водоохраной зоны – 200 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 10 до 50 км устанавливается в размере 100 м, а протяженностью менее 10 км - 50 м.

Общая протяжённость р. Ардовать – 31 км (ширина водоохраной зоны – 100 м).

Общая протяжённость р. Рызлейка – 32 км (ширина водоохраной зоны – 100 м).

Общая протяжённость р. Кудряевка – 15,5 км (ширина водоохраной зоны – 100 м).

Общая протяжённость р. Чалка – более 10 км (ширина водоохраной зоны – 100 м).

Река Канадейка – одна из главных правых притоков реки Сызранки. Берет начало в западной части района и протекает по территории с запада на восток. Длина Канадейки в пределах Николаевского района составляет около 60-ти км. Речка является как бы  «главной улицей района» и делит его на две части – левобережную и правобережную. Она – хранительница исторического прошлого народов, живших на её берегах ещё во времена Батыя, булгар, нагайцев и т.д.

Река имеет широтное направление. Русло занесено песком, в паводок в воде много взвешенных песчаных частиц. Берега только местами покрыты кустарниково-древесной растительностью. Ранее на реке было также много мельничных запруд. Река была рыбной. Сейчас в результате хозяйственной деятельности река обмелела.

Протяжённость остальных рек и ручьёв – менее 10 км. (ширина водоохраной зоны – 15 м.).

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

До настоящего времени не разработаны проекты водоохранных зон, не определены режимы зон.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, формирующих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос возможных стоянок маломерного флота, свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Основными видами водопользования в границах проектирования являются: отдых, полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основными причинами загрязнения поверхностных водных объектов в границах зоны проектирования является обеспечение не более чем на 60% системой централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки населенных пунктов и отсутствие централизованной системы отвода ливневых и талых вод.

Состояние действующих канализационных очистных сооружений (КОС) неудовлетворительное, степень очистки низкая, необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений и ремонт существующих.

Смыв загрязняющих веществ с территорий жилых зон и производственных площадок промышленных предприятий происходит в основном в систему водосбора реки Барыш.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель, в день составляют около 200 г «потерянные» нефтепродукты растекаются по поверхности, поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами, частично оседают на дне. Серьезный вред наносит шум от двигателей маломерного флота: нарушаются условия воспроизводства рыб, пути их миграций, страдает кормовая база водоемов.

Критериями оценки качества воды приняты предельно допустимые концентрации (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения, так как все водотоки имеют рыбохозяйственное значение. Для рек, на которых проводятся систематические наблюдения за качеством воды, рассчитан индекс загрязненности вод.

Комплексной оценкой качества вод согласно рекомендациям Госкомгидромета является «индекс загрязненности вод» (ИЗВ). Для поверхностных вод расчет производится для каждого пункта (створа) по формуле:

изв=∑ С1-6  /ПДК 1-6 ,

6

где С/ПДК - относительная нормированная среднегодовая концентрация; 6 - строго лимитируемое количество показателей (ингредиентов, берущихся для расчета и имеющих наибольшие относительные среднегодовые концентрации (значения), включая в обязательном порядке растворенный кислород и БПК5 (пестициды в расчет ИЗВ не включается).

Для представления качества вод в виде единой оценки показатели выбираются независимо от лимитирующего признака вредности, при равенстве концентраций предпочтение отдается веществам, имеющим токсикологический признак вредности. При расчете ИЗВ количество значений, используемых для определения среднегодовых концентраций должно быть не менее 4.

Учитывая, что показатель БПК5 является интегральным показателем наличия легкоокисляемых органических веществ, а также то, что с увеличением содержания легкоокисляемых веществ (уменьшением содержания растворенного кислорода) качество воды снижается более резко, нормы для этих показателей при расчете ИЗВ принимаются по Таблице:

Нормы для показателей индекса загрязненности вод

| Биохимическое потребление кислорода, БПК5 | Норма |
| --- | --- |
| до 3 включительно | *5 |
| более 3 до 15 | 2 |
| свыше 15 | 1 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/л |  |
| свыше 6 | 6 |
| менее 6 до 5 | 12 |
| менее 5 до 4 | 20 |
| менее 4 до 3 | 30 |
| менее 3 до 2 | 40 |
| менее 2 до 1 | 50 |
| менее 1 до 0 | 60 |

Сравнение ИЗВ от года к году, от створа к створу, от пункта к пункту позволяет оценить как временную, так и пространственную динамику (тенденцию) качества вод.

Классификация качества вод по ИЗВ и критерии изменения качества (ухудшения или улучшения), используемые при сравнении качества вод и определении его динамики (тенденции) по экспертной оценке, приведены в Таблице:

Классификация качества воды

| Характеристика и класс качества воды | Величина ИЗВ | Изменение величины ИЗВ для определения тенденции качества воды, % |
| --- | --- | --- |
| I - очень чистая | <0,3 | 100 |
| II - чистая | > 0,3 до 1 | более 50 |
| III - умеренно загрязненная | > 1 до 2,5 | более 30 |
| IV - загрязненная | > 2,5 до 4 | более 25 |
| V - грязная | > 4 до 6 | более 20 |
| VI - очень грязная | > 6 до 10 | более 15 |
| VII - чрезвычайно грязная | > 10 | более 10 |

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесенность и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населенных пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

Другую категорию источников загрязнения поверхностных вод составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.д.

Основными причинами загрязнения в границах МО «Николаевский район» является отсутствие системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки населённых пунктов, отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС) и отсутствие централизованной системы отвода ливневых и талых вод.

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в Ульяновской области» (Ульяновск: ФСГС Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, 2007 год) в поверхностных водных объектах Николаевского района максимальное превышение допустимых концентраций отмечено по следующим загрязнителям: железу общему и меди; характерными загрязняющими веществами являлись окислы тяжёлых металлов, нитраты и нитриты.

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесённость и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населённых пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

В целом качество питьевой воды в МО Николаевский район не соответствует требованиям СанПиН по санитарно-биологическим показателям.

5.4. Состояние почв и подземных вод

В качестве основных источников централизованного водоснабжения в Николаевском районе являются источники подземных вод – артезианские скважины и каптажированные родники.

В целом по Ульяновской области происходит ухудшение геолого-экологической обстановки и в связи с этим ухудшается качественный состав подземных вод. В области эксплуатируются в основном первые от поверхности водоносные комплексы, слабо защищенные или незащищенные от загрязнения.

Самые распространённые загрязнители, установленные при обследовании действующих водозаборов - соединения азота, нефтепродукты, железо. Самые опасные - ртуть, нитриты, бериллий.

В воде опробованных горизонтов отмечается природный недостаток фтора (выявленные концентрации от 0,0 до 0,3-0,5 мг/дм3). На левобережье р. Волги повсеместно в воде аллювиального верхнеплиоценово-среднечетвертичного комплекса отмечается сверхнормативное природное содержание железа (от 0,55 до 2,3-4,8 мг/дм3) и, реже,  марганца (0,15-1,7 мг/дм3).

На всей территории области отмечается присутствие титана в сверх-нормативных концентрациях (до 5,5 ПДК) в воде всех опробованных горизонтов. По-видимому, территория области входит в состав титаноносной провинции.

Повсеместно отмечается сверхнормативное наличие стронция, связанного с широким развитием карбонатных отложений верхнего мела и карбона.

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации сбора утилизируемых ТБО;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- увеличение числа неканализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких ытовых отходов;

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на окружающую среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие,сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

По данным отчетов Центра эпидемиологии и гигиены в Ульяновской области основными источниками загрязнения почв и продуктов сельского хозяйства солями тяжелых металлов в районах области являются промышленные и транспортные выбросы, а также использование воды на полив из открытых водоемов. Особенно это проявляется на полях, прилегающих к городам, железнодорожным магистралям, автодорогам с интенсивным движением. Эти земли загрязняются свинцом, медью, кадмием, цинком, мышьяком и другими тяжелыми металлами, которые, накапливаясь в продукции, могут вызвать заболевания у людей, животных, пагубно отразится на состоянии растительного мира и экосистем в целом.

Ежегодно каждый квадратный метр почвы поглощает около 6 кг вредных веществ таких как: свинец, никель, медь, марганец, железо, кадмий, фтор. цинк, мышьяк, окись углерода, оксид азота, диоксид серы. Эти вещества накапливаются, изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют физические свойства почвы, в результате чего теряется ее структура, уменьшается пористость. Разрушение структуры приводит к снижению водопроницаемости, что резко ухудшает водно-воздушный режим.

Интегральная оценка состояния почв Новоспасского района показала высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами, содержание которых в почве превышает ПДК в несколько раз. В частности отмечен особенно высокий уровень загрязнения почв ионами свинца, цинка и кадмия (медико-экологический атлас Ульяновской области).

Существующие канализационные сети на проектируемой территории находятся в неудовлетворительном состоянии, сброс жидких отходов из неканализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют захоронения биологических отходов и ТБО.

Процесс загрязнения подземных вод при несоблюдении проектных решений по инженерной подготовке территории при строительстве полигона и при реализации складирования и захоронения отходов, происходит в три стадии:

- инфильтрация сточных вод через зону аэрации - характеризуется активизацией процессов растворения, выщелачивания и сорбции;

- смешение измененных сточных вод с подземными водами;

- движение загрязненных вод и перенос загрязняющих веществ по водоносному горизонту к области их разгрузки.

Источники негативного влияния на геологическую среду могут размещаться в пределах распространения подземных вод:

- незащищенных (I категория защищенности);

- слабо защищенных (II категория защищенности);

- или средне защищенных (III—IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам.

II - к надпойменным террасам.

III—IV - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I—IV категорий защищенности нельзя допускать устройства скотомогильников, хранилищ промотходов. ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены с нарушением выше перечисленных требований, что создает потенциальную опасность загрязнения подземных вод, а, следовательно, загрязнение поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, затрудняется обеспечение населения водой питьевого качества, т.к. для проектируемой территории хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется только из подземных водозаборов. Положение усугубляется изношенностью оборудования и сетей централизованного водоснабжения.

Питьевая вода, централизованно подаваемая населению, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Приоритетным загрязнением питьевой воды является микробное загрязнение. Причинами ухудшения качества воды являются: загрязнение воды в распределительной сета в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети

Удельный вес проб воды централизованного водоснабжения, неудовлетворительных по микробиологическим и санитарно-химическим показателям

(за период  2005-2008г.)

| Наименование объектов | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2005г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г |
| % проб воды не отвечающих требованиям СП в Николаевском районе | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 11,0 | 8,7 |
| Ульяновская область | 10,6 | 13,3 | 17,5 | - | 14 | 10,3 | 4,3 | - |

За анализируемый период качество воды в водопроводных сетях по санитарно-химическим показателям ухудшилось.

Неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным уровнем содержания железа в воде не природного происхождения (изношенность металла). В 2008 году доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, снизилась с 11% до 8,7%. Снижение произошло не за счет улучшения состояния водопроводных сооружений в сельских и городских поселениях, а исключительно за счет увеличения процента исследованных проб воды (31%) из санитарно-надежных ведомственных водопроводов санатория «Прибрежный» и ЛПДС «Клин». По водопроводам муниципальных образований Николаевского района процент проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, остается стабильно высоким и составил в 2008 году - 2,5%.

Данные о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения в Николаевском районе (в сравнении с Ульяновской областью) приведены ниже:

Данные о состоянии источников централизованного питьевого водоснабжения

в Николаевском районе

(в сравнении с Ульяновской областью)

| Показатели | Подземные |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| Количество источников | 1578 | 1189 | 928 |  |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам (%) | 7,3 | 10,5 | 9,3 |  |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны ( %) | 3,6 | 7,0 | 6,3 |  |
| Николаевский равйон |  |  |  |  |
| Количество источников | 67 | 67 | 64 | 63 |
| из них не отвечает санитарным правилам и нормам , % | 20, 8 | 20,8 | 19 | 19 |
| в т.ч. из-за отсутствия зоны санитарной охраны, % | 13 | 13 | 9,3 | 9,5 |

Из таблицы видно, что за период 2005-2008 гг. бщее количество источников централизованного водоснабжения уменьшилось на 4 объекта. Отключены от системы питьевого водоснабжения артезианские скважины ОАО Николаевский маслозавод, артезианские скважины в с. Телятниково и о/б «Прибой» п .Белое Озеро.

В 2008 г не отвечают требованиям санитарных правил и норм 19% централизованных источников питьевого водоснабжения , доля объектов централизованного водоснабжения 3 группы санитарно-эпидемиологического благополучия в Николаевском районе превышает показатель по Ульяновской области в 3 раза.

Доля проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам централизованного водоснабжения, по населенным пунктам Николаевского района приведены ниже:

Доля проб питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам

централизованного водоснабжения

по населенным пунктам Николаевского района

| Наименование территории | 2008 год |
| --- | --- |
|  | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| МО Николаевский район | 5,9 | 8,7 |
| с. Барановка | 8,3 | 52,7 |
| с. Славкино | 14,2 | 11,7 |
| р.п. Николаевка | 8,7 | 3,2 |
| с. Поника | 50 | - |
| с. Ахметлей | 25 | 28,5 |
| с. Тепловка | 100 | - |
| с. Рызлей | - | 50 |
| с. Чувашский Сайман | - | 25 |
| с. Головино | - | 33,3 |
| с. Топорнино | - | 100 |
| с. Большой Чирклей | - | 11 |
| п. Белое Озеро | 5,6 | - |

Удельный вес проб воды централизованного водоснабжения, неудовлетворительных по микробиологическим и  санитарно-химическим показателям

(за период 2005-2008г.)

| Наименование объектов | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели |
| --- | --- | --- |
|  | 2005г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г |
| % проб воды не отвечающих требованиям СП в Николаевском районе | 3,1 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 6,2 | 8,9 | 11,0 | 8,7 |
| Ульяновская область | 10,6 | 13,3 | 17,5 | - | 14 | 10,3 | 4,3 | - |

Ранжирование источников централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения,

не отвечающих санитарным правилам и нормам

(3-ей группы санитарно - эпидемиологического благополучия) и причины их несоответствия требованиям СанПиН

(в 2007-2008 г.)

| № п/п | Источник | Название ЮЛ, эксплуатирующего источники | Населенный пункт (адрес) | Не отвечает требованиям СанПиН, всего | Причина по которой источник не отвечает требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1 | 1 | Зона 1-го пояса меньше 30 м, в 15 м от скважины находится административное здание МП «Сантеплотехсервис» и производственный склад предприятия. |
| 2 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | р.п Николаевка, ул. Гагарина | 1 | Зона строгого режима меньше 30 м, скважина находится в жилой зоне, в 20 м от источника расположены не благоустроенные жилые дома. |
| 3 | Артезиан-ские скважины | МП «Сантеплотехсервис» | ст. Ключики, ул. Шоссейная | 2 | Размер зоны 1-го пояса меньше 15 м, на территории ЗСР находятся строения, не связанные с эксплуатацией источника - гараж для автомобиля, помещения для скота и огороды частных лиц |
| 4 | Артезиан-ская скважина | МП «Сантеплотехсервис» | Сельхозтехника, ул. Комсомольская | 2 | Размер зоны 1-го пояса меньше 50 м, в 20 м - частные бани, гараж и огороды |
| 5 | Каптажи-рованный родник | МП «Сантеплотехсервис» | с. Поника | 1 | В камеру попадают поверхностные воды, не обеспечена водонепроницаемость каптажной камеры, вода не отвечает требованиям СанПиН, обеззараживание воды перед подачей в сеть не проводится |

Из Таблицы видно, что на территории МО Николаевское городское поселение санитарным нормам и правилам не отвечают 7 источников централизованного водоснабжения - 6 артезианских скважин и 1 каптажированный родник. На территориях ЗСР артезианских скважин в р.п. Николаевка, ст. Ключики и микрорайона «Сельхозтехника» эксплуатируются хозяйственные постройки для скота, частные бани, огороды и гаражи.

Состояние водопроводов на территории ежегодно ухудшается, сказывается сверхнормативный амортизационный износ и отсутствие строительства новых объектов. На водопроводах ст. Ключики, «Сельхозтехника» и в других населенных пунктах водонапорные башни проржавели, протекают, течи не устраняются из-за полной изношенности металла.

В Николаевском районе Федеральной программой «Чистая вода» на период 2007-2010 гг запланировано строительство водопроводов в четырех населенных пунктах: с.Славкино, с.Топорнино, с.Барановка, с.Баевка, однако исполнение программы из–за отсутствия финансирования проектных работ в с.Барановка, с.Баевка поставлено под угрозу, в 2008 г. проектирование водопроводов не велось.

60% водопроводных сетей в Николаевском районе имеют сверхнормативный срок эксплуатации - от 28 до 45 лет. Из-за частых аварий на водопроводных сетях в 2008 г еще более ухудшились условия водоснабжения жителей района, особенно в населенных пунктах: р.п.Николаевка, с.Куроедово, с.Топорнино, с.Барановка, с.Славкино, с.Головино. Из-за изношенности водопроводные сети выходят из строя и не подлежат восстановлению. Так, в 2008 г. в с.Баевка не функционировали 12,5 км из 16-ти построенных, в с.Барановка 3 км из 7-ми построенных , в с.Топорнино 2 км. из 3 км. имеющихся, в с.Ахметлей 6,5 из 11 км. и т.д. Протяженность водопроводных сетей в р.п. Николаевка составляет 45 км. из которых 33 км. эксплуатируются с 1964 г., т.е срок их эксплуатации составляет 44 года.

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и поземных вод населённых территорий, являются:

- отсутствие действенного контроля за соблюдением технологий при добычи нефти, хранении и транспортировке нефтепродуктов;

- отсутствие организации сбора утилизируемых ТБО в сельских поселениях;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территории частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие оборудованных сливных станций для приёма жидких бытовых отходов;

- отсутствие канализационных сетей;

- отсутствие систем сбора поверхностных вод и очистных систем.

Из всех населенных пунктов Николаевского района канализованы на очистные сооружения только 4 населённых пункта. Полностью канализованы поселки «Клин» и «Нагорный», в которых проживают 380 человек, частично канализованы 2 населённых пункта (р.п. Николаевка и п. Белое озеро).

Из 5-ти действующих очистных сооружений два объекта - станция биологической очистки в микрорайоне «Сельхозтехника» и сооружения канализации по очистке стоков от ЦРБ относятся к объектам 3-ей группы санитарно-эпидемиологического благополучия, они не отвечают требованиям санитарных правил. Здание станции биологической очистки «Сельхозтехника не отапливается, демонтированы системы электроснабжения и аэрации стоков, полностью разрушена хлораторная. Хозяйственно- бытовые сточные воды без очистки и обеззараживания сбрасываются на рельеф местности, в овраг, в черте населенного пункта, представляя угрозу здоровью населения.

Канализационные стоки, поступающие от ЦРБ и жилых домов по ул. Коммунальная из приемных резервуаров растекаются без обезвреживания и очистки на рельеф местности и в р. Малявка. Насосная по перекачиванию стоков из накопителей на подземные поля фильтрации ОАО Николаевский маслозавод после разрушения не восстановлена.

По прежнему продолжается сброс в овраг, в черте р.п. Николаевка, не очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов по ул. Коммунальная, 36, 38.

В 2008 году по санитарно-химическим показателям исследовано 75 проб почвы (2007 г. - 68 проб), в том числе 44 пробы отобрано с детских площадок и территорий учреждений образования, превышение ПДК не установлены. На яйца гельминтов исследовано 125 проб почвы (2007 г. 106 проб), яйца гельминтов обнаружены в 5,6% исследованных проб (2007 г. – 0%). Зараженность почвы яйцами гельминтов, а также высокая пораженность населения района аскаридозом, показатель зараженности составляет 368 сл/100т населения, превышающий показатель по Ульяновской области в 16 раз, свидетельствует о крайне неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

Объемы сбросов сточных вод после очистки на рельеф местности и на сооружения доочистки сточных вод в природных условиях (поля фильтрации, поля орошения и биопруды), а также количество в них загрязняющих веществ нормируются в разрешениях, которые выдаются на основании представляемых предприятиями заявок. Всего по области на 01.01.2003 г. насчитывается 49 таких предприятий. Заявки представили 41 предприятие. Подготовлено 41 разрешение (20 - рельеф местности, 18 - поля фильтрации, 3 - биопруды). Для предприятий, не оформивших разрешения, сброс считается сверхлимитным.

Установленные лимиты сброса загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую природную среду на 2003 год по Ульяновской области составили 125,2 тыс.тонн, в т. ч. в водные объекты - 121,7 тыс. тонн (из них в пределах ПДС - 109,4 тыс. тонн, в окружающую среду - 3,5 тыс. тонн). Распределение по районам приведено в таблице № 2.17.

В Николаевском районе – сброс загрязняющих веществ со сточными водами составил:

6,82 тонн/год на рельеф местности;

90,6 тонн/год на поля фильтрации.

Производственный лабораторный контроль за качеством почвы

В рамках программ производственного контроля лабораторный контроль за качеством почвы проводится рядом субъектов среднего бизнеса и малых предприятий, в том числе:

ОАО «Ульяновскнефть»;

ОАО МН «Дружба»;

ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт»;

РМНТК «Нефтеотдача»;

ООО «Краснов»;

ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»;

ООО «ХимТранс» и др. предприятиями.

По представленным данным контроля содержание нефтепродуктов и солей тяжелых металлов не превышают ПДУ, что свидетельствует об отсутствии на почву негативного техногенного воздействия.

Сильное воздействие на окружающую среду оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьёзным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озёр, прудов, родников, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв, подземных вод и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжёлых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом.

По данным отчётов Центра эпидемиологии и гигиены в Ульяновской области основными источниками загрязнения почв и продуктов сельского хозяйства солями тяжёлых металлов в районах области являются промышленные и транспортные выбросы, а также использование воды на полив из открытых водоёмов.

Ежегодно каждый квадратный метр почвы поглощает около 6 г. вредных веществ таких, как: свинец, никель, медь, марганец, железо, кадмий, фтор, цинк, мышьяк, окись углерода, оксид азота, диоксид серы. Эти вещества накапливаются, изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют физические свойства почвы, в результате чего теряется её структура, уменьшается пористость. Разрушение структуры приводит к снижению водопроницаемости, что резко ухудшает водно-воздушный режим.

Эти загрязнения, накапливаясь в продукции сельского хозяйства, могут вызвать заболевания у людей, животных, пагубно отразиться на состоянии растительного мира и экосистем в целом.

Значительную опасность для экологического состояния территорий представляют захоронения биологических отходов и ТБО.

Процесс загрязнения поземных вод при несоблюдении проектных решений по инженерной подготовке территории при строительстве полигона и при реализации складирования и захоронения отходов, происходит в три стадии:

- инфильтрация сточных вод через зону аэрации – характеризуется активизацией процессов растворения, выщелачивания и сорбции;

- смешение изменённых сточных вод с поземными водами;

- движение загрязнённых вод и перенос загрязняющих веществ по водоносному горизонту к области разгрузки.

Источники негативного влияния на геологическую среду могут размещаться в пределах распространения подземных вод незащищённых (I категория защищённости), слабо защищённых (II категория защищённости) ли средне защищённых (III – IV категории защищённости) от загрязнения с поверхности.

I категория защищённости подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II – к  надпойменным террасам, III – IV – к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I – IV категорий защищённости нельзя допускать устройства скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены с нарушением выше перечисленных требований, что создаёт потенциальную опасность загрязнения подземных вод, а, следовательно, затрудняется обеспечение населения качественной питьевой водой. Положение усугубляется изношенностью оборудования и сетей централизованного водоснабжения (см. Раздел 3.9.1 Водоснабжение и водоотведение).

Приоритетным загрязнением питьевой воды является микробное загрязнение. Причинами ухудшения качества воды являются: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

5.5. Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся:

шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются участки авто- и железных дорог.

На территории МО Николаевское городское поселение имеются две основные автодороги:

*автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал». В 100-метровой зоне дороги федерального значения М-5 «Урал» находится 2 многоквартирных 2-х этажных жилых дома, 10 индивидуальных жилых домов и территория Ключевской средней школы. Необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны автодороги М-5 «Урал» и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ. В настоящее время дорога М-5 «Урал» на участке ее прохождения по территории Николаевского района, учитывая ее характеристики, может быть отнесена к категории III. В перспективе планируется к реконструкции с приведением ее характеристик, соответствующих категории I. (санитарный разрыв до жилой застройки – 100 м.);

*и регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка». Нормативные санитарные разрывы до жилой застройки для них составляют 50 м. С целью улучшения экологического состояния административного центра района – р.п. Николаевка, уменьшения риска возможных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге и учитывая высокую интенсивность движения, а также то, что значительная часть жилой застройки находится на расстоянии ближе 50 метров, Схемой территориального планирования Ульяновской области и Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предусматривается спрямление автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» с учётом выноса участка дороги с территории р.п. Николаевка.

При движении железнодорожных составов (существующая транспортная система МО Николаевское городское представлена железной дорогой федерального значения «Москва-Самара-Дальний Востолк») образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. Размер санитарного разрыва от железной дороги определяется уровнем шума. В 100-метровой зоне железной дороги в р.п. Николаевка находится 26 жилых домов. Учитывая, что значительная часть из этих жилых домов располагается на расстоянии ближе 50 метров от крайнего рельса полотна железной дороги, необходимо обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны от железной дороги и мероприятия по расселению жилых домов из СЗЗ.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка населенных пунктов муниципального образования подвергается вибрационному воздействию от движущегося железнодорожного и автомобильного транспорта.

5.6. Санитарно-гигиеническая оценка территории

- Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования в целом оцениваться как неблагоприятная в силу ниже перечисленных обстоятельств.

- Уровень благоустройства улиц в целом не отвечает современным требованиям. Значительная доля проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки, не имеет твердого покрытия. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству территории сельских населённых пунктов;

- Значительная часть источников питьевого водоснабжения в границах проектирования является подземными и, как правило, располагаются в пределах распространения водоносных горизонтов слабо и средне защищенных от загрязнения с поверхности (II, III категории защищенности). Кроме того, зафиксировано повышенное содержание нефтепродуктов, превышающее ПДК в 1,5-22 раза в подземных водах в местах, где эксплуатируются нефтяные месторождения. Это, а также недостаточное внимание к соблюдению правил санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения создает проблему обеспечения населения качественной питьевой водой и поддержания нормативного санитарно-гигиенического состояния поверхностных водных объектов;

- Загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью труб и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети и, как следствие, несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим показателям;

- Высокий износ канализационных сетей, отсутствие канализационных очистных сооружений создают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод в границах проектирования и на прилегающих территориях ввиду миграции загрязняющих веществ. Данное обстоятельство требует реконструкции систем водоотведения в населенных пунктах поселения;

- Мощность существующих очистных сооружений в несколько раз меньше потребной, что негативно сказывается на экологическом и санитарно-гигиеническом состоянии окружающей среды и, как следствие, создает потенциальную опасность для здоровья и благополучия проживающего населения;

- Несоблюдение нормативов обеспечения населения зелеными насаждениями ограниченного пользования и специального назначения. Санитарно-защитные зоны некоторых промышленных предприятий не имеют достаточного озеленения и благоустройства. Не все автодороги имеют придорожное озеленение;

- Недостаточность количества объектов озеленения и площади благоустроенных озелененных территорий негативно сказывается на условиях жизнедеятельности, здоровье и качестве жизни населения в целом;

- В санитарно-защитную зону большинства промышленных предприятий, автодорог, железной дороги попадает жилая застройка;

- В настоящее время на территории поселения действуют свалки ТБО, которые не оборудованы в соответствии со СНиП 2.01.28-85, СП 2.1.7.1038-01 и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП;

- На территории поселения имеются несанкционированные свалки, которые должны быть ликвидированы, а их территории рекультивированы. Свалки представляют собой серьезную опасность для состояния окружающей среды и здоровья населения;

5.7. Оценка состояния здоровья населения

Качество атмосферного воздуха, состояние водных объектов, качество воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения населённых мест оказывает прямое или косвенное влияние на здоровье населения и условия проживания. Изучение одного из приоритетных факторов среды одна из важнейших задач санитарно-эпидемиологической службы области. Проводимый анализ позволяет сказать, что атмосферный воздух загрязняется пылью, сажей, сернистым ангидридом, окислами азота, фенолом, формальдегидом, свинцом и некоторыми другими веществами.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха осуществлялось центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ЦГСЭН в г. Ульяновске. В районах Ульяновской области из-за низкой материально технической базы ЦГСЭН мониторинг за состоянием воздушной среды по-прежнему не проводится.

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов, в ряду которых находятся условия проживания, состояние компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод), уровень озеленения населённых территорий и успешность системы здравоохранения.

Загрязнение среды обитания человека многочисленными физическими, химическими, биологическими и другими ингредиентами, прежде всего, влияет на регуляторные системы организма, защитный механизм клетки, угнетая или усиливая её восстановительную функцию. Предполагается возможность активации факторами внешней среды так называемых молчащих или нейтральных генов, которые в свою очередь могут вызвать повышения порога чувствительности к физическим, химическим, и биологическим факторам внешней или внутренней среды организма.

Качество атмосферного воздуха во многом определяет состояние здоровья населения и является ведущим активно действующим этиологическим фактором в развитии заболеваний, в первую очередь детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебных территорий является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения. Ингредиенты выбросов продолжают оказывать влияние на формирование риска поражения населения заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, нервной системы, кожи, эндокринной системы, крови, врождёнными пороками развития, осложнением беременности и родов и другой патологией. Установлено, что длительное контактирование с химическими загрязнителями атмосферного воздуха сопровождается снижением устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, повышением опасности возникновения злокачественных заболеваний, ростом числа аллергических заболеваний, увеличением числа часто болеющих детей, что свидетельствует о снижении иммунологической реактивности организма.

Такие химические токсиканты, как углеводороды, соединения азота, углерода, формальдегид, при длительном воздействии способны вызывать увеличение заболеваемости органов дыхания, оказывать неблагоприятное влияние на систему органов кроветворения, сердечно-сосудистую, центральную нервную систему.

Вода является не только одним из важнейших элементов биосферы и основой для воспроизводства любой формы органической жизни, но и ведущим фактором риска в развитии заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. Значительное число болезней человека связано с неудовлетворительным качеством воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения.

Инфекционные болезни, вызываемые патогенными бактериями, вирусами и простейшими, представляют собой наиболее типичный и широко распространённый фактор риска для здоровья, связанный с питьевой водой. Потенциальные последствия нарушений микробиологического качества питьевой воды хорошо известны, поэтому контроль показателей качества воды является делом первостепенной важности.

Риск для здоровья, обусловленный наличием токсичных химических веществ в питьевой воде, отличается от риска, определяемого микробным загрязнением. Только немногие химические компоненты в воде могут привести к острым нарушениям здоровья, если это не связано с экстремальным загрязнением систем водоснабжения при авариях. Проблемы, связанные с химическими компонентами питьевой воды, возникают главным образом из-за способности химических веществ оказывать неблагоприятный эффект на здоровье при длительном воздействии. Особое значение при этом приобретают те загрязняющие агенты, которые обладают кумулятивным токсическим действием, к примеру, тяжёлые металлы и канцерогенные вещества. Использование химических дезинфицирующих средств для обеззараживания воды обычно приводит к образованию побочных продуктов трансформации химических соединений, некоторые из которых потенциально опасны.

Загрязнение почв оказывает негативное воздействие на здоровье населения по двум причинам: выращивание сельскохозяйственной продукции с высоким содержанием вредных ингредиентов техногенного происхождения и производство сельскохозяйственных и градостроительных работ на территории с низкой степенью экологической безопасности.

Повышенное содержание в почве соединений меди, свинца, цинка и некоторых других солей тяжёлых металлов и продолжительное поступление их в организм человека (в основном – с пылью) способствует возникновению патологических процессов в органах дыхания и снижению иммунитета. Загрязнённая почва может участвовать в механизме передачи многих заболеваний.

Оценка состояния здоровья МО «Николаевский район» дана в Докладе, подготовленном Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе  (главный специалист-эксперт Шкирдова А.А,  Ларионова А.В.):

Медико-демографические показатели по Николаевскому району

| № п/п | Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население (тыс.чел.) | 29800 | 29400 | 29061 | 28587 | 28125 |
| 2. | Рождаемость (на 1000 нас.) | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 10,3 |
| 3. | Общая смертность(на 1000 нас.) | 20,8 | 20,2 | 19,0 | 19,3 | 17,8 |
| 4. | Естественный прирост населения | -13,2 | 12,7 | -11,0 | -11,0 | -7,5 |
| 5. | Младенческая смертность(на 1000 родившихся живыми) | 21,9 | 13,5 | 12,9 | 12,6 | 10,4 |
| 6. | Перинатальная смертность | 13,0 | 4,5 | 21,4 | 12,6 | 3,5 |

«За последние 10 лет население Николаевского района уменьшилось на 1675 человек. На начало 2008 года в Николаевском  районе проживало 28125 человек, сокращение произошло за счет устойчивого и долговременного фактора - убыли населения. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза и составила в 2008 году 17,8 сл. на 1000 населения . Важнейшим фактором демографической проблемы является уровень рождаемости. В 2008 году рождаемость несколько возросла и составляет 10,3 на 1000 населения (рост  рождаемости в сравнении с предыдущими годами в 1,2 раза).

Основной проблемой социально-демографической ситуации остается высокий уровень смертности. Высокая смертность населения связана в 1-ю очередь с болезнями органов кровообращения, смертность от заболеваний органов кровообращения составила по этим причинам в 2008 году умерло 71,6% Смертность от неестественных причин: травм и отравлений- 13,2%; от онкологических заболеваний- 8, 6%, смертность от болезней органов дыхания - 2,6 %, смертность от заболеваний органов пищеварения - 1,2 %.

Индикатором уровня жизни и состояния здоровья населения района является младенческая смертность. В 2008 году данный показатель составил умерших детей на 1 году жизни на 1000 родившихся (в 2006г-12,9, 2007г-12,6); показатель перинатальной смертности составил на 1000 населения (в 2007г-12,6).

Процент недоношенных детей в 2008 году составляет 17,3%, в 2007 году - 37,9% (для сравнения в 2006 году - 47,4 %).

Отмечается постоянный рост инвалидизации населения района. В 2008 году количество инвалидов в районе - 2419 человек, что составляет 8,6% , в 2007 г. численность инвалидов составляла 2203 человека(7,7%) от всего населения района. Из них только в 2008 году установлена инвалидность 126 человек, в том числе детям 22 человек. За последний год отмечается увеличение регистрации вновь выявленных случаев инвалидизации среди всего населения на 1,1% (количество вновь выявленных в 2007г - 146), в то же время инвалидность среди детей установлена (2005г. - 46 чел., 2006г. - 14чел., 2007г. - 25 чел).

Относительные показатели общей заболеваемости населения района в 2005-2008 годах составили (на 1000 населения):

2005г.-594,9 сл

2006г.- 717,8

2007г.-706,8

2008г.- 761,6

Отмечается рост показателя общей заболеваемости в 2006 году по сравнению с 2005 и рост в 2008 г. Большую часть общей заболеваемости в 2008 году составляют:

1 место: органов дыхания-204,7  случаев на 1000нас(5759);

2 место: заболевания костно-мышечной системы – 80, 7 сл (2271);

3 место: болезни мочеполовой системы- 66,0 сл (1856);

4 место: болезни глаз и его придаточного аппарата – 54,3 (1529)

5 место: болезни системы кровообращения- 47,3 сл. (1329);

Общая заболеваемость детей за 2005-2008 годы составила (в случаях на 1000 детей):

2005 г.-1291,1

2006 г.-1626,3

2007г.- 1373,7

2008г.- 1299,5

В структуре детской заболеваемости в 2008 г.:

на 1-ом месте - заболевания органов дыхания - 46,9%;

на 2-ом месте - болезни органов пищеварения - 8,0%;

на 3-ем месте - травмы и отравления – 5,6%;

на 4-ом месте - болезни мочеполовой системы - 2,6%;

на 5-ом месте - болезни костно-мышечной системы -2,3%;

на 6-ом месте - болезни системы кровообращения -1,6%.

По прежнему в районе высокие показатели онкологической заболеваемости населения района, она составила в пересчете на 10 тыс.населения:

2005 г. - 29,9

2006 г. - 21,9

2007 г. –30,4

2008 г. – 24,2

Отмечается рост показателя онкозаболеваемости населения в 2007 г., 30,4 сл. на 10 тыс. населения.

В структуре онкологической заболеваемости по местам локализации в 2008г. 1-е место занимали новообразования кожи (57 случаев), молочной железы – 43 сл, шейки матки – 36 случаев, желудка – 21, губы- 26.

|  | Раздел IV. Графические материалы схемы территориального планирования: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Анализ историко-культурных и рекреационных ресурсов» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:50 000 |
| 7 | «Схема зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |
| 10 | «Карта градостроительного зонирования р.п. Николаевка» | М. 1:5 000 |